ООО «Институт Территориального Планирования «Град»

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ ГЕНЕРАЛЬНЫХ

ПЛАНОВ И ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И

ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

КИРЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

генеральный план

криволукского муниципального образования киренского района иркутской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

генерального плана

Омск  2013 г.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ

ПРОЕКТОВ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ И

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

КИРЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

генеральный план

криволукского муниципального образования

киренского района иркутской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Заказчик:	Администрация Киренского муниципального района

Муниципальный контракт: № 1-ОК/12 от 06.06.2012 г.

Исполнитель: ООО «ИТП «Град»

Шифр проекта:	КП 1502-12

Генеральный директор	__________________	А.Н. Береговских

Первый заместитель

Генерального директора	___________________	М.Н. Дузенко

Заместитель Генерального директора

по правовым вопросам	___________________	Д.В. Шинкевич

Главный архитектор института            ___________________	И.Г. Стуканева

Омск 2013 г.

Состав авторского коллектива

| Должность | Исполнители Ф.И.О. |
| --- | --- |
| Руководитель проектов | Е.С. Рожков |
| Главный архитектор проекта | Н.И. Роман |
| Ведущий архитектор | Н.В. Редько |
| Начальник отдела градостроительной экономики | Е.К. Шефер |
| Ведущий экономист отдела градостроительной экономики | З.М. Садирова |
| Начальник отдела градостроительной экологии | О.К. Коровайская |
| Эколог отдела градостроительной экологии | О.М. Чесакова |
| Начальник отдела транспортного обеспечения | К.А. Васенко |
| Инженер отдела транспортного обеспечения | Я.А. Репитий |
| Начальник отдела нормативно-правового регулирования градостроительных и земельно-имущественных отношений | Е.П. Пилипенко |
| Старший юрист отдела нормативно-правового регулирования градостроительных и земельно-имущественных отношений | А.И. Васильчук |
| Руководитель группы отдела градостроительной подготовки | Ю.А. Владимирцева |
| Ведущий инженер отдела градостроительной подготовки | К.О. Витковская |
| Руководитель группы отдела инженерного обеспечения | А.С. Плотников |
| Инженер отдела инженерного обеспечения (водоснабжение, водоотведение) | Н.А. Казаков |
| Ведущий инженер отдела инженерного обеспечения (теплоснабжение) | Е.Н. Таратухин |
| Инженер отдела инженерного обеспечения (электроснабжение) | К.Е. Ткачук |
| Старший инженер отдела инженерного обеспечения (газоснабжение, связь и информатизация) | В.В. Кузнецов |
| Начальник отдела контроля качества | О.Ю. Кулябина |
| Техник-архитектор | М.Ю. Лакомкин |

Содержание

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

1.1 Сведения о нормативно-правовых актах Российской Федерации и субъекта Российской Федерации	8

1.2 Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	9

2 анализ использования территории сельского поселения	10

2.1 Общая характеристика территории	10

2.2 Природные условия и ресурсы территории	10

2.2.1 Климат	10

2.2.2 Геологическое строение и рельеф	11

2.2.3 Гидрография и гидрология	11

2.2.4 Растительный и почвенный покров	11

2.2.5 Минерально-сырьевые ресурсы	11

2.3 Особо охраняемые природные территории	13

2.4 Охрана объектов культурного наследия	13

2.4.1 Списки объектов культурного наследия	16

2.4.2 Перечень мероприятий по охране и сохранению объектов культурного наследия	24

2.5 Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории поселения	25

2.5.1 Система расселения и трудовые ресурсы	25

2.5.2 Производственная сфера	26

2.5.3 Жилищный фонд	26

2.5.4 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	27

2.6 Транспортное обеспечение	28

2.6.1 Внешний транспорт	28

2.6.2 Улично-дорожная сеть	29

2.6.3 Объекты транспортной инфраструктуры	30

2.7 Инженерное обеспечение	30

2.7.1 Водоснабжение	30

2.7.2 Водоотведение (канализация)	31

2.7.3 Теплоснабжение	31

2.7.4 Электроснабжение	32

2.7.5 Газоснабжение и трубопроводный транспорт	32

2.7.6 Связь и информатизация	32

2.8 Экологическое состояние	33

2.8.1 Атмосферный воздух	33

2.8.2 Поверхностные и подземные воды	34

2.8.3 Почвенный покров	34

2.9 Муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений	35

3 Обоснование выбранного вариантА размещения объектов местного значения сельского поселения	36

3.1 Пространственно-планировочная организация территории поселения	36

3.1.1 Предложения по функциональному зонированию территории	36

3.1.2 Предложения по размещению объектов местного значения. Планируемые объекты федерального, регионального значения.	37

3.1.3 Предложения по установлению границ населенных пунктов	37

3.2 Планируемое социально-экономическое развитие	38

3.2.1 Производственная сфера	38

3.2.2 Жилищный фонд	38

3.2.3 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	39

3.3 Развитие транспортного обеспечения	40

3.3.1 Внешний транспорт	40

3.3.2 Улично-дорожная сеть	40

3.3.3 Объекты транспортной инфраструктуры	41

3.4 Инженерное оборудование территории	42

3.4.1 Водоснабжение	42

3.4.2 Водоотведение (канализация)	44

3.4.3 Теплоснабжение	45

3.4.4 Электроснабжение	47

3.4.5 Газоснабжение и трубопроводный транспорт	48

3.4.6 Связь и информатизация	48

3.5 Градостроительные ограничения и особые условия использования территории поселения	49

3.5.1 Зоны с особыми условиями использования территорий	49

3.6 Комплексная оценка территории. Охрана природы и окружающей среды	51

3.6.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	51

3.6.2 Мероприятия по охране водной среды	51

3.6.3 Мероприятия по охране почвенного покрова	52

3.6.4 Мероприятия по санитарной очистке территории	53

3.6.5 Мероприятия по благоустройству и озеленению	54

3.7 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	55

3.7.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	56

3.7.2 Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	58

3.7.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	60

3.7.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	61

3.8 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	62

3.8.1 Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций на функционирование проектируемой территории.	62

3.8.2 Основные показатели по существующим инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки градостроительной документации.	63

3.8.3 Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории, защите населения и территорий в военное время и в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.	63

3.8.4 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера.	64

3.8.5 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера	65

3.8.6 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	66

4 Основные технико-экономические показатели генерального плана	68

4.1 Криволукское муниципальное образование	68

4.2 деревня Заборье	71

4.3 село Кривая Лука	75

5 ПРИЛОЖЕНИЯ	81

5.1 Согласование перспективной численности	81

Перечень текстовых материалов генерального плана:

| № п/п | Наименование документации |
| --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |
| 1 | Положение о территориальном планировании Криволукского муниципального образования Киренского района Иркутской области |
|  | Обосновывающая часть (прилагаемые материалы) |
| 2 | Материалы по обоснованию генерального плана Криволукского муниципального образования Киренского района Иркутской области |

| Номер листа | Наименование |
| --- | --- |
| Утверждаемая часть проекта |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения |
| 2 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения |
| 3 | Карта функциональных зон |
| Обосновывающая часть проекта |
| 4 | Карта использования территории муниципального образования. Карта расположения объектов местного значения |
| 5 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Карта зон с особыми условиями использования. Карта объектов культурного наследия |

Перечень графических материалов генерального плана:

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Генеральный план Криволукского муниципального образования Киренского муниципального района Иркутской области (далее по тексту также – генеральный план) выполнен на основании договора №1-ОК/12 от 06.06.2012 г. на выполнение научно-исследовательской работы по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки  муниципальных образований Киренского муниципального района Иркутской области.

Расчетные этапы территориального планирования, принятые в генеральном плане: Исходный год проектирования – начало 2012 года, расчетный срок реализации генерального плана – 2032 год, I очередь реализации генерального плана – 2022 год.

Численность населения муниципального образования на исходный год проектирования (2012г.) составляет 391 человек, на расчетный срок реализации генерального плана (2032г.) остается без изменений.

Генеральный план выполнен на основе ортофотопланов М 1:2000, изготовленных в 2007 году.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе «Панорама», содержит соответствующие картографические слои и электронные таблицы.

Целью корректировки генерального плана является приведение в соответствие документа территориального планирования муниципального образования с федеральным и областным законодательством.

Основные задачи работы:

установление границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования;

установление перечня объектов местного значения, планируемых к размещению на территории поселения;

определение основных направлений и параметров пространственного развития муниципального образования, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, областных и местных органов публичной власти;

создание электронного генерального плана на основе компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

## Сведения о нормативно-правовых актах Российской Федерации и субъекта Российской Федерации

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах";

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";

СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*";

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов";

Закон Иркутской области от 21.06.2010 № 49-ОЗ "Об административно-территориальном устройстве Иркутской области";

Закон Иркутской области от 16.12.2004 № 87-оз "О статусе и границах муниципальных образований Киренского района Иркутской области";

Закон Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз "О градостроительной деятельности в Иркутской области";

Закон Иркутской области от 23.07.2008 № 57-оз "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области";

Закон Иркутской области от 19.06.2008 № 27-оз "Об особо охраняемых природных территориях в Иркутской области";

Постановление Правительства Иркутской области от 22.10.2010 № 268-пп "Об утверждении Положения о порядке рассмотрения проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований, поступивших на согласование в Правительство Иркутской области, и подготовки на них заключений";

Постановление Правительства Иркутской области от 29.03.2012 № 107-пп "Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области".

## Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

«Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Киренский район на 2011-2015 года», утвержденная решением Думы Киренского муниципального образования от 18 октября 2011 г. № 44.;

Программа социально-экономического развития муниципального образования и всех предприятий и организаций, расположенных на территории Криволукского муниципального образования 2011-2015 гг.;

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. N 1734-р.;

Схема и программа развития электроэнергетики Иркутской области на 2013-2017 годы, утвержденная Приказом Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области  от 28.04.2012 № 2-мпр.;

«Комплексный план мероприятий социально-экономического развития Криволукского МО до 2015 года», утвержденный решением Думы Криволукского муниципального образования от «16» мая 2011 г. № 125;

Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Киренский район» на 2008 – 2012 годы;

Создание безопасных условий содержания детей в образовательных учреждениях Киренского муниципального района на 2012-2016 годы;

Пожарная безопасность, антитеррористическая защищенность образовательных учреждений Киренского муниципального района» на 2012-2016 годы.

# анализ использования территории сельского поселения

## Общая характеристика территории

Криволукское муниципальное образование (далее по тексту муниципальное образование, сельское поселение) расположено в западной части  Киренского района Иркутской области. Территория муниципального образования граничит в северо-западной части с Усть–Кутским районом, в северной и восточной части с Киренским муниципальным образованием, в западной и южной части  с Макаровским муниципальным образованием.

Площадь сельского поселения составляет 79783 га. Численность населения на 2012 г. составила 391 чел. В состав Криволукского муниципального образования входит два населенных пункта – село Кривая Лука, деревня Заборье. Административным центром муниципального образования является село Кривая Лука.

Большая часть территории поселения занята лесными массивами с преобладанием хвойных пород деревьев. По территории поселения протекает большое количество рек и ручьёв, самая крупная из них река Лена. Населённые пункты расположены на правом берегу реки Лены, которая протекает в юго-восточной части территории муниципального образования.

Внешние связи населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, обеспечиваются автомобильным и водным транспортом.

Через территорию Криволукского муниципального образования по р. Лене проходит маршрут речного транспорта регионального значения, по которому осуществляется доставка грузов и пассажиров в летний период.

Основным видом деятельности жителей Криволукского муниципального образования является сельское хозяйство, охота, рыболовство, и лесозаготовка.

## Природные условия и ресурсы территории

### Климат

По строительно-климатическому районированию (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология») Криволукское муниципальное образование относится к климатическим районам IД и IА.

Климат резкоконтинентальный, с долгой зимой и коротким летом. Среднегодовая температура воздуха отрицательная и составляет -4,5°С.

Зима длится в среднем 190-195 дней, начиная с середины сентября и заканчивая концом апреля. Среднемесячная температура воздуха в январе составляет - 27°С. Зимние осадки составляют 25-30% от годовой суммы, которая колеблется по годам от 270 до 420 мм. Мощность снежного покрова в среднем составляет 25-35 см. Средняя температура воздуха летом колеблется в пределах 17°-19°С. На лето приходится наибольшая доля годовых осадков – до 55-60%. В переходные сезоны года – весну и осень – отмечаются наиболее частые ветры, сила которых может достигать иногда 20-25 м/сек при средних показателях 3-5 м/сек.

### Геологическое строение и рельеф

Криволукское муниципальное образование расположено в пределах Сибирской платформы, состоящей из двух ярусов. Нижний – это кристаллическое основание платформы, сложенное докембрийскими комплексами пород (гнейсы, мраморы, кристаллические известняки и др.) Верхний ярус – это чехол платформы, сложенный осадочными и метаморфическими породами разного возраста (песчаники, алевролиты, доломиты, известняки и др.).

Рельеф территории Криволукского муниципального образования представлен равнинной морфоструктурой Приленского плато. Оно начинается в виде узкой (вдоль реки) полосы в правобережье Лены и продолжается в ее левобережной части. Здесь преобладают абсолютные отметки высот в рельефе 400-600 м. Плато имеет большую степень горизонтального и вертикального расчленения речной сетью, благодаря чему в межречных пространствах образуются линейно вытянутые массивы.

### Гидрография и гидрология

Территория Криволукского муниципального образования относится к Ленскому гидролого-морфологическому району. Гидрографическая сеть поселения представлена множеством рек и ручьев. Главной речной артерией, прорезающей территорию поселения в юго-восточном направлении, является река Лена, с притоками р. Семига, р. Моисеевка, ручей Мостовой, ручей Гремячий, перекат Федеряшинский и др.

### Растительный и почвенный покров

В почвенном покрове Криволукского муниципального образования господствующим типом почв являются дерново-карбонатные, формирующиеся на известняках и песчаниках. Их мощность достигает 30-40 см, содержание гумуса может достигать 4-5%, поэтому они являются плодородными. По речным долинам шире распространены лугово-аллювиальные почвы.

В растительном покрове Криволукского муниципального образования господствует ее таежный тип, преобладают хвойные породы, но к ним часто примешиваются и лиственные: березы, тополя, осина, ольха и др.

### Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевая база Криволукского муниципального образования представлена частями Киренского, Криволукского, Северо-Марковского участков недр по добыче горючего газа, нефти.

Часть Киренского участка недр расположена на севере Криволукского муниципального образования. На участок выдана лицензия ИРК15270НР. Владельцем лицензии является ЗАО Киренск-НефтеГаз. Площадь участка более 570000 га.

Информация о минерально-сырьевых ресурсах отображена на карте: «Использование территории муниципального образования. Карта расположения объектов местного значения».

Участок недр ограничен угловыми точками с географическими координатами:

| Угловые точки участка недр | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
|  | Градусы | Минуты | Секунды | Градусы | Минуты | Секунды |
| 1 | 57 | 55 | 30 | 107 | 26 | 0 |
| 2 | 58 | 15 | 30 | 107 | 56 | 0 |
| 3 | 58 | 21 | 0 | 107 | 56 | 10 |
| 4 | 58 | 19 | 38 | 108 | 38 | 25 |
| 5 | 58 | 20 | 0 | 109 | 15 | 0 |
| 6 | 58 | 10 | 0 | 109 | 15 | 0 |
| 7 | 57 | 38 | 30 | 108 | 27 | 8 |
| 8 | 57 | 39 | 31 | 108 | 1 | 13 |
| 9 | 57 | 50 | 0 | 107 | 43 | 0 |
| 10 | 57 | 50 | 0 | 107 | 27 | 0 |
| 11 | 57 | 50 | 0 | 107 | 7 | 39 |
| 12 | 57 | 51 | 30 | 107 | 7 | 30 |
| 13 | 57 | 57 | 47 | 107 | 8 | 22 |
| 14 | 57 | 54 | 40 | 107 | 17 | 30 |

Часть Криволукского участка недр занимает всю центрольную, восточную и южную части Криволукского муниципального образования. На участок выдана лицензия ИРК14369НР. Владельцем лицензии является ООО ТехЭнерго. Площадь участка более 102000 га.

Участок недр ограничен угловыми точками с географическими координатами:

| Угловые точки участка недр | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
|  | Градусы | Минуты | Секунды | Градусы | Минуты | Секунды |
| 1 | 57 | 44 | 8 | 107 | 27 | 0 |
| 2 | 57 | 45 | 10 | 107 | 34 | 9 |
| 3 | 57 | 48 | 19 | 107 | 45 | 56 |
| 4 | 57 | 37 | 15 | 108 | 5 | 14 |
| 5 | 57 | 33 | 52 | 107 | 59 | 9 |
| 6 | 57 | 28 | 56 | 107 | 56 | 33 |
| 7 | 57 | 26 | 30 | 107 | 34 | 15 |
| 8 | 57 | 30 | 0 | 107 | 35 | 30 |
| 9 | 57 | 31 | 0 | 107 | 32 | 0 |
| 10 | 57 | 30 | 0 | 107 | 27 | 0 |

Часть Северо-Марковского участка недр расположена на северо-западе Криволукского муниципального образования. На участок выдана лицензия ИРК14411НР. Владельцем лицензии является ООО Уральско-Сибирская энергетическая компания. Площадь участка более 279000 га.

Участок недр ограничен угловыми точками с географическими координатами:

| Угловые точки участка недр | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
|  | Градусы | Минуты | Секунды | Градусы | Минуты | Секунды |
| 1 | 57 | 15 | 30 | 107 | 2 | 50 |
| 1 | 57 | 49 | 60 | 107 | 26 | 60 |
| 2 | 57 | 22 | 20 | 107 | 17 | 0 |
| 2 | 57 | 30 | 0 | 107 | 26 | 60 |
| 3 | 57 | 25 | 60 | 107 | 29 | 0 |
| 3 | 57 | 26 | 0 | 107 | 29 | 0 |
| 4 | 57 | 9 | 8 | 107 | 29 | 10 |
| 4 | 57 | 30 | 0 | 107 | 27 | 0 |
| 5 | 57 | 9 | 40 | 106 | 59 | 50 |
| 5 | 57 | 29 | 0 | 107 | 15 | 0 |
| 6 | 57 | 10 | 20 | 106 | 55 | 30 |
| 6 | 57 | 25 | 20 | 107 | 11 | 0 |
| 7 | 57 | 10 | 0 | 106 | 44 | 60 |
| 7 | 57 | 23 | 20 | 107 | 4 | 30 |
| 8 | 57 | 23 | 0 | 106 | 56 | 20 |
| 8 | 57 | 49 | 60 | 106 | 45 | 0 |
| 9 | 57 | 19 | 50 | 106 | 56 | 30 |
| 9 | 57 | 49 | 60 | 107 | 7 | 60 |
| 10 | 57 | 19 | 0 | 106 | 58 | 0 |
| 11 | 57 | 16 | 20 | 106 | 58 | 30 |
| 12 | 57 | 10 | 20 | 106 | 55 | 30 |
| 13 | 57 | 9 | 40 | 106 | 59 | 50 |

## Особо охраняемые природные территории

На территории Криволукского муниципального образования в соответствии со Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Иркутской области планируется создание особо охраняемых природных территорий –.регионального геоморфологического памятника природы Кривая Лука и регионального палеонтологического памятника природы обнажение у с. Кривая Лука.

## Охрана объектов культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.06.2002  №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»  (далее по тексту - Федеральный закон от 25.06.2002  №73-ФЗ) к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Отношения, возникающие в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации  в соответствии с полномочиями органов государственной власти Иркутской области регулируется законом Иркутской области от 23.07. 2008 № 57-ОЗ  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области».

На территории Криволукского муниципального образования находятся 20 объектов культурного наследия, 11 из которых выявленные, остальные - стоят на государственной охране.

Объекты культурного наследия, расположенные на территории Криволукского муниципального образования, отображены на Карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Карте зон с особыми условиями использования. Карте объектов культурного наследия (далее по тексту - Карта). Условные обозначения объектов культурного наследия на Карте и режим использования территорий представлены ниже в Таблица 2.

Выявленные объекты культурного наследия включаются в единый государственный реестр в порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от 25.06.2002  №73-ФЗ. До принятия решения о включении их в реестр либо об отказе включить их в реестр такие объекты подлежат государственной охране в соответствии с вышеназванным законом.

Согласно Закону Иркутской области от 23.07. 2008 № 57-ОЗ  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области» решение о включении объекта культурного наследия местного (муниципального) значения в реестр объектов культурного наследия подлежит согласованию с органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

В соответствии с «Порядком организации проведения государственной историко-культурной экспертизы», утвержденным Приказом Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 23.03.2012 № 44-спр служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области организует проведение государственной историко-культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Иркутской области, службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области, а также органами местного самоуправления решения о включении объекта культурного наследия регионального или местного (муниципального) значения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр) и об определении категории его историко-культурного значения.

Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или участка водного объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия, должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002  №73-ФЗ.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Правительством Иркутской области в соответствии с законодательством на основании проекта зон охраны объектов культурного наследия:

в отношении объектов культурного наследия регионального значения - по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия;

в отношении объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия, согласованному с органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, на территории которого расположены данные объекты культурного наследия.

Соблюдение режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения является обязательным при осуществлении градостроительной, хозяйственной и иной деятельности.

В соответствии с Федеральным Законом от 25.06.2002  № 73-ФЗ проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Работы по сохранению выявленного объекта культурного наследия осуществляются в порядке, установленном федеральным законодательством, в соответствии с реставрационными нормами и правилами.

В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

Земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. Исполнитель работ обязан проинформировать орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, об обнаруженном объекте.

В случае принятия мер по ликвидации опасности разрушения обнаруженного объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия или в случае устранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, по предписанию которого работы были приостановлены.

Правительством Иркутской области на основании представления областного органа охраны объектов культурного наследия принимается решение об ограничении или запрете движения транспортных средств на территории объекта культурного наследия или в его зонах охраны в случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия. Указанное решение принимается с учетом мнения органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

### Списки объектов культурного наследия

Таблица 1 - Перечень объектов культурного наследия (памятников археологии, архитектуры, достопримечательных мест), расположенных на территории Криволукского муниципального образования (по состоянию на 01.07.2012 г)

| № п/п | Название объекта | Вид объекта | Категория охраны | № на карте | Местоположение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоянка Федеряшина 2 | Памятник археологии | выявленный | 113 | левый берег р. Лена, в 0,7 км СВ от бывшей д. Федеряшина. |
| 2 | Стоянка Федеряшино | Памятник археологии | выявленный | 65 | левый берег р. Лена, 0,8 км к юго-западу от бывшей д. Федеряшино, 0,6 км к юго-востоку от устья реки Моисеевки |
| 3 | Стоянка Усть-Семига 1 | Памятник археологии | выявленный | 63 | левый берег р. Лена, левый устьевой мыс р. Семига, 1 км к западу от д. Лазарева |
| 4 | Стоянка Усть-Семига 2 | Памятник археологии | выявленный | 64 | левый берег р. Лена, правый устьевой мыс р. Семига, 1,5 км к югу от д. Лазарева |
| 5 | Стоянка Кривая Лука 3 | Памятник археологии | выявленный | 62 | левый берег р. Лена, южная окраина с. Кривая Лука |
| 6 | Стоянка Волгина | Памятник археологии | выявленный | 111 | правый берег р. Лена, в 1 км восточнее д. Волгина |
| 7 | Стоянка Кривая Лука 1 | Памятник археологии | выявленный | 60 | левый берег р. Лена, 1,5 км к югу от с. Кривая Лука, урочище Камень |
| 8 | Стоянка Кривая Лука 2 | Памятник археологии | выявленный | 61 | левый берег р. Лена, 1 км к юго-востоку от с. Кривая Лука |
| 9 | Стоянка Заборье | Памятник археологии | выявленный | 109 | левый берег р. Лена, в 1км ЮВ д. Заборье |
| 10 | Церковь св.Николая Чудотворца | Памятник архитектуры | выявленный | 67 | д. Кривая Лука ул. Луговая, 2 |
| 11 | Церковь св.Николая Чудотворца | Памятник архитектуры | выявленный | 66 | д. Кривая Лука, ул. Советская, 5 |
| 12 | Нижняя Семига | Достопримечательные места | выявленный | 106 | Границы проходят по излучине между средним и нижним течением, по границе с устьевым участком Семиги, по склонам и выположенностям уровня высоких террас. |
| 13 | Балышёва-Кривая Лука | Достопримечательные места | выявленный | 10 | Занимает участок Балышовско-Криволукской излучины левого борта долины реки Лены. Границы: север, восток, юг – левый берег реки Лены, запад – водораздельные поверхности уровня высоких террас над излучиной. |
| 14 | Олонцева-Пашня | Достопримечательные места | выявленный | 11 | Расположено на инсолируемой селитебной территории правого борта долины реки Лены с долинами двух небольших ручьёв – правых притоков реки Лены. Территория включает населённые пункты Пашня и Почтовая. Границы: север – скальный прижим напротив села Кривая Лука, восток – склоновые поверхности на уровне высоких террас правого борта долины реки Лены, юг – скальный прижим, запад – правый берег реки Лены. |
| 15 | Волгина-Лазарева | Достопримечательные места | выявленный | 13 | Включает территорию правого борта долины реки Лены, расположенную ниже Криволукской излучины. Границы: юг, запад, север – правый берег реки Лены, восток – нижняя часть Криволукского обнажения, склоны правого борта долины реки Лены на уровне высоких террас. |
| 16 | Устье Семиги | Достопримечательные места | выявленный | 12 | Приурочено к инсолируемой селитебной площади левого борта долины реки Лены в устье реки Семиги и речки Сухой. Границы: северо-восток – левый берег реки Лены, северо-запад, запад, юг, восток – вершины водоразделов на уровне высоких террас долины реки Лены. |
| 17 | Федеряшина-Чертовская | Достопримечательные места | выявленный | 14 | Расположено на инсолируемой поверхности левого борта долины реки Лены. Границы: запад, север – вершины небольших водоразделов уровня высоких террас левого борта долины реки Лены, юг, восток – левый берег реки Лены от бывшей деревни Федеряшина до бывшей деревни Чертовской. |
| 18 | Кудрина | Достопримечательные места | выявленный | 15 | Расположено в средней части Кудринского расширения правого борта долины реки Лены. Территория содержит два небольших безымянных ручья и ныне покинутую деревню Кудрина. Границы: север – правый берег реки Лены, запад, восток – верхняя и нижняя окраины Кудринского расширения долины реки Лены, юг – вершины небольших водоразделов уровня высоких террас долины реки Лены, обрамляющих Кудринское расширение. |
| 19 | Киренгская Катанга | Достопримечательные места | выявленный | 105 | Включает весь участок долины реки Нижней Тунгуски на территории Киренского района. Границы определены по административным границам района на протяжении реки и по выположенностям и склоновым поверхностям уровня высоких террас долины реки Нижней Тунгуски. |
| 20 | Левобережье реки Лены - территории культурных и природных ландшафтов, связанных с историей формирования народов и иных этнических общностей | Достопримечательные места | выявленный | 108 | Этноархеологическое достопримечательное место простирается по левому берегу р.Лены и граничит на юго-западе района с Усть-Кутским районом, а на северо-востоке с Саха Якутией, а северная граница проходит по границе района с Катангским районом. |

Таблица 2 - Условные обозначения и режим использования территорий объектов культурного наследия

| Условные обозначения объектов культурного наследия | Режим использования территорий объектов культурного наследия |
| --- | --- |
|  | Памятники археологии, ансамбли | На территориях в границах памятников археологии запрещаются все виды строительных, земляных работ и хозяйственной деятельности. В исключительных случаях проводятся мероприятия по обеспечению сохранности объектов археологического наследия - спасательные археологические работы до начала освоения земельного участка. |
|  | Территория в границах памятников археологии, ансамблей |  |
|  | Территория в границах достопримечательных мест | Для территорий в границах достопримечательных мест устанавливаются ограничения строительной и хозяйственной деятельности в форме проведения археологического обследования с целью определения сохранности и историко-культурной значимости культурного слоя. По результатам обследования земельных участков государственный орган охраны объектов культурного наследия принимает решение о возможности их хозяйственного освоения: - в случае неинформативности культурного слоя и отсутствия предмета охраны выдается разрешение на хозяйственное освоение; - в случае наличия предмета охраны хозяйственное освоение запрещается, проводятся мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия. |

Таблица 3 - Координаты углов поворота границ объектов археологического наследия -  достопримечательных мест и памятников археологии Криволукского муниципального образования по состоянию на 01.07.2012 г (система координат WGS-84)

| № п/п | Наименование достопримечательного места | Угол поворота | ВД ⁰ | СШ ⁰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Балышёва-Кривая Лука | 1 | 107,49,27.9552 | 57,36,43.4772 |
|  |  | 2 | 107,49,54.5196 | 57,36,42.5592 |
|  |  | 3 | 107,50,51.3924 | 57,36,22.392 |
|  |  | 4 | 107,51,21.3696 | 57,35,55.9068 |
|  |  | 5 | 107,51,36.2088 | 57,35,31.6392 |
|  |  | 6 | 107,51,39.4776 | 57,34,39.6876 |
|  |  | 7 | 107,52,36.9048 | 57,33,50.7744 |
|  |  | 8 | 107,53,32.7264 | 57,32,33.0432 |
|  |  | 9 | 107,53,24.972 | 57,31,39.2088 |
|  |  | 10 | 107,53,12.7248 | 57,30,44.7984 |
|  |  | 11 | 107,52,37.8408 | 57,30,22.986 |
|  |  | 12 | 107,51,35.7408 | 57,30,5.4036 |
|  |  | 13 | 107,50,42.7776 | 57,29,53.5128 |
|  |  | 14 | 107,48,20.5452 | 57,28,55.9884 |
|  |  | 15 | 107,47,42.7632 | 57,28,49.3788 |
|  |  | 16 | 107,47,8.484 | 57,28,52.1292 |
|  |  | 17 | 107,45,31.9392 | 57,28,23.5272 |
|  |  | 18 | 107,42,59.8392 | 57,30,33.0696 |
|  |  | 19 | 107,42,50.7996 | 57,32,55.0644 |
|  |  | 20 | 107,43,36.6348 | 57,33,12.7044 |
|  |  | 21 | 107,45,25.0704 | 57,34,13.4796 |
|  |  | 22 | 107,46,13.2024 | 57,34,35.3856 |
|  |  | 23 | 107,46,55.4808 | 57,34,45.066 |
|  |  | 24 | 107,49,14.3688 | 57,34,58.1556 |
|  |  | 25 | 107,49,41.8116 | 57,35,11.9652 |
|  |  | 26 | 107,49,47.1864 | 57,35,31.5096 |
|  |  | 27 | 107,49,19.0272 | 57,35,42.7452 |
|  |  | 28 | 107,48,36.9576 | 57,35,50.2188 |
|  |  | 29 | 107,48,0.8244 | 57,35,53.4768 |
|  |  | 30 | 107,47,53.9376 | 57,35,57.8976 |
|  |  | 31 | 107,47,55.8204 | 57,36,6.7176 |
|  |  | 32 | 107,48,1.6848 | 57,36,14.0292 |
|  |  | 33 | 107,48,23.562 | 57,36,29.0016 |
|  |  | 34 | 107,48,54.9144 | 57,36,38.5884 |
| 2 | Олонцева-Пашня | 1 | 107,52,41.9304 | 57,37,3.936 |
|  |  | 2 | 107,53,29.0508 | 57,36,45.5472 |
|  |  | 3 | 107,53,50.3484 | 57,35,50.64 |
|  |  | 4 | 107,54,22.5036 | 57,34,56.1468 |
|  |  | 5 | 107,53,46.7232 | 57,33,43.9776 |
|  |  | 6 | 107,54,15.5808 | 57,33,0.0648 |
|  |  | 7 | 107,54,26.7408 | 57,32,5.7336 |
|  |  | 8 | 107,54,25.182 | 57,31,56.9064 |
|  |  | 9 | 107,53,52.638 | 57,31,59.0124 |
|  |  | 10 | 107,53,58.0992 | 57,32,20.8176 |
|  |  | 11 | 107,52,47.3376 | 57,33,59.4648 |
|  |  | 12 | 107,51,51.1272 | 57,34,45.4404 |
|  |  | 13 | 107,51,50.2596 | 57,35,52.5372 |
|  |  | 14 | 107,51,35.874 | 57,36,11.8152 |
|  |  | 15 | 107,51,57.4272 | 57,36,25.4052 |
| 2 | Волгина-Лазарева | 1 | 107,47,30.6996 | 57,39,12.8484 |
|  |  | 2 | 107,48,20.0592 | 57,38,33.9144 |
|  |  | 21 | 107,44,57.4296 | 57,38,13.0704 |
|  |  | 3 | 107,46,6.2472 | 57,37,37.8444 |
|  |  | 4 | 107,45,4.4712 | 57,36,25.6212 |
|  |  | 20 | 107,43,7.608 | 57,37,16.212 |
|  |  | 5 | 107,46,14.1564 | 57,35,56.472 |
|  |  | 6 | 107,47,45.3372 | 57,35,47.8716 |
|  |  | 7 | 107,48,3.4128 | 57,35,43.2636 |
|  |  | 8 | 107,48,59.5188 | 57,35,42.8568 |
|  |  | 9 | 107,49,18.7572 | 57,35,39.2604 |
|  |  | 10 | 107,49,28.5564 | 57,35,27.3984 |
|  |  | 11 | 107,49,1.848 | 57,35,6.0036 |
|  |  | 12 | 107,47,1.9824 | 57,35,2.3856 |
|  |  | 13 | 107,46,16.1724 | 57,34,54.2136 |
|  |  | 14 | 107,43,59.6388 | 57,33,40.2804 |
|  |  | 15 | 107,43,1.2144 | 57,33,23.4288 |
|  |  | 16 | 107,42,12.6252 | 57,33,20.5272 |
|  |  | 17 | 107,41,34.5984 | 57,33,38.4156 |
|  |  | 18 | 107,41,12.5052 | 57,35,2.3892 |
|  |  | 19 | 107,41,13.596 | 57,35,53.0736 |
| 4 | Федеряшина-Чертовская | 1 | 107,49,44.8176 | 57,40,41.9736 |
|  |  | 2 | 107,53,3.3324 | 57,40,32.9592 |
|  |  | 3 | 107,52,47.6688 | 57,39,52.308 |
|  |  | 4 | 107,50,37.0032 | 57,39,52.938 |
|  |  | 5 | 107,48,10.0512 | 57,39,34.938 |
|  |  | 6 | 107,47,16.89 | 57,39,21.5604 |
|  |  | 7 | 107,44,18.1284 | 57,38,11.9904 |
|  |  | 8 | 107,42,48.9348 | 57,37,31.3608 |
|  |  | 9 | 107,42,19.3752 | 57,37,14.1384 |
|  |  | 10 | 107,41,37.2336 | 57,36,37.3932 |
|  |  | 11 | 107,40,38.082 | 57,37,12.0252 |
|  |  | 12 | 107,41,9.9996 | 57,37,54.102 |
|  |  | 13 | 107,44,19.7268 | 57,39,17.9964 |
|  |  | 14 | 107,46,52.0608 | 57,40,10.7472 |
| 5 | Кудрина | 1 | 107,55,1.2936 | 57,39,37.4076 |
|  |  | 2 | 107,59,54.87 | 57,39,13.266 |
|  |  | 3 | 108,0,53.0424 | 57,39,5.0292 |
|  |  | 4 | 108,1,44.3028 | 57,39,8.244 |
|  |  | 5 | 108,0,53.4744 | 57,37,58.0908 |
|  |  | 6 | 107,58,44.814 | 57,38,5.2008 |
|  |  | 7 | 107,55,51.2832 | 57,38,38.0076 |
|  |  | 8 | 107,54,19.4796 | 57,38,3.156 |
|  |  | 9 | 107,52,20.6796 | 57,38,25.9224 |
|  |  | 10 | 107,52,55.6824 | 57,39,36.1476 |
|  |  | 11 | 107,53,35.8908 | 57,39,33.4188 |
| 6 | Киренгская Катанга | 1 | 108,20,38.2308 | 58,12,17.7228 |
|  |  | 2 | 108,22,33.6288 | 58,11,47.6844 |
|  |  | 3 | 108,23,41.0928 | 58,10,26.0904 |
|  |  | 4 | 108,19,18.0264 | 58,7,59.6532 |
|  |  | 5 | 108,17,30.0732 | 58,5,39.3504 |
|  |  | 6 | 108,14,37.9644 | 58,5,6.2304 |
|  |  | 7 | 108,10,1.4988 | 58,5,57.0804 |
|  |  | 8 | 108,1,8.1084 | 58,2,42.5004 |
|  |  | 9 | 107,52,50.1672 | 57,57,1.674 |
|  |  | 10 | 107,48,43.7472 | 57,53,31.0992 |
|  |  | 11 | 107,48,59.1012 | 57,51,36.8568 |
|  |  | 12 | 107,44,56.436 | 57,50,32.1324 |
|  |  | 13 | 107,39,32.076 | 57,49,55.3908 |
|  |  | 14 | 107,37,53.2308 | 57,50,34.9008 |
|  |  | 15 | 107,29,1.5036 | 57,45,45.6048 |
|  |  | 16 | 107,22,56.676 | 57,44,41.4744 |
|  |  | 17 | 107,19,26.958 | 57,45,49.3308 |
|  |  | 18 | 107,17,1.0104 | 57,47,8.718 |
|  |  | 19 | 107,14,1.7052 | 57,47,52.944 |
|  |  | 20 | 107,11,52.206 | 57,49,34.0824 |
|  |  | 21 | 107,14,8.9916 | 57,50,47.418 |
|  |  | 22 | 107,17,21.8184 | 57,50,49.0884 |
|  |  | 23 | 107,20,9.6576 | 57,49,41.358 |
|  |  | 24 | 107,22,48 | 57,48,7.2108 |
|  |  | 25 | 107,28,39.8064 | 57,50,47.0076 |
|  |  | 26 | 107,35,4.146 | 57,55,17.1948 |
|  |  | 27 | 107,40,18.714 | 57,53,39.4548 |
|  |  | 28 | 107,43,51.9996 | 57,57,14.0616 |
|  |  | 29 | 107,50,21.2208 | 58,1,11.946 |
|  |  | 30 | 107,57,14.2092 | 58,5,48.1776 |
|  |  | 31 | 108,9,54.8676 | 58,10,26.6448 |
|  |  | 32 | 108,14,56.3172 | 58,9,33.678 |
|  |  | 33 | 108,16,50.0232 | 58,9,54.6552 |
|  |  | 34 | 108,16,42.402 | 58,11,34.3716 |
| 7 | Нижняя Семига | 1 | 107,39,13.0356 | 57,32,4.4196 |
|  |  | 2 | 107,41,0.8988 | 57,31,32.1168 |
|  |  | 3 | 107,40,44.4324 | 57,30,26.9964 |
|  |  | 4 | 107,38,37.5216 | 57,29,46.986 |
|  |  | 5 | 107,34,56.6112 | 57,29,26.7288 |
|  |  | 6 | 107,31,49.1772 | 57,30,38.7612 |
|  |  | 7 | 107,29,11.8932 | 57,32,30.6312 |
|  |  | 8 | 107,25,22.9224 | 57,32,36.294 |
|  |  | 9 | 107,26,11.0364 | 57,34,6.3624 |
|  |  | 10 | 107,29,21.4656 | 57,33,52.4952 |
|  |  | 11 | 107,32,4.6104 | 57,32,49.6212 |
|  |  | 12 | 107,36,7.9092 | 57,30,43.6068 |
|  |  | 13 | 107,38,39.1092 | 57,31,13.6884 |
| 8 | Левобережье реки Лены | 1 | 109,29,41.8272 | 59,3,9.4212 |
|  |  | 2 | 109,37,56.982 | 59,2,50.3412 |
|  |  | 3 | 109,49,26.3388 | 58,58,19.3764 |
|  |  | 4 | 109,57,39.6216 | 58,59,36.474 |
|  |  | 4 | 110,58,17.9292 | 58,27,36.3312 |
|  |  | 5 | 110,4,36.2028 | 58,59,18.5568 |
|  |  | 6 | 110,10,8.8896 | 58,58,39.828 |
|  |  | 7 | 110,12,16.5672 | 58,52,14.8008 |
|  |  | 8 | 110,15,14.688 | 58,48,10.2996 |
|  |  | 9 | 110,23,37.2732 | 58,45,49.302 |
|  |  | 10 | 110,33,49.4424 | 58,45,48.6072 |
|  |  | 11 | 110,48,34.9308 | 58,47,22.4808 |
|  |  | 12 | 111,0,2.7468 | 58,52,12.6228 |
|  |  | 13 | 111,9,45.3924 | 58,59,10.4712 |
|  |  | 14 | 111,17,1.014 | 58,57,10.0368 |
|  |  | 15 | 111,7,33.7944 | 58,50,11.0976 |
|  |  | 16 | 110,56,36.7656 | 58,46,41.9052 |
|  |  | 17 | 110,46,57.972 | 58,43,21.0828 |
|  |  | 18 | 110,39,38.7468 | 58,42,5.9472 |
|  |  | 19 | 110,34,56.3448 | 58,41,42.558 |
|  |  | 20 | 110,27,0.6732 | 58,41,23.3196 |
|  |  | 21 | 110,19,3.6264 | 58,40,1.8516 |
|  |  | 22 | 110,8,3.768 | 58,39,16.3872 |
|  |  | 23 | 109,56,57.2316 | 58,37,14.9052 |
|  |  | 24 | 109,49,50.3976 | 58,36,16.92 |
|  |  | 25 | 109,36,3.7404 | 58,31,52.0104 |
|  |  | 26 | 109,32,12.5376 | 58,26,38.3388 |
|  |  | 27 | 109,26,2.8644 | 58,21,16.0128 |
|  |  | 28 | 109,16,0.9192 | 58,18,55.0044 |
|  |  | 29 | 109,7,53.9652 | 58,18,15.8184 |
|  |  | 30 | 108,55,33.348 | 58,14,33.8964 |
|  |  | 31 | 108,52,10.7472 | 58,10,53.3604 |
|  |  | 32 | 108,45,21.9996 | 58,7,38.8884 |
|  |  | 33 | 108,35,1.5072 | 58,3,17.1432 |
|  |  | 34 | 108,29,38.5476 | 57,59,5.0172 |
|  |  | 36 | 107,46,9.498 | 57,43,46.5528 |
|  |  | 37 | 107,32,59.3736 | 57,33,55.1952 |
|  |  | 38 | 107,33,21.2724 | 57,30,47.9016 |
|  |  | 39 | 107,32,30.0624 | 57,27,44.604 |
|  |  | 40 | 107,28,58.5444 | 57,25,18.7716 |
|  |  | 41 | 107,24,24.4368 | 57,24,30.4128 |
|  |  | 42 | 107,19,11.9856 | 57,24,54.3204 |
|  |  | 43 | 107,17,18.7224 | 57,27,59.7276 |
|  |  | 44 | 107,18,6.3684 | 57,32,29.7996 |
|  |  | 45 | 107,19,0.8184 | 57,40,16.95 |
|  |  | 46 | 107,17,18.7224 | 57,46,32.8584 |
|  |  | 47 | 107,10,23.52 | 57,53,58.1064 |
|  |  | 48 | 106,59,43.7028 | 58,6,0.7272 |
|  |  | 49 | 106,58,22.026 | 58,11,18.2436 |
|  |  | 50 | 107,6,32.0976 | 58,14,42.6192 |
|  |  | 51 | 107,19,7.6296 | 58,17,26.8512 |
|  |  | 52 | 107,21,33.1992 | 58,24,21.1932 |
|  |  | 53 | 107,19,35.31 | 58,29,24.0432 |
|  |  | 54 | 107,27,19.4544 | 58,34,3.8064 |
|  |  | 55 | 108,5,53.5488 | 57,54,37.9044 |
|  |  | 55 | 107,41,3.3252 | 58,38,15.6444 |
|  |  | 56 | 107,45,35.1468 | 58,40,6.9348 |
|  |  | 57 | 107,50,15.3168 | 58,40,12.0396 |
|  |  | 58 | 107,54,9.4176 | 58,31,59.6712 |
|  |  | 59 | 108,2,0.3228 | 58,26,57.1128 |
|  |  | 60 | 108,15,37.2996 | 58,12,23.9328 |
|  |  | 61 | 108,23,47.3748 | 58,9,47.0016 |
|  |  | 62 | 108,46,34.3776 | 58,31,40.7352 |
|  |  | 63 | 108,45,28.4472 | 58,38,50.9496 |
|  |  | 64 | 108,46,46.254 | 58,50,52.3212 |
|  |  | 65 | 108,57,17.9244 | 58,54,15.3612 |
|  |  | 66 | 109,23,27.6324 | 58,55,20.55 |

### Перечень мероприятий по охране и сохранению объектов культурного наследия

Первоочередной задачей по сохранению объектов культурного наследия являются проведение полномасштабного, сплошного обследования территории, создание единой информационной базы объектов культурного наследия, использование новых информационных технологий в исследовании памятников.

Основными мероприятиями по охране и сохранению объектов культурного наследия являются:

историко-культурная и археологическая оценка территории;

выявление объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза);

инвентаризация и паспортизация объектов культурного наследия;

мониторинг текущего состояния объектов;

проведение реставрационных и консервационных работ по объектам культурного наследия;

осуществление охранно-спасательных археологических раскопок разрушающихся объектов;

археологическое обследование территорий нового строительства;

разработка проектов зон охраны;

разработка муниципальных целевых программ по сохранению (реставрации) объектов культурного наследия;

формирование историко-культурных заповедников;

усиление мер, направленных на соблюдение Федерального закона от 25.06.2002  №73-ФЗ в части охраны и сохранения объектов археологического наследия. В частности, определение режима зон охраны и установление соответствующих регламентов на использование территории, на которой имеются объекты охраны.

## Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории поселения

### Система расселения и трудовые ресурсы

В соответствии с исходными данными, предоставленными Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области фактическая численность Криволукского муниципального образования на конец 2011 года составляла 391 человек (2% от общей численности населения Киренского муниципального района).  Административный центр  муниципального образования  - с. Кривая Лука.

Численность населения муниципального образования в разрезе населенных пунктов представлена в таблице.

Таблица 4 - Численность населения Криволукского муниципального образования                                                                                                                                                                                                  на конец 2011 г.

| Наименование населенного пункта/ муниципального образования | Численность населения |
| --- | --- |
| с. Кривая Лука | 381 |
| д. Заборье | 10 |
| Криволукское муниципальное образование | 391 |

Динамика численности населения Криволукского муниципального образования за 2007-2011 гг. представлена ниже (Рисунок 1).

Рисунок 1 - Динамика численности населения Криволукского муниципального образования за 2007-2011 гг., человек на конец года

Таким образом, численность населения Криволукского муниципального образования за анализируемый период снизилась на 20%.

В 2007 г. ООО «Научно-исследовательский и проектный институт территориального планирования и управления» (НИПИ Терплан) была разработана схема территориального планирования Киренского муниципального района. В схеме территориального планирования муниципального района представлены три варианты развития демографической ситуации (вероятностный, оптимистический и пессимистический). Расчетный срок - конец 2025 г. По вероятностному прогнозу численность населения муниципального района к концу расчетного срока может возрасти не более чем на 8-10% относительно отчетного периода. Оптимистический прогноз показывает, что численность населения муниципального района может увеличиться за 20-летний период на 4-5 тыс. человек (за счет увеличения рождаемости, без ожидаемого роста смертности). По пессимистическим прогнозам, при сохранении существующих тенденций население муниципального района к 2025 году сократится по сравнению с началом 2002 года на 7 тыс. человек, или почти в 1,3 раза.

При этом в схеме территориального планирования муниципального района нет пояснения какой из сценариев демографического развития выбран для формирования мероприятий развития территории.  Кроме того, не отражен прогноз численности в разрезе муниципальных образований и входящих в их состав населенных пунктов. Соответственно, в рамках разработки генеральных планов поселений не могут быть использованы данные прогноза численности населения муниципального района.

В рамках «Программы комплексного социально-экономического развития Киренского муниципального района на 2011-2015 гг.» также приводится  прогноз численности населения. По данному прогнозу численность населения муниципального района к концу 2020 г. должна составить 19, 8 тыс. чел. (снижение на 9% относительно отчетного 2009 г.).

На основе существующей динамики численности населения и прогноза программы социально-экономического развития района проектная численность населения Криволукского муниципального образования (конец 2032 года)  принята  на уровне существующей численности (конец 2011 г., согласно данным Росстата). Прогнозная численность населения согласована Администрацией Киренского муниципального района.

### Производственная сфера

Основа производственного потенциала Киренского муниципального района – лесное хозяйство.

Наибольшую территорию Криволукского муниципального образования занимают леса, относящиеся к государственному лесному фонду. Следовательно, имеется хороший производственный потенциал для развития лесозаготовительной деятельности.

На территории муниципального образования вне границ населенных пунктов  размещена пилорама. Площадь зон сельскохозяйственного использования - 75,5 га, в том числе 100% площади зон сельскохозяйственных угодий.

В границах с. Кривая Лука расположены 2 склада. Площадь зон производственного и коммунально-складского назначения вне границ населенных пунктов – 6,5 га, зон сельскохозяйственного использования – 9,3 га.

В границах д. Заборье объекты производственного назначения не размещены. Площадь зон сельскохозяйственного использования – 3,7 га.

### Жилищный фонд

Жилой фонд муниципального образования представлен малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой.

с. Кривая Лука

Площадь жилых территорий в границах населенного пункта составляет 40,4 га, в том числе:

индивидуальной жилой застройки – 14,9 га (37% от общего объема площади жилых зон);

малоэтажной жилой застройки – 25,5 га (63%).

Плотность населения  в границах жилых территорий составляет  9 чел./га.

В санитарно-защитной зоне складов и кладбища находится порядка 7% от общей площади жилых зон.

д. Заборье

Жилые территории в границах населенного пункта представлены индивидуальной жилой застройкой площадью 13,6 га.

Плотность населения  в границах жилых территорий составляет менее  1 чел./га.

### Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

В рамках разработки документов территориального планирования основной целью анализа социальной сферы является оценка уровня обеспеченности населения территории учреждениями социального обслуживания и разработка на основе оценки перечня мероприятий по их развитию.

Законом Иркутской области от 23.07.2008 г. № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» определен перечень объектов местного значения муниципальных образований Иркутской области.

При разработке генерального плана оценен уровень обеспеченности муниципального образования объектами местного значения уровня поселения: физической культуры и спорта, пожарной охраны.

Перечень существующих учреждений по видам социального обслуживания:

Учреждения образования

объекты местного значения муниципального района

с. Кривая Лука

Детский сад (мощность проектная – 30 мест, мощность фактическая – 25 мест, загруженность объекта – 83%, 1964 г.в.).

Детский сад – ясли, 1965 г.в.

МОУ Средняя школа (4 корпуса, мощность проектная – 100 учащихся, мощность фактическая – 47 учащихся, загруженность объекта – 47%).

Учреждения здравоохранения

объекты регионального значения

с. Кривая Лука

ФАП.

Учреждения культуры и искусства

объекты местного значения муниципального района

с. Кривая Лука

Клуб.

Учреждения административно-делового назначения

объекты местного значения поселения

с. Кривая Лука

Административное здание.

Административное здание (недействующее)

Учреждения коммунально-бытового назначения

объекты федерального значения

с. Кривая Лука

Отделение связи.

Расчет обеспеченности муниципального образования объектами местного значения поселения представлен ниже (Таблица 5).

Расчет обеспеченности объектами физической культуры и спорта выполнен в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации №1683-р от 19.10.1999 г. «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры».

Расчет обеспеченности объектами пожарной охраны выполнен в соответствии с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» и Федеральным законом  от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Таблица 5 - Расчет обеспеченности муниципального образования объектами местного значения поселения

| № п/п | Наименование объекта | Единицы измерения | Норматив | Мпр. | Норма | Оценка («-» дефицит, «+» излишек) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Физическая культура и спорт |
| 1 | Физкультурно-спортивный зал общего пользования | кв. м площади пола на 1 тыс. чел. | 350 | 0 | 137 | -137 |
| 2 | Бассейн | кв. м зеркала воды на 1 тыс. чел. | 75 | 0 | 29 | -29 |
| 3 | Плоскостное спортивное сооружение | га на 1 тыс. чел. | 0,2 | 0 | 0,1 | -0,1 |
| Объекты пожарной охраны |
| 4 | Пожарное депо | объект/пожарный автомобиль, в зависимости от численности населения: до 5 тыс. чел. | 1/2 | 0 | 1/2 | -1/-2 |

Примечание: Мпр.-проектная мощность объекта.

Таким образом, в муниципальном образовании выявлены следующие проблемы:

наличие недействующих объектов:

административное здание;

отсутствие объектов:

бассейн – 29 кв. м. зеркала воды;

спортивного зала на 137 кв. м площади пола зала;

плоскостное спортивное сооружение - 0,1 га;

объект пожарной охраны – 2 автомобиля.

## Транспортное обеспечение

### Внешний транспорт

Территория Криволукского муниципального образования расположена в западной части Киренского района Иркутской области. В настоящее время внешние связи с. Кривая Лука и д. Заборье, входящих в состав поселения, обеспечиваются автомобильным и водным транспортом.

Автомобильный транспорт

По территории Криволукского муниципального образования проходят автомобильные дороги общего пользования местного значения V категории, соответствующие классу "обычная автомобильная дорога". Общая протяженность автомобильных дорог местного значения в границах поселения составляет 122,4 км. В местах перехода через водные препятствия имеются 3 автодорожных моста.

Транспортное сообщение с. Кривая Лука и д. Заборье, расположенных на левом берегу р. Лена, с п. Пашня Макаровского муниципального образования, расположенного на правом берегу р. Лена, в летний период осуществляется посредством паромной переправы. Для обеспечения автодорожной связи в зимний период, устраивается ледовая переправа.

Водный транспорт

Через территорию Криволукского муниципального образования по р. Лена проходит маршрут речного транспорта регионального значения, по которому осуществляется доставка грузов и пассажиров в летний период.

Для обслуживания речного транспорта на территории Криволукского муниципального образования расположены объекты речного транспорта регионального значения:

причал (пристань) – 1 объект.

Анализ существующего внешнего транспорта

Современные внешние транспортные связи Криволукского муниципального образования в полной мере соответствуют его потребностям и не нуждаются в развитии.

Местоположение объектов внешнего транспорта отображено в графических материалах генерального плана: «Карта использования территории муниципального образования. Карта расположения объектов местного значения».

### Улично-дорожная сеть

На сегодняшний день населенные пункты Криволукского муниципального образования имеют сложившуюся улично-дорожную сеть, обеспечивающую подъезд ко всем объектам, расположенным на их территории. Основные показатели существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Криволукского муниципального образования представлены ниже (Таблица 6).

Таблица 6 - Основные показатели существующей улично-дорожной сети

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность улично-дорожной сети, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Кривая Лука | 10,6 |
| 2 | д. Заборье | 0,9 |

Анализ существующей улично-дорожной сети

Сложившаяся улично-дорожная сеть населенных пунктов Криволукского муниципального образования хотя и обеспечивает подъезд ко всем объектам, расположенным на их территории, но имеют следующие основные недостатки:

отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям, согласно требованиям СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (далее по тексту - СП 42.13330.2011);

несоответствие технического уровня улиц и дорог требованиям СП 42.13330.2011, в частности - отсутствие тротуаров на улицах.

Улично-дорожная сеть представлена в графических материалах генерального плана: «Карта использования территории муниципального образования. Карта расположения объектов местного значения».

### Объекты транспортной инфраструктуры

На территории Криволукского муниципального образования объектов транспортной инфраструктуры не расположено.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортного обслуживания

По состоянию на начало 2012 года численность населения Криволукского муниципального образования составляет 391 человек, уровень обеспеченности населения индивидуальными легковыми автомобилями - порядка 229 единиц на 1000 жителей (по данным Управления Министерства Внутренних Дел Российской Федерации по Иркутской Области). Исходя из чего общее расчетное количество индивидуальных легковых автомобилей равно 90 единицам.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (далее по тексту - АЗС), станциями технического обслуживания (далее по тексту - СТО) и местами постоянного хранения обозначены в СП 42.13330.2011:

согласно п. 11.27 потребность в АЗС составляет: 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

согласно п. 11.26 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, требований СП 42.13330.2011 и наличия объектов дорожного сервиса видно, что в настоящее время поселение не обеспечено СТО и АЗС, потребность составляет 1 пост и 1 колонка, соответственно.

Так как хранение индивидуального легкового автотранспорта жителей поселения осуществляется на территории приусадебных участков, спрос на гаражи не возникает.

Местоположение объектов транспортного обслуживания отображено в графических материалах генерального плана: «Карта использования территории муниципального образования. Карта расположения объектов местного значения».

## Инженерное обеспечение

Комфортная среда проживания на территории Криволукского муниципального образования обеспечивается комплексом инженерных сетей и сооружений.

Местоположение существующих объектов инженерной инфраструктуры отображено на «Карте использования территории муниципального образования. Карте расположения объектов местного значения».

### Водоснабжение

Приоритетными источниками системы водоснабжения Криволукского муниципального образования являются подземные воды. Большая часть населения снабжается водой за счет индивидуальных водозаборных скважин и шахтных колодцев, а остальная часть за счет ряда водозаборных скважин и трубопроводов, объединенных в централизованную систему водоснабжения.

Качество воды, подаваемой потребителям, во многом зависит от химического состава подземных вод, меняющегося в течение времени. В отдельные периоды качество воды не соответствует нормативным требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Водопроводные очистные сооружения в Криволукском муниципальном образовании отсутствуют.

На водозаборах не организованы и не соблюдаются зоны санитарной охраны источников водоснабжения, что противоречит требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Отмечается значительный износ сетей и объектов водоснабжения.

с. Кривая Лука

На территории села размещены две водозаборные скважины.

Центральная часть села охвачена централизованной системой водоснабжения. Водозабор осуществляется от скважины, расположенной по ул. Боровково.

Из скважины, расположенной по ул. Советская, водоразбор осуществляется  напрямую, без водопроводных сетей.

Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 0,5 км.

д. Заборье

В деревне Заборье централизованная система водоснабжения отсутствует.

К  югу от села Кривая Лука располагается скважина для забора воды для технических нужд в летний период.

Анализ современного состояния системы водоснабжения населенных пунктов Криволукского муниципального образования выявил следующее:

отсутствует система очистки и обеззараживания воды, что не гарантирует обеспечение населения качественной питьевой водой;

отмечается низкий процент охвата населения централизованным водоснабжением;

не организованы и не соблюдаются зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Таким образом, необходимо предусмотреть развитие системы водоснабжения с соблюдением нормативных требований.

### Водоотведение (канализация)

На территории Криволукского муниципального образования централизованная система водоотведения  отсутствует. В населенных пунктах отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты с последующим сбросом на рельеф.

С целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на территории Криволукского муниципального образования необходимо предусмотреть строительство канализационных очистных сооружений, а также организацию сбора и транспортировки сточных вод  для их очистки и утилизации.

### Теплоснабжение

с. Кривая Лука

Система теплоснабжения представляет собой сочетание централизованной и децентрализованной систем.

Объекты общественно-делового назначения подключены к централизованной системе теплоснабжения. Источником теплоснабжения является котельная мощностью 0,9 Гкал/ч. Вид топлива - уголь.

Общая  протяженность тепловых сетей составляет 1,1 км (в двухтрубном исполнении).

Теплоснабжение индивидуальной и малоэтажной жилой застройки осуществляется от печей. Топливом являются дрова и уголь.

д. Заборье

Система теплоснабжения децентрализованная.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от печей. Топливом являются дрова и уголь.

Анализ существующей системы теплоснабжения выявил, что данная система является оптимальным вариантом для населенных пунктов Криволукского муниципального образования.

### Электроснабжение

Система электроснабжения Криволукского муниципального образования централизованная. Источниками централизованного электроснабжения является понизительная подстанция ПС 110/10 кВ "Макарово", мощностью 6,3 МВА, расположенная к югу от села Макарово Макаровского муниципального образования.

От ПС 110/10 кВ "Макарово" по воздушным линиям электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 кВ подключены 6 трансформаторных подстанций класса напряжения 10/0,4 кВ (ТП 10/0,4 кВ). В системе электроснабжения Криволукского муниципального образования в основном используются однотрансформаторные подстанции с силовыми трансформаторами различной номинальной мощности. От ТП 10/0,4 кВ осуществляется передача электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ различным потребителям.

Потребители электрической энергии относятся к  электроприемникам второй и третьей категории надежности.

По территории Криволукского муниципального образования проходят высоковольтные линии электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью 29,7 км.

с. Кривая Лука

Электроснабжение потребителей осуществляется от 5 ТП 10/0,4 кВ различной мощности. Общая протяженность воздушных ЛЭП 10 кВ в границах населенного пункта  составляет 1,8 км.

д. Заборье

Электроснабжение потребителей осуществляется от ТП №6 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА. Электрические сети номиналом 10 кВ и выше отсутствуют.

Анализ системы электроснабжения Криволукского муниципального образования выявил, что основной проблемой является значительный износ сетей электроснабжения и оборудования ТП 10/0,4 кВ.

### Газоснабжение и трубопроводный транспорт

По территории Криволукского муниципального образования проходит магистральный нефтепровод ВСТО.

Снабжение природным газом населенных пунктов Криволукского муниципального образования отсутствует.

### Связь и информатизация

Услуги местной телефонной связи общего пользования на территории Криволукского муниципального образования оказывает ОАО «Ростелеком», предоставляющий потребителям весь спектр услуг связи и передачи данных.

На территории с. Кривая Лука установлена одна автоматическая телефонная станция (АТС) емкостью 50 абонентских номеров. Межстанционная связь осуществляется посредством кабельных линий связи. Связь абонентов с АТС осуществляется по воздушным линиям связи.

В услуги местной телефонной связи так же входит использование таксофонов и средств коллективного доступа, переговорных пунктов. На территории поселения коллективный доступ в интернет предоставляет ФГУП «Почта России».

Услуги мобильной связи на территории Криволукского муниципального образования предоставляют операторы сети сотовой подвижной связи (СПС):

ОАО «Вымпел-Коммуникации» (торговая марка «Би Лайн GSM», стандарт GSM 900/1800);

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (торговая марка МТС, стандарт GSM 900/1800);

ОАО «МегаФон» (торговая марка «Мегафон», стандарт GSM 900/1800).

На территории поселения установлено одно антенно-мачтовое сооружение для размещения оборудования операторов мобильной связи. Сетью мобильной связи покрыта вся территория поселения.

В населенных пунктах нет проводного радиовещания. Жители принимают телевизионный сигнал от телевизионного ретранслятора с. Кривая Лука (Криволукское муниципальное образование). Охват населения телевизионным вещанием составляет:

«Первый канал» - 100%;

ТК «Россия» + ИГТРК - 98,3%.

На сегодняшний день перечень услуг связи, оказываемых населению Криволукского муниципального образования, достаточно широкий. Услуги предоставляются как с помощью средств фиксированной связи, так и на основе средств подвижной сотовой связи и абонентского радиодоступа. Уровень обеспечения услугами связи населения оценивается как высокий.

Анализ перечня услуг связи, предоставляемых населению, показал, что в целом системы телекоммуникаций Криволукского муниципального образования обеспечивают необходимый уровень обслуживания. Однако по отдельным направлениям существуют потенциальные возможности увеличения объема и улучшения качества предоставления услуг связи.

Таким образом, необходима модернизация АТС с заменой оборудования и увеличением номерной емкости в с. Кривая Лука.

## Экологическое состояние

### Атмосферный воздух

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Потенциальными загрязнителями атмосферного воздуха являются стационарные (существующие и проектные) источники, расположенные на территории поселения (объекты производственной инфраструктуры (пилорама, предприятие по заготовке мясного и молочного сырья)).

Из динамических источников загрязнения автотранспорт является одним из крупных загрязнителей атмосферного воздуха, выбросы от которого содержат окись углерода, окись азота, углеводороды и др.

Воздействие транспорта на окружающую среду многообразно и проявляется, прежде всего, в постоянном загрязнении атмосферного воздуха и почв токсичными веществами отработавших газов транспортных двигателей. Основную долю выбросов от автотранспорта составляют оксиды углерода и азота, углеводороды, сажа, соединения свинца.

На территории Криволукского муниципального образования располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Расположенные в настоящее время на территории Криволукского муниципального образования объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, представлены ниже (Таблица 7).

Таблица 7 - Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов Криволукского муниципального образования

| № п/п | Наименование объекта | Размер ограничения, м |
| --- | --- | --- |
|  | с. Кривая Лука |  |
| 1 | Кладбище* | 50 |
| 2 | Склады* | 50 |
|  | Криволукское муниципальное образование |  |
| 3 | Скотомогильник | 500 |
| 4 | Магистральный нефтепровод | 200 |
| 5 | Пилорама | 100 |
| 6 | Причал (пристань) | 50 |

* Объекты, в санитарно-защитной зоне которых  расположена жилая застройка.

Размещение объектов для проживания людей в СЗЗ не допускается в соответствии с требованием п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03.

### Поверхностные и подземные воды

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются: поверхностный сток с селитебных, коммунально-складских и сельскохозяйственных территорий, мест складирования отходов производства и потребления, неорганизованный сброс неочищенных ливневых вод с территорий, не имеющих ливневой канализации, а также отсутствие централизованной системы хозяйственно-фекальной канализации.

### Почвенный покров

Экологическое состояние почвы определяется уровнем загрязненности и характером нарушения почвенного покрова.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы на проектируемой территории нарушаются в результате возникновения транспортных коммуникаций, строительных площадок. Антропо-техногенные и природные источники воздействия приводят к загрязнению и дегумификации, уплотнению, нарушению, вторичному засолению почв и другим негативным последствиям.

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.

Загрязненная почва может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни населения и его здоровье, так как является основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний

## Муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений

Законом Иркутской области от 16.12.2004 № 87-оз "О статусе и границах муниципальных образований Киренского района Иркутской области" образовано на территории Киренского района Иркутской области и наделено статусом сельского поселения муниципальное образование Криволукское.

Успешное выполнение задач развития сельского поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов землепользования и застройки, градостроительной деятельности.

В поселении отсутствуют какие-либо муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться основным богатством, приносящим большую часть дохода бюджета поселения - землей.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории сельского поселения с целью развития муниципального образования являются:

подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

подготовка и утверждение проектов планировки и межевания территории.

# Обоснование выбранного вариантА размещения объектов местного значения сельского поселения

## Пространственно-планировочная организация территории поселения

### Предложения по функциональному зонированию территории

Генеральный план Криволукского муниципального образования устанавливает функциональное зонирование территории сельского поселения и населенных пунктов, входящих в его состав, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур.

Сложившаяся структура территорий и существующий природный каркас являются основой для проектных предложений по формированию планировочной структуры сельского поселения.

На территории сельского поселения сформированы функциональные зоны: транспортной инфраструктуры для размещения станции технического обслуживания и автозаправочной станции; производственного и  коммунально-складского назначения для строительства  предприятий лесозаготовительной и лесоперерабатывающей промышленности. Предложен к строительству пункт по приему дикоросов,  согласно Программе социально-экономического развития Криволукского  сельского поселения на 2011-2015гг.

Южнее деревни Заборье, сформирована зона инженерной инфраструктуры для строительства канализационных очистных сооружений.

Проектными решениями  предложено сохранить зону специального назначения, где расположен существующий скотомогильник с биологическими камерами.

Село Кривая Лука

Село Кривая Лука расположен в юго-восточной части Криволукского муниципального образования, на левом берегу реки Лены.

С юго-восточной и восточной стороны к населенному пункту подходит автомобильная дорога общего пользования местного значения. Планировочная структура населённого пункта формируется вдоль реки Лены и имеет компактную структуру.

Селитебная территория представлена малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой. Предложенное проектное решение развития села Кривая Лука  сохраняет сложившуюся планировочную структуру с учетом ее уплотнения и упорядочения. Обеспечена удобная связь между различными функциональными зонами села: жилыми, общественными, производственными и коммунально-складскими назначения.

Проектом предлагается формирование жилых зон для размещения малоэтажной жилой застройки в западной части села по ул. Школьная и ул. Боровково, а индивидуальной жилой застройки в южной части.

Развитие зон общественно-деловых  назначения запланировано по ул. Боровково, ул. Терешковой; в западной части села, напротив водонапорной башни, а так же при въезде в село в восточной части населенного пункта. Проектными решениями предложено обустройство прибрежных территорий реки Лены в южной, юго-западной части села и  запланировано благоустройство общественного центра.

Проектом запланирована реорганизация производственных и коммунально-складских территорий, расположенных в западной части населенного пункта. Предусмотрено перепрофилирование предприятий, уменьшение производственных  территорий с целью обеспечения нормативного разрыва от производственных объектов до жилой застройки. Проектом предусмотрено сохранение существующего кладбища.

В северной части села Кривая Лука проектом предложена зона инженерной инфраструктуры для строительства водопроводных очистных сооружений.

Деревня Заборье

Деревня Заборье расположена в юго-восточной части Криволукского муниципального образования, юго-восточнее села Кривая Лука. Кварталы индивидуальной жилой застройки сформированы  вдоль реки.

Зону общественно-делового предложено сформировать в северо-западной части деревни.

Развитие зон производственного и коммунально - складского назначения в деревне не предусмотрено.

Предложенное проектное решение в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную структуру с учетом ее уплотнения и упорядочивания. Обеспечена удобная связь между основными функциональными зонами деревни: жилыми, общественными и сельскохозяйственного использования.

### Предложения по размещению объектов местного значения. Планируемые объекты федерального, регионального значения.

На территории Криволукского муниципального образования вне границ населённых пунктов планируется размещение объекта местного значения поселения – канализационных очистных сооружений (КОС), южнее деревни Заборье.

Село Кривая Лука

На территории  с. Кривая Лука предусмотрены к размещению:

Объекты местного значения муниципального района:

школа;

стадион;

клуб;

Объекты местного значения поселения:

спортивная площадка;

спортивный зал;

пожарное депо;

физкультурно-оздоровительный комплекс;

водопроводные очистные сооружения (ВОС);

Деревня Заборье

В населенном пункте не планируется размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения.

### Предложения по установлению границ населенных пунктов

При разработке генерального плана Криволукского муниципального образования была определена граница населенных пунктов с учетом сложившейся застройки и территорий, необходимых для развития населенного пункта.

Село Кривая Лука

С южной и юго-западной стороны граница населенного пункта проходит по берегу реки Лены. На западе в границы населённого пункта включены территории кладбища, производственного и  коммунально - складского назначения.

На севере, северо-востоке, востоке в границы включены существующие жилые зоны, зоны производственного и коммунально - складского назначения, инженерной инфраструктуры и рекреации. На юго-востоке включены территории для перспективного развития населенного пункта.

Деревня Заборье

С запада, севера и востока в границы  деревни включены территории существующей застройки. На юго-западе в границу населенного пункта включена территория сельскохозяйственных угодий. На северо-западе в границу деревни включена проектная зона общественно-делового  назначения.

## Планируемое социально-экономическое развитие

### Производственная сфера

Генеральным планом вне границ населенных пунктов сформированы зона производственного и коммунально-складского назначения площадью 33,2 га, зон сельскохозяйственного использования – 77,8 га.

В границах с. Кривая Лука сформирована зона  производственного и коммунально-складского назначения – 3,3 га, зона сельскохозяйственного использования – 9,1 га.

В соответствии с «Программой социально-экономического развития Криволукского сельского поселения на 2011-2015 гг.» определены следующие перспективные виды экономической деятельности:

развитие лесозаготовительной и лесоперерабатывающей промышленности;

развитие малого и среднего предпринимательства.

Так, генеральным планом муниципального образование предусмотрена территория для развития лесозаготовительной и лесоперерабатывающей деятельности и предложен к строительству пункт по приему дикоросов.

Генеральным планом строительство производственных объектов на территории д. Заборье не предложено. В границах населенного пункта сформирована зона сельскохозяйственных угодий площадью 2,5 га.

### Жилищный фонд

Основные решения генерального плана в жилищной сфере Криволукского муниципального образования  предполагают следующие мероприятия:

с. Кривая Лука

Упорядочение жилой застройки и увеличение площади жилых территорий до 45,5 га (увеличение на 13%), в  том числе: зоны индивидуальной жилой застройки до 18 га (увеличение  на 21%), малоэтажной жилой застройки  - 27,5 га (увеличение на 8%).

В границах первоочередного развития определены территории жилых зон – 2,7 га, в том числе индивидуальной жилой застройки – 1,9 га, малоэтажной жилой застройки – 0,8 га.

Плотность населения в границах жилых территорий  -  8 чел./га (сокращение на 11%).

д. Заборье

Упорядочение жилой индивидуальной жилой застройки и увеличение территории жилых зон до 13,8 га (увеличение на 1%).

Плотность населения в границах жилых территорий  -  менее 1 чел./га.

### Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

В соответствии с «Программой социально-экономического развития Криволукского муниципального образования на 2011-2015 гг.», к концу расчетного срока  (2032 г.) генеральным планом предусмотрено строительство клуба в с. Кривая Лука (объект местного значения муниципального района).

В соответствии с оценкой нормативной потребности муниципального образования в объектах социальной сферы местного значения поселения генеральным планом предусмотрено в с.Кривая Лука:

расчетный срок

строительство объектов местного значения поселения:

спортивная площадка на 0,1 га;

спортивный зал на 162 кв. м площади пола зала;

пожарное депо на 2 автомобиля.

Так же решениями генерального плана предусмотрено строительство следующих объектов в с.Кривая Лука:

расчетный срок

объекты местного значения муниципального района:

- общеобразовательная школа на 100 учащихся (планируемая к застройке);

- стадион.

объекты местного значения поселения:

- физкультурно-оздоровительный комплекс.

объекты иного значения:

- церковь.

В соответствии с «Программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования Киренский район на 2011-2015 гг.» предусмотрено размещение дополнительных центров дополнительного образования детей  на базе образовательных учреждений.

Расчет  нормативной потребности муниципального образования в объектах социальной сферы местного значения поселение представлен ниже (Таблица 8).

Таблица 8 - Расчет нормативной потребности муниципального образования в объектах местного значения поселения

| № п/п | Наименование объекта | Единицы измерения | М сохр. | Норма | Оценка («-» дефицит, «+» излишек) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Физическая культура и спорт |
| 1 | Физкультурно-спортивный зал общего пользования | кв. м площади пола на 1 тыс. чел. | 0 | 137 | -137 |
| 2 | Бассейн | кв. м зеркала воды на 1 тыс. чел. | 0 | 29 | -29 |
| 3 | Плоскостное спортивное сооружение | га на 1 тыс. чел. | 0 | 0,1 | -0,1 |
| Объекты пожарной охраны |
| 4 | Пожарное депо | объект/пожарный автомобиль, в зависимости от численности населения: до 5 тыс. чел. | 0 | 1/2 | -1/-2 |

Примечания: М сохр.- проектная мощность сохраняемого объекта.

## Развитие транспортного обеспечения

### Внешний транспорт

Автомобильный транспорт

Генеральным планом для обеспечения подъезда к зонам инженерной инфраструктуры, промышлености, специального назначения предлагается строительство:

автомобильных дорог общего пользования местного значения, V категории, соответствующих классу «обычная дорога», общей протяженностью 0,8 км.

Водный транспорт

Изменений в водном транспорте не предусмотрено.

Местоположение объектов внешнего транспорта отображено в графических материалах генерального плана: «Карта планируемого размещения объектов местного значения».

### Улично-дорожная сеть

При рассмотрении современного состояния улично-дорожной сети населенных пунктов Криволукского муниципального образования были выявлены недостатки, для устранения которых генеральным планом предлагаются нижеприведенные мероприятия.

В соответствии с требованиями п. 11.4 СП 42.13330.2011 введена четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям. С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на отдельных участках, улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

поселковые дороги;

улицы в жилой застройке основные;

улицы в жилой застройке второстепенные;

проезды.

В целях создания удобных, быстрых и безопасных транспортных связей на территории населенных пунктов, генеральным планом предлагается строительство новых и реконструкция существующих улиц и дорог. Параметры поперечного профиля улиц и дорог, в том числе ширина пешеходной части тротуара, должны соответствовать требованиям таблицы 9 СП 42.13330.2011. Для обеспечения долговременной и безотказной работы улично-дорожной сети, дорожные одежды улиц и дорог необходимо предусмотреть капитального типа.

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети населенных пунктов Криволукского муниципального образования представлены ниже (Таблица 9).

Таблица 9 - Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

| Населенный пункт | Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Кривая Лука | Протяженность улично-дорожной сети, всего, в том числе: | км | 12,9 (5,6) |
|  | - поселковые дороги | км | 1,6 (1,6) |
|  | - улицы в жилой застройке основные | км | 3,7 (2,5) |
|  | - улицы в жилой застройке второстепенные | км | 4,3 (1,0) |
|  | - проезды | км | 3,3 (0,7) |
| д. Заборье | Протяженность улично-дорожной сети, всего, в том числе: | км | 1,6 (0,7) |
|  | - поселковые дороги | км | 0,7 (0,7) |
|  | - улицы в жилой застройке второстепенные | км | 0,9 (0,0) |

Примечание. В скобках указана протяженность улиц и дорог, строительство и реконструкция которых намечены на первую очередь.

При подготовке проектной документации, в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе устройство:

пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

пешеходных ограждений  в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками;

пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных сходах;

звуковых устройств для слабовидящих на светофорных объектах;

дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.

Улично-дорожная сеть представлена в графических материалах генерального плана: «Карта планируемого размещения объектов местного значения».

### Объекты транспортной инфраструктуры

Действующие паромная переправа и причал, находящиеся на территории поселения, сохраняются.

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в Криволукском муниципальном образовании определена исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок - 350 ед. на 1000 человек, и проектной численности жителей - 391 человек. Расчетное количество автомобилей составляет 137 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС и СТО обозначены в СП 42.13330.2011:

согласно п. 11.27 потребность в АЗС составляет: 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

согласно п. 11.26 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей.

Для обеспечения легкового автотранспорта поселения объектами дорожного сервиса на расчетный срок предусмотрено строительство одной АЗС, мощностью 2 топливо-раздаточные колонки, и одной СТО, мощностью 2 поста. Строительство объектов запланировано на подъезде к с. Кривая Лука, возле его восточной границы.

Хранение личного автотранспорта жителей предусмотрено на территории приусадебных участков.

При планировании развития улично-дорожной сети определился следующий перечень объектов транспортной инфраструктуры местного значения, предложенных к строительству и реконструкции на территории муниципального образования:

Объекты местного значения муниципального района:

автомобильные дороги общего пользования, V категории, соответствующие классу «обычная дорога», общей протяженностью 0,8 км.

Объекты местного значения поселения:

улично-дорожная сеть

поселковые дороги – 2,3 км;

улицы в жилой застройке основные – 3,7 км;

улицы в жилой застройке второстепенные – 5,2 км;

проезды – 3,3 км.

Местоположение объектов транспортного обслуживания отображено в графических материалах генерального плана: «Карта планируемого размещения объектов местного значения».

## Инженерное оборудование территории

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории населенных пунктов по всем направлениям инженерного обеспечения. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения.

Объекты инженерной инфраструктуры, предлагаемые проектом к размещению, отображены на «Карте планируемого размещения объектов местного значения», «Карте функциональных зон».

Мероприятия по развитию инженерного обеспечения территории Криволукского муниципального образования предлагаются на расчетный срок реализации  генерального плана (конец 2032 года).

### Водоснабжение

В с. Кривая Лука предлагается строительство площадки водозаборных сооружений, а также сетей водоснабжения, охватывающих большую часть водопотребителей, с соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На площадке водозаборных сооружений предусмотрено строительство водозаборного узла, в состав которого входят: водозаборные скважины в теплых павильонах с установленным водоподъемным оборудованием, водопроводные очистные станции (ВОС), совмещенные с насосными станциями второго подъема и резервуары чистой воды.

Размещение ВОС предусмотрено для подготовки воды в соответствии с требованиями:

ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества";

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Централизованная система водоснабжения в д. Заборье не предусматривается.

Существующая водозаборная скважина по ул. Советская, не имеющая в настоящее время водопроводных очистных сооружений, сохраняется в с. Кривая Лука для технических целей.

Для определения общего водопотребления приняты расчетные показатели согласно СП 31.13330.2012. Свод правил. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

Учитывая степень благоустройства районов жилой застройки в населенных пунктах Криволукского муниципального образования удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год) принято в размере 50-160 л/сут. Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности 1,2.

При расчёте общего водопотребления, удельное среднесуточное потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято в объёме 50 л/сут с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения и степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято - одна в сутки.

Основные показатели водопотребления Криволукского муниципального образования приведены ниже (Таблица 10).

Таблица 10 - Основные показатели водопотребления Криволукского муниципального образования на расчетный срок

| № п/п | Наименование водопотребителей | Численность населения, чел. | Норма водопот-ребления, л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| 1 | с. Кривая Лука | 381 | 160 | 86,11 | 103,33 |
| 2 | д. Заборье | 10 | 50* | 0,50 | 0,50 |
| Итого: | 86,61 | 103,83 |

* привозное водоснабжение.

Расчетная производительность ВОС -  105 м3/сут.

Вода после обработки и обеззараживания подается в водопроводную сеть.

Диаметры трубопроводов водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью.

c. Кривая Лука

Для обеспечения с. Кривая Лука централизованной системой водоснабжения надлежащего качества на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

строительство куста скважин для забора воды расчетной производительностью 110 м3/сут;

строительство ВОС расчетной производительностью 105 м3/сут;

строительство магистральных водопроводных сетей диаметром 110 мм, общей протяженностью 4,4 км.

д. Заборье

Генеральным планом предусматриваются использование существующей системы водоснабжения, при условии должного мониторинга качества подземных вод на соответствие нормативам качества питьевой воды. В случае несоответствия качества подземных вод необходимо обеспечить жителей населенных пунктов водой питьевого качества посредством привозной воды в объеме, указанном выше (Таблица 10).

Технические характеристики объектов и сетей системы водоснабжения уточнить на стадии проектирования. При разработке проектной документации учесть сейсмичность района и предусмотреть мероприятия по пожаротушению.

В соответствии с проектными решениями определен  перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

куст скважин для забора воды  - 1 объект;

ВОС – 1 объект;

водопроводные сети – 4,4 км.

### Водоотведение (канализация)

В целях улучшения экологической обстановки на территории Криволукского муниципального образования генеральным планом предлагается организация децентрализованной системы водоотведения. Систему водоотведения предусмотрено организовать посредством установки герметичных выгребов полной заводской готовности, с последующим вывозом стоков на проектируемые канализационные очистные сооружения (КОС).

Размещение площадки КОС предусмотрено южнее д. Заборье с соблюдением санитарно-защитных зон, предусмотренных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов". Для проведения качественной очистки канализационных стоков рекомендовано применить современные технологии и предусмотреть весь комплекс оборудования для сокращения санитарно-защитной зоны. Сброс очищенных сточных вод предусмотрен в реку Лена.

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принято равным  расчетному удельному среднесуточному водопотреблению,  без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно СП 32.13330.2012. Свод правил. «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».

Основные показатели водоотведения Криволукского муниципального образования приведены ниже (Таблица 11).

Таблица 11 - Основные показатели водоотведения Криволукского муниципального образования на расчетный срок

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Норма водоот-ведения, л/сут | Объем сточных вод, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Кривая Лука | 381 | 160 | 80,47 |
| 2 | д. Заборье | 10 | 50 | 0,50 |
| Итого: | 80,97 |

Расчетная производительность КОС -  85 м3/сут.

Для обеспечения системой водоотведения надлежащего качества на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

Криволукское муниципальное образование:

строительство КОС расчетной производительностью 85 м3/сут;

строительство сбросного напорного коллектора диаметром 160 мм, общей протяженностью 0,2 км.

с. Кривая Лука, д. Заборье:

установка выгребов полной заводской готовности с последующим вывозом стоков на проектируемые канализационные очистные сооружения, расположенные за южной границей д. Заборье.

Технические характеристики объектов и сетей системы водоотведения уточнить на стадии рабочего проектирования. При разработке рабочей документации учесть сейсмичность района.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

КОС – 1 объект;

канализационные сети - 0,2 км.

### Теплоснабжение

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Криволукского муниципального образования предусмотрены в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», СП 89.13330.2012 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76».

Климатические данные для расчета тепловых нагрузок приняты в соответствии с 
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*»:

расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 49 °С;

средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 12,8 °С;

продолжительность отопительного периода – 251 сутки.

с. Кривая Лука

На территории с. Кривая Лука предусматривается сохранение сочетания централизованной и децентрализованной систем теплоснабжения.

Для теплоснабжения сохраняемых и проектируемых объектов общественно-делового назначения села предусматривается реконструкция существующей котельной.

Расчетная тепловая нагрузка котельной составит 1,4 Гкал/ч (3800 Гкал/год), в том числе:

на отопление и вентиляцию –  1,3 Гкал/ч (3100 Гкал/год);

на горячее водоснабжение – 0,1 Гкал/ч (700 Гкал/год).

Расход тепла с учетом собственных нужд котельной, утечек и потерь в тепловых сетях составит 1,5 Гкал/ч (4100 Гкал/год).

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Схема подключения потребителей к системе теплоснабжения – зависимая. Расчетный температурный график отпуска тепла - 95/70 °С.

Для подключения перспективных потребителей тепла в северной части села предусматривается прокладка тепловой сети диаметром 76 мм в двухтрубном исполнении протяженностью 0,3 км. Способ прокладки, тип изоляции и выбор решений по компенсации температурных расширений теплопроводов определить при разработке проектно-сметной документации.

Теплоснабжение индивидуальной и малоэтажной жилой застройки сохраняется печное. Топливом являются дрова и уголь.

д. Заборье

На территории д. Заборье предусматривается сохранение децентрализованной системы теплоснабжения.

Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой и общественной застройки предусматривается печное. Топливом являются дрова и уголь.

Основные показатели теплопотребления Криволукского муниципального образования приведены ниже (Таблица 12).

Таблица 12 -  Основные показатели теплопотребления  Криволукского муниципального образования на расчетный срок

| № | Наименование | Теплопотребление, Гкал/ч | Теплопотребление, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| 1 | с. Кривая Лука | 1,8 | 0,5 | 0,25 | 2,55 | 7690 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Централизованное теплоснабжение | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 1,5 | 3800 |
|  | Децентрализованное теплоснабжение | 1,00 | - | 0,15 | 1,15 | 3890 |
| 2 | д. Заборье | 0,03 | - | 0,01 | 0,04 | 160 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Децентрализованное теплоснабжение | 0,03 | - | 0,01 | 0,04 | 160 |
|  | Итого: | 1,83 | 0,5 | 0,26 | 2,59 | 7850 |

Примечание: 1. расчёт теплопотребления выполнен для жилищно-коммунального сектора;

2. тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд котельной, утечек и тепловых потерь в сетях.

Для обеспечения Криволукского муниципального образования централизованной системой теплоснабжения надлежащего качества на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

с. Кривая Лука:

реконструкция котельной мощностью 1,5 Гкал/ч;

строительство теплотрассы диаметром 76 мм в двухтрубном исполнении протяженностью 0,3 км.

Технические характеристики объектов и сетей системы теплоснабжения уточнить на стадии проектирования. При разработке проектной документации учесть сейсмичность района.

В целях сохранения природных ресурсов и обеспечения улучшения состояния окружающей природной среды на территории Криволукского муниципального образования рекомендуется рассмотреть альтернативные источники энергии. В качестве альтернативных и возобновляемых источников теплоснабжения для потребителей могут стать солнечные водонагреватели, тепловые насосы и т.д. Они могут быть использованы совместно с котельной для теплоснабжения потребителей (административных и общественных зданий, индивидуальной и малоэтажной жилой застройки). Однако для использования таких источников необходимо провести изучение их потенциала на данной территории, а так же выполнить экономическое обоснование окупаемости их внедрения.

В соответствии с проектными решениями, определен  перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

котельная – 1 объект;

тепловые сети в двухтрубном исполнении протяженностью 0,3 км.

### Электроснабжение

Генеральным планом предусмотрены мероприятия принятые в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» седьмого издания и направленные на повышение надежности системы электроснабжения Криволукского муниципального образования.

Согласно Схеме и программе развития электроэнергетики Иркутской области на 2013-2017 годы по территории Криволукского муниципального образования планируется строительство двух транзитных воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 220 кВ Усть-Кут - Никольская, общей протяженностью в границах сельского поселения  2х19 км.

Генеральным планом развитие электрических сетей населенных пунктов Криволукского муниципального образования не предусмотрено.

Проектные потребители электрической энергии относятся к  электроприемникам третьей категории надежности.

Снабжение потребителей Криволукского муниципального образования электрической энергией, относящихся к III категории по надежности электроснабжения, планируется от одного источника питания.

Часть существующих сетей и объектов предусмотрено сохранить с последующей их заменой на расчетный срок по мере физического и морального износа.

При разработке проектной документации учесть сейсмичность района.

Для определения расчетных электрических нагрузок выполнен расчет по укрупненным показателям в соответствии с СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». Расчет выполнен без учета нагрузки промышленных объектов.

Основные показатели электропотребления сельского поселения на расчетный срок приведены ниже (Таблица 13).

Таблица 13 - Основные показатели электропотребления сельского поселения

| Наименование потребителей | Численность населения (чел.) | Энергопотребление, кВт*ч/чел. в год | Нагрузка на шинах 0,4 кВ, кВт | Потребность в эл. Энергии, млн. кВт*ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Кривая Лука | 381 | 1350 | 312,6 | 0,23 |
| д. Заборье | 10 |  | 7 | 0,006 |
| Итого по поселению: | 391 |  | 319,6 | 0,24 |

Суммарная электрическая нагрузка потребителей Криволукского муниципального образования с учетом потерь при транспортировке электроэнергии составит 351,6 кВт.

Для электроснабжения жилых домов и общественных зданий, удаленных от централизованного источника электроснабжения рекомендуется рассмотреть применение альтернативных источников энергии (ветрогенераторы, солнечные батареи и т.п.). Использование альтернативных источников энергии обеспечит экономию энергоресурсов, а также поспособствует улучшению состояния окружающей природной среды.

В соответствии с проектными решениями планируется к размещению объект регионального значения – воздушная ЛЭП 220 кВ протяженностью 2х19 км.

### Газоснабжение и трубопроводный транспорт

Генеральным планом газификация Криволукского муниципального образования не предусматривается.

### Связь и информатизация

Генеральным планом предусматривается увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса Криволукского муниципального образования являются:

улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая "Интернет";

развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций;

развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории сотовой связью различных операторов и применения новейших технологий;

развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания за счет увеличения количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

Увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи, проектом предусмотрено за счёт реконструкции и увеличения номерной ёмкости существующей автоматической телефонной станции (АТС) в с. Кривая Лука.

Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Емкость сети телефонной связи должна будет составлять к расчетному сроку порядка 400 абонентских номеров на 1000 жителей.

Для развития систем связи надлежащего качества на расчетный срок предусматриваются следующие мероприятия:

реконструкция и увеличение номерной емкости действующей АТС в с. Кривая Лука до 152 абонентских номеров.

Технические характеристики объектов и сетей связи уточнить на стадии рабочего проектирования. При разработке проектной документации учесть сейсмичность района.

Генеральным планом предлагается создание условий для дальнейшего развития и увеличения зоны покрытия сотовыми сетями мобильной связи стандарта GSM, в том числе на основе технологий 4G. Для организации мобильной связи предусмотрено сохранение существующих антенно-мачтовых сооружений, так как они в полной мере удовлетворяют потребности как существующих, так и новых операторов предоставления услуг связи согласно РД 45.162 – 2001 «Ведомственные нормы технологического проектирования. Комплексы сетей сотовой и спутниковой подвижной связи общего пользования».

В соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы», утвержденной постановлением  Правительства Российской Федерации от 03.12.2009 № 985, в редакции от 21.06.2012 N 617, территория всей Иркутской области относится к регионам 2-й очереди  создания сетей цифрового телевизионного вещания (2010 – 2015 годы). Развитие сети радиовещания будет реализовано различными тематическими радиовещательными станциями.

В соответствии с проектными решениями планируется к размещению объект местного значения  поселения - АТС.

## Градостроительные ограничения и особые условия использования территории поселения

### Зоны с особыми условиями использования территорий

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития, является установление зон с особыми условиями использования территорий.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования территорий определяет систему градостроительных ограничений, от которых во многом  зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования территорий представлены:

санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

водоохранными зонами;

зонами охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

санитарно-защитными и охранными зонами транспортной инфраструктуры.

Зоны с особыми условиями использования территорий Криволукского муниципального образования отображены на Карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Карте зон с особыми условиями использования. Карте объектов культурного наследия.

Таблица 14 - Зоны с особыми условиями использования территории Криволукского муниципального образования

| №№ п\п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитные зоны |
| с. Кривая Лука |
|  | Кладбище | 50 |
|  | Склад | 50 |
| Криволукское муниципальное образование |
|  | Скотомогильник с биологическими камерами | 500 |
|  | Пилорама | 100 |
|  | Канализационные очистные сооружения | 100 |
|  | Причал (пристань) | 50 |
|  | Автозаправочная станция | 50 |
|  | Станция технического обслуживания | 50 |
|  | Пункт по приему дикоросов | 50 |
| Санитарные разрывы |
|  | Магистральный нефтепровод | 200 |
| Охранные зоны |
|  | Магистральный нефтепровод | 25 |
|  | Линии электропередачи 220 кВ | 25 |
|  | Линии электропередачи 10(6) кВ | 10 |
| Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
|  | Скважины для забора воды | 50 |
|  | Водопроводное очистное сооружение | 30 |
|  | Водонапорные башни | 10 |
| Водоохранные зоны |
|  | р. Ниж. Тунгуска | 200 |
|  | р. Лена | 200 |
|  | р. Семига | 100, 50 |
|  | р. Сухая | 100, 50 |
|  | р. Моисеевка | 100, 50 |
| Прибрежные защитные полосы |
|  | р. Ниж. Тунгуска | 50 |
|  | р. Лена | 50 |
|  | р. Семига | 50 |
|  | р. Сухая | 50 |
|  | р. Моисеевка | 50 |

Перечень нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми регламентируются размеры, режимы использования зон с особыми условиями использования:

Водный кодекс Российской Федерации;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

«Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009  №160;

СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения";

СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

"Правила охраны магистральных трубопроводов", утвержденные Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9.

В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для котельной, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающей на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

## Комплексная оценка территории. Охрана природы и окружающей среды

### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна территории Криволукского муниципального образования обеспечивается комплексом защитных мероприятий технологического, организационного и планировочного характера, предусмотренных генеральным планом:

внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории поселения;

внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве;

вынос производственных и коммунально-складских объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы и требования;

организация и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

благоустройство и озеленение проектируемой территории в целях защиты застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения  воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа.

упорядочение улично-дорожной сети на территории населенных пунктов;

отвод основных транспортных потоков от жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети муниципального образования;

организация зеленых полос вдоль автомобильных дорог в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

### Мероприятия по охране водной среды

С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов генеральным планом Криволукского муниципального образования рекомендуются следующие мероприятия:

организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

расчистка русла реки, проведение берегоукрепительных работ;

организация сети ливневой канализации с устройством очистных сооружений в местах выпуска поверхностных вод;

строительство канализационных очистных сооружений на территории поселения;

мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;

разработка проектов установления границ поясов ЗСО источников водоснабжения;

прекращение сбросов загрязнённых промышленных, сельскохозяйственных и поверхностных сточных вод на рельеф;

сокращение объёмов водопотребления на производственные нужды за счёт внедрения маловодных технологий, а также увеличение доли оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод.

Для промышленных предприятий, сбрасывающих очищенные сточные воды несоответствующего качества по какому-либо виду загрязнений, необходимо организовать местную очистку сточных вод с доведением остаточного содержания загрязнения до величины, обеспечивающей необходимое его содержание в очищенной воде.

Для предотвращения загрязнения водных объектов стоками с производственных, сельскохозяйственных и коммунально-складских территорий необходимо проведение следующих мероприятий:

строительство ливневой канализации на территории промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-складских зон;

строительство локальных очистных сооружений на предприятиях.

К основным организационным мероприятиям по охране поверхностных и подземных вод на территории относятся:

создание системы мониторинга водных объектов;

эколого-токсикологическое исследование состояния водных объектов;

организация мониторинга за состоянием водопроводящих сетей и своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода и канализации.

### Мероприятия по охране почвенного покрова

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова в границах проектируемой территории генеральным планом рекомендуются следующие мероприятия:

инженерная подготовка территории, планируемой к застройке, устройство сети ливневой канализации с очистными сооружениями;

сброс дождевых вод в сеть ливневой канализации;

устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

устройство отмосток вдоль стен зданий;

расчистка, благоустройство и озеленение прибрежных территорий водных объектов;

защита от береговой эрозии путем проведения берегоукрепительных работ, строительство набережных;

для уменьшения пыли – благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение;

биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений всех категорий;

устройство зеленых лесных полос вдоль магистральных транспортных коммуникаций;

организация и обеспечение планово-регулярной очистки территории поселения от жидких и твердых бытовых отходов;

мониторинг загрязнения почвенного покрова.

В зависимости от характера загрязнения почв, необходимо проведение комплекса мероприятий по восстановлению и рекультивации почв. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

ликвидации последствий загрязнения земель.

Для восстановления нарушенного в результате хозяйственной деятельности и эрозионных процессов почвенного покрова, генеральным планом Криволукского муниципального образования предусматриваются мероприятия по выявлению и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории; контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

### Мероприятия по санитарной очистке территории

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является организация санитарной очистки территории поселения, хранение отходов в специально отведенных местах с последующим размещением на полигоне ТБО.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории муниципального образования:

организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза отходов на площадку для временного складирования отходов;

сбор, транспортировка и обезвреживание всех видов отходов;

организация уборки территорий от мусора, смета, снега;

ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков;

организация сбора и удаление вторичного сырья;

организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов;

Нормы накопления отходов на территории Криволукского муниципального образования принимаются в размере 300 кг/чел. в год в соответствии с СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Объем образующихся отходов в Криволукском муниципальном образовании, с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения (391 человек), на конец расчетного срока составит около 2,3 тыс. тонн.

Размер земельного участка устанавливается из расчета 0,04 га на 1 тыс. тонн твердых бытовых отходов в соответствии с СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Сбор, временное хранение, обеззараживание, обезвреживание и транспортирование  отходов, образующихся в организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности, выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур, а также  размещение, оборудование и эксплуатация участка по обращению с медицинскими отходами, санитарно-противоэпидемический режим работы при обращении с медицинскими отходами должны осуществляться согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".

В случае невозможности установить оборудование по сжиганию отходов лечебно-профилактических учреждений, по согласованию с Роспотребнадзором данные отходы вывозятся для сжигания в специальной печи на территории полигона ТБО.

Расположение специальных установок, сжигательных печей на территории ЛПУ и полигона ТБО регламентируется соответствующими санитарными и строительными нормативами и согласовывается с Роспотребнадзором.

Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов на территории муниципального образования должна осуществляться в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995  № 13-7-2/469. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов являются обязательными для исполнения владельцами животных независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями (в дальнейшем организациями) всех форм собственности, занимающимися производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения.

### Мероприятия по благоустройству и озеленению

Создание и эксплуатация элементов благоустройства и озеленения обеспечивают требования охраны здоровья человека, исторической и природной среды, создают технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории Криволукского муниципального образования.

Общие параметры и минимальное сочетание элементов благоустройства и озеленения для создания безопасной, удобной и привлекательной среды территории муниципального образования рекомендуется устанавливать в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований» и другими нормативными документами.

При строительстве общественно-деловой и жилой застройки решениями генерального плана предлагается произвести благоустройство территории:

устройство газонов, цветников, посадку зеленых оград;

оборудование территории малыми архитектурными формами – беседками, навесами, площадками для игр детей и отдыха взрослого населения, павильонами для ожидания автотранспорта;

устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек;

ремонт существующих покрытий внутридворовых проездов и дорожек;

освещение территории;

обустройство мест сбора мусора.

Объектами нормирования благоустройства на территориях производственного назначения являются общественные пространства в зонах производственной застройки и озелененные территории санитарно-защитных зон. Приемы благоустройства и озеленения в зависимости от отраслевой направленности производства рекомендуется применять в соответствии с приложением 6 к «Методическим рекомендациям по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований» и другими нормативными документами.

Главными направлениями озеленения территории Криволукского муниципального образования являются: создание системы зеленых насаждений, сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.

Создание системы зеленых насаждений на селитебной территории является необходимым, так как она улучшает микроклимат, температурно-влажностный режим, очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой жилых и производственных территорий.

Для создания системы зеленых насаждений предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;

целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

На расчетный срок:

восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

проектирование зеленых полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной дороги;

посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей.

Система зеленых насаждений населенных пунктов включает:

озелененные территории общего пользования;

озелененные территории ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

озелененные территории специального назначения (озеленение санитарно-защитных, территорий вдоль дорог).

В целях создания непрерывной системы зеленых насаждений предлагается все малые зеленые устройства соединить газонами и цветниками, которые следует создавать на всех свободных от покрытий участках. Ассортимент деревьев и кустарников определяется с учетом условий их произрастания, функционального назначения зоны и с целью улучшения декоративной направленности.

В соответствии с СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* площадь озелененных территорий общего пользования для сельских поселений должна быть 12 кв. м/чел.

В соответствии с "Методическими рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований", утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 физическим лицам, в собственности или в пользовании которых находятся земельные участки, рекомендуется обеспечивать содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих участках, а также на прилегающих территориях.

Озеленение территорий перспективной застройки и новых транспортных магистралей, создание лесопарков из естественных насаждений деревьев и кустарников хвойных и лиственных пород осуществляется по планам благоустройства и озеленения, входящим в состав проектной документации на строительство объектов, а также по отдельным проектам ландшафтного строительства.

## Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий",  чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные).

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Данный раздел разработан в соответствии с Паспортом безопасности Киренского района Иркутской области.

### Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы Номенклатура параметров поражающих воздействий» на рассматриваемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации, представленные ниже (Таблица 15).

Таблица 15 - Источники природных чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Источник ЧС природного характера | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника ЧС природного характера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные геологические процессы |
| 1.1 | Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар |
|  |  |  | Взрывная волна |
|  |  |  | Гравитационное смещение горных пород |
|  |  |  | Затопление поверхностными водами |
| 1.2 | Переработка берегов | Гидродинамический | Удар волны Размывание, разрушение грунтов Перенос (переотложение) частиц грунта Смещение (обрушение) пород в береговой части |
| 1.3 | Оползень. Обвал | Динамический | Смещение (движение) горных пород |
|  |  | Гравитационный | Сотрясение земной поверхности |
|  |  |  | Динамическое, механическое давление смещенных масс |
|  |  |  | Удар |
| 2 | Опасные гидрологические явления и процессы |
|  | Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды |
|  |  |  | Деформация речного русла |
| 2.1 | Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  |  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций |
| 2.2 | Наводнение | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
| 3 | Опасные метеорологические явления и процессы |
| 3.1 | Сильный ветер (шторм, шквал, ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  |  | Аэродинамическое давление Вибрация |
| 3.2 | Сильные осадки |
| 3.2.1 | Продолжительный дождь (ливень) |  | Поток (течение) воды |
|  |  |  | Затопление территории |
| 3.2.2 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  |  | Снежные заносы |
| 3.2.3 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  |  | Снежные заносы |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |
| 3.3 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 3.3.1. | Град | Динамический | Удар |
| 3.3.2. | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 3.3.3 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 3.3.4 | Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| 3.3.5 | Суховей | Аэродинамический | Иссушение почвы |
|  |  | Тепловой |  |
| 3.3.6 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| 4 | Природные пожары |
| 4.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя |
|  |  |  | Нагрев теплым потоком |
|  |  |  | Тепловой удар |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха |
|  |  |  | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |
|  |  |  | Опасные дымы |

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений.

На основании статистических данных, прогнозируется подтопление населенных пунктов Криволукского муниципального образования в период прохождения весеннего половодья на р. Лена, р. Киренга, а также, исходя из среднестатистических устойчивых высоких температур, в период с мая по июль прогнозируется 4-5 класс пожарной опасности.

Сейсмичность

Для сейсмически опасных районов России нормативный уровень сейсмической опасности (исходная или фоновая сейсмичность) того или иного района для целей проектирования и строительства принимается по официально действующим нормативным документам – СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах», актуализированная редакция  СНиП II-7-81*, и в соответствии с картами «А», «В»  и «С»  общего сейсмического районирования, утвержденными Российской Академией Наук (ОСР -97 РАН).

На проектируемой территории в соответствии с картами «А», «В»  и «С» сейсмичность составляет 6, 6, 7 баллов соответственно.

Однако, сейсмичность конкретной площадки строительства, следует уточнять в соответствии с данными микросейсморайонирования и результатами инженерных изысканий, проводимых специализированными организациями – ПНИИС с привлечением территориальных изыскательных организаций.

### Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта  (сооружения, комплекса, системы, агрегата и т.д.), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала,  нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории Криволукского муниципального образования классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

прямого действия или первичные;

побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

физического действия;

химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

воздушную ударную волну;

волну сжатия в грунте;

сейсмовзрывную волну;

волну прорыва гидротехнических сооружений;

обломки или осколки;

экстремальный нагрев среды;

тепловое излучение;

ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

На территории муниципального образования возможны следующие чрезвычайные ситуации техногенного характера:

аварии на взрыво- и пожароопасных объектах (ВПО);

аварии на электроэнергетических системах;

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

аварии на автомобильном транспорте;

На рассматриваемой территории потенциально опасные, а также химически опасные объекты, аварии на которых могли бы привезти к выбросу АХОВ, не расположены.

Взрывопожароопасные объекты

К числу взрывопожароопасных объектов на территории Криволукского муниципального образования относится магистральный нефтепровод, проектируемая автозаправочная станция, а так же все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества.

Аварии на взрывопожароопасных объектах сопровождаются выбросом в атмосферу, на грунт и в водоемы пожароопасных и токсических продуктов. Вторичными негативными факторами аварий являются пожар, взрыв.

Основной причиной аварийных ситуаций на трубопроводном транспорте может быть нарушение мер безопасности при эксплуатации и выполнении ремонтных и строительных работ.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом ВПО рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Аварии на электроэнергетических системах

Аварии на электросистемах могут привести к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность населенного пункта, создать пожароопасную ситуацию.

Опасными стихийными бедствиями для объектов энергетики являются сильный порывистый ветер, гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за "пляски" и обрыва проводов ЛЭП), продолжительные ливневые дожди.

При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных и понизительных подстанций.

Аварии  на коммунальных системах жизнеобеспечения

Объекты, на которых возможно возникновение аварий: котельные, тепловые, водопроводные и канализационные сети.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60 %;

ветхости тепловых и водопроводных сетей  (износ от 60 до 90 %);

халатности персонала, обслуживающего теплоисточники и теплоносители;

недостаточное финансирование и низкое качество ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к сбою в системе водоснабжения и теплоснабжения, что значительно ухудшает условия жизнедеятельности особенно в зимний период.

ЧС будут носить локальный характер. Их влияние на жизнедеятельность населения будет обусловлено различными факторами (время, и место аварии, вид коммунально-энергетической сети, размеры и степень развития аварии и др.).

Аварии на автомобильном транспорте

Основными причинами возникновения аварий на автомобильных дорогах являются: нарушение правил дорожного движения, превышение скорости, неисправность транспортных средств, неудовлетворительное техническое состояние автомобильных дорог.

К серьезным дорожно-транспортным происшествиям приводят невыполнение правил перевозки опасных грузов и несоблюдение при этом необходимых требований безопасности.

Аварии на автомобильном транспорте сопровождаются повреждением автотранспортных средств и, как следствие, прекращением движения на участках. Данные аварии часто сопровождаются разливом на грунт и в водоемы опасных веществ (химических, пожароопасных).

Мероприятия по спасению пострадавших в таких чрезвычайных ситуациях определяются характером поражения людей, размером повреждения технических средств, наличием вторичных поражающих факторов.

### Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Предпосылками к возникновению биолого-социальных ЧС на территории сельского поселения могут являться эпизоотии, паразитарные и зоонозные заболевания животных, эпифитотии и вспышки массового размножения наиболее опасных болезней.

На территории Криволукского муниципального образования возможны единичные (малочисленные) заболевания людей гриппом, ОРВИ и в большей степени клещевым энцефалитом. Для сельскохозяйственных животных характерны заболевания сибирской язвой.

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающего надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

профилактика инфекционных болезней путем расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержки групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарными правилами                 ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

### Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории, чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

пламя и искры;

тепловой поток;

повышенная температура окружающей среды;

повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

пониженная концентрация кислорода;

снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

воздействие огнетушащих веществ.

Основная часть территории поселения занята таежными лесами, которые характеризуются высокой горимостью. Пожароопасный период начинается в начале мая и заканчивается в августе месяце. В отдельные, наиболее засушливые годы, лесные пожары возникают в сентябре месяце. Высокая горимость лесов создает предпосылки для возникновения угрозы населенным пунктам, как непосредственно пожаром, так и высокой задымленностью.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применение первичных средств пожаротушения;

организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

В соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);

мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;

организацию противопожарной пропаганды и др.

В соответствии с Федеральным  законом  от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать  20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проводится в соответствии с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», а так же с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Для обеспечения пожарной безопасности в Криволукском муниципальном образовании проектными решениями в с. Кривая Лука предлагается к размещению пожарное депо мощностью 2 автомобиля.

## Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

### Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций на функционирование проектируемой территории.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера», чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

локального характера;

муниципального характера;

межмуниципального характера;

регионального характера;

межрегионального характера;

федерального характера.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, массовые заболевания населения, перебои в  обеспечении электроэнергией, водой и теплом.

На рассматриваемой территории нет потенциально опасных и вредных объектов.

Криволукское муниципальное образование не является категорированным по гражданской обороне в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.1998 № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне».

Согласно требованиям СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» зона возможных разрушений для сельского поселения не определена.

### Основные показатели по существующим инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки градостроительной документации.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» создана комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Киренского муниципального района.

Оповещение населения об опасностях связанных с возникновением ЧС осуществляется в соответствии с совместным Приказом МЧС России, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации, Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» от 25.07.2006 № 422/90/376, а так же в соответствии с Постановлением Администрации Киренского района от 27 августа 2010 г. № 385.

### Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории, защите населения и территорий в военное время и в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998  № 28-ФЗ «О гражданской обороне» на территории Российской Федерации предусматривается система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В целях защиты людей, находящихся на проектируемой территории, от опасностей, возникающих при ведении военных действий, или вследствие этих действий, проектом планировки предусматривается устройство противорадиационных укрытий в подвальных, цокольных и первых этажах жилых и общественных зданий и сооружений. Укрытия необходимо оборудовать всеми необходимыми средствами (вентиляция, фильтры, резервное электроснабжение, пост радио-дозиметрического контроля и т.д.) в соответствии с СНиП II-11-77*.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 N 1309 "О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны" санитарно - обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта и иные объекты гражданской обороны создаются для обеспечения медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, специальной обработки одежды и транспортных средств.

Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды предусматриваются на объектах социально-бытового обслуживания, в зданиях станций технического обслуживания и пожарного депо с устройством дополнительных входов-выходов для предотвращения контакта «грязных» и «чистых» потоков людей. Пункты очистки транспорта возможно организовать на территории автомобильных моек и пожарного депо с соблюдение условий по сбору загрязненных стоков и их последующей утилизации.

### Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарного разрыва от проектной автозаправочной станции (АЗС);

контроль за состоянием емкостей на АЗС, замена поврежденного коррозией оборудования;

применение изоляционных покрытий на территории АЗС, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

обеспечение охранных зон от магистрального нефтепровода, строгое соблюдение режима использования его территории;

строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

На объектах повышенной опасности (котельных) необходима установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается проведением следующих мероприятий:

применением герметичного производственного оборудования;

соблюдением норм технологического режима;

контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

установлением  в помещениях котельных сигнализаторов взрывоопасных концентраций газовоздушной смеси, срабатывание которых, происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в помещении операторной.

Надежность водоснабжения населенного пункта обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

защита  водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др.
жизнеобеспечивающих объектов;

наличие резервного электроснабжения;

замена устаревшего оборудования на  новое, применение  новых технологий производства;

обучение и повышение квалификации работников предприятий;

создание аварийного запаса материалов.

С целью предотвращения ЧС на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

планово-предупредительные ремонты оборудования и сетей;

замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

установка дополнительной запорной арматуры.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

### Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории сельского поселения возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера, как лесные пожары, опасные метеорологические явления.

С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений,  воздействия молний, снежных заносов.

Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют дорожные организации (предприятия), занимающиеся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования.

В соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным Распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводят следующие мероприятия:

профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Искусственные сооружения (мосты) на автомобильных дорогах являются одними из наиболее гололедоопасных участков. Поэтому работы по профилактической обработке, ликвидации зимней скользкости и снегоудалению на них должны проводиться в первую очередь.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молний применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций», утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №280, которая распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленных коммуникаций независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования нового объекта, чтобы иметь возможность максимально использовать проводящие элементы последнего. Это облегчит разработку и исполнение устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический вид, повысить эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты.

Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.

Территория сельского поселения подвержена подтоплению поверхностными водами, которое происходит в период прохождения весеннего половодья.

В целях защиты проектируемой территории от подтопления в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» необходимо осуществлять:

искусственное повышение рельефа территории;

обвалование территорий со стороны водных объектов;

обследование, отсыпку дамб и береговых укреплении, ликвидацию ледовых переправ.

### Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Потенциальную угрозу для проектируемой территории представляют природные пожары, которые могут возникнуть на территории поселения и повлиять на планируемую застройку.

В основе работы по предупреждению природных пожаров лежит регулярный анализ их причин, и определение на его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

В соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 N 417 меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);

мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;

организацию противопожарной пропаганды.

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применение первичных средств пожаротушения;

организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

На расчетный срок проектом предлагается строительство пожарного депо мощностью 2 автомобиля на территории с. Кривая Лука в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

# Основные технико-экономические показатели генерального плана

## Криволукское муниципальное образование

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние (2012 год) | Расчетный срок (2032 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории Криволукского муниципального образования | га | 79783 | 79783 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.2 | Территория вне границ населенных пунктов | га | 79643,3 | 79643,3 |
|  |  | % | 99,82 | 99,82 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Производственная и коммунально-складская зона | га | 6,8 | 33,2 |
|  |  | % | 0,01 | 0,04 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Производственная | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Коммунально-складская | га | 6,8 | - |
|  |  | % | 0,01 | - |
|  | Производственная и коммунально-складская | га | - | 33,2 |
|  |  | % | - | 0,04 |
| 1.2.2 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,1 | 1,3 |
|  |  | % | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 11,3 | 0,3 |
|  |  | % | 0,01 | 0 |
| 1.2.4 | Рекреационная зона | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Озелененных территорий общего пользования | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.5 | Сельскохозяйственного использования | га | 75,5 | 77,8 |
|  |  | % | 0,09 | 0,1 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Сельскохозяйственных угодий | га | 75,5 | 77,8 |
|  |  | % | 0,09 | 0,1 |
|  | Объектов сельскохозяйственного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.6 | Зоны специального назначения | га | 0,1 | 0,1 |
|  |  | % | 0 | 0 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Размещения полигонов для твердых бытовых отходов | га | 0,1 | 0,1 |
|  |  | % | 0 | 0 |
|  | Режимных территорий | га | - |  |
|  |  | % | - |  |
| 1.2.7 | Зона акваторий | га | 1370,8 | 1370,8 |
|  |  | % | 1,72 | 1,72 |
| 1.2.8 | Зона природного ландшафта | га | 78060,6 | 77835,7 |
|  |  | % | 97,85 | 97,56 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га | 73352,2 | 72961,2 |
|  |  | % | 91,94 | 91,56 |
|  | Заболоченных территорий | га | 714,3 | 712,5 |
|  |  | % | 0,9 | 0,89 |
|  | Природного ландшафта | га | 3994,1 | 4162 |
|  |  | % | 5,01 | 5,22 |
| 1.2.10 | Коммуникационных коридоров | га | 125,5 | 324,1 |
|  |  | % | 0,16 | 0,4 |
| 1.2.11 | Улично-дорожной сети | га | 4,1 |  |
|  |  | % | 0,01 |  |
| 2 | Общая площадь территории населенных пунктов: |  | 139,7 | 139,7 |
|  |  |  | 0,18 | 0,18 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Деревня Заборье | га | 20,7 | 20,7 |
|  | Село Кривая Лука | га | 119 | 119 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения Криволукского муниципального образования | чел. | 391 | 391 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Деревня Заборье | чел. | 381 | 381 |
|  | Село Кривая Лука | чел. | 10 | 10 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | 0,005 | 0,005 |
| 3 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | (вне границ населенных пунктов ) |  |  |
| 3.1 | Протяженность автомобильных дорог - всего | км | 122,4 | 130,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | федерального значения | км | - | - |
|  | местного значения | км | 122,4 | 130,9 |
| 4 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 4.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 4.1.1 | Водопотребление - всего | м3/сут | - | 103,83 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | 96,51 |
|  | на производственные нужды | м3/сут | - | 7,32 |
| 4.1.2 | Вторичное использование воды |  | - | - |
| 4.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | - | 110,00 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | - | 110,00 |
| 4.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л\сут. на чел. | - | 50-160 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л\сут. на чел. | - | 50-160 |
| 4.1.5 | Протяженность сетей | км | - | 4,4 |
| 4.2 | Канализация |  |  |  |
| 4.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сут | - | 80,97 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 73,65 |
|  | Производственные сточные воды | м3/сут | - | 7,32 |
| 4.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 85,00 |
| 4.2.3 | Протяженность сетей | км | - | 0,2 |
| 4.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 4.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/ год | 0,2 | 0,24 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн. кВт·ч/ год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч/ год | 0,2 | 0,24 |
| 4.3.2 | Потребление электроэнергии на чел. в год | кВт·ч | 1150 | 1350 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 1150 | 1350 |
| 4.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 6,3 | 6,3 |
| 4.3.4 | Протяженность сетей | км | 29,7 | 67,7 |
| 4.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 4.4.1 | Потребление тепла | млн.Гкал/год | - | 0,008 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | млн.Гкал/год | - | 0,008 |
| 4.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | 0,9 | 1,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ | Гкал/час | - | - |
|  | котельные | Гкал/час | 0,9 | 1,5 |
| 4.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 4.4.4 | Протяженность сетей | км | 1,1 | 1,3 |
| 4.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 4.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | - | - |
| 4.5.2 | Потребление газа - всего | млн. м3/ год | - | - |
| 4.6 | Связь |  |  |  |
| 4.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 4.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | - | 395 |
| 4.7 | Санитарная очистка территории | (суммарно по всем населенным пунктам) |  |  |
| 4.7.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | - | 0,12 |
| 4.7.2 | Общая площадь свалок | единиц/га | - | - |
| 4.7.3 | Скотомогильники | единиц | 1 | 1 |
| 4.7.4 | Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов | единиц | - | - |
| 5 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 5.1 | Общее количество кладбищ | единиц/га | - | - |
| 6 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |
| 6.1 | Жилищная сфера | млн.руб. | - | - |
| 6.2 | Социальная сфера | млн.руб. | - | - |
| 6.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. | - | 100 |
| 6.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. | - | 21,4 |

## деревня Заборье

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние (2012 год) | Расчетный срок (2032 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь территории д. Заборье | га | 20,7 | 20,7 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | жилые зоны | га | 13,6 | 13,8 |
|  |  | % | 65,85 | 66,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Индивидуальной жилой застройки | га | 13,6 | 13,8 |
|  |  | % | 65,85 | 66,9 |
| 1.2 | общественно-деловые зоны | га | - | 1,1 |
|  |  | % | - | 5,19 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.3 | Сельскохозяйственного использования | га | 3,7 | 2,5 |
|  |  | % | 17,75 | 11,89 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.3.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 3,7 | 2,5 |
|  |  | % | 17,75 | 11,89 |
| 1.4 | Зона природного ландшафта | га | 1,6 | 1 |
|  |  | % | 7,65 | 4,92 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.4.1 | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га | 0,2 |  |
|  |  | % | 0,97 |  |
| 1.4.2 | Природного ландшафта | га | 1,4 | 1 |
|  |  | % | 6,97 | 4,92 |
| 1.13 | Улично-дорожной сети | га | 1,8 | 2,3 |
|  |  | % | 8,7 | 11,1 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | численность населения д. Заборье | чел. | 10 | 10 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | 0,6 | 0,6 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 3.1.1 | малоэтажная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к общему объему жилищного фонда | - | - |
| 3.1.2 | индивидуальная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к общему объему жилищного фонда | - | - |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | кв.м общей площади квартир | - | - |
| 3.3 | Новое жилищное строительство - всего | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  | в том числе из общего объема жилищного строительства по типу застройки: |  |  |  |
| 3.3.1 | малоэтажная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к объему нового жилищного строительства | - | - |
| 3.3.2 | индивидуальная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к объему нового жилищного строительства | - | - |
| 3.4 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
| 3.4.1 | водопроводом | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.2 | канализацией | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.3 | электроплитами | % общего жилищного фонда | 50 | 100 |
| 3.4.4 | газовыми плитами | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.5 | теплом | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.6 | горячей водой | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.5 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м\чел | - | - |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  | - | - |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц и дорог - всего | км | 0,9 | 1,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | поселковые дороги | км | - | 0,7 |
|  | улицы в жилой застройке второстепенные | км | - | 0,9 |
| 5.2 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | 0 |
| 5.3 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | 3 |
| 5.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 229 | 350 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/сут | - | 0,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | 0,50 |
|  | на производственные нужды | м3/сут | - | - |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды |  | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | - | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л\сут. на чел. | - | 50 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л\сут. на чел. | - | 50 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сут | - | 0,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 0,50 |
|  | Производственные сточные воды | м3/сут | - | - |
| 6.2.1 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | - |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/ год | 0,005 | 0,006 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн. кВт·ч/ год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч/ год | 0,005 | 0,006 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на чел. в год | кВт·ч | 1150 | 1350 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 1150 | 1350 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 6,3 | 6,3 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/год |  | 160 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 160 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ | Гкал/час | - | - |
|  | котельные | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | - | - |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | м3/ год | - | - |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | - | - |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | - | 0,003 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ | единиц/га | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | - | - |
| 8.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | тыс.т/год | - | - |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 10 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |
| 10.1 | Жилищная сфера | млн.руб. | - | - |
| 10.2 | Социальная сфера | млн.руб. | - | - |
| 10.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. | - | 20 |
| 10.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. | - | 0 |

## село Кривая Лука

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние (2012 год) | Расчетный срок (2032 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь территории с. Кривая Лука | га | 119,1 | 119,1 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Жилые зоны | га | 40,4 | 45,5 |
|  |  | % | 33,98 | 38,13 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Малоэтажной жилой застройки | га | 25,5 | 27,5 |
|  |  | % | 21,44 | 23,12 |
| 1.1.2 | Индивидуальной жилой застройки | га | 14,9 | 18 |
|  |  | % | 12,54 | 15,01 |
| 1.2 | Общественно-делового назначения | га | 1,91 | 7,3 |
|  |  | % | 1,74 | 6,13 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Административно-делового назначения | га | 0,4 | - |
|  |  | % | 0,33 | - |
| 1.2.2 | Социального и коммунально-бытового назначения | га | 0,2 | - |
|  |  | % | 0,18 | - |
| 1.2.3 | Торгового назначения и общественного питания | га | 0,3 | - |
|  |  | % | 0,28 | - |
| 1.2.4 | Учебно-образовательного назначения | га | 0,7 | - |
|  |  | % | 0,63 | - |
| 1.2.5 | Культурно-досугового назначения | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,12 | - |
| 1.2.6 | Спортивного назначения | га | 0,2 | - |
|  |  | % | 0,16 | - |
| 1.2.7 | Здравоохранения | га | 0,01 | - |
|  |  | % | 0,04 | - |
| 1.3 | Производственная и коммунально-складская зона | га | 6,5 | 3,3 |
|  |  | % | 5,43 | 2,75 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.3.1 | Производственная | га | - | - |
|  |  | % | - |  |
| 1.3.2 | Коммунально-складская | га | 6,5 |  |
|  |  | % | 5,43 |  |
| 1.3.3 | Производственная и коммунально-складская | га | - | 3,3 |
|  |  | % | - | 2,75 |
| 1.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,3 | 1,3 |
|  |  | % | 0,26 | 1,11 |
| 1.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 0,3 | - |
|  |  | % | 0,29 | - |
| 1.6 | Рекреационная зона | га | - | 12 |
|  |  | % | - | 10,07 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.6.1 | Объектов отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения | га | - |  |
|  |  | % | - |  |
| 1.6.2 | Озелененных территорий общего пользования | га | - | 12 |
|  |  | % | - | 10,07 |
| 1.7 | Сельскохозяйственного использования | га | 9,3 | 9,1 |
|  |  | % | 7,82 | 7,68 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.7.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 9,3 | 9,1 |
|  |  | % | 7,82 | 7,68 |
| 1.7.2 | Объектов сельскохозяйственного назначения | га | - |  |
|  |  | % | - |  |
| 1.8 | Зоны специального назначения | га | 1,9 | 1,9 |
|  |  | % | 1,57 | 1,57 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.8.1 | Размещения кладбищ | га | 1,9 | 1,9 |
|  |  | % | 1,57 | 1,57 |
| 1.9 | Зона природного ландшафта | га | 39,6 | 18 |
|  |  | % | 33,28 | 15,19 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.9.1 | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га | 14,9 | 5,5 |
|  |  | % | 12,53 | 4,68 |
| 1.9.2 | Природного ландшафта | га | 24,7 | 12,5 |
|  |  | % | 20,75 | 10,51 |
| 1.13 | Улично-дорожной сети | га | 18,6 | 20,6 |
|  |  | % | 15,62 | 17,37 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | численность населения с. Кривая Лука | чел. | 381 | 381 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | 3 | 3 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 3.1.1 | малоэтажная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к общему объему жилищного фонда | - | - |
| 3.1.2 | индивидуальная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к общему объему жилищного фонда | - | - |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | кв.м общей площади квартир | - | - |
| 3.3 | Новое жилищное строительство - всего | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  | в том числе из общего объема жилищного строительства по типу застройки: |  |  |  |
| 3.3.1 | малоэтажная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к объему нового жилищного строительства | - | - |
| 3.3.2 | индивидуальная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к объему нового жилищного строительства | - |  |
| 3.4 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
| 3.4.1 | водопроводом | % общего жилищного фонда | - | 100 |
| 3.4.2 | канализацией | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.3 | электроплитами | % общего жилищного фонда | 50 | 100 |
| 3.4.4 | газовыми плитами | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.5 | теплом | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.6 | горячей водой | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.5 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м\чел | - | - |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | объект | 2 | 2 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | объект | 1 | 2 |
|  |  | учащихся | 100 | 200 |
|  |  | учащихся/1000 чел. | 256 | 525 |
| 4.3 | ФАП | объект | 1 | 1 |
| 4.4АП05 | Спортивные залы | объект | - | 1 |
|  |  | кв.м площади пола | - | 162 |
|  |  | кв.м площади пола/ 1000 чел. | - | 414 |
| 4.5 | Физкультурно-оздоровительный клуб | объект | - | 1 |
| 4.6 | Плоскостные сооружения (крытые и открытые) | объект | - | 1 |
|  |  | га | - | 0,1 |
|  |  | га/ 1000 чел. | - | 0,3 |
| 4.7 | Стадион | объект | - | 1 |
| 4.8 | Клубы | объект | 1 | 2 |
| 4.9 | Отделение связи | объект | 1 | 1 |
| 4.10 | Пожарное депо | объект | - | 1 |
|  |  | автомобиль | - | 2 |
|  |  | автомобиль/1000 чел. | - | 5 |
| 4.11 | Объекты культового назначения | объект | - | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц и дорог - всего | км | 10,6 | 12,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | поселковые дороги | км | - | 1,6 |
|  | улицы в жилой застройке основные | км | - | 3,7 |
|  | улицы в жилой застройке второстепенные | км | - | 4,3 |
|  | проезды | км | - | 3,3 |
| 5.2 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | 0 |
| 5.3 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | 7 |
| 5.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 229 | 350 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/сут | - | 103,33 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | 96,01 |
|  | на производственные нужды | м3/сут | - | 7,32 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды |  | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | - | 110,00 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | - | 110,00 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л\сут. на чел. | - | 160 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л\сут. на чел. | - | 160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | 4,4 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сут | - | 80,47 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 73,15 |
|  | Производственные сточные воды | м3/сут | - | 7,32 |
| 6.2.1 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | - |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/ год | 0,2 | 0,23 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн. кВт·ч/ год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч/ год | 0,2 | 0,23 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на чел. в год | кВт·ч | 1150 | 1350 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 1150 | 1350 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 6,3 | 6,3 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 1,8 | 1,8 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/год | - | 7690 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 7690 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | 0,9 | 1,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ | Гкал/час | - | - |
|  | котельные | Гкал/час | 0,9 | 1,5 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 1,1 | 1,3 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | - | - |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | м3/ год | - | - |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | - | 400 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | - | 0,11 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ | единиц/га | 1/1,87 | 1/1,87 |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | - | - |
| 8.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | тыс.т/год | - | - |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 10 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |
| 10.1 | Жилищная сфера | млн.руб. | - | - |
| 10.2 | Социальная сфера | млн.руб. | - | 140,6 |
| 10.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. | - | 100 |
| 10.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. | - | 18,3 |

# ПРИЛОЖЕНИЯ

## Согласование перспективной численности

# Footnotes

Анализ муниципальной правовой базы поселения проводился на основании официально предоставленных исходных данных и справочно-правовой системы "Консультант Плюс" (региональное законодательство).