ООО «Институт Территориального Планирования «Град»

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ ГЕНЕРАЛЬНЫХ

ПЛАНОВ И ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И

ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

КИРЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

генеральный план

ЮБИЛЕЙНИНСКОГО муниципального образования киренского района иркутской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

генерального плана

Омск  2013 г.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ

ПРОЕКТОВ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ И

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  И ЗАСТРОЙКИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

КИРЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

генеральный план

ЮБИЛЕЙНИНСКОГО муниципального образования

киренского района иркутской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Заказчик:	Администрация Киренского муниципального района

Муниципальный контракт: № 1-ОК/12  от 06.06.2012 г.

Исполнитель: ООО «ИТП «Град»

Шифр проекта:	КП 1502-12

Генеральный директор	__________________	А.Н. Береговских

Первый заместитель

Генерального директора	___________________	М.Н. Дузенко

Заместитель Генерального директора

по правовым вопросам	___________________	Д.В. Шинкевич

Главный архитектор института            ___________________	И.Г. Стуканева

Омск 2013 г.

Состав авторского коллектива

| Должность | Исполнители Ф.И.О. |
| --- | --- |
| Руководитель проектов | Е.С. Рожков |
| Главный архитектор проекта | Н.И. Роман |
| Ведущий архитектор проекта | Е.В. Одинцова |
| Ведущий архитектор проекта | Н.В. Редько |
| Техник-архитектор | М.Ю. Лакомкин |
| Начальник отдела градостроительной экономики | Е.К. Шефер |
| Ведущий экономист отдела градостроительной экономики | З.М. Садирова |
| Начальник отдела градостроительной экологии | О.К. Коровайская |
| Эколог отдела градостроительной экологии | О.М. Чесакова |
| Начальник отдела транспортного обеспечения | К.А. Васенко |
| Инженер отдела транспортного обеспечения | Я.А. Репитий |
| Начальник отдела нормативно-правового регулирования градостроительных и земельно-имущественных отношений | Е.П. Пилипенко |
| Старший юрист отдела нормативно-правового регулирования градостроительных и земельно-имущественных отношений | А.И. Васильчук |
| Руководитель группы отдела градостроительной подготовки | Ю.А. Владимирцева |
| Ведущий инженер отдела градостроительной подготовки | К.О. Витковская |
| Руководитель группы отдела инженерного обеспечения | А.С. Плотников |
| Инженер отдела инженерного обеспечения (водоснабжение, водоотведение) | Н.А. Казаков |
| Ведущий инженер отдела инженерного обеспечения (теплоснабжение) | Е.Н. Таратухин |
| Инженер отдела инженерного обеспечения (электроснабжение) | К.Е. Ткачук |
| Старший инженер отдела инженерного обеспечения (газоснабжение, связь и информатизация) | В.В. Кузнецов |
| Начальник отдела контроля качества | О.Ю. Кулябина |

Содержание:

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

1.1 Сведения о нормативно-правовых актах Российской Федерации и субъекта Российской Федерации	8

1.2 Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	9

2 анализ использования территории СЕЛЬСКОГО поселения	10

2.1 Общая характеристика территории	10

2.2 Природные условия и ресурсы территории	10

2.2.1 Климат	10

2.2.2 Геологическое строение и рельеф	10

2.2.3 Гидрография и гидрология	11

2.2.4 Растительный и почвенный покров	11

2.2.5 Минерально-сырьевые ресурсы	11

2.3 Особо охраняемые природные территории	12

2.4 Охрана объектов культурного наследия	12

2.4.1 Списки объектов культурного наследия	15

2.4.2 Перечень мероприятий по охране и сохранению объектов культурного наследия	25

2.5 Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории поселения	26

2.5.1 Система расселения и трудовые ресурсы	26

2.5.2 Производственная сфера	27

2.5.3 Жилищный фонд	27

2.5.4 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	28

2.6 Транспортное обеспечение	30

2.6.1 Внешний транспорт	30

2.6.2 Улично-дорожная сеть	31

2.6.3 Объекты транспортной инфраструктуры	32

2.7 Инженерное обеспечение	32

2.7.1 Водоснабжение	32

2.7.2 Водоотведение (канализация)	33

2.7.3 Теплоснабжение	33

2.7.4 Электроснабжение	34

2.7.5 Газоснабжение и трубопроводный транспорт	35

2.7.6 Связь и информатизация	35

2.8 Экологическое состояние	35

2.8.1 Атмосферный воздух	35

2.8.2 Поверхностные и подземные воды	36

2.8.3 Почвенный покров	36

2.9 Муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений	36

3 Обоснование выбранного вариантА размещения объектов местного значения СЕЛЬСКОГО поселения	38

3.1 Пространственно-планировочная организация территории сельского поселения	38

3.1.1 Предложения по функциональному зонированию территории	38

3.1.2 Предложения по размещению объектов местного значения. Планируемые объекты федерального, регионального значения	39

3.1.3 Предложения по установлению границ населенных пунктов	40

3.2 Планируемое социально-экономическое развитие	40

3.2.1 Производственная сфера	40

3.2.2 Жилищный фонд	40

3.2.3 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	41

3.3 Развитие транспортного обеспечения	42

3.3.1 Внешний транспорт	42

3.3.2 Улично-дорожная сеть	43

3.3.3 Объекты транспортной инфраструктуры	44

3.4 Инженерная подготовка территории	45

3.5 Развитие инженерного обеспечения	45

3.5.1 Водоснабжение	46

3.5.2 Водоотведение (канализация)	48

3.5.3 Теплоснабжение	49

3.5.4 Электроснабжение	50

3.5.5 Газоснабжение и трубопроводный транспорт	52

3.5.6 Связь и информатизация	52

3.6 Градостроительные ограничения и особые условия использования территории поселения	52

3.6.1 Зоны с особыми условиями использования территорий	52

3.7 Комплексная оценка территории. Охрана природы и окружающей среды	54

3.7.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	54

3.7.2 Мероприятия по охране водной среды	55

3.7.3 Мероприятия по охране почвенного покрова	55

3.7.4 Мероприятия по санитарной очистке территории	56

3.7.5 Мероприятия по благоустройству и озеленению	57

3.8 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	59

3.8.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	59

3.8.2 Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	61

3.8.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	64

3.8.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	64

3.9 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	66

3.9.1 Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций на функционирование проектируемой территории.	66

3.9.2 Основные показатели по существующим инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки градостроительной документации.	66

3.9.3 Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории, защите населения и территорий в военное время и в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.	67

3.9.4 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	67

3.9.5 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера	68

3.9.6 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	69

4 Основные технико-экономические показатели генерального плана	71

4.1 Юбилейнинское муниципальное образование	71

4.2 деревня Вишнякова	75

4.3 деревня Кондрашина	80

4.4 поселок Юбилейный	85

4.5 село Чечуйск	90

5 ПРИЛОЖЕНИЯ	97

5.1 Согласование перспективной численности	97

Перечень текстовых материалов генерального плана:

| № п/п | Наименование документации |
| --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |
| 1 | Положение о территориальном планировании Юбилейнинского муниципального образования Киренского района Иркутской области |
|  | Обосновывающая часть (прилагаемые материалы) |
| 2 | Материалы по обоснованию генерального плана Юбилейнинского муниципального образования Киренского района Иркутской области |

| Номер листа | Наименование |
| --- | --- |
| Утверждаемая часть проекта |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения |
| 2 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения |
| 3 | Карта функциональных зон |
| Обосновывающая часть проекта |
| 4 | Карта использования территории муниципального образования. Карта расположения объектов местного значения |
| 5 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Карта зон с особыми условиями использования. Карта объектов культурного наследия |

Перечень графических материалов генерального плана:

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Генеральный план Юбилейнинского муниципального образования Киренского муниципального района Иркутской области (далее по тексту также – генеральный план) выполнен на основании договора №1-ОК/12 от 06.06.2012 г. на выполнение научно-исследовательской работы по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки  муниципальных образований Киренского муниципального района Иркутской области.

Расчетные этапы территориального планирования, принятые в генеральном плане: Исходный год проектирования – начало 2012 года, расчетный срок реализации генерального плана – 2032 год, I очередь реализации генерального плана – 2022 год.

Численность населения муниципального образования на исходный год проектирования (2012г.) составляет 626 человек, на расчетный срок реализации генерального плана (2032г.) остается без изменений.

Генеральный план выполнен на основе ортофотопланов М 1:2000, изготовленных в 2007 году.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе «Панорама», содержит соответствующие картографические слои и электронные таблицы.

Целью корректировки генерального плана является приведение в соответствие документа территориального планирования муниципального образования с федеральным и областным законодательством.

Основные задачи работы:

установление границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования;

установление перечня объектов местного значения, планируемых к размещению на территории поселения;

определение основных направлений и параметров пространственного развития муниципального образования, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, областных и местных органов публичной власти;

создание электронного генерального плана на основе компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

## Сведения о нормативно-правовых актах Российской Федерации и субъекта Российской Федерации

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах";

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";

СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*";

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов";

Закон Иркутской области от 21.06.2010 № 49-ОЗ "Об административно-территориальном устройстве Иркутской области";

Закон Иркутской области от 16.12.2004 № 87-оз "О статусе и границах муниципальных образований Киренского района Иркутской области";

Закон Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз "О градостроительной деятельности в Иркутской области";

Закон Иркутской области от 23.07.2008 № 57-оз "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области";

Закон Иркутской области от 19.06.2008 № 27-оз "Об особо охраняемых природных территориях в Иркутской области";

Постановление Правительства Иркутской области от 22.10.2010 № 268-пп "Об утверждении Положения о порядке рассмотрения проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований, поступивших на согласование в Правительство Иркутской области, и подготовки на них заключений";

Постановление Правительства Иркутской области от 29.03.2012 № 107-пп "Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области".

## Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

«Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Киренский район на 2011-2015 гг., утвержденная решением Думы Киренского муниципального образования» от 18 октября 2011 г. № 44;

Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Киренский район» на 2008 – 2012 годы;

«Комплексный план мероприятий социально-экономического развития Юбилейнинского сельского поселения до 2016 года», утвержденный решением Думы Юбилейнинского муниципального образования от «29» декабря 2009 г. № 30;

«Программа социально экономического развития Юбилейнинского муниципального образования на 2011-2015 года», утвержденная решением Думы Юбилейнинского муниципального образования от 29.12.2006 г. №30;

Программа «Социально-экономического развития Иркутской области на 2011-2015 годы», утвержденная Законом Иркутской области «Программа социально-экономического развития Иркутской области на 2011-2015 годы» от 31 декабря 2010 года № 143 - ОЗ.;

Долгосрочная целевая программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011 - 2014 годы", утвержденная Постановлением Правительства Иркутской области от 18 октября 2010 г. №265-пп.;

Схема и программа развития электроэнергетики Иркутской области на 2013-2017 годы, утвержденная Приказом Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области  от 28.04.2012 № 2-мпр.;

Создание безопасных условий содержания детей в образовательных учреждениях Киренского муниципального района на 2012-2016 годы;

Пожарная безопасность, антитеррористическая защищенность образовательных учреждений Киренского муниципального района» на 2012-2016 годы.

# анализ использования территории СЕЛЬСКОГО поселения

## Общая характеристика территории

Юбилейнинское муниципальное образование (далее по тексту муниципальное образование, сельское поселение) расположено в центральной части  Киренского района Иркутской области. Территория муниципального образования граничит: в северо-западной части с Киренским муниципальным образованием; в западной части – с Алымовским муниципальным образованием; в юго-западной части – с Алексеевским муниципальным образованием; в восточной, юго-восточной и северо-восточной частях с Петропавловским муниципальным образованием.

Площадь муниципального образования составляет 200822 га. Численность населения на конец 2011 г. составила 626 чел. В состав муниципального образования входят четыре  населенных пункта – деревня Вишнякова, село Чечуйск, деревня Кондрашина. Административным центром муниципального образования является поселок Юбилейный

Большая часть территории муниципального образования  занята лесными массивами с преобладанием хвойных пород деревьев. На  территории сельского поселения находится большое количество рек и ручьёв, самые крупные из них р.Лена, р.Чечуй. Населённые пункты расположены по берегам реки Лены, которая протекает с юго-запада на северо-восток по территории муниципального образования.

Внешние транспортные связи населенных пунктов обеспечиваются автомобильным и водным транспортом. Через территорию Юбилейнинского муниципального образования по реке Лене проходит маршрут речного транспорта регионального значения, по которому осуществляется доставка грузов и пассажиров в летний период.

Основным видом деятельности жителей муниципального образования является сельское хозяйство, охота, рыболовство, и лесозаготовка.

## Природные условия и ресурсы территории

### Климат

По строительно-климатическому районированию (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология») Юбилейнинское муниципальное образование относится к климатическим районам IД и IА.

Климат резкоконтинентальный, с долгой зимой и коротким летом. Среднегодовая температура воздуха отрицательная и составляет -4,5°С.

Зима длится в среднем 190-195 дней, начиная с середины сентября и заканчивая концом апреля. Среднемесячная температура воздуха в январе составляет - 27°С. Зимние осадки составляют 25-30% от годовой суммы, которая колеблется по годам от 270 до 420 мм. Мощность снежного покрова в среднем составляет 25-35 см. Средняя температура воздуха летом колеблется в пределах 17°-19°С. На лето приходится наибольшая доля годовых осадков – до 55-60%. В переходные сезоны года – весну и осень – отмечаются наиболее частые ветры, сила которых может достигать иногда 20-25 м/сек при средних показателях 3-5 м/сек.

### Геологическое строение и рельеф

Юбилейнинское муниципальное образование расположено в пределах Сибирской платформы, состоящей из двух ярусов. Нижний – это кристаллическое основание платформы, сложенное докембрийскими комплексами пород (гнейсы, мраморы, кристаллические известняки и др.) Верхний ярус – это чехол платформы, сложенный осадочными и метаморфическими породами разного возраста (песчаники, алевролиты, доломиты, известняки и др.).

Рельеф территории Юбилейнинского муниципального образования представлен равнинной морфоструктурой Приленского плато. Оно начинается в виде узкой (вдоль реки) полосы в правобережье Лены и продолжается в ее левобережной части. Здесь преобладают абсолютные отметки высот в рельефе 400-600 м. Плато имеет большую степень горизонтального и вертикального расчленения речной сетью, благодаря чему в межречных пространствах образуются линейно вытянутые массивы.

### Гидрография и гидрология

Территория Юбилейнинского муниципального образования относится к Ленскому гидролого-морфологическому району. Гидрографическая сеть поселения представлена множеством рек и ручьев. Главной речной артерией является река Лена с притоками р. Чечуй, р. Емельяновка, р. Баканда и др.

### Растительный и почвенный покров

В почвенном покрове Юбилейнинского муниципального образования господствующим типом почв являются дерново-карбонатные, формирующиеся на известняках и песчаниках. Их мощность достигает 30-40 см, содержание гумуса может достигать 4-5%, поэтому они являются плодородными. По речным долинам шире распространены лугово-аллювиальные почвы.

В растительном покрове поселения господствует ее таежный тип, преобладают хвойные породы, но к ним часто примешиваются и лиственные: березы, тополя, осина, ольха и др.

### Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевая база Юбилейнинского муниципального образования представлена частью Пилюдинского газо-нефтяного месторождения, Киренским участком недр по добыче нефти, газа.

Часть Пилюдинского месторождения расположена на севере Юбилейнинского муниципального образования. Месторождение открыто в 1984 году и является пока единственным собственно нефтяным месторождением в Иркутской области. Нефть залегает на глубине 1760 м. Извлекаемые запасы нефти составляют 0,5 млн. т. по категории С1. Месторождение находится в эксплуатации с 1991 года и нуждается в доразведке.

На Пилюдинское месторождение выдана лицензия ИРК14402НР (участок Пилюдинский). Владельцем лицензии является ОАО Сургутнефтегаз. Площадь участка более 248000 га.

Информация о минерально-сырьевых ресурсах отображена на карте: «Использование территории муниципального образования. Карта расположения объектов местного значения».

Участок недр ограничен угловыми точками с географическими координатами:

| Угловые точки участка недр | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
|  | Градусы | Минуты | Секунды | Градусы | Минуты | Секунды |
| 1 | 58 | 49 | 58 | 109 | 16 | 1 |
| 2 | 58 | 48 | 11 | 109 | 16 | 2 |
| 3 | 58 | 40 | 0 | 109 | 16 | 0 |
| 4 | 58 | 20 | 0 | 109 | 15 | 0 |
| 5 | 58 | 19 | 38 | 108 | 38 | 24 |
| 6 | 58 | 19 | 55 | 108 | 30 | 0 |
| 7 | 58 | 33 | 39 | 108 | 30 | 0 |
| 8 | 58 | 50 | 0 | 108 | 30 | 0 |

Часть Киренского участка недр занимает всю северную часть Юбилейнинского муниципального образования. На участок выдана лицензия ИРК15270НР. Владельцем лицензии является ЗАО Киренск-НефтеГаз. Площадь участка более 570000 га.

Участок недр ограничен угловыми точками с географическими координатами:

| Угловые точки участка недр | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
|  | Градусы | Минуты | Секунды | Градусы | Минуты | Секунды |
| 1 | 57 | 55 | 30 | 107 | 26 | 0 |
| 2 | 58 | 15 | 30 | 107 | 56 | 0 |
| 3 | 58 | 21 | 0 | 107 | 56 | 10 |
| 4 | 58 | 19 | 38 | 108 | 38 | 25 |
| 5 | 58 | 20 | 0 | 109 | 15 | 0 |
| 6 | 58 | 10 | 0 | 109 | 15 | 0 |
| 7 | 57 | 38 | 30 | 108 | 27 | 8 |
| 8 | 57 | 39 | 31 | 108 | 1 | 13 |
| 9 | 57 | 50 | 0 | 107 | 43 | 0 |
| 10 | 57 | 50 | 0 | 107 | 27 | 0 |
| 11 | 57 | 50 | 0 | 107 | 7 | 39 |
| 12 | 57 | 51 | 30 | 107 | 7 | 30 |
| 13 | 57 | 57 | 47 | 107 | 8 | 22 |
| 14 | 57 | 54 | 40 | 107 | 17 | 30 |

## Особо охраняемые природные территории

На территории Юбилейнинского муниципального образования особо охраняемые природные территории не расположены.

## Охрана объектов культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.06.2002  №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»  (далее по тексту - Федеральный закон от 25.06.2002  №73-ФЗ) к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Отношения, возникающие в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации  в соответствии с полномочиями органов государственной власти Иркутской области регулируется законом Иркутской области от 23.07. 2008 № 57-ОЗ  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области».

На территории Юбилейнинского муниципального образования находятся 16 объектов культурного наследия, 6 из которых выявленные, остальные - стоят на государственной охране.

Объекты культурного наследия, расположенные на территории Юбилейнинского муниципального образования, отображены на Карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Карте зон с особыми условиями использования. Карте объектов культурного наследия (далее по тексту - Карта). Условные обозначения объектов культурного наследия на Карте и режим использования территорий представлены ниже в Таблица 2.

Выявленные объекты культурного наследия включаются в единый государственный реестр в порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от 25.06.2002  №73-ФЗ. До принятия решения о включении их в реестр либо об отказе включить их в реестр такие объекты подлежат государственной охране в соответствии с вышеназванным законом.

Согласно Закону Иркутской области от 23.07. 2008 № 57-ОЗ  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области» решение о включении объекта культурного наследия местного (муниципального) значения в реестр объектов культурного наследия подлежит согласованию с органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

В соответствии с «Порядком организации проведения государственной историко-культурной экспертизы», утвержденным Приказом Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 23.03.2012 № 44-спр служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области организует проведение государственной историко-культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Иркутской области, службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области, а также органами местного самоуправления решения о включении объекта культурного наследия регионального или местного (муниципального) значения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр) и об определении категории его историко-культурного значения.

Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или участка водного объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия, должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002  №73-ФЗ.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Правительством Иркутской области в соответствии с законодательством на основании проекта зон охраны объектов культурного наследия:

в отношении объектов культурного наследия регионального значения - по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия;

в отношении объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия, согласованному с органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, на территории которого расположены данные объекты культурного наследия.

Соблюдение режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения является обязательным при осуществлении градостроительной, хозяйственной и иной деятельности.

В соответствии с Федеральным Законом от 25.06.2002  № 73-ФЗ проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Работы по сохранению выявленного объекта культурного наследия осуществляются в порядке, установленном федеральным законодательством, в соответствии с реставрационными нормами и правилами.

В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

Земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. Исполнитель работ обязан проинформировать орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, об обнаруженном объекте.

В случае принятия мер по ликвидации опасности разрушения обнаруженного объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия или в случае устранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, по предписанию которого работы были приостановлены.

Правительством Иркутской области на основании представления областного органа охраны объектов культурного наследия принимается решение об ограничении или запрете движения транспортных средств на территории объекта культурного наследия или в его зонах охраны в случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия. Указанное решение принимается с учетом мнения органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

### Списки объектов культурного наследия

Таблица 1 - Перечень объектов культурного наследия (памятников археологии, архитектуры, достопримечательных мест), расположенных на территории Юбилейнинского муниципального образования (по состоянию на 01.07.2012 г)

| № п/п | Название объекта | Вид объекта | Категория охраны | № на карте | Местоположение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоянка Чистки 2 | Памятник археологии | выявленный | 117 | левый борт долины р. Лена, в 1,5 км СЗ верхней околицы с. Чечуйск |
| 2 | Стоянка Чистки 1 | Памятник археологии | выявленный | 116 | левый борт долины реки Лена, в 1,5 км СЗ верхней околицы с. Чечуйск |
| 3 | Магазин Каца | Памятник архитектуры | выявленный | - | с. Чечуйск, ул. Зарукина |
| 4 | Дом крестьянина Пласкеева И.Е. | Памятник архитектуры | выявленный | - | с. Чечуйск, ул. Зарукина |
| 5 | Почта | Памятник архитектуры | выявленный | - | с. Чечуйск, ул. Зарукина |
| 6 | Дом жилой | Памятник архитектуры | выявленный | - | с. Чечуйск, усадьба Старостиной А. |
| 7 | Киренгская Катанга | Достопримечательные места | выявленный | 105 | Включает весь участок долины реки Нижней Тунгуски на территории Киренского района. Границы определены по административным границам района на протяжении реки и по выположенностям и склоновым поверхностям уровня высоких террас долины реки Нижней Тунгуски. |
| 8 | Устье Бабошкиной | Достопримечательные места | выявленный | 34 | Представляет собой инсолируемый приустьевой участок реки Бабошкиной. Приустьевые мысы реки – селитебные. Эта территория могла иметь значение в охотничьей стратегии. Границы: север, восток, запад, юго-запад – склоновые выположенности уровня высоких террас, юго-восток – правый берег реки Лены. |
| 9 | Чугуева | Достопримечательные места | выявленный | 35 | Содержит инсолируемые территории правого борта долины реки Лены в окрестностях бывшей деревни Чугуева. Границы: северо-запад, север – правый берег реки Лены, восток, юг – склоновые поверхности на уровне высоких террас, юго-запад – верхняя околица бывшей деревни Чугуева. |
| 10 | Чечуйск-Гребени | Достопримечательные места | выявленный | 36 | Достопримечательное место с основой в виде Чечуйского расширения левого борта долины реки Лены. Включает территории села Чечуйск и бывшей деревни Гребени. Границы: запад, север – выположенности склоновых поверхностей уровня высоких террас, восток, юг – левый берег реки Лены. |
| 11 | Кондрашина | Достопримечательные места | выявленный | 37 | Соответствует инсолируемой территории в Кондрашинском расширении правого борта долины реки Лены. Расширение обрамлено склоновыми поверхностями, которые прорезаются ручьями Баканда и безымянным. Границы: запад, север – правый берег реки Лены, восток, юг - выположености склоновых поверхностей уровня высоких террас правого борта долины реки Лены. |
| 12 | Емельяновка-Вишнякова | Достопримечательные места | выявленный | 38 | Расположено на левом борту долины реки Лены. Территория участка включает посёлок Юбилейный и деревню Вишнякова, несколько распадков и устьевые участки ручьёв Емельяновка и Чембаловка. Границы: север – выположенности склоновых поверхностей уровня высоких террас левого борта долины реки Лены, восток – нижняя околица деревни Вишнякова, юг – левый берег реки Лены, запад – прижим левого берега Лены. |
| 13 | Нижний Чечуй | Достопримечательные места | выявленный | 93 | Определяется на участке нижнего течения реки Чечуй. Границы: север – граница с приустьевым участком долины реки Чечуй, восток - выположенности склоновых поверхностей уровня высоких террас правого борта долины реки Чечуй, юг – граница со средним течением реки Чечуй у теснины близ зимовья Емельянова, запад - выположенности склоновых поверхностей уровня высоких террас правого борта долины реки Чечуй. |
| 14 | Средний Чечуй | Достопримечательные места | выявленный | 94 | Охватывает протяжённый участок среднего течения реки Чечуй. Границами служат линии соприкосновения с соседними участками, выположенности бортов долин уровня высоких террас. Крайней южной границей служит предгольцовый пояс. |
| 15 | Правобережье реки Лены - территории культурных и природных ландшафтов, связанных с историей формирования народов и иных этнических общностей | Достопримечательные места | выявленный | 107 | Этноархеологическое достопримечательное место простирается по правому берегу р. Лены и граничит на юго-западе района с Усть-Кутским районом, на северо-востоке с Мамско-Чуйским районом, а на юге с Казачинско-Ленским районом. |
| 16 | Левобережье реки Лены - территории культурных и природных ландшафтов, связанных с историей формирования народов и иных этнических общностей | Достопримечательные места | выявленный | 108 | Этноархеологическое достопримечательное место простирается по левому берегу р. Лены и граничит на юго-западе района с Усть-Кутским районом, а на северо-востоке с Саха Якутией, а северная граница проходит по границе района с Катангским районом. |

Таблица 2 - Условные обозначения и режим использования территорий объектов культурного наследия

| Условные обозначения объектов культурного наследия | Режим использования территорий объектов культурного наследия |
| --- | --- |
|  | Памятники археологии, ансамбли | На территориях в границах памятников археологии запрещаются все виды строительных, земляных работ и хозяйственной деятельности. В исключительных случаях проводятся мероприятия по обеспечению сохранности объектов археологического наследия - спасательные археологические работы до начала освоения земельного участка. |
|  | Территория в границах памятников археологии, ансамблей |  |
|  | Территория в границах достопримечательных мест | Для территорий в границах достопримечательных мест устанавливаются ограничения строительной и хозяйственной деятельности в форме проведения археологического обследования с целью определения сохранности и историко-культурной значимости культурного слоя. По результатам обследования земельных участков государственный орган охраны объектов культурного наследия принимает решение о возможности их хозяйственного освоения: - в случае неинформативности культурного слоя и отсутствия предмета охраны выдается разрешение на хозяйственное освоение; - в случае наличия предмета охраны хозяйственное освоение запрещается, проводятся мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия. |

Таблица 3 - Координаты углов поворота границ объектов археологического наследия -  достопримечательных мест и памятников археологии Юбилейнинского муниципального образования по состоянию на 01.07.2012 г (система координат WGS-84)

| № п/п | Наименование объекта | Угол поворота | ВД ⁰ | СШ ⁰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чистки 1 | 1 | 108,41,9.9168 | 58,4,59.25 |
|  |  | 2 | 108,41,12.5196 | 58,4,57.8784 |
|  |  | 3 | 108,41,10.7376 | 58,4,56.3412 |
|  |  | 4 | 108,41,6.7668 | 58,4,57.6876 |
| 2 | Чистки 2 | 1 | 108,41,9.9168 | 58,4,59.25 |
|  |  | 2 | 108,41,12.5196 | 58,4,57.8784 |
|  |  | 3 | 108,41,10.7376 | 58,4,56.3412 |
|  |  | 4 | 108,41,6.7668 | 58,4,57.6876 |
| 3 | Устье Бабошкиной | 1 | 108,37,38.9604 | 58,4,9.2532 |
|  |  | 2 | 108,37,48.414 | 58,3,37.0944 |
|  |  | 3 | 108,38,24.7668 | 58,3,24.2568 |
|  |  | 4 | 108,38,36.2832 | 58,3,17.9388 |
|  |  | 5 | 108,37,31.3104 | 58,2,51.8496 |
|  |  | 6 | 108,36,58.374 | 58,3,2.5344 |
|  |  | 7 | 108,35,52.0296 | 58,3,27.7992 |
|  |  | 8 | 108,36,44.0568 | 58,4,9.6168 |
| 4 | Чугуева | 1 | 108,43,39.5796 | 58,4,33.8268 |
|  |  | 2 | 108,44,8.106 | 58,4,23.3868 |
|  |  | 3 | 108,43,56.7732 | 58,3,59.9724 |
|  |  | 4 | 108,43,44.6376 | 58,3,39.7476 |
|  |  | 5 | 108,43,5.718 | 58,3,37.782 |
|  |  | 6 | 108,41,36.1248 | 58,3,6.3288 |
|  |  | 7 | 108,38,37.1868 | 58,2,9.6432 |
|  |  | 8 | 108,38,7.5408 | 58,2,39.6132 |
|  |  | 9 | 108,40,43.0248 | 58,3,33.1344 |
|  |  | 10 | 108,43,3.1692 | 58,4,8.13 |
| 5 | Чечуйск-Гребени | 1 | 108,43,39.738 | 58,6,7.8372 |
|  |  | 2 | 108,44,16.602 | 58,6,4.4172 |
|  |  | 3 | 108,44,0.6144 | 58,5,33.4176 |
|  |  | 4 | 108,43,54.7536 | 58,5,17.988 |
|  |  | 5 | 108,43,48.7236 | 58,4,55.7004 |
|  |  | 6 | 108,43,23.1312 | 58,4,37.7184 |
|  |  | 7 | 108,42,58.122 | 58,4,24.1428 |
|  |  | 8 | 108,42,19.1412 | 58,4,11.5428 |
|  |  | 9 | 108,41,28.8096 | 58,4,4.7496 |
|  |  | 10 | 108,40,55.2612 | 58,4,2.7156 |
|  |  | 11 | 108,40,36.1272 | 58,4,6.0528 |
|  |  | 12 | 108,40,4.4076 | 58,3,49.05 |
|  |  | 13 | 108,39,47.4948 | 58,4,3.288 |
|  |  | 14 | 108,39,50.0472 | 58,4,22.0908 |
|  |  | 15 | 108,40,6.2832 | 58,4,59.5056 |
|  |  | 16 | 108,40,23.0052 | 58,5,18.3084 |
|  |  | 17 | 108,41,14.37 | 58,5,34.4256 |
|  |  | 18 | 108,41,31.7724 | 58,5,31.2 |
|  |  | 19 | 108,42,10.476 | 58,5,37.0068 |
|  |  | 20 | 108,43,0.5484 | 58,5,56.0796 |
| 6 | Кондрашина | 1 | 108,47,31.992 | 58,6,52.5312 |
|  |  | 2 | 108,48,7.74 | 58,6,41.508 |
|  |  | 3 | 108,48,19.5408 | 58,6,26.4492 |
|  |  | 4 | 108,48,56.5776 | 58,6,18.0972 |
|  |  | 5 | 108,49,27.12 | 58,6,24.0516 |
|  |  | 6 | 108,50,14.4168 | 58,6,27.7668 |
|  |  | 7 | 108,50,41.6508 | 58,6,27.9072 |
|  |  | 8 | 108,51,0.5508 | 58,5,56.022 |
|  |  | 9 | 108,50,10.248 | 58,5,37.6476 |
|  |  | 10 | 108,49,42.8916 | 58,5,25.6056 |
|  |  | 11 | 108,49,4.7676 | 58,5,8.682 |
|  |  | 12 | 108,47,13.3152 | 58,5,19.086 |
|  |  | 13 | 108,46,11.3376 | 58,5,12.8976 |
|  |  | 14 | 108,45,57.402 | 58,5,20.994 |
|  |  | 15 | 108,46,20.2836 | 58,5,43.7064 |
|  |  | 16 | 108,46,17.1876 | 58,5,56.1336 |
|  |  | 17 | 108,46,1.4808 | 58,6,7.11 |
|  |  | 18 | 108,45,58.3236 | 58,6,18.5004 |
|  |  | 19 | 108,46,15.3876 | 58,6,34.9596 |
|  |  | 20 | 108,46,48.252 | 58,6,46.5984 |
| 7 | Емельяновка-Вишнякова | 1 | 108,51,47.4984 | 58,8,35.0916 |
|  |  | 2 | 108,52,37.3908 | 58,8,5.6796 |
|  |  | 3 | 108,51,55.6128 | 58,8,1.0392 |
|  |  | 4 | 108,51,29.196 | 58,7,48.954 |
|  |  | 5 | 108,51,4.8708 | 58,7,40.8504 |
|  |  | 6 | 108,50,36.0744 | 58,7,35.9688 |
|  |  | 7 | 108,50,1.0716 | 58,7,28.65 |
|  |  | 8 | 108,49,20.9172 | 58,7,25.7016 |
|  |  | 9 | 108,48,26.2692 | 58,7,10.02 |
|  |  | 10 | 108,47,52.9836 | 58,6,56.9016 |
|  |  | 11 | 108,47,29.346 | 58,6,59.7276 |
|  |  | 12 | 108,47,6.1584 | 58,7,11.0928 |
|  |  | 13 | 108,46,35.454 | 58,7,15.474 |
|  |  | 14 | 108,46,27.8904 | 58,7,7.4532 |
|  |  | 15 | 108,46,8.6232 | 58,7,6.7908 |
|  |  | 16 | 108,45,58.3668 | 58,7,10.5564 |
|  |  | 17 | 108,45,27.5544 | 58,6,53.2656 |
|  |  | 18 | 108,44,47.6952 | 58,7,18.8184 |
|  |  | 19 | 108,45,24.5196 | 58,7,43.32 |
|  |  | 20 | 108,46,17.8968 | 58,7,41.322 |
|  |  | 21 | 108,47,34.458 | 58,7,59.088 |
|  |  | 22 | 108,49,3.6984 | 58,8,9.4272 |
|  |  | 23 | 108,50,24.126 | 58,8,27.9492 |
| 8 | Нижний Чечуй | 1 | 109,14,58.1028 | 58,10,13.0836 |
|  |  | 2 | 109,16,11.3196 | 58,9,26.8812 |
|  |  | 3 | 109,14,54.2904 | 58,8,13.9956 |
|  |  | 4 | 109,13,35.994 | 58,5,22.9308 |
|  |  | 5 | 109,14,24.8568 | 58,4,10.4772 |
|  |  | 6 | 109,14,5.874 | 58,3,7.5636 |
|  |  | 7 | 109,12,44.5428 | 58,2,59.8992 |
|  |  | 8 | 109,14,18.2364 | 58,1,37.47 |
|  |  | 9 | 109,17,35.8548 | 58,0,17.0136 |
|  |  | 10 | 109,18,52.56 | 58,0,4.6512 |
|  |  | 11 | 109,17,23.9424 | 57,59,22.83 |
|  |  | 12 | 109,15,4.4352 | 58,0,0 |
|  |  | 13 | 109,10,46.9128 | 58,0,20.4624 |
|  |  | 14 | 109,10,4.1448 | 58,2,0.78 |
|  |  | 15 | 109,10,9.0804 | 58,3,32.6052 |
|  |  | 16 | 109,11,22.3908 | 58,4,20.9172 |
|  |  | 17 | 109,10,50.412 | 58,6,49.7592 |
|  |  | 18 | 109,11,58.686 | 58,9,42.138 |
|  |  | 19 | 109,13,32.7036 | 58,10,7.9608 |
| 9 | Средний Чечуй | 1 | 109,18,54.9648 | 58,0,3.4416 |
|  |  | 2 | 109,23,16.566 | 57,59,16.2096 |
|  |  | 3 | 109,23,57.7212 | 57,57,33.1812 |
|  |  | 4 | 109,22,9.2676 | 57,55,9.4368 |
|  |  | 5 | 109,12,32.148 | 57,48,59.5656 |
|  |  | 6 | 109,13,51.5964 | 57,47,56.022 |
|  |  | 7 | 109,12,34.9668 | 57,46,59.142 |
|  |  | 8 | 109,7,6.1752 | 57,44,46.5432 |
|  |  | 9 | 109,7,15.3516 | 57,43,43.8924 |
|  |  | 10 | 109,8,55.7952 | 57,42,33.012 |
|  |  | 11 | 109,5,1.716 | 57,38,38.6772 |
|  |  | 12 | 109,2,37.9284 | 57,34,23.2644 |
|  |  | 13 | 109,0,0 | 57,33,11.6424 |
|  |  | 14 | 109,0,41.4792 | 57,31,56.964 |
|  |  | 15 | 109,2,57.3612 | 57,32,19.0032 |
|  |  | 16 | 109,5,32.9136 | 57,30,59.382 |
|  |  | 17 | 109,7,13.6452 | 57,28,59.6496 |
|  |  | 18 | 109,10,39.36 | 57,28,36.138 |
|  |  | 19 | 109,15,56.5632 | 57,27,40.05 |
|  |  | 20 | 109,19,46.3008 | 57,25,37.1784 |
|  |  | 21 | 109,20,50.8884 | 57,23,31.1136 |
|  |  | 22 | 109,18,32.1948 | 57,23,12.1668 |
|  |  | 23 | 109,12,8.658 | 57,23,29.1804 |
|  |  | 24 | 109,6,32.5332 | 57,24,20.0664 |
|  |  | 25 | 109,4,46.3044 | 57,24,50.7276 |
|  |  | 26 | 109,3,36.1404 | 57,26,33.7632 |
|  |  | 27 | 109,1,21.3996 | 57,30,22.5324 |
|  |  | 28 | 108,56,10.6908 | 57,30,51.57 |
|  |  | 29 | 108,55,9.552 | 57,33,39.8664 |
|  |  | 30 | 108,55,22.5444 | 57,34,51.4632 |
|  |  | 31 | 108,59,29.9112 | 57,36,4.4748 |
|  |  | 32 | 109,0,53.4348 | 57,38,58.0632 |
|  |  | 33 | 109,5,20.0868 | 57,42,43.3224 |
|  |  | 34 | 109,3,16.7004 | 57,44,0.3984 |
|  |  | 35 | 109,5,30.1056 | 57,45,53.9712 |
|  |  | 36 | 109,8,27.5352 | 57,50,9.6972 |
|  |  | 37 | 109,12,14.7456 | 57,52,37.8732 |
|  |  | 38 | 109,16,35.1588 | 57,55,56.7552 |
|  |  | 39 | 109,17,25.98 | 57,59,21.3432 |
| 10 | Киренгская Катанга | 1 | 108,20,38.2308 | 58,12,17.7228 |
|  |  | 2 | 108,22,33.6288 | 58,11,47.6844 |
|  |  | 3 | 108,23,41.0928 | 58,10,26.0904 |
|  |  | 4 | 108,19,18.0264 | 58,7,59.6532 |
|  |  | 5 | 108,17,30.0732 | 58,5,39.3504 |
|  |  | 6 | 108,14,37.9644 | 58,5,6.2304 |
|  |  | 7 | 108,10,1.4988 | 58,5,57.0804 |
|  |  | 8 | 108,1,8.1084 | 58,2,42.5004 |
|  |  | 9 | 107,52,50.1672 | 57,57,1.674 |
|  |  | 10 | 107,48,43.7472 | 57,53,31.0992 |
|  |  | 11 | 107,48,59.1012 | 57,51,36.8568 |
|  |  | 12 | 107,44,56.436 | 57,50,32.1324 |
|  |  | 13 | 107,39,32.076 | 57,49,55.3908 |
|  |  | 14 | 107,37,53.2308 | 57,50,34.9008 |
|  |  | 15 | 107,29,1.5036 | 57,45,45.6048 |
|  |  | 16 | 107,22,56.676 | 57,44,41.4744 |
|  |  | 17 | 107,19,26.958 | 57,45,49.3308 |
|  |  | 18 | 107,17,1.0104 | 57,47,8.718 |
|  |  | 19 | 107,14,1.7052 | 57,47,52.944 |
|  |  | 20 | 107,11,52.206 | 57,49,34.0824 |
|  |  | 21 | 107,14,8.9916 | 57,50,47.418 |
|  |  | 22 | 107,17,21.8184 | 57,50,49.0884 |
|  |  | 23 | 107,20,9.6576 | 57,49,41.358 |
|  |  | 24 | 107,22,48 | 57,48,7.2108 |
|  |  | 25 | 107,28,39.8064 | 57,50,47.0076 |
|  |  | 26 | 107,35,4.146 | 57,55,17.1948 |
|  |  | 27 | 107,40,18.714 | 57,53,39.4548 |
|  |  | 28 | 107,43,51.9996 | 57,57,14.0616 |
|  |  | 29 | 107,50,21.2208 | 58,1,11.946 |
|  |  | 30 | 107,57,14.2092 | 58,5,48.1776 |
|  |  | 31 | 108,9,54.8676 | 58,10,26.6448 |
|  |  | 32 | 108,14,56.3172 | 58,9,33.678 |
|  |  | 33 | 108,16,50.0232 | 58,9,54.6552 |
|  |  | 34 | 108,16,42.402 | 58,11,34.3716 |
| 11 | Правобережье реки Лены | 1 | 111,23,22.182 | 58,53,20.1084 |
|  |  | 2 | 111,38,20.6484 | 58,49,55.7328 |
|  |  | 3 | 111,34,1.9992 | 58,33,4.7952 |
|  |  | 4 | 111,4,39.0972 | 58,30,20.5632 |
|  |  | 5 | 111,3,47.8296 | 58,20,49.9848 |
|  |  | 6 | 111,3,53.3988 | 58,16,41.6928 |
|  |  | 7 | 110,56,30.5664 | 58,14,7.8252 |
|  |  | 8 | 110,39,41.652 | 58,16,6.5604 |
|  |  | 9 | 110,21,12.1752 | 57,55,58.5444 |
|  |  | 10 | 110,8,17.6676 | 57,49,38.7516 |
|  |  | 11 | 109,49,1.7868 | 57,42,40.5036 |
|  |  | 12 | 109,42,19.2348 | 57,40,33.0744 |
|  |  | 13 | 109,32,45.7728 | 57,33,42.7932 |
|  |  | 14 | 109,21,11.502 | 57,27,41.4828 |
|  |  | 15 | 109,1,33.9636 | 57,24,42.6528 |
|  |  | 16 | 108,53,22.6608 | 57,33,15.588 |
|  |  | 17 | 108,33,59.9652 | 57,36,5.1264 |
|  |  | 18 | 108,18,11.8152 | 57,31,28.7076 |
|  |  | 19 | 108,9,21.762 | 57,24,14.0976 |
|  |  | 20 | 108,7,24.978 | 57,20,30.1524 |
|  |  | 21 | 107,55,36.0048 | 57,14,13.272 |
|  |  | 22 | 107,47,49.0452 | 57,9,40.3344 |
|  |  | 23 | 107,38,8.826 | 57,7,38.3628 |
|  |  | 24 | 107,24,49.0176 | 57,3,47.9808 |
|  |  | 25 | 107,20,25.1664 | 56,58,3.7308 |
|  |  | 26 | 107,13,3.3348 | 56,57,23.2776 |
|  |  | 27 | 107,6,42.9876 | 57,0,1.908 |
|  |  | 28 | 107,6,54.342 | 57,3,44.8416 |
|  |  | 29 | 107,8,11.472 | 57,8,53.9628 |
|  |  | 30 | 107,11,45.3768 | 57,11,48.12 |
|  |  | 31 | 107,19,44.2992 | 57,12,25.4052 |
|  |  | 32 | 107,30,26.2728 | 57,14,57.3216 |
|  |  | 33 | 107,38,37.3344 | 57,20,50.7912 |
|  |  | 34 | 107,52,1.4844 | 57,28,15.0924 |
|  |  | 35 | 108,8,7.9944 | 57,36,39.8556 |
|  |  | 36 | 108,14,11.472 | 57,40,10.9848 |
|  |  | 37 | 108,18,42.3036 | 57,42,31.68 |
|  |  | 38 | 108,21,57.1464 | 57,44,5.7408 |
|  |  | 39 | 108,34,17.8356 | 57,54,10.296 |
|  |  | 40 | 108,48,51.2172 | 58,2,12.3432 |
|  |  | 41 | 108,59,5.5608 | 58,5,26.268 |
|  |  | 42 | 109,36,16.5528 | 58,10,19.1424 |
|  |  | 43 | 109,42,53.7444 | 58,13,25.5648 |
|  |  | 44 | 109,52,58.8936 | 58,21,54.2808 |
|  |  | 45 | 109,52,14.8728 | 58,25,36.9264 |
|  |  | 46 | 109,55,17.4324 | 58,28,16.878 |
|  |  | 47 | 110,21,48.8844 | 58,33,20.5668 |
|  |  | 48 | 110,26,17.0556 | 58,36,47.9592 |
|  |  | 49 | 110,32,21.3144 | 58,37,32.7792 |
|  |  | 50 | 110,52,23.9844 | 58,37,9.318 |
|  |  | 51 | 111,13,50.4264 | 58,43,3.3276 |
| 12 | Левобережье реки Лены | 1 | 109,29,41.8272 | 59,3,9.4212 |
|  |  | 2 | 109,37,56.982 | 59,2,50.3412 |
|  |  | 3 | 109,49,26.3388 | 58,58,19.3764 |
|  |  | 4 | 109,57,39.6216 | 58,59,36.474 |
|  |  | 4 | 110,58,17.9292 | 58,27,36.3312 |
|  |  | 5 | 110,4,36.2028 | 58,59,18.5568 |
|  |  | 6 | 110,10,8.8896 | 58,58,39.828 |
|  |  | 7 | 110,12,16.5672 | 58,52,14.8008 |
|  |  | 8 | 110,15,14.688 | 58,48,10.2996 |
|  |  | 9 | 110,23,37.2732 | 58,45,49.302 |
|  |  | 10 | 110,33,49.4424 | 58,45,48.6072 |
|  |  | 11 | 110,48,34.9308 | 58,47,22.4808 |
|  |  | 12 | 111,0,2.7468 | 58,52,12.6228 |
|  |  | 13 | 111,9,45.3924 | 58,59,10.4712 |
|  |  | 14 | 111,17,1.014 | 58,57,10.0368 |
|  |  | 15 | 111,7,33.7944 | 58,50,11.0976 |
|  |  | 16 | 110,56,36.7656 | 58,46,41.9052 |
|  |  | 17 | 110,46,57.972 | 58,43,21.0828 |
|  |  | 18 | 110,39,38.7468 | 58,42,5.9472 |
|  |  | 19 | 110,34,56.3448 | 58,41,42.558 |
|  |  | 20 | 110,27,0.6732 | 58,41,23.3196 |
|  |  | 21 | 110,19,3.6264 | 58,40,1.8516 |
|  |  | 22 | 110,8,3.768 | 58,39,16.3872 |
|  |  | 23 | 109,56,57.2316 | 58,37,14.9052 |
|  |  | 24 | 109,49,50.3976 | 58,36,16.92 |
|  |  | 25 | 109,36,3.7404 | 58,31,52.0104 |
|  |  | 26 | 109,32,12.5376 | 58,26,38.3388 |
|  |  | 27 | 109,26,2.8644 | 58,21,16.0128 |
|  |  | 28 | 109,16,0.9192 | 58,18,55.0044 |
|  |  | 29 | 109,7,53.9652 | 58,18,15.8184 |
|  |  | 30 | 108,55,33.348 | 58,14,33.8964 |
|  |  | 31 | 108,52,10.7472 | 58,10,53.3604 |
|  |  | 32 | 108,45,21.9996 | 58,7,38.8884 |
|  |  | 33 | 108,35,1.5072 | 58,3,17.1432 |
|  |  | 34 | 108,29,38.5476 | 57,59,5.0172 |
|  |  | 36 | 107,46,9.498 | 57,43,46.5528 |
|  |  | 37 | 107,32,59.3736 | 57,33,55.1952 |
|  |  | 38 | 107,33,21.2724 | 57,30,47.9016 |
|  |  | 39 | 107,32,30.0624 | 57,27,44.604 |
|  |  | 40 | 107,28,58.5444 | 57,25,18.7716 |
|  |  | 41 | 107,24,24.4368 | 57,24,30.4128 |
|  |  | 42 | 107,19,11.9856 | 57,24,54.3204 |
|  |  | 43 | 107,17,18.7224 | 57,27,59.7276 |
|  |  | 44 | 107,18,6.3684 | 57,32,29.7996 |
|  |  | 45 | 107,19,0.8184 | 57,40,16.95 |
|  |  | 46 | 107,17,18.7224 | 57,46,32.8584 |
|  |  | 47 | 107,10,23.52 | 57,53,58.1064 |
|  |  | 48 | 106,59,43.7028 | 58,6,0.7272 |
|  |  | 49 | 106,58,22.026 | 58,11,18.2436 |
|  |  | 50 | 107,6,32.0976 | 58,14,42.6192 |
|  |  | 51 | 107,19,7.6296 | 58,17,26.8512 |
|  |  | 52 | 107,21,33.1992 | 58,24,21.1932 |
|  |  | 53 | 107,19,35.31 | 58,29,24.0432 |
|  |  | 54 | 107,27,19.4544 | 58,34,3.8064 |
|  |  | 55 | 108,5,53.5488 | 57,54,37.9044 |
|  |  | 55 | 107,41,3.3252 | 58,38,15.6444 |
|  |  | 56 | 107,45,35.1468 | 58,40,6.9348 |
|  |  | 57 | 107,50,15.3168 | 58,40,12.0396 |
|  |  | 58 | 107,54,9.4176 | 58,31,59.6712 |
|  |  | 59 | 108,2,0.3228 | 58,26,57.1128 |
|  |  | 60 | 108,15,37.2996 | 58,12,23.9328 |
|  |  | 61 | 108,23,47.3748 | 58,9,47.0016 |
|  |  | 62 | 108,46,34.3776 | 58,31,40.7352 |
|  |  | 63 | 108,45,28.4472 | 58,38,50.9496 |
|  |  | 64 | 108,46,46.254 | 58,50,52.3212 |
|  |  | 65 | 108,57,17.9244 | 58,54,15.3612 |
|  |  | 66 | 109,23,27.6324 | 58,55,20.55 |

### Перечень мероприятий по охране и сохранению объектов культурного наследия

Первоочередной задачей по сохранению объектов культурного наследия являются проведение полномасштабного, сплошного обследования территории, создание единой информационной базы объектов культурного наследия, использование новых информационных технологий в исследовании памятников.

Основными мероприятиями по охране и сохранению объектов культурного наследия являются:

историко-культурная и археологическая оценка территории;

выявление объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза);

инвентаризация и паспортизация объектов культурного наследия;

мониторинг текущего состояния объектов;

проведение реставрационных и консервационных работ по объектам культурного наследия;

осуществление охранно-спасательных археологических раскопок разрушающихся объектов;

археологическое обследование территорий нового строительства;

разработка проектов зон охраны;

разработка муниципальных целевых программ по сохранению (реставрации) объектов культурного наследия;

формирование историко-культурных заповедников;

усиление мер, направленных на соблюдение Федерального закона от 25.06.2002  №73-ФЗ в части охраны и сохранения объектов археологического наследия. В частности, определение режима зон охраны и установление соответствующих регламентов на использование территории, на которой имеются объекты охраны.

## Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории поселения

### Система расселения и трудовые ресурсы

В соответствии с исходными данными, предоставленными Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области фактическая численность Юбилейнинского муниципального образования на конец  2011 года составляла 626 человек (3% от общей численности населения Киренского муниципального района).  Административный центр  муниципального образования  - п. Юбилейный.

Численность населения муниципального образования в разрезе населенных пунктов представлена ниже (Таблица 4).

Таблица 4 - Численность населения Юбилейнинского муниципального образования в разрезе населенных пунктов на конец 2011 г.

| Наименование населенного пункта/муниципального образования | Численность населения |
| --- | --- |
| п. Юбилейный | 454 |
| с.Чечуйск | 120 |
| д. Вишнякова | 52 |
| д. Кондрашина | - |
| Юбилейнинское муниципальное образование | 626 |

Динамика численности населения муниципального образования за 2007-2011 гг. представлена ниже (Рисунок 1).

Рисунок 1 - Динамика численности населения Юбилейнинского муниципального образования за 2007-2011 гг., человек на конец года

Таким образом, численность населения Юбилейнинского муниципального образования за анализируемый период снизилась на 28%.

В 2007 г. ООО «Научно-исследовательский и проектный институт территориального планирования и управления» (НИПИ Терплан) была разработана схема территориального планирования Киренского муниципального района. В схеме территориального планирования муниципального района представлены три варианты развития демографической ситуации (вероятностный, оптимистический и пессимистический). Расчетный срок - конец 2025 г. По вероятностному прогнозу численность населения муниципального района к концу расчетного срока может возрасти не более чем на 8-10% относительно отчетного периода. Оптимистический прогноз показывает, что численность населения муниципального района может увеличиться за 20-летний период на 4-5 тыс. человек (за счет увеличения рождаемости, без ожидаемого роста смертности). По пессимистическим прогнозам, при сохранении существующих тенденций население муниципального района к 2025 году сократится по сравнению с началом 2002 года на 7 тыс. человек, или почти в 1,3 раза.

При этом в схеме территориального планирования муниципального района нет пояснения какой из сценариев демографического развития выбран для формирования мероприятий развития территории.  Кроме того, не отражен прогноз численности в разрезе муниципальных образований и входящих в их состав населенных пунктов. Соответственно, в рамках разработки генеральных планов поселений не могут быть использованы данные прогноза численности населения муниципального района.

В рамках программы социально-экономического развития Киренского муниципального района на 2011-2015 г. также приводится  прогноз численности населения. По данному прогнозу численность населения муниципального района к концу 2020 г. должна составить 19, 8 тыс. чел. (снижение на 9% относительно отчетного 2009 г.).

На основе существующей динамики численности населения и прогноза программы социально-экономического развития района проектная численность населения Юбилейнинского муниципального образования (конец 2032 года)  принята  на уровне существующей численности (конец 2011 г., согласно данным Росстата). Прогнозная численность населения согласована Администрацией Киренского муниципального района.

### Производственная сфера

Основа производственного потенциала Киренского муниципального района – лесное хозяйство.

Наибольшую площадь территории Юбилейнинского муниципального образования занимают леса, большая часть которого находится в труднодоступных местах из-за сложного горного рельефа.

Основной специализацией муниципального образования является лесозаготовительная деятельность.

На территории муниципального образования  вне границ населенных пунктов  размещены: объект лесозаготовки ООО «Вишнякова» и  нефтебаза.

Площадь зон производственного и коммунально-складского назначения вне границ населенных пунктов - 17,6 га.

На территории населенных пунктов муниципального образования объекты производственного назначения не размещены.

В границах д. Вишнякова площадь зоны производственного и коммунально-складского назначения – 1,6 га, зоны сельскохозяйственных угодий– 3,3 га.

В границах с.Чечуйск площадь зоны сельскохозяйственных угодий– 1,6 га.

### Жилищный фонд

Жилой фонд муниципального образования представлен малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой.

п. Юбилейный

Площадь жилых территорий в границах населенного пункта составляет 27,2 га, в том числе:

индивидуальной жилой застройки – 1,7 га (6 % от общей площади жилых зон)

малоэтажной  жилой застройки – 25,5 га (94%).

Плотность населения  в границах жилых территорий составляет 17 чел./га.

с. Чечуйск

Жилые территории представлены индивидуальной жилой застройкой площадью  13,4 га.

Плотность населения  в границах жилых территорий составляет 9 чел./га.

д. Вишнякова

Площадь жилых территорий в границах населенного пункта составляет 7,3 га, в том числе:

индивидуальной жилой застройки – 5,4 га (74 % от общей площади жилых зон)

малоэтажной  жилой застройки – 1,9 га (26%).

Плотность населения  в границах жилых территорий составляет 7 чел./га.

д. Кондрашина

В границах населенного пункта жилая застройка не размещена.

### Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

В рамках разработки документов территориального планирования основной целью анализа социальной сферы является оценка уровня обеспеченности населения территории в учреждениях социального обслуживания и разработка на основе оценки перечня мероприятий по их развитию.

Законом Иркутской области от 23.07.2008 г. № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» определен перечень объектов местного значения муниципальных образований Иркутской области.

При разработке генерального плана оценен уровень обеспеченности муниципального образования объектами местного значения уровня поселения: физической культуры и спорта, пожарной охраны.

Перечень существующих учреждений по видам социального обслуживания:

Учреждения образования

объекты местного значения муниципального района

п. Юбилейный

МКДОУ Детский сад (мощность проектная – 22 места, мощность фактическая - 24, загруженность объекта – 109%), 1986 г.в.;

МКОУ СОШ (мощность проектная – 600 учащихся, мощность фактическая - 65, загруженность объекта – 11%), 1971 г.в.

с. Чечуйск

МКОУ НОШ (мощность проектная – 5 учащихся, мощность фактическая - 4, загруженность объекта – 80%).

Учреждения физической культуры и спорта

объекты местного значения поселения

п. Юбилейный

Детская площадка.

Учреждения здравоохранения

объекты регионального значения

п. Юбилейный

ФАП (недействующий).

с. Чечуйск

ФАП, 1983 г. в.

Учреждения культуры и искусства

объекты местного значения муниципального района

п. Юбилейный

Дом культуры;

Библиотека.

с. Чечуйск

Дом культуры;

Дом культуры (недействующий).

Учреждения культуры и искусства

объекты местного значения поселения

п. Юбилейный

Администрация муниципального образования.

Прочие объекты

объекты федерального значения

с. Чечуйск

метеостанция;

п. Юбилейный

отделение связи.

В д.Вишнякова и д.Кондрашина объекты социальной сферы отсутствуют.

Расчет обеспеченности п. Юбилейный объектами местного значения поселения представлен ниже (Таблица 5). В расчетах  не отражены населенные пункты с численностью менее 200 человек.

Расчет обеспеченности объектами физической культуры и спорта выполнен в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации №1683-р от 19.10.1999 г. «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры».

Расчет обеспеченности объектами пожарной охраны выполнен в соответствии с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» и Федеральным законом  от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Таблица 5 - Расчет обеспеченности п. Юбилейный объектами местного значения поселения

| № п/п | Наименование объекта | Единицы измерения | Норматив | Мпр. | Норма | Оценка, («-» дефицит, «+» излишек) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Физическая культура и спорт |
| 1 | Физкультурно-спортивный зал общего пользования | кв. м площади пола на 1 тыс. чел. | 350 | 0 | 159 | -159 |
| 2 | Бассейн | кв. м зеркала воды на 1 тыс. чел. | 75 | 0 | 11 | -11 |
| 3 | Плоскостное спортивное сооружение | га на 1 тыс. чел. | 0,2 | 0 | 0,1 | -0,1 |
| Объекты пожарной охраны |
| 4* | Пожарное депо | объект/пожарный автомобиль, в зависимости от численности населения: до 5 тыс. чел. | 1/2 | 0/0 | 1/2 | -1/-2 |

Примечание:* - расчет произведен на поселение,  Мпр. – мощность проектная действующих объектов.

Таким образом, в муниципальном образовании выявлены следующие проблемы:

наличие недействующих объектов:

дом культуры (с.Чечуйск);

ФАП (п. Юбилейный).

отсутствие объектов:

п. Юбилейный

спортивный зал – 159 кв. м пл. пола;

бассейн – 11 кв. м. зеркала воды;

плоскостное спортивное сооружение – 0,1 га;

объект пожарной охраны – 2 автомобиля.

## Транспортное обеспечение

### Внешний транспорт

Территория Юбилейнинского муниципального образования расположена в центральной части Киренского района, Иркутской области. В настоящее время внешняя связь населенных пунктов обеспечивается автомобильным и водным транспортом.

Внутренний водный транспорт

Через территорию Юбилейнинского муниципального образования по реке Лена проходит маршрут речного транспорта регионального значения, по которому осуществляется доставка грузов и пассажиров в летний период.

Для удобства обслуживания пассажиров и доставки грузов на территории Юбилейнинского муниципального образования расположены следующие объекты обслуживания:

причал (пристань) регионального значения - 2 объекта.

Автомобильный транспорт

По территории Юбилейнинского муниципального образования проходят следующие автомобильные дороги общего пользования:

местного значения, IV категории, соответствующих классу «обычная дорога», протяженностью в границах Поселения 40,2 км;

местного значения, V категории, соответствующих классу «обычная дорога», протяженностью в границах Поселения 35,1 км.

Для обеспечения удобства и безопасности движения в границах Юбилейнинского муниципального образования располагаются следующие объекты транспортного обслуживания:

автодорожные мосты на автомобильных дорогах местного значения - 4 объекта.

В настоящее время транспортное обслуживание населения пассажирским автомобильным транспортом Юбилейнинского муниципального образования осуществляется по маршруту "Орлово - Петропавловск - Юбилейный - Чечуйск - Киренск - Чечуйск – Юбилейный - Петропавловск - Орлово".

Анализ существующего внешнего транспорта

Одной из основных проблем автодорожной сети Юбилейнинского муниципального образования является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения относится к грунтовым и не соответствует требуемому техническому уровню.

Местоположение объектов внешнего транспорта отображено в графических материалах генерального плана: «Карта использования территории муниципального образования. Карта расположения объектов местного значения».

### Улично-дорожная сеть

На сегодняшний день на территориях поселка Юбилейный, деревень Вишнякова и Кондрашина, села Чечуйск пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Основные показатели существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Юбилейнинского муниципального образования приведены ниже (Таблица 6).

Таблица 6 - Основные показатели существующей улично-дорожной сети

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность улиц и дорог / площадь покрытия, км |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего |
| 1 | п. Юбилейный | 6,2 |
| 2 | д. Вишнякова | 4,1 |
| 3 | д. Кондрашина | 1,8 |
| 4 | с. Чечуйск | 4,5 |

Анализ состояния существующей улично-дорожной сети

В настоящее время выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети Юбилейнинского муниципального образования:

отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям, согласно требованиям СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (далее по тексту - СП 42.13330.2011);

несоответствие технического уровня улиц и дорог требованиям СП 42.13330.2011, в частности - отсутствие тротуаров на улицах.

Улично-дорожная сеть представлена в графических материалах генерального плана: «Карта использования территории муниципального образования. Карта расположения объектов местного значения».

### Объекты транспортной инфраструктуры

На территории Юбилейнинского муниципального образования объектов транспортной инфраструктуры не расположено.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортного обслуживания

По состоянию на начало 2012 г. общая численность жителей в Юбилейнинском муниципальном образовании составляла 626 чел. По данным Управления Министерства Внутренних Дел Российской Федерации по Иркутской Области обеспеченность населения легковыми автомобилями на начало 2012 года составила 229 ед. на 1000 жителей. Таким образом, количество легковых автомобилей составляет 143 ед.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в  СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

АЗС составляет: 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей (п. 11.27);

СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей (п. 11.26);

общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей (п. 11.19).

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

АЗС мощностью 1 колонка;

СТО мощностью 1 пост.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как в населенных пунктах Юбилейнинского муниципального образования дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

Местоположение объектов транспортного обслуживания отображено в графических материалах генерального плана: «Карта использования территории муниципального образования. Карта расположения объектов местного значения».

## Инженерное обеспечение

Комфортная среда проживания на территории Юбилейнинского муниципального образования обеспечивается комплексом инженерных сетей и сооружений.

Местоположение существующих объектов инженерной инфраструктуры отображено на «Карте использования территории муниципального образования. Карте расположения объектов местного значения».

### Водоснабжение

Приоритетными источниками системы водоснабжения Юбилейнинского муниципального образования являются подземные воды. Населения снабжается водой за счет индивидуальных водозаборных скважин и шахтных колодцев.

Качество воды, подаваемой потребителям, во многом зависит от состава подземных вод, меняющегося в течение времени. В отдельные периоды качество воды не соответствует нормативным требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Водопроводные очистные сооружения в Юбилейнинском муниципальном образовании отсутствуют.

На водозаборных сооружениях не организованы и не соблюдаются зоны санитарной охраны источников водоснабжения, что противоречит требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

п. Юбилейный

В поселке централизованная система водоснабжения отсутствует. В  западной части села располагается скважина для забора воды.

д. Кондрашина, д. Вишнякова, с. Чечуйск

В населенных пунктах  централизованная система водоснабжения отсутствует.

Анализ современного состояния системы водоснабжения населенных пунктов муниципального образования выявил следующее:

отсутствует система очистки и обеззараживания воды, что не гарантирует обеспечение населения качественной питьевой водой;

отсутствие централизованного водоснабжения во всех населенных пунктах;

не организованы и не соблюдаются зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Таким образом, необходимо предусмотреть развитие системы водоснабжения с соблюдением нормативных требований.

### Водоотведение (канализация)

На территории Юбилейнинского муниципального образования централизованная система водоотведения  отсутствует. В населенных пунктах отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты с последующим сбросом на рельеф.

С целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на территории Юбилейнинского муниципального образования необходимо предусмотреть строительство канализационных очистных сооружений, а также организацию сбора и транспортировки сточных вод  для их очистки и утилизации.

### Теплоснабжение

п. Юбилейный

Система теплоснабжения представляет собой сочетание централизованной и децентрализованной систем.

Объекты общественно-делового назначения в северной части посёлка подключены к централизованной системе теплоснабжения. Источником теплоснабжения является котельная мощностью 1,2 Гкал/ч. Вид топлива - уголь.

Теплоснабжение общественной застройки, не подключенной к котельной, а также малоэтажной и индивидуальной жилой застройки осуществляется от печей. Топливом являются дрова и уголь.

с. Чечуйск, д. Вишнякова

Система теплоснабжения с. Чечуйск и д. Вишнякова децентрализованная.

Теплоснабжение малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения осуществляется от печей. Топливом являются дрова и уголь.

Анализ существующей системы теплоснабжения выявил, что данная система является оптимальным вариантом для населенных пунктов Юбилейнинского муниципального образования.

### Электроснабжение

Система электроснабжения Юбилейнинского муниципального образования централизованная. Источниками централизованного электроснабжения являются понизительные подстанции ПС 35/10 кВ "Вишняково", мощностью 2х1 МВА, расположенная в Петропавловском муниципальном образовании к северу от п. Юбилейный, и ПС 35/0,4 кВ "Чечуйск",  расположенной в с. Чечуйск Юбилейнинского муниципального образования.

От ПС 35/10 кВ "Вишняково" по воздушным линиям электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 кВ подключены 9 трансформаторных подстанций класса напряжения 10/0,4 кВ(ТП 10/0,4 кВ), находящиеся в п. Юбилейный и д. Вишняково. От ПС 35/0,4 кВ "Чечуйск" по ЛЭП 0,4 кВ передача мощности осуществляется до конечных потребителей. В системе электроснабжения Юбилейнинского муниципального образования в основном используются однотрансформаторные подстанции с силовыми трансформаторами различной номинальной мощности. От ТП 10/0,4 кВ осуществляется передача электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ различным потребителям.

Потребители электрической энергии относятся к  электроприемникам второй и третьей категории надежности.

По территории Юбилейнинского муниципального образования проходят:

строящаяся воздушная ЛЭП 110 кВ – 1,5 км;

воздушная ЛЭП 35 кВ – 16,2 км;

строящаяся воздушная ЛЭП 35 кВ – 16,1 км;

воздушная ЛЭП 10 кВ – 23,5 км.

п. Юбилейный

Электроснабжение потребителей осуществляется от 7 ТП 10/0,4 кВ различной мощности. Общая протяженность воздушных ЛЭП 10 кВ в границах населенного пункта  составляет 1,6 км.

д. Вишнякова

Электроснабжение потребителей осуществляется от 2 ТП 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА. Общая протяженность воздушных ЛЭП 10 кВ в границах населенного пункта  составляет  0,8 км.

с. Чечуйск

Электроснабжение потребителей с. Чечуйск осуществляется от ПС 35/0,4 кВ "Чечуйск". Общая протяженность воздушных ЛЭП 35 кВ в границах населенного пункта  составляет  0,8 км.

Анализ системы электроснабжения Юбилейнинского муниципального образования выявил, что основной проблемой является значительный износ сетей электроснабжения и оборудования ТП 10/0,4 кВ.

### Газоснабжение и трубопроводный транспорт

Снабжение природным газом населенных пунктов Юбилейнинского муниципального образования отсутствует.

По территории Юбилейнинского муниципального образования проходит магистральный нефтепровод ВСТО.

### Связь и информатизация

Услуги мобильной связи на территории Юбилейнинского муниципального образования операторы связи не предоставляют.

В населенных пунктах нет проводного радиовещания. Жители принимают телевизионный сигнал от телевизионных ретрансляторов п. Юбилейный и с. Чечуйск (Юбилейнинское муниципальное образование). Охват населения телевизионным вещанием составляет:

«Первый канал» - 100%;

ТК «Россия» + ИГТРК - 98,3%.

На сегодняшний день перечень услуг связи, оказываемых населению Юбилейнинского муниципального образования, достаточно низкий. Уровень обеспечения услугами связи населения оценивается как не достаточный.

Анализ перечня услуг связи, предоставляемых населению, показал, что в целом системы телекоммуникаций Юбилейнинского муниципального образования не обеспечивают необходимый уровень обслуживания.

## Экологическое состояние

### Атмосферный воздух

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Потенциальными загрязнителями атмосферного воздуха являются стационарные (существующие и проектные) источники, расположенные на территории поселения (объекты производственной и транспортной инфраструктуры (лесозаготовка, ферма, предприятие по заготовке мясного и молочного сырья, автозаправочная станция, станция технического обслуживания)).

Из динамических источников загрязнения автотранспорт является одним из крупных загрязнителей атмосферного воздуха, выбросы от которого содержат окись углерода, окись азота, углеводороды и др.

Воздействие транспорта на окружающую среду многообразно и проявляется, прежде всего, в постоянном загрязнении атмосферного воздуха и почв токсичными веществами отработавших газов транспортных двигателей. Основную долю выбросов от автотранспорта составляют оксиды углерода и азота, углеводороды, сажа, соединения свинца.

На территории Юбилейнинского муниципального образования располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Расположенные в настоящее время на территории Юбилейнинского муниципального образования объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, представлены ниже (Таблица 7).

Таблица 7 - Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов Юбилейнинского муниципального образования

| № п/п | Наименование объекта | Размер ограничения, м |
| --- | --- | --- |
| Юбилейнинское муниципальное образования |
| 1 | Нефтебаза | 500 |
| 2 | Магистральный нефтепровод | 200, 150 |
| 3 | Лесозаготовка ООО "Вишнякова" | 100 |
| 4 | Кладбище | 50 |
| 5 | Причалы | 50 |

### Поверхностные и подземные воды

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются: поверхностный сток с селитебных, коммунально-складских и сельскохозяйственных территорий, мест складирования отходов производства и потребления, неорганизованный сброс неочищенных ливневых вод с территорий, не имеющих ливневой канализации, а также отсутствие централизованной системы хозяйственно-фекальной канализации.

### Почвенный покров

Экологическое состояние почвы определяется уровнем загрязненности и характером нарушения почвенного покрова.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы на проектируемой территории нарушаются в результате возникновения транспортных коммуникаций, строительных площадок. Антропо-техногенные и природные источники воздействия приводят к загрязнению и дегумификации, уплотнению, нарушению, вторичному засолению почв и другим негативным последствиям.

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.

Загрязненная почва может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни населения и его здоровье, так как является основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний.

## Муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений

Законом Иркутской области от 16.12.2004 № 87-оз "О статусе и границах муниципальных образований Киренского района Иркутской области" образовано на территории Киренского района Иркутской области и наделено статусом сельского поселения муниципальное образование Юбилейнинское.

Успешное выполнение задач развития сельского поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов землепользования и застройки, градостроительной деятельности.

В поселении отсутствуют какие-либо муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться основным богатством, приносящим большую часть дохода бюджета поселения - землей.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории сельского поселения с целью развития муниципального образования являются:

подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

подготовка и утверждение проектов планировки и межевания территории.

# Обоснование выбранного вариантА размещения объектов местного значения СЕЛЬСКОГО поселения

## Пространственно-планировочная организация территории сельского поселения

### Предложения по функциональному зонированию территории

Генеральный план Юбилейнинского муниципального  образование устанавливает функциональное зонирование территории сельского поселения и населенных пунктов, входящих в его состав, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур.

Сложившаяся структура территорий и существующий природный каркас являются основой для проектных предложений по формированию планировочной структуры сельского поселения. Специфика Юбилейнинского муниципального образования  заключается в наличии на его территории больших площадей, покрытых лесом и кустарником.

Вне границ населенных пунктов на территории сельского поселения располагаются: объекты: сельскохозяйственного назначения, промышленности, автомобильного транспорта, ритуального назначения, инженерной инфраструктуры, производственного-коммунально- складского назначения.

Восточнее села Чечуйск проектом предложена зона транспортной инфраструктуры под размещение станции технического обслуживания и автозаправочной станции и северо- западнее села, предусмотрена зона сельскохозяйственного назначения для строительства фермы.

Западнее поселка Юбилейный, предусмотрена зона инженерной инфраструктуры для строительства водопроводных очистных сооружений (ВОС). Восточнее деревни Вишнякова запроектированы территории под объект сельскохозяйственного назначения, а также размещена площадка под объекты инженерной инфраструктуры, для строительства канализационных очистных сооружений (КОС).

Поселок Юбилейный

Поселок Юбилейный расположен в центральной  части Юбилейнинского  муниципального образования, на правом берегу реки Лены. К восточной границе рабочего поселка примыкает деревня Вишнякова.

Территория поселка сформирована вдоль реки Лены и имеет протяженную структуру. Селитебная территория представлена малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой вдоль основных улиц поселка: ул. Гагарина, ул. Береговая, ул.40 лет Победы, 70 лет Октября, ул. Лесная.

Развитие общественно-деловых зон запланировано по ул. Гагарина, в центральной части поселка. Проектными решениями предложено обустройство прибрежных территорий реки Лены в юго-восточной части поселка и  запланировано благоустройство общественного центра.

Деревня Вишнякова

Деревня Вишнякова расположена восточнее поселка Юбилейный и примыкает западной границей к поселку. Кварталы жилой застройки сформированы  индивидуальной и малоэтажной жилой застройки вдоль основных улиц деревни: ул.Лесная, ул. Набережная, ул.Береговая. Проектом предлагается размещение кварталов индивидуальной жилой застройки в северной части деревни вдоль дороги "Киренск-Орлово".     Общественно-деловую зону предложено разместить  при въезде в деревню, со стороны поселка Юбилейный, а развитие зоны производственного и коммунально- складского назначения предусмотрено разместить в восточной части населенного пункта.

Предложенное проектное решение в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную структуру с учетом ее уплотнения и упорядочения. Обеспечена удобная связь между основными функциональными зонами деревни: жилыми, общественными и рекреационными, производственными и коммунально-складского назначения.

Село  Чечуйск

Село Чечуйск расположено юго-западнее поселка Юбилейный на реке Лене. Кварталы  индивидуальной жилой застройки сформированы вдоль основных улиц села: ул.Зарукина, ул. Полевая, ул. Набережная ул. Советская. Проектом предлагается размещение кварталов индивидуальной жилой застройки севернее ул. Совхозная, и севернее ул. Полевая.

Общественный центр представлен существующими объектами социального обеспечения - школа, клуб, фельдшерско-акушерский пункт, метеостанция. Объекты сохраняются и  проектными решениями под них сформированы зоны общественно-делового назначения.

Развитие зоны производственного и коммунально-складского назначения предусмотрено разместить в восточной части населенного пункта.

Северо-восточнее застройки села, предусмотрена зона инженерной инфраструктуры для строительства водопроводных очистных сооружений (ВОС).

Предложенное проектное решение в своей основе сохраняет сложившуюся планировочную структуру с учетом ее уплотнения и упорядочения. Обеспечена удобная связь между основными функциональными зонами деревни: жилыми, общественными и инженерными, производственными и коммунально-складского назначения.

Деревня Кондрашина

Деревня Кондрашина расположена юго-восточнее поселка Юбилейный на правом берегу реки Лены. Застройка в деревне отсутствует.  Развитие территории населенного пункта не предусмотрено.

### Предложения по размещению объектов местного значения. Планируемые объекты федерального, регионального значения

На территории Юбилейнинского муниципального образования предложено размещение объекта местного значения поселения канализационных очистных сооружений (КОС), северо-восточнее д. Вишнякова.

Поселок Юбилейный

На территории п. Юбилейный предложено размещение объектов местного значения муниципального района спортивного зала, с учетом реконструкции школы и объекта местного значения поселения - водопроводных очистных сооружений, спортивной площадки, пожарного депо по ул. Лесная.

Предусмотрена реконструкция реконструкция детского сада, с целью увеличения мощности.

Деревня Вишнякова, Деревня Кондрашина

Размещение объектов местного значения в населенных пунктах не предусмотрено.

Село  Чечуйск

На территории села предусмотрено размещение объекта местного значения поселения водопроводных очистных сооружений (ВОС).

### Предложения по установлению границ населенных пунктов

При разработке генерального плана Юбилейнинского муниципального образования были определены границы населенных пунктов, входящих в его состав с учетом сложившейся застройки и территорий, необходимых для развития населенных пунктов.

Поселок Юбилейный

Граница п. Юбилейный определена с учетом сложившегося кадастрового деления. На севере граница населенного пункта проходит по границе Петропавловского муниципального образования, на востоке граница проходит по западной границе д. Вишнякова, в южной части граница протянулась вдоль берега реки Лены, и на западе граница проходит по территории  жилой застройки.

Деревня Вишнякова

Граница д. Вишнякова определена с учетом сложившегося кадастрового деления.

На севере граница населенного пункта проходит по границе Петропавловского муниципального образования, на западе граница проходит по восточной границе п. Юбилейный, в южной части граница протянулась вдоль берега реки Лены, на востоке граница проходит вдоль территории  лесозаготовительного предприятия ООО «Вишнякова».

Деревня Кондрашина, Село  Чечуйск

Границы населённых  пунктов определены с учетом сложившегося кадастрового деления.

## Планируемое социально-экономическое развитие

### Производственная сфера

Основные перспективы развития производственной сферы в соответствии с «Программой социально-экономического развития Юбилейнинского муниципального образования на 2011-2015 гг.» связаны с развитием лесозаготовительной и лесоперерабатывающей деятельности, развитием малого и среднего предпринимательства.

Проектными решениями генерального плана предложены к строительству 2 фермы.

Генеральным планом вне границ населенных пунктов сформирована зона  производственного и коммунально-складского назначения – 12,8 га, зона объектов сельскохозяйственного назначения - 4,5 га.

Генеральным планом в п. Юбилейный строительство производственных объектов на территории населенного пункта не предусмотрено.

Генеральным планом в с. Чечуйск сформирована зона  производственного и коммунально-складского назначения – 0,6 га. Строительство производственных объектов на территории населенного пункта не предусмотрено.

Генеральным планом в д. Вишнякова пункта сформирована зона  производственного и коммунально-складского назначения – 0,8 га. Схемой территориального планирования Киренского муниципального района в д. Вишнякова  к строительству предложено предприятие по заготовке и переработке мясного и молочного сырья.

Генеральным планом строительство производственных объектов на территории д. Кондрашина не предусмотрено.

### Жилищный фонд

Основные решения генерального плана в жилищной сфере Юбилейнинского сельского поселения  предполагают следующие мероприятия:

п. Юбилейный

Упорядочение жилой застройки и сокращение площади жилых территорий до 26,4 га (сокращение на 3%), в  том числе: зоны индивидуальной жилой застройки до 1,6 га, малоэтажной жилой застройки  - 24,8 га (сокращение на 3%).

В границах первоочередного развития определены территории индивидуальной жилой застройки – 3,2 га.

Плотность населения в границах жилых территорий  -  17 чел./га.

с. Чечуйск

Упорядочение жилой застройки и увеличение площади жилых территорий  индивидуальной жилой застройки до 17,9 га (увеличение на 34%).

В границах первоочередного развития определены территории индивидуальной жилой застройки – 4,2 га.

Плотность населения в границах жилых территорий  -  7 чел./га (сокращение на 22%).

д. Вишнякова

Упорядочение жилой застройки и увеличение площади жилых территорий до 8,5 га (увеличение на 16%), в  том числе: зоны индивидуальной жилой застройки до 6,7  га (увеличение  на 24%), малоэтажной жилой застройки  - 1,8 га (сокращение на 5%).

Плотность населения в границах жилых территорий  -  6 чел./га (сокращение на 14%).

д. Кондрашина

В границах населенного пункта размещение территорий жилой застройки не предусмотрено.

### Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

Решения генерального плана Юбилейнинского муниципального образования к концу расчетного срока (2032 г.) в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

реконструкция объектов;

строительство объектов.

Проектом схемы территориального планирования Киренского муниципального района в Юбилейнинском сельском поселении к реконструкции предложен объект местного значения муниципального района -  МКОУ СОШ с целью размещения спортивного зала на 162 кв. м площади пола.

В соответствии с оценкой нормативной потребности муниципального образования в объектах социальной сферы местного значения поселения генеральным планом предусмотрено:

строительство объектов местного значения поселения:

п. Юбилейный

расчетный срок

спортивная площадка на 0,1 га;

пожарное депо на 2 автомобиля.

В соответствии с «Программой социально-экономического развития Юбилейнинского муниципального образования на 2011-2015 гг.» предусмотрена реконструкция действующего детского сада с целью увеличения мощности до 30 мест.

В соответствии с программой социально-экономического развития Киренского муниципального района до 2015 года предусмотрено размещение центров дополнительного образования детей  на базе образовательных учреждений.

Расчет  нормативной потребности муниципального образования в объектах социальной сферы местного значения поселения представлен ниже (Таблица 8).

Таблица 8 - Расчет нормативной потребности муниципального образования в объектах местного значения поселения п. Юбилейный

| № п/п | Наименование объекта | Единицы измерения | Мсохр. | Норма | Оценка, («-» дефицит, «+» излишек) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Физическая культура и спорт |
| 1 | Физкультурно-спортивный зал общего пользования | кв. м площади пола на 1 тыс. чел. | 0 | 159 | -159 |
| 2 | Бассейн | кв. м зеркала воды на 1 тыс. чел. | 0 | 11 | -11 |
| 3 | Плоскостное спортивное сооружение | га на 1 тыс. чел. | 0 | 0,1 | -0,1 |
| Объекты пожарной охраны |
| 4* | Пожарное депо | объект/пожарный автомобиль, в зависимости от численности населения: до 5 тыс. чел. | 0/0 | 1/2 | -1/-2 |

Примечание:  * - расчет произведен на поселение, Мсохр. – мощность проектная сохраняемых объектов.

## Развитие транспортного обеспечения

### Внешний транспорт

Автомобильный транспорт:

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной Распоряжением правительства Российской Федерации от 19 марта 2013г. № 384-р предусмотрено:

Юбилейнинское муниципальное образование:

строительство автомобильной дороги общего пользования федерального значения А – 331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный - Якутск, соответствующей классу «обычная дорога», III категории, протяженностью в границах Петропавловского муниципального образования 18,8 км;

реконструкция существующих автодорожных мостов на автомобильной дороге федерального значения – 3 объекта.

Генеральным планом для обеспечения  связи населенных пунктов с общей сетью региональных и федеральных дорог, а также подъезда к объектам специального назначения, инженерной инфраструктуры, промышленности, сельскохозяйственного назначения предлагается:

реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, IV категории, общей протяженностью 2,1 км

строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, V категории, общей протяженностью 1,7 км.

Объекты внешнего транспорта, незатронутые реконструкцией сохраняются.

Местоположение объектов внешнего транспорта отображено в графических материалах генерального плана: «Карта планируемого размещения объектов местного значения».

### Улично-дорожная сеть

Генеральным планом для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри населенных пунктов Юбилейнинского муниципального образования предусмотрена реконструкция и строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог городов следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

п. Юбилейный, с. Чечуйск, д. Вишнякова:

поселковые дороги;

главные улицы;

улицы в жилой застройке второстепенные;

проезды.

Дорожные одежды улиц предусмотрены капитального типа с покрытием из асфальтобетона. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0 – 2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. В связи с обслуживанием территории поселка Юбилейный и с. Чечуйск внешними автомобильными дорогами, предлагается включение их участков в состав улично-дорожной сети. Участок автомобильной дороги федерального значения в границах поселка Юбилейный и деревни Вишнякова, протяженностью 1,9 км, переводится в категорию главной улицы и сохраняет федеральное значение. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже (Таблица 9).

Таблица 9 - Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети по населенным пунктам Юбилейнинского муниципального образования

| Населенный пункт | Показатели | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Юбилейный | Протяженность улично-дорожной сети всего (проектируемых/реконструируемых): | км | 1,4/4,5 |
|  | главных улиц (проектируемых/реконструируемых) | км | 0,0/1,3 |
|  | улиц в жилой застройке второстепенных (проектируемых/реконструируемых); | км | 1,1/3,0 |
|  | проездов (проектируемых/реконструируемых). | км | 0,3/0,2 |
| с. Чечуйск | Протяженность улично-дорожной сети всего (проектируемых/реконструируемых): | км | 2,9/3,3 |
|  | главных улиц (проектируемых/реконструируемых) | км | 0,0/1,0 |
|  | улиц в жилой застройке второстепенных (проектируемых/реконструируемых); | км | 1,6/1,8 |
|  | проездов (проектируемых/реконструируемых). | км | 1,3/0,5 |
| д. Вишнякова | Протяженность улично-дорожной сети всего (проектируемых/реконструируемых): | км | 0,8/3,5 |
|  | поселковых дорог (проектируемых/реконструируемых) | км | 0,2/0,0 |
|  | главных улиц (проектируемых/реконструируемых) | км | 0,0/0,6 |
|  | улиц в жилой застройке второстепенных (проектируемых/реконструируемых); | км | 0,2/2,5 |
|  | проездов (проектируемых/реконструируемых). | км | 0,4/0,4 |

Генеральным планом строительство и реконструкция улично-дорожной сети в деревне Кондрашина не предусмотрены.

При подготовке проектной документации, в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе устройство:

пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

пешеходных ограждений  в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками;

пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных сходах;

звуковых устройств для слабовидящих на светофорных объектах;

дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.

Проектируемая улично-дорожная сеть представлена в графических материалах генерального плана: «Карта планируемого размещения объектов местного значения».

### Объекты транспортной инфраструктуры

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в Юбилейнинском муниципальном образовании определена исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок - 350 ед. на 1000 человек, и проектной численности жителей - 626 человек. Расчетное количество автомобилей составляет 219 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС, СТО и местами постоянного хранения обозначены в СП 42.13330.2011:

согласно п. 11.27 потребность в АЗС составляет одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

согласно п. 11.26 потребность в СТО составляет один пост на 200 легковых автомобилей;

согласно п. 11.19 общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

В соответствии с нормативными требованиями для обеспечения легкового автотранспорта жителей населенных пунктов Юбилейнинского муниципального образования объектами дорожного сервиса необходимо предусмотреть:

Юбилейнинское муниципальное образование

строительство СТО  мощностью 1 пост - 1 объект;

строительство АЗС мощностью 1 топливораздаточная колонка - 1 объект.

Генеральным планом дополнительные места постоянного хранения индивидуального автотранспорта не предусматриваются, так как достаточно мест для стоянки автомобилей на территории жилой застройки домами с приквартирными участками.

В соответствии с проектными решениями, определен  перечень планируемых для размещения объектов местного значения:

Объекты местного значения муниципального района

автомобильные дороги, IV категории, общей протяженностью 2,1 км;

автомобильные дороги, V категории, общей протяженностью 1,7 км.

Объекты местного значения поселения

Улично-дорожная сеть:

поселковые дороги, общей протяженностью 0,2 км;

главные улицы, общей протяженностью 1,0 км;

улицы в жилой застройке второстепенные, общей протяженностью 10,2 км;

проезды, общей протяженностью 3,1 км.

Местоположение объектов транспортного обслуживания отображено в графических материалах генерального плана: «Карта планируемого размещения объектов местного значения».

## Инженерная подготовка территории

Отвод поверхностного стока с территории села Чечуйск, поселка Юбилейный  и деревни Вишнякова предлагается осуществлять посредством дождевой канализации открытого типа. Для сбора и отведения сточных вод предлагается использовать систему открытых лотков, укладываемых вдоль проезжих частей улиц. Сброс дождевых вод предлагается производить в р. Лена, так как территория населенных пунктов имеет общий уклон местности в ее сторону. Перед выпусками необходимо предусмотреть устройство очистных сооружений. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение определяются при подготовке проекта планировки территории и уточняются на следующей стадии проектирования, после проведения соответствующих инженерно-технических изысканий.

В целях защиты территории производственно - складского  назначения восточнее села Чечуйск от затопления, предлагается строительство дамб обвалования из грунта, которые устраиваются вдоль р. Лена. Протяженность защитных сооружений данного вида составит порядка 0,6 км.

Их технические характеристики и расположение определяются на стадии подготовки рабочей документации, после проведения соответствующих инженерно-технических изысканий.

Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного характера относится к вопросам местного значения поселения, в связи с чем, дамбы являются объектами местного значения.

Местоположение инженерных защитных сооружений отображено на картах планируемого размещения объектов местного значения и картах функциональных зон.

## Развитие инженерного обеспечения

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории населенных пунктов по всем направлениям инженерного обеспечения. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения.

Объекты инженерной инфраструктуры, предлагаемые проектом к размещению, отображены на «Карте планируемого размещения объектов местного значения», «Карте функциональных зон».

Мероприятия по развитию инженерного обеспечения территории Юбилейнинского муниципального образования предлагаются на расчетный срок реализации  генерального плана (конец 2032 года).

### Водоснабжение

В населенных пунктах предлагается строительство площадок водозаборных сооружений, а также сетей водоснабжения, охватывающих большую часть водопотребителей, с соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На площадках водозаборных сооружений предусмотрено строительство водозаборных узлов, в состав которых входят: водозаборные скважины в теплых павильонах с установленным водоподъемным оборудованием, водопроводные очистные станции (ВОС), совмещенные с насосными станциями второго подъема и резервуары чистой воды.

Размещение ВОС предусмотрено для подготовки воды в соответствии с требованиями:

ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества";

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Централизованная система водоснабжения в д. Кондрашина не предусматривается.

Существующие водозаборные скважины, не имеющие в настоящее время водопроводных очистных сооружений, сохраняются в п. Юбилейный для технических целей.

Для определения общего водопотребления приняты расчетные показатели согласно СП 31.13330.2012. Свод правил. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

Учитывая степень благоустройства районов жилой застройки в населенных пунктах Юбилейнинского муниципального образования удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год) принято в размере 160 л/сут. Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности 1,2.

При расчёте общего водопотребления, удельное среднесуточное потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято в объёме 50 л/сут с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения и степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято - одна в сутки.

Основные показатели водопотребления Юбилейнинского муниципального образования приведены ниже (Таблица 10).

Таблица 10 -  Основные показатели водопотребления Юбилейнинского муниципального образования на расчетный срок

| № п/п | Наименование водопотребителей | Численность населения, чел. | Норма водопот-ребления, л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| 1 | п. Юбилейный | 454 | 160 | 102,60 | 123,13 |
| 2 | д. Вишнякова | 52 | 160 | 11,75 | 14,10 |
| 3 | д. Кондрашина | - | - | - | - |
| 4 | с. Чечуйск | 120 | 160 | 27,12 | 32,54 |
| Итого: | 141,47 | 169,77 |

Вода после обработки и обеззараживания подается в водопроводную сеть.

Диаметры трубопроводов водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью.

п. Юбилейный

Для обеспечения п. Юбилейный централизованной системой водоснабжения надлежащего качества на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ВОС расчетной производительностью 140 м3/сут;

строительство магистральных водопроводных сетей диаметром 110 мм, общей протяженностью 5,6 км.

д. Вишнякова

Для обеспечения д. Вишнякова централизованной системой водоснабжения надлежащего качества на расчетный срок  предусмотрены следующие мероприятия:

строительство магистральных водопроводных сетей диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,4 км.

с.  Чечуйск

Для обеспечения с. Чечуйск централизованной системой водоснабжения надлежащего качества на расчетный срок  предусмотрены следующие мероприятия:

строительство куста скважин для забора воды расчетной производительностью 35 м3/сут;

строительство ВОС расчетной производительностью 32 м3/сут;

строительство магистральных водопроводных сетей диаметром 110 мм, общей протяженностью 3,4 км.

д. Кондрашина

Генеральным планом предусматриваются использование существующей системы водоснабжения, при условии должного мониторинга качества подземных вод на соответствие нормативам качества питьевой воды. В случае несоответствия качества подземных вод необходимо обеспечить жителей населенных пунктов водой питьевого качества посредством привозной воды в объеме, указанном выше (Таблица 10).

Технические характеристики объектов и сетей системы водоснабжения уточнить на стадии проектирования. При разработке проектной документации учесть сейсмичность района и предусмотреть мероприятия по пожаротушению.

В соответствии с проектными решениями определен  перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

куст скважин для забора воды  - 1 объект;

ВОС – 2 объекта;

водопроводные сети – 10,4 км.

### Водоотведение (канализация)

В целях улучшения экологической обстановки на территории Юбилейнинского муниципального образования генеральным планом предлагается организация децентрализованной системы водоотведения. Систему водоотведения предусмотрено организовать посредством установки герметичных выгребов полной заводской готовности, с последующим вывозом стоков на проектируемые канализационные очистные сооружения (КОС).

Размещение площадки КОС предусмотрено восточнее д. Вишнякова с соблюдением санитарно-защитных зон, предусмотренных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов". Для проведения качественной очистки канализационных стоков рекомендовано применить современные технологии и предусмотреть весь комплекс оборудования для сокращения санитарно-защитной зоны. Сброс очищенных сточных вод предусмотрен в реку Лена.

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принято равным  расчетному удельному среднесуточному водопотреблению,  без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно СП 32.13330.2012. Свод правил. «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».

Основные показатели водоотведения Юбилейнинского муниципального образования приведены ниже (Таблица 11).

Таблица 11 - Основные показатели водоотведения Юбилейнинского муниципального образования на расчетный срок

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Норма водоот-ведения, л/сут | Объем сточных вод, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Юбилейный | 454 | 160 | 95,88 |
| 2 | д. Вишнякова | 52 | 160 | 10,98 |
| 3 | д. Кондрашина | - | - | - |
| 4 | с. Чечуйск | 120 | 160 | 25,34 |
| Итого: | 132,20 |

Расчетная производительность КОС -  135 м3/сут.

Для обеспечения системой водоотведения надлежащего качества на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

Юбилейнинское муниципальное образование:

строительство КОС расчетной производительностью 135 м3/сут;

строительство сбросного напорного коллектора диаметром 160 мм, общей протяженностью 0,3 км.

п. Юбилейный, д. Вишнякова, д. Кондрашина, с. Чечуйск:

установка выгребов полной заводской готовности с последующим вывозом стоков на проектируемые канализационные очистные сооружения, расположенные за восточной границей д. Вишнякова.

Технические характеристики объектов и сетей системы водоотведения уточнить на стадии проектирования. При разработке проектной документации учесть сейсмичность района.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

КОС – 1 объект;

канализационные сети - 0,3 км.

### Теплоснабжение

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Юбилейнинского муниципального образования предусмотрены в соответствии с требованиями требованиями СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», СП 89.13330.2012 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76».

Климатические данные для расчета тепловых нагрузок приняты в соответствии с 
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*»:

расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 49 °С;

средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 12,8 °С;

продолжительность отопительного периода – 251 сутки.

п. Юбилейный

На территории п. Юбилейный предусматривается сохранение сочетания централизованной и децентрализованной систем теплоснабжения.

Существующая котельная мощностью 1,2 Гкал/ч в схеме теплоснабжения посёлка сохраняется.

Теплоснабжение общественной застройки, не подключенной к системе централизованного теплоснабжения, а также малоэтажной и индивидуальной жилой застройки - печное. Топливом являются дрова и уголь.

с. Чечуйск, д. Вишнякова

На территории с. Чечуйск и д. Вишнякова предусматривается сохранение децентрализованной системы теплоснабжения.

Теплоснабжение малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, а также объектов общественного назначения - печное. Топливом являются дрова и уголь.

Основные показатели теплопотребления Юбилейнинского муниципального образования приведены ниже (Таблица 12).

Таблица 12 -  Основные показатели теплопотребления Юбилейнинского  муниципального образования на расчетный срок

| № | Наименование | Теплопотребление, Гкал/ч | Теплопотребление, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| 1 | п. Юбилейный | 1,89 | 0,58 | 0,338 | 2,808 | 8731 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Централизованное теплоснабжение | 0,6 | 0,5 | 0,008 | 1,108 | 2610 |
|  | Децентрализованное теплоснабжение | 1,29 | 0,08 | 0,33 | 1,7 | 6121 |
| 2 | с. Чечуйск | 0,39 | 0,06 | 0,09 | 0,54 | 1828 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Децентрализованное теплоснабжение | 0,39 | 0,06 | 0,09 | 0,54 | 1828 |
| 3 | д. Вишнякова | 0,15 | 0,01 | 0,04 | 0,2 | 720 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Децентрализованное теплоснабжение | 0,15 | 0,01 | 0,04 | 0,2 | 720 |
| Итого: | 11279 |

Примечание: 1. расчёт теплопотребления выполнен для жилищно-коммунального сектора;

2. тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд котельных, утечек и тепловых потерь в сетях.

Генеральным планом не предусматривается мероприятий для развития системы теплоснабжения Юбилейнинского муниципального образования.

При разработке рабочей документации учесть сейсмичность района.

В целях сохранения природных ресурсов и обеспечения улучшения состояния окружающей природной среды на территории Юбилейнинского муниципального образования рекомендуется рассмотреть альтернативные источники энергии. В качестве альтернативных и возобновляемых источников теплоснабжения для потребителей могут стать солнечные водонагреватели, тепловые насосы и т.д. Они могут быть использованы совместно с котельной для теплоснабжения потребителей (административных и общественных зданий, индивидуальной и малоэтажной жилой застройки). Однако для использования таких источников необходимо провести изучение их потенциала на данной территории, а так же выполнить экономическое обоснование окупаемости их внедрения.

### Электроснабжение

Генеральным планом предусмотрены мероприятия принятые в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» седьмого издания и направленные на повышение надежности системы электроснабжения Юбилейнинского муниципального образования.

Согласно Схеме и программе развития электроэнергетики Иркутской области на 2013-2017 годы по территории Юбилейнинского муниципального образования планируется строительство двух транзитных воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 220 кВ Никольская - отп. НПС-8 (Надеждинская), общей протяженностью в границах сельского поселения  2х22,3 км.

Проектные потребители электрической энергии относятся к  электроприемникам третьей и второй категории надежности.

Снабжение потребителей Юбилейнинского муниципального образования электрической энергией, относящихся к III категории по надежности электроснабжения, планируется от одного источника питания.

Электроснабжение потребителей II категории надежности, предлагается осуществлять от разных трансформаторов двухтрансформаторной подстанции или от двух близлежащих однотрансформаторных подстанций, подключенных с разных секций шин понизительных подстанций ПС 35/10 кВ «Петропавловск» и ПС 35/0,4 кВ «Чечуйск».  При наличии одного источника электропитания предлагается использовать в качестве резервного источника электроэнергии дизель-генераторы, расположенные на территории потребителей.

Генеральным планом на территории Юбилейнинского муниципального образования предусматривается строительство и реконструкция объектов систем электроснабжения с целью обеспечения возможности гарантированного подключения к сетям электроснабжения проектных потребителей электрической энергии и повышения надежности электроснабжения существующих.

Марку и мощность проектных ТП 10/0,4 кВ, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии  рабочего проектирования. Воздушные ЛЭП 10 кВ рекомендовано выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах. При разработке проектной документации учесть сейсмичность района.

Часть существующих сетей и объектов предусмотрено сохранить с последующей их заменой на расчетный срок по мере физического и морального износа.

Для определения расчетных электрических нагрузок выполнен расчет по укрупненным показателям в соответствии с СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». Расчет выполнен без учета нагрузки промышленных объектов.

Основные показатели электропотребления Юбилейнинского муниципального образования на расчетный срок приведены ниже (Таблица 13).

Таблица 13 - Основные показатели электропотребления Юбилейнинского муниципального образования

| Наименование потребителей | Численность населения (чел.) | Энергопотребление, кВт*ч/чел. в год | Нагрузка на шинах 0,4 кВ, кВт | Потребность в эл. Энергии, млн. кВт*ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Юбилейный | 454 | 1350 | 365,6 | 0,28 |
| д. Вишнякова | 52 |  | 41,9 | 0,03 |
| с. Чечуйск | 120 |  | 90,6 | 0,08 |
| Итого по поселению: | 626 |  | 498,1 | 0,39 |

Суммарная электрическая нагрузка потребителей Юбилейнинского муниципального образования с учетом потерь при транспортировке электроэнергии составит 547,9 кВт.

Для обеспечения централизованной системой электроснабжения Юбилейнинского муниципального образования надлежащего качества на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

Юбилейнинское муниципальное образование

строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,4 км;

строительство  ТП 10/0,4 кВ мощностью 63 кВА - 1 объект;

п. Юбилейный

реконструкция  КТП №3 10/0,4 кВ с заменой оборудования и увеличением мощности до 400 кВА - 1 объект;

д. Вишнякова

строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,8 км;

реконструкция КТП №8 и КТП №9 с заменой оборудования и увеличением мощности до 400 кВА и 250 кВА соответственно - 2 объекта;

Для электроснабжения жилых домов и общественных зданий, удаленных от централизованного источника электроснабжения рекомендуется рассмотреть применение альтернативных источников энергии (ветрогенераторы, солнечные батареи и т.п.). Использование альтернативных источников энергии обеспечит экономию энергоресурсов, а также поспособствует улучшению состояния окружающей природной среды.

В соответствии с проектными решениями, определен  перечень планируемых для размещения объектов:

Местного значения поселения:

ТП 10/0,4 кВ – 4 объектов;

воздушная ЛЭП 10 кВ – 1,2 км;

Регионального значения:

– воздушная ЛЭП 220 кВ протяженностью 2х22,3 км.

### Газоснабжение и трубопроводный транспорт

Генеральным планом газификация Юбилейнинского муниципального образования не предусматривается.

### Связь и информатизация

Генеральным планом предусматривается увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса Юбилейнинского муниципального образования являются:

развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций;

развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории сотовой связью различных операторов и применения новейших технологий;

развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания за счет увеличения количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

Технические характеристики объектов и сетей связи уточнить на стадии рабочего проектирования. При разработке проектной документации учесть сейсмичность района.

Генеральным планом предлагается создание условий для развития и увеличения зоны покрытия сотовыми сетями мобильной связи стандарта GSM, в том числе на основе технологий 4G.

В соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы», утвержденной постановлением  Правительства Российской Федерации от 03.12.2009 № 985, в редакции от 21.06.2012 N 617, территория всей Иркутской области относится к регионам 2-й очереди  создания сетей цифрового телевизионного вещания (2010 – 2015 годы). Развитие сети радиовещания будет реализовано различными тематическими радиовещательными станциями.

Проектными решениями не предусматривается размещение объектов местного значения.

## Градостроительные ограничения и особые условия использования территории поселения

### Зоны с особыми условиями использования территорий

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития, является установление зон с особыми условиями использования территорий.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования территорий определяет систему градостроительных ограничений, от которых во многом  зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования территорий представлены:

санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

водоохранными зонами;

зонами охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

санитарно-защитными и охранными зонами транспортной инфраструктуры.

Зоны с особыми условиями использования территорий Юбилейнинского муниципального образования отображены на Карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Карте зон с особыми условиями использования. Карте объектов культурного наследия.

Таблица 14 - Зоны с особыми условиями использования территории Юбилейнинского муниципального образования

| №№ п\п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитные зоны |
| д. Вишнякова |
|  | Предприятие по заготовке мясного и молочного сырья | 100 |
| Юбилейнинское муниципальное образование |
|  | Нефтебаза | 500 |
|  | Лесозаготовка ООО "Вишнякова" | 100 |
|  | Канализационные очистные сооружения | 100 |
|  | Фермы | 100 |
|  | Автозаправочная станция | 50 |
|  | Кладбище | 50 |
|  | Станция технического обслуживания | 50 |
| Санитарные разрывы |
|  | Магистральный нефтепровод | 200, 150 |
| Охранные зоны |
|  | Магистральный нефтепровод | 25 |
|  | Линии электропередачи 220 кВ | 25 |
|  | Линии электропередачи 35 кВ | 15 |
|  | Линии электропередачи 10(6) кВ | 10, 5 |
| Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
|  | Скважина для забора воды | 50 |
|  | Водопроводные очистные сооружения | 30 |
| Водоохранные зоны |
|  | р. Лена | 200 |
|  | р. Емельяновка | 100 |
|  | р. Баканда | 50 |
|  | ручьи | 50 |
| Прибрежные защитные полосы |
|  | р. Лена | 50 |
|  | р. Емельяновка | 50 |
|  | р. Баканда | 50 |
|  | ручьи | 50 |

Перечень нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми регламентируются размеры, режимы использования зон с особыми условиями использования:

Водный кодекс Российской Федерации;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

«Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009  №160;

СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения";

СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

"Правила охраны магистральных трубопроводов", утвержденные Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9.

В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для котельной, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающей на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

## Комплексная оценка территории. Охрана природы и окружающей среды

### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна территории муниципального образования обеспечивается комплексом защитных мероприятий технологического, организационного и планировочного характера, предусмотренных генеральным планом:

внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории поселения;

внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве;

вынос производственных и коммунально-складских объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы и требования;

организация и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

благоустройство и озеленение проектируемой территории в целях защиты застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения  воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа.

упорядочение улично-дорожной сети на территории населенных пунктов;

отвод основных транспортных потоков от жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети муниципального образования;

организация зеленых полос вдоль автомобильных дорог в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

### Мероприятия по охране водной среды

С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов генеральным планом муниципального образования рекомендуются следующие мероприятия:

организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

расчистка русла реки, проведение берегоукрепительных работ;

организация сети ливневой канализации с устройством очистных сооружений в местах выпуска поверхностных вод;

строительство канализационных очистных сооружений на территории поселения;

мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;

разработка проектов установления границ поясов ЗСО источников водоснабжения;

прекращение сбросов загрязнённых промышленных, сельскохозяйственных и поверхностных сточных вод на рельеф;

сокращение объёмов водопотребления на производственные нужды за счёт внедрения маловодных технологий, а также увеличение доли оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод.

Для промышленных предприятий, сбрасывающих очищенные сточные воды несоответствующего качества по какому-либо виду загрязнений, необходимо организовать местную очистку сточных вод с доведением остаточного содержания загрязнения до величины, обеспечивающей необходимое его содержание в очищенной воде.

Для предотвращения загрязнения водных объектов стоками с производственных, сельскохозяйственных и коммунально-складских территорий необходимо проведение следующих мероприятий:

строительство ливневой канализации на территории промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-складских зон;

строительство локальных очистных сооружений на предприятиях.

К основным организационным мероприятиям по охране поверхностных и подземных вод на территории относятся:

создание системы мониторинга водных объектов;

эколого-токсикологическое исследование состояния водных объектов;

организация мониторинга за состоянием водопроводящих сетей и своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода и канализации.

### Мероприятия по охране почвенного покрова

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова в границах проектируемой территории генеральным планом рекомендуются следующие мероприятия:

инженерная подготовка территории, планируемой к застройке, устройство сети ливневой канализации с очистными сооружениями;

сброс дождевых вод в сеть ливневой канализации;

устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

устройство отмосток вдоль стен зданий;

расчистка, благоустройство и озеленение прибрежных территорий водных объектов;

защита от береговой эрозии путем проведения берегоукрепительных работ, строительство набережных;

для уменьшения пыли – благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение;

биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений всех категорий;

устройство зеленых лесных полос вдоль магистральных транспортных коммуникаций;

организация и обеспечение планово-регулярной очистки территории поселения от жидких и твердых бытовых отходов;

мониторинг загрязнения почвенного покрова.

В зависимости от характера загрязнения почв, необходимо проведение комплекса мероприятий по восстановлению и рекультивации почв. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

ликвидации последствий загрязнения земель.

Для восстановления нарушенного в результате хозяйственной деятельности и эрозионных процессов почвенного покрова, генеральным планом предусматриваются мероприятия по выявлению и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории; контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

### Мероприятия по санитарной очистке территории

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является организация санитарной очистки территории поселения, хранение отходов в специально отведенных местах с последующим размещением на полигоне ТБО.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории муниципального образования:

организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза отходов на площадку для временного складирования отходов;

сбор, транспортировка и обезвреживание всех видов отходов;

организация уборки территорий от мусора, смета, снега;

ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков;

организация сбора и удаление вторичного сырья;

организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов;

Нормы накопления отходов на территории муниципального образования принимаются в размере 300 кг/чел. в год в соответствии с СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Объем образующихся отходов в Юбилейнинском муниципальном образовании, с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения (626 человек), на конец расчетного срока составит около 3,8 тыс. тонн.

Размер земельного участка устанавливается из расчета 0,04 га на 1 тыс. тонн твердых бытовых отходов в соответствии с СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Сбор, временное хранение, обеззараживание, обезвреживание и транспортирование  отходов, образующихся в организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности, выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур, а также  размещение, оборудование и эксплуатация участка по обращению с медицинскими отходами, санитарно-противоэпидемический режим работы при обращении с медицинскими отходами должны осуществляться согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".

В случае невозможности установить оборудование по сжиганию отходов лечебно-профилактических учреждений, по согласованию с Роспотребнадзором данные отходы вывозятся для сжигания в специальной печи на территории полигона ТБО.

Расположение специальных установок, сжигательных печей на территории ЛПУ и полигона ТБО регламентируется соответствующими санитарными и строительными нормативами и согласовывается с Роспотребнадзором.

Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов на территории муниципального образования должна осуществляться в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995  № 13-7-2/469. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов являются обязательными для исполнения владельцами животных независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями (в дальнейшем организациями) всех форм собственности, занимающимися производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения.

### Мероприятия по благоустройству и озеленению

Создание и эксплуатация элементов благоустройства и озеленения обеспечивают требования охраны здоровья человека, исторической и природной среды, создают технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории муниципального образования.

Общие параметры и минимальное сочетание элементов благоустройства и озеленения для создания безопасной, удобной и привлекательной среды территории муниципального образования рекомендуется устанавливать в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований» и другими нормативными документами.

При строительстве общественно-деловой и жилой застройки решениями генерального плана предлагается произвести благоустройство территории:

устройство газонов, цветников, посадку зеленых оград;

оборудование территории малыми архитектурными формами – беседками, навесами, площадками для игр детей и отдыха взрослого населения, павильонами для ожидания автотранспорта;

устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек;

ремонт существующих покрытий внутридворовых проездов и дорожек;

освещение территории;

обустройство мест сбора мусора.

Объектами нормирования благоустройства на территориях производственного назначения являются общественные пространства в зонах производственной застройки и озелененные территории санитарно-защитных зон. Приемы благоустройства и озеленения в зависимости от отраслевой направленности производства рекомендуется применять в соответствии с приложением 6 к «Методическим рекомендациям по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований» и другими нормативными документами.

Главными направлениями озеленения территории сельского поселения являются: создание системы зеленых насаждений, сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.

Создание системы зеленых насаждений на селитебной территории является необходимым, так как она улучшает микроклимат, температурно-влажностный режим, очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой жилых и производственных территорий.

Для создания системы зеленых насаждений предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;

целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

На расчетный срок:

восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

проектирование зеленых полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной дороги;

посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей.

Система зеленых насаждений населенных пунктов включает:

озелененные территории общего пользования;

озелененные территории ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

озелененные территории специального назначения (озеленение санитарно-защитных, территорий вдоль дорог).

В целях создания непрерывной системы зеленых насаждений предлагается все малые зеленые устройства соединить газонами и цветниками, которые следует создавать на всех свободных от покрытий участках. Ассортимент деревьев и кустарников определяется с учетом условий их произрастания, функционального назначения зоны и с целью улучшения декоративной направленности.

В соответствии с СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* площадь озелененных территорий общего пользования для сельских поселений должна быть 12 кв. м/чел.

В соответствии с "Методическими рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований", утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 физическим лицам, в собственности или в пользовании которых находятся земельные участки, рекомендуется обеспечивать содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих участках, а также на прилегающих территориях.

Озеленение территорий перспективной застройки и новых транспортных магистралей, создание лесопарков из естественных насаждений деревьев и кустарников хвойных и лиственных пород осуществляется по планам благоустройства и озеленения, входящим в состав проектной документации на строительство объектов, а также по отдельным проектам ландшафтного строительства.

## Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий", чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные).

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Данный раздел разработан в соответствии с Паспортом безопасности Киренского района Иркутской области.

### Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы Номенклатура параметров поражающих воздействий» на рассматриваемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации, представленные ниже (Таблица 15).

Таблица 15 - Источники природных чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Источник ЧС природного характера | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника ЧС природного характера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные геологические процессы |
| 1.1 | Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар |
|  |  |  | Взрывная волна |
|  |  |  | Гравитационное смещение горных пород |
|  |  |  | Затопление поверхностными водами |
| 1.2 | Переработка берегов | Гидродинамический | Удар волны Размывание, разрушение грунтов Перенос (переотложение) частиц грунта Смещение (обрушение) пород в береговой части |
| 1.3 | Оползень. Обвал | Динамический | Смещение (движение) горных пород |
|  |  | Гравитационный | Сотрясение земной поверхности |
|  |  |  | Динамическое, механическое давление смещенных масс |
|  |  |  | Удар |
| 2 | Опасные гидрологические явления и процессы |
|  | Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды |
|  |  |  | Деформация речного русла |
| 2.1 | Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  |  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций |
| 2.2 | Наводнение | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
| 3 | Опасные метеорологические явления и процессы |
| 3.1 | Сильный ветер (шторм, шквал, ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  |  | Аэродинамическое давление Вибрация |
| 3.2 | Сильные осадки |
| 3.2.1 | Продолжительный дождь (ливень) |  | Поток (течение) воды |
|  |  |  | Затопление территории |
| 3.2.2 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  |  | Снежные заносы |
| 3.2.3 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  |  | Снежные заносы |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |
| 3.3 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 3.3.1. | Град | Динамический | Удар |
| 3.3.2. | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 3.3.3 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 3.3.4 | Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| 3.3.5 | Суховей | Аэродинамический | Иссушение почвы |
|  |  | Тепловой |  |
| 3.3.6 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| 4 | Природные пожары |
| 4.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя |
|  |  |  | Нагрев теплым потоком |
|  |  |  | Тепловой удар |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха |
|  |  |  | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |
|  |  |  | Опасные дымы |

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений.

На основании статистических данных, прогнозируется подтопление населенных пунктов поселения в период прохождения весеннего половодья на р. Лена, р. Киренга, а также, исходя из среднестатистических устойчивых высоких температур, в период с мая по июль прогнозируется 4-5 класс пожарной опасности.

Сейсмичность

Для сейсмически опасных районов России нормативный уровень сейсмической опасности (исходная или фоновая сейсмичность) того или иного района для целей проектирования и строительства принимается по официально действующим нормативным документам – СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах», актуализированная редакция  СНиП II-7-81*, и в соответствии с картами «А», «В»  и «С»  общего сейсмического районирования, утвержденными Российской Академией Наук (ОСР -97 РАН).

На проектируемой территории в соответствии с картами «А», «В»  и «С» сейсмичность составляет 6, 6, 7 баллов соответственно.

Однако, сейсмичность конкретной площадки строительства, следует уточнять в соответствии с данными микросейсморайонирования и результатами инженерных изысканий, проводимых специализированными организациями – ПНИИС с привлечением территориальных изыскательных организаций.

### Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта  (сооружения, комплекса, системы, агрегата и т.д.), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала,  нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

прямого действия или первичные;

побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

физического действия;

химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

воздушную ударную волну;

волну сжатия в грунте;

сейсмовзрывную волну;

волну прорыва гидротехнических сооружений;

обломки или осколки;

экстремальный нагрев среды;

тепловое излучение;

ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

На территории муниципального образования возможны следующие чрезвычайные ситуации техногенного характера:

аварии на взрыво- и пожароопасных объектах (ВПО);

аварии на электроэнергетических системах;

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

аварии на автомобильном транспорте;

На рассматриваемой территории потенциально опасные, а также химически опасные объекты, аварии на которых могли бы привезти к выбросу АХОВ, не расположены.

Взрывопожароопасные объекты

К числу взрывопожароопасных объектов на территории Юбилейнинского муниципального образования относится магистральный нефтепровод, нефтебаза, проектная автозаправочная станция, а так же все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества.

Аварии на взрывопожароопасных объектах сопровождаются выбросом в атмосферу, на грунт и в водоемы пожароопасных и токсических продуктов. Вторичными негативными факторами аварий являются пожар, взрыв.

Основной причиной аварийных ситуаций на трубопроводном транспорте может быть нарушение мер безопасности при эксплуатации и выполнении ремонтных и строительных работ.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом ВПО рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Аварии на электроэнергетических системах

Аварии на электросистемах могут привести к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность населенного пункта, создать пожароопасную ситуацию.

Опасными стихийными бедствиями для объектов энергетики являются сильный порывистый ветер, гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за "пляски" и обрыва проводов ЛЭП), продолжительные ливневые дожди.

При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных и понизительных подстанций.

Аварии  на коммунальных системах жизнеобеспечения

Объекты, на которых возможно возникновение аварий: котельные, водопроводные и канализационные сети.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60 %;

ветхости тепловых и водопроводных сетей  (износ от 60 до 90 %);

халатности персонала, обслуживающего теплоисточники и теплоносители;

недостаточное финансирование и низкое качество ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к сбою в системе водоснабжения и теплоснабжения, что значительно ухудшает условия жизнедеятельности особенно в зимний период.

ЧС будут носить локальный характер. Их влияние на жизнедеятельность населения будет обусловлено различными факторами (время, и место аварии, вид коммунально-энергетической сети, размеры и степень развития аварии и др.).

Аварии на автомобильном транспорте

Основными причинами возникновения аварий на автомобильных дорогах являются: нарушение правил дорожного движения, превышение скорости, неисправность транспортных средств, неудовлетворительное техническое состояние автомобильных дорог.

К серьезным дорожно-транспортным происшествиям приводят невыполнение правил перевозки опасных грузов и несоблюдение при этом необходимых требований безопасности.

Аварии на автомобильном транспорте сопровождаются повреждением автотранспортных средств и, как следствие, прекращением движения на участках. Данные аварии часто сопровождаются разливом на грунт и в водоемы опасных веществ (химических, пожароопасных).

Мероприятия по спасению пострадавших в таких чрезвычайных ситуациях определяются характером поражения людей, размером повреждения технических средств, наличием вторичных поражающих факторов.

### Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Предпосылками к возникновению биолого-социальных ЧС на территории Юбилейнинского муниципального образования могут являться эпизоотии, паразитарные и зоонозные заболевания животных, эпифитотии и вспышки массового размножения наиболее опасных болезней.

На территории Юбилейнинского муниципального образования возможны единичные (малочисленные) заболевания людей гриппом, ОРВИ и в большей степени клещевым энцефалитом. Для сельскохозяйственных животных характерны заболевания сибирской язвой.

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающего надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

профилактика инфекционных болезней путем расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержки групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарными правилами                 ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

### Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории, чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

пламя и искры;

тепловой поток;

повышенная температура окружающей среды;

повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

пониженная концентрация кислорода;

снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

воздействие огнетушащих веществ.

Основная часть территории поселения занята таежными лесами, которые характеризуются высокой горимостью. Пожароопасный период начинается в начале мая и заканчивается в августе месяце. В отдельные, наиболее засушливые годы, лесные пожары возникают в сентябре месяце. Высокая горимость лесов создает предпосылки для возникновения угрозы населенным пунктам, как непосредственно пожаром, так и высокой задымленностью.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применение первичных средств пожаротушения;

организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

В соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);

мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;

организацию противопожарной пропаганды и др.

В соответствии с Федеральным  законом  от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать  20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проводится в соответствии с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», а так же с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Для обеспечения пожарной безопасности в Юбилейнинском муниципальном образовании проектными решениями в п. Юбилейный предлагается к размещению пожарное депо мощностью 2 автомобиля.

## Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

### Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций на функционирование проектируемой территории.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера», чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

локального характера;

муниципального характера;

межмуниципального характера;

регионального характера;

межрегионального характера;

федерального характера.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, массовые заболевания населения, перебои в  обеспечении электроэнергией, водой и теплом.

На рассматриваемой территории нет потенциально опасных и вредных объектов.

Юбилейнинское муниципальное образование не является категорированным по гражданской обороне в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.1998 № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне».

Согласно требованиям СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» зона возможных разрушений для сельского поселения не определена.

### Основные показатели по существующим инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки градостроительной документации.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» создана комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Киренского муниципального района.

Оповещение населения об опасностях связанных с возникновением ЧС осуществляется в соответствии с совместным Приказом МЧС России, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации, Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» от 25.07.2006 № 422/90/376, а так же в соответствии с Постановлением Администрации Киренского района от 27 августа 2010 г. № 385.

### Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории, защите населения и территорий в военное время и в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998  № 28-ФЗ «О гражданской обороне» на территории Российской Федерации предусматривается система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В целях защиты людей, находящихся на проектируемой территории, от опасностей, возникающих при ведении военных действий, или вследствие этих действий, проектом планировки предусматривается устройство противорадиационных укрытий в подвальных, цокольных и первых этажах жилых и общественных зданий и сооружений. Укрытия необходимо оборудовать всеми необходимыми средствами (вентиляция, фильтры, резервное электроснабжение, пост радио-дозиметрического контроля и т.д.) в соответствии с СНиП II-11-77*.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 N 1309 "О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны" санитарно - обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта и иные объекты гражданской обороны создаются для обеспечения медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, специальной обработки одежды и транспортных средств.

Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды предусматриваются на объектах социально-бытового обслуживания, в зданиях станций технического обслуживания и пожарного депо с устройством дополнительных входов-выходов для предотвращения контакта «грязных» и «чистых» потоков людей. Пункты очистки транспорта возможно организовать на территории автомобильных моек и пожарного депо с соблюдение условий по сбору загрязненных стоков и их последующей утилизации.

### Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарного разрыва от проектной автозаправочной станции (АЗС);

контроль за состоянием емкостей на АЗС, замена поврежденного коррозией оборудования;

применение изоляционных покрытий на территории АЗС, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

обеспечение охранных зон от магистрального нефтепровода, строгое соблюдение режима использования его территории;

строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

На объектах повышенной опасности (котельных) необходима установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается проведением следующих мероприятий:

применением герметичного производственного оборудования;

соблюдением норм технологического режима;

контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

установлением  в помещениях котельных сигнализаторов взрывоопасных концентраций газовоздушной смеси, срабатывание которых, происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в помещении операторной.

Надежность водоснабжения населенного пункта обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

защита  водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др.
жизнеобеспечивающих объектов;

наличие резервного электроснабжения;

замена устаревшего оборудования на  новое, применение  новых технологий производства;

обучение и повышение квалификации работников предприятий;

создание аварийного запаса материалов.

С целью предотвращения ЧС на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

планово-предупредительные ремонты оборудования и сетей;

замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

установка дополнительной запорной арматуры.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

### Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории Юбилейнинского муниципального образования возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера, как лесные пожары, опасные метеорологические явления.

С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений,  воздействия молний, снежных заносов.

Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют дорожные организации (предприятия), занимающиеся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования.

В соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным Распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводят следующие мероприятия:

профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Искусственные сооружения (мосты) на автомобильных дорогах являются одними из наиболее гололедоопасных участков. Поэтому работы по профилактической обработке, ликвидации зимней скользкости и снегоудалению на них должны проводиться в первую очередь.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молний применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций», утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №280, которая распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленных коммуникаций независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования нового объекта, чтобы иметь возможность максимально использовать проводящие элементы последнего. Это облегчит разработку и исполнение устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический вид, повысить эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты.

Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.

Территория Юбилейнинского муниципального образования подвержена подтоплению поверхностными водами, которое происходит в период прохождения весеннего половодья.

В целях защиты проектируемой территории от подтопления в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» необходимо осуществлять:

искусственное повышение рельефа территории;

обвалование территорий со стороны водных объектов;

обследование, отсыпку дамб и береговых укреплении, ликвидацию ледовых переправ.

### Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Потенциальную угрозу для проектируемой территории представляют природные пожары, которые могут возникнуть на территории поселения и повлиять на планируемую застройку.

В основе работы по предупреждению природных пожаров лежит регулярный анализ их причин, и определение на его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

В соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 N 417 меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);

мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;

организацию противопожарной пропаганды.

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применение первичных средств пожаротушения;

организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

На расчетный срок проектом предлагается строительство пожарного депо мощностью 2 автомобиля на территории п. Юбилейный в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

# Основные технико-экономические показатели генерального плана

## Юбилейнинское муниципальное образование

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние (2012 год) | Расчетный срок (2032 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории Юбилейнинского муниципального образования | га | 200822 | 200822 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.2 | Территория вне границ населенных пунктов | га | 200679,5 | 200679,5 |
|  |  | % | 99,93 | 99,93 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Производственная и коммунально-складская зона | га | 17,6 | 12,8 |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Производственная | га | 17,6 | - |
|  |  | % | 0,01 | - |
|  | Коммунально-складская | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Производственная и коммунально-складская | га | - | 12,8 |
|  |  | % | - | 0,01 |
| 1.2.2 | Зона инженерной инфраструктуры | га | - | 0,6 |
|  |  | % | - | 0 |
| 1.2.3 | Зона транспортной инфраструктуры | га | - | 0,1 |
|  |  | % | - | 0 |
| 1.2.4 | Рекреационная зона | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Объектов отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Озелененных территорий общего пользования | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Рекреационная | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.5 | Сельскохозяйственного использования | га | - | 4,5 |
|  |  | % | - | 0 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Сельскохозяйственных угодий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Объектов сельскохозяйственного назначения | га | - | 4,5 |
|  |  | % | - | 0 |
|  | Садоводчества, дачного хозяйства | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Ведения личного подсобного хозяйства | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.6 | Зоны специального назначения | га | - | 0,1 |
|  |  | % | - | 0 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Размещения кладбищ | га | - | 0,1 |
|  |  | % | - | 0 |
|  | Размещения полигонов для твердых бытовых отходов | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Обороны и безопасности | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Режимных территорий | га | - | -- |
|  |  | % | - |  |
| 1.2.7 | Зона акваторий | га | 1456,3 | 1455,3 |
|  |  | % | 0,73 | 0,72 |
| 1.2.8 | Зона природного ландшафта | га | 198846,7 | 198832 |
|  |  | % | 99,02 | 99,01 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Открытого пространства | га |  | - |
|  |  | % |  | - |
|  | Защитного озеленения | га |  | - |
|  |  | % |  | - |
|  | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га | 187219,6 | 186949,5 |
|  |  | % | 93,23 | 93,09 |
|  | Нарушенного природного ландшафта | га |  | - |
|  |  | % |  | - |
|  | Заболоченных территорий | га | 664,8 | 653,7 |
|  |  | % | 0,33 | 0,33 |
|  | Природного ландшафта | га | 10962,3 | 11228,8 |
|  |  | % | 5,46 | 5,59 |
| 1.2.9 | Добычи полезных ископаемых | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.10 | Коммуникационных коридоров | га | 358,2 | 374,2 |
|  |  | % | 0,17 | 0,19 |
| 1.2.11 | Улично-дорожной сети | га | 115,9 |  |
|  |  | % | 0,05 |  |
| 2 | Общая площадь территории населенных пунктов: | га | 142,5 | 142,5 |
|  |  | % | 0,07 | 0,07 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Деревня Вишнякова | га | 24,9 | 25 |
|  | Деревня Кондрашина | га | 20,7 | 20,7 |
|  | Поселок Юбилейный | га | 53,6 | 53,6 |
|  | Село Чечуйск | га | 43,3 | 43,3 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения Юбилейнинского муниципального образования | чел. | 626 | 626 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Деревня Вишнякова | чел. | 52 | 52 |
|  | Деревня Кондрашина | чел. | - | - |
|  | Поселок Юбилейный | чел. | 454 | 454 |
|  | Село Чечуйск | чел. | 120 | 120 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | 0,003 | 0,003 |
| 3 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | (вне границ населенных пунктов) |  |  |
| 3.1 | Протяженность автомобильных дорог - всего | км | 75,4 | 70,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | федерального значения | км | - | 18,8 |
|  | регионального или межмуниципального значения | км | - | - |
|  | местного значения | км | 75,4 | 51,6 |
|  | частных | км | - | - |
| 3.2 | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | причалы (пристани) | объект | 2 | 2 |
|  | автозаправочные станции | колонок | - | 1 |
|  | станция технического обслуживания | постов | - | 1 |
| 4 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 4.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 4.1.1 | Водопотребление - всего | м3/сут | - | 169,77 |
|  | в том числе: |  | - |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | 157,75 |
|  | на производственные нужды | м3/сут | - | 12,02 |
| 4.1.2 | Вторичное использование воды |  | - | - |
| 4.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | - | 180,00 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | - | 180,00 |
| 4.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л\сут. на чел. | - | 160 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л\сут. на чел. | - | 160 |
| 4.1.5 | Протяженность сетей | км | - | 10,4 |
| 4.2 | Канализация |  |  |  |
| 4.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сут | - | 132,20 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 120,18 |
|  | Производственные сточные воды | м3/сут | - | 12,02 |
| 4.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 135,00 |
| 4.2.3 | Протяженность сетей | км | - | 0,3 |
| 4.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 4.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/ год | 0,32 | 0,39 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн. кВт·ч/ год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч/ год | 0,32 | 0,39 |
| 4.3.2 | Потребление электроэнергии на чел. в год | кВт·ч | 1150 | 1350 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 1150 | 1350 |
| 4.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 2х1 | 2х1 |
| 4.3.4 | Протяженность сетей | км | 39,7 | 101,2 |
| 4.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 4.4.1 | Потребление тепла | млн.Гкал/год | - | 0,011 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | млн.Гкал/год | - | 0,011 |
| 4.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | 1,2 | 1,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ | Гкал/час | - | - |
|  | котельные | Гкал/час | 1,2 | 1,2 |
| 4.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 2,44 |
| 4.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 4.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 4.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | - | - |
| 4.5.2 | Потребление газа - всего | млн. м3/ год | - | - |
| 4.6 | Связь |  |  |  |
| 4.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 4.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | - | - |
| 4.7 | Санитарная очистка территории | (суммарно по всем населенным пунктам) |  |  |
| 4.7.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | - | 0,19 |
| 4.7.2 | Общая площадь свалок | единиц/га | - | - |
| 4.7.3 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 4.7.4 | Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов | единиц | - | - |
| 5 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 5.1 | Общее количество кладбищ | единиц/га | 1/0,03 | 1/0,03 |
| 10 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |
| 10.1 | Жилищная сфера | млн.руб. | - | - |
| 10.2 | Социальная сфера | млн.руб. | - | 104,7 |
| 10.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. | - | 850,05 |
| 10.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. | - | 43,2 |

## деревня Вишнякова

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние (2012 год) | Расчетный срок (2032 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь территории д. Вишнякова | га | 25 | 25 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | жилые зоны | га | 7,3 | 8,5 |
|  |  | % | 29,29 | 34,19 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Малоэтажной жилой застройки | га | 1,9 | 1,8 |
|  |  | % | 7,51 | 7,35 |
| 1.1.2 | Индивидуальной жилой застройки | га | 5,4 | 6,7 |
|  |  | % | 21,78 | 26,84 |
| 1.2 | общественно-деловые зоны | га | - | 0,8 |
|  |  | % | - | 3,26 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Административно-делового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.2 | Социального и коммунально-бытового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.3 | Торгового назначения и общественного питания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.4 | Учебно-образовательного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.5 | Культурно-досугового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.6 | Спортивного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.7 | Здравоохранения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.8 | Социального обеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.9 | Культового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.10 | Многофункционального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3 | Производственная и коммунально-складская зона | га | 1,6 | 0,8 |
|  |  | % | 6,44 | 3,15 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.3.1 | Производственная | га | 1,6 | - |
|  |  | % | 6,44 | - |
| 1.3.2 | Коммунально-складская | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3.3 | Производственная и коммунально-складская | га | - | 0,8 |
|  |  | % | - | 3,15 |
| 1.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6 | Рекреационная зона | га | - | 3,3 |
|  |  | % | - | 13,1 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.6.1 | Объектов отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6.2 | Озелененных территорий общего пользования | га | - | 3,3 |
|  |  | % | - | 13,1 |
| 1.6.3 | Рекреационная | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7 | Сельскохозяйственного использования | га | 3,3 | - |
|  |  | % | 13,24 | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.7.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 3,3 | - |
|  |  | % | 13,24 | - |
| 1.7.2 | Объектов сельскохозяйственного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7.3 | Садоводчества, дачного хозяйства | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7.4 | Ведения личного подсобного хозяйства | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.8 | Зоны специального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.8.1 | Размещения кладбищ | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.8.2 | Размещения полигонов для твердых бытовых отходов | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.8.3 | Обороны и безопасности | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.8.4 | Режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9 | Зона акваторий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.10 | Зона природного ландшафта | га | 9,9 | 7,3 |
|  |  | % | 39,89 | 29 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.10.1 | Открытого пространства | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.10.2 | Защитного озеленения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.10.3 | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.10.4 | Нарушенного природного ландшафта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.10.5 | Заболоченных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.10.6 | Природного ландшафта | га | 9,9 | 7,3 |
|  |  | % | 39,89 | 29 |
| 1.11 | Добычи полезных ископаемых | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.12 | Коммуникационных коридоров | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.13 | Улично-дорожной сети | га | 2,8 | 4,3 |
|  |  | % | 11,27 | 17,3 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | численность населения д. Вишнякова | чел. | 52 | 52 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | 2 | 2 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 3.1.1 | малоэтажная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к общему объему жилищного фонда | - | - |
| 3.1.2 | индивидуальная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к общему объему жилищного фонда | - | - |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | кв.м общей площади квартир | - | - |
| 3.3 | Новое жилищное строительство - всего | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  | в том числе из общего объема жилищного строительства по типу застройки: |  |  |  |
| 3.3.1 | малоэтажная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к объему нового жилищного строительства | - | - |
| 3.3.2 | индивидуальная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к объему нового жилищного строительства | - | - |
| 3.4 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
| 3.4.1 | водопроводом | % общего жилищного фонда | - | 100 |
| 3.4.2 | канализацией | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.3 | электроплитами | % общего жилищного фонда | 50 | 100 |
| 3.4.4 | газовыми плитами | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.5 | теплом | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.6 | горячей водой | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.5 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м\чел | - | - |
| 4 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность улиц и дорог - всего | км | 4,1 | 4,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | поселковые дороги | км | - | 0,2 |
|  | главные улицы | км | - | 0,6 |
|  | улицы в жилой застройке основные | км | - | - |
|  | улицы в жилой застройке второстепенные | км | - | 2,7 |
|  | проезды | км | - | 0,8 |
| 4.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 229 | 350 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/сут | - | 14,10 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | 13,10 |
|  | на производственные нужды | м3/сут | - | 1,00 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды |  | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | - | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л\сут. на чел. | - | 160 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л\сут. на чел. | - | 160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сут | - | 10,98 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 9,98 |
|  | Производственные сточные воды | м3/сут | - | 1,00 |
| 6.2.1 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | - |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/ год | 0,026 | 0,03 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн. кВт·ч/ год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч/ год | 0,026 | 0,03 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на чел. в год | кВт·ч | 1150 | 1350 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 1150 | 1350 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 2х1 | 2х1 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 0,8 | 1,2 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/год | - | 720 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 720 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ | Гкал/час | - | - |
|  | котельные | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 0,2 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | - | - |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | м3/ год | - | - |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | - | - |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | - | 0,02 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ | единиц/га | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | - | - |
| 8.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | тыс.т/год | - | - |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 10 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |
| 10.1 | Жилищная сфера | млн.руб. | - | - |
| 10.2 | Социальная сфера | млн.руб. | - | - |
| 10.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. | - | 44,50 |
| 10.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. | - | 9,0 |

## деревня Кондрашина

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние (2012 год) | Расчетный срок (2032 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь территории деревня Кондрашина | га | 20,7 | 20,7 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | жилые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Малоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2 | Индивидуальной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2 | общественно-деловые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Административно-делового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.2 | Социального и коммунально-бытового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.3 | Торгового назначения и общественного питания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.4 | Учебно-образовательного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.5 | Культурно-досугового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.6 | Спортивного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.7 | Здравоохранения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.8 | Социального обеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.9 | Культового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.10 | Многофункционального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3 | Производственная и коммунально-складская зона | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.3.1 | Производственная | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3.2 | Коммунально-складская | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3.3 | Производственная и коммунально-складская | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6 | Рекреационная зона | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.6.1 | Объектов отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6.2 | Озелененных территорий общего пользования | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6.3 | Рекреационная | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7 | Сельскохозяйственного использования | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.7.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7.2 | Объектов сельскохозяйственного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7.3 | Садоводчества, дачного хозяйства | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7.4 | Ведения личного подсобного хозяйства | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.8 | Зоны специального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.8.1 | Размещения кладбищ | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.8.2 | Размещения полигонов для твердых бытовых отходов | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.8.3 | Обороны и безопасности | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.8.4 | Режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9 | Зона акваторий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.10 | Зона природного ландшафта | га | 19,5 | 19,6 |
|  |  | % | 94,36 | 94,69 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.10.1 | Открытого пространства | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.10.2 | Защитного озеленения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.10.3 | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га | 0,3 | 1 |
|  |  | % | 1,45 | 4,33 |
| 1.10.4 | Нарушенного природного ландшафта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.10.5 | Заболоченных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.10.6 | Природного ландшафта | га | 19,2 | 18,6 |
|  |  | % | 92,91 | 90,36 |
| 1.11 | Добычи полезных ископаемых | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.12 | Коммуникационных коридоров | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.13 | Улично-дорожной сети | га | 1,2 | 1,1 |
|  |  | % | 5,8 | 5,31 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | численность населения д. Кондрашина | чел. | - | - |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | - | - |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего* | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 3.1.1 | малоэтажная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к общему объему жилищного фонда | - | - |
| 3.1.2 | индивидуальная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к общему объему жилищного фонда | - | - |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | кв.м общей площади квартир | - | - |
| 3.3 | Новое жилищное строительство - всего | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  | в том числе из общего объема жилищного строительства по типу застройки: |  |  |  |
| 3.3.1 | малоэтажная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к объему нового жилищного строительства | - | - |
| 3.3.2 | индивидуальная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к объему нового жилищного строительства | - | - |
| 3.4 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
| 3.4.1 | водопроводом | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.2 | канализацией | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.3 | электроплитами | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.4 | газовыми плитами | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.5 | теплом | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.6 | горячей водой | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.5 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м\чел | - | - |
| 4 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность улиц и дорог - всего | км | 1,8 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | главные улицы | км | - | - |
|  | улицы в жилой застройке основные | км | - | - |
|  | улицы в жилой застройке второстепенные | км | - | - |
|  | проезды | км | - | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/сут | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | - |
|  | на производственные нужды | м3/сут | - | - |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды |  | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | - | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л\сут. на чел. | - | - |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л\сут. на чел. | - | - |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сут | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | - |
|  | Производственные сточные воды | м3/сут | - | - |
| 6.2.1 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | - |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/ год | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн. кВт·ч/ год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч/ год | - | - |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на чел. в год | кВт·ч | - | - |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | - | - |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/год | - | - |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ | Гкал/час | - | - |
|  | котельные | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | - | - |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | м3/ год | - | - |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | - | - |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ | единиц/га | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | - | - |
| 8.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | тыс.т/год | - | - |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 10 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |
| 10.1 | Жилищная сфера | млн.руб. | - | - |
| 10.2 | Социальная сфера | млн.руб. | - | - |
| 10.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. | - | - |
| 10.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. | - | - |
| 10.5 | Охрана окружающей природной среды | млн.руб. | - | - |

## поселок Юбилейный

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние (2012 год) | Расчетный срок (2032 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь территории п. Юбилейный | га | 53,6 | 53,6 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | жилые зоны | га | 27,2 | 26,4 |
|  |  | % | 50,7 | 49,26 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Малоэтажной жилой застройки | га | 25,5 | 24,8 |
|  |  | % | 47,55 | 46,29 |
| 1.1.2 | Индивидуальной жилой застройки | га | 1,7 | 1,6 |
|  |  | % | 3,15 | 2,97 |
| 1.2 | общественно-деловые зоны | га | 2,7 | 6,2 |
|  |  | % | 5,13 | 11,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Административно-делового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.2 | Социального и коммунально-бытового назначения | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,25 | - |
| 1.2.3 | Торгового назначения и общественного питания | га | 0,4 | - |
|  |  | % | 0,77 | - |
| 1.2.4 | Учебно-образовательного назначения | га | 1,8 | - |
|  |  | % | 3,29 | - |
| 1.2.5 | Культурно-досугового назначения | га | 0,3 | - |
|  |  | % | 0,57 | - |
| 1.2.6 | Здравоохранения | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,25 | - |
| 1.3 | Производственная и коммунально-складская зона | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.3.1 | Производственная | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3.2 | Коммунально-складская | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3.3 | Производственная и коммунально-складская | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | - | 0,2 |
|  |  | % | - | 0,47 |
| 1.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6 | Рекреационная зона | га | 0,2 | 4,8 |
|  |  | % | 0,47 | 9,02 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.6.1 | Объектов отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6.2 | Озелененных территорий общего пользования | га | - | 4,8 |
|  |  | % | - | 9,02 |
| 1.6.3 | Рекреационная | га | 0,2 | - |
|  |  | % | 0,47 | - |
| 1.7 | Сельскохозяйственного использования | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.7.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7.2 | Объектов сельскохозяйственного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7.3 | Садоводчества, дачного хозяйства | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7.4 | Ведения личного подсобного хозяйства | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.8 | Зоны специального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.8.1 | Размещения кладбищ | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.8.2 | Размещения полигонов для твердых бытовых отходов | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.8.3 | Обороны и безопасности | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.8.4 | Режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9 | Зона акваторий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.10 | Зона природного ландшафта | га | 15,6 | 5,7 |
|  |  | % | 29,07 | 10,55 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.10.1 | Открытого пространства | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.10.2 | Защитного озеленения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.10.3 | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га | 5,8 | 3 |
|  |  | % | 10,86 | 5,55 |
| 1.10.4 | Нарушенного природного ландшафта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.10.5 | Заболоченных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.10.6 | Природного ландшафта | га | 9,8 | 2,7 |
|  |  | % | 18,21 | 5 |
| 1.11 | Добычи полезных ископаемых | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.12 | Коммуникационных коридоров | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.13 | Улично-дорожной сети | га | 7,8 | 10,3 |
|  |  | % | 14,54 | 19,2 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | численность населения п. Юбилейный | чел. | 454 | 454 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | 8 | 8 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 3.1.1 | малоэтажная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к общему объему жилищного фонда | - | - |
| 3.1.2 | индивидуальная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к общему объему жилищного фонда | - | - |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | кв.м общей площади квартир | - | - |
| 3.3 | Новое жилищное строительство - всего | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  | в том числе из общего объема жилищного строительства по типу застройки: |  |  |  |
| 3.3.1 | малоэтажная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к объему нового жилищного строительства | - | - |
| 3.3.2 | индивидуальная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к объему нового жилищного строительства | - | - |
| 3.4 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
| 3.4.1 | водопроводом | % общего жилищного фонда | - | 100 |
| 3.4.2 | канализацией | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.3 | электроплитами | % общего жилищного фонда | 50 | 100 |
| 3.4.4 | газовыми плитами | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.5 | теплом | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.6 | горячей водой | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.5 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м\чел | - | - |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  | - | - |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 22 | 30 |
|  |  | мест/1000 чел. | 48 | 66 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | учащихся | 600 | 600 |
|  |  | учащихся/1000 чел. | 1322 | 1322 |
| 4.3 | ФАП | объект | - | 1 |
| 4.4 | Спортивные залы | объект | - | 1 |
|  |  | кв.м площади пола | - | 162 |
|  |  | кв.м площади пола/ 1000 чел. | - | 259 |
| 4.5 | Плоскостные сооружения (крытые и открытые) | объект | - | 1 |
|  |  | га | - | 0,1 |
|  |  | га/ 1000 чел. | - | 0,2 |
| 4.6 | Детская площадка | объект | 1 | 1 |
| 4.7 | Клубы | объект | 1 | 1 |
| 4.8 | Библиотеки | объект | 1 | 1 |
| 4.9 | Администрация поселения | объект | 1 | 1 |
| 4.10 | Пожарные депо | объект | - | 1 |
|  |  | автомобиль | - | 2 |
|  |  | автомобиль/1000 чел. | - | 4 |
| 4.11 | Отделение связи | объект | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц и дорог - всего | км | 6,2 | 5,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | главные улицы | км | - | 1,3 |
|  | улицы в жилой застройке основные | км | - | - |
|  | улицы в жилой застройке второстепенные | км | - | 4,1 |
|  | проезды | км | - | 0,5 |
| 5.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 229 | 350 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/сут | - | 123,13 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | 114,41 |
|  | на производственные нужды | м3/сут | - | 8,72 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды |  | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | - | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л\сут. на чел. | - | 160 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л\сут. на чел. | - | 160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | 5,6 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сут | - | 95,89 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 87,17 |
|  | Производственные сточные воды | м3/сут | - | 8,72 |
| 6.2.1 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | - |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/ год | 0,24 | 0,28 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн. кВт·ч/ год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч/ год | 0,24 | 0,28 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на чел. в год | кВт·ч | 1150 | 1350 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 1150 | 1350 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 2х1 | 2х1 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 1,6 | 1,6 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/год | - | 8731 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 8731 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | 1,2 | 1,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ | Гкал/час | - | - |
|  | котельные | Гкал/час | 1,2 | 1,2 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 1,7 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | - | - |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | м3/ год | - | - |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | - | - |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | - | - |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | - | 0,14 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ | единиц/га | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | - | - |
| 8.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | тыс.т/год | - | - |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 10 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |
| 10.1 | Жилищная сфера | млн.руб. | - | - |
| 10.2 | Социальная сфера | млн.руб. | - | 99,0 |
| 10.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. | - | 63,3 |
| 10.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. | - | 13,0 |

## село Чечуйск

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние (2012 год) | Расчетный срок (2032 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь территории с. Чечуйск | га | 43,3 | 43,3 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | жилые зоны | га | 13,4 | 17,9 |
|  |  | % | 31 | 41,27 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Малоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2 | Индивидуальной жилой застройки | га | 13,4 | 17,9 |
|  |  | % | 31 | 41,27 |
| 1.2 | общественно-деловые зоны | га | 1,3 | 2,3 |
|  |  | % | 3,04 | 5,37 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Административно-делового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.2 | Социального и коммунально-бытового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.3 | Торгового назначения и общественного питания | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,25 | - |
| 1.2.4 | Учебно-образовательного назначения | га | 0,7 | - |
|  |  | % | 1,51 | - |
| 1.2.5 | Культурно-досугового назначения | га | 0,2 | - |
|  |  | % | 0,52 | - |
| 1.2.6 | Спортивного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.7 | Здравоохранения | га | 0,2 | - |
|  |  | % | 0,42 | - |
| 1.2.8 | Социального обеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.9 | Культового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.10 | Многофункционального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.11 | Научно-исследовательского назначения | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,33 | - |
| 1.3 | Производственная и коммунально-складская зона | га | - | 0,6 |
|  |  | % | - | 1,31 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.3.1 | Производственная | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3.2 | Коммунально-складская | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3.3 | Производственная и коммунально-складская | га | - | 0,6 |
|  |  | % | - | 1,31 |
| 1.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | - | 1 |
|  |  | % | - | 2,4 |
| 1.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6 | Рекреационная зона | га | - | 0,8 |
|  |  | % | - | 1,95 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.6.1 | Объектов отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6.2 | Озелененных территорий общего пользования | га | - | 0,8 |
|  |  | % | - | 1,95 |
| 1.6.3 | Рекреационная | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7 | Сельскохозяйственного использования | га | 1,6 | - |
|  |  | % | 3,67 | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.7.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 1,6 | - |
|  |  | % | 3,67 | - |
| 1.7.2 | Объектов сельскохозяйственного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7.3 | Садоводчества, дачного хозяйства | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7.4 | Ведения личного подсобного хозяйства | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.8 | Зоны специального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.8.1 | Размещения кладбищ | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.8.2 | Размещения полигонов для твердых бытовых отходов | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.8.3 | Обороны и безопасности | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.8.4 | Режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9 | Зона акваторий | га | 0,7 | 0,7 |
|  |  | % | 1,53 | 1,53 |
| 1.10 | Зона природного ландшафта | га | 22,6 | 11,6 |
|  |  | % | 52,56 | 26,77 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.10.1 | Открытого пространства | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.10.2 | Защитного озеленения | га | - | 0,8 |
|  |  | % | - | 1,77 |
| 1.10.3 | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.10.4 | Нарушенного природного ландшафта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.10.5 | Заболоченных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.10.6 | Природного ландшафта | га | 22,8 | 10,8 |
|  |  | % | 52,56 | 25 |
| 1.11 | Добычи полезных ископаемых | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.12 | Коммуникационных коридоров | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.13 | Улично-дорожной сети | га | 3,6 | 8,4 |
|  |  | % | 8,31 | 19,4 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | численность населения с. Чечуйск | чел. | 120 | 120 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | 3 | 3 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 3.1.1 | малоэтажная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к общему объему жилищного фонда | - | - |
| 3.1.2 | индивидуальная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к общему объему жилищного фонда | - | - |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | кв.м общей площади квартир | - | - |
| 3.3 | Новое жилищное строительство - всего | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  | в том числе из общего объема жилищного строительства по типу застройки: |  |  |  |
| 3.3.1 | малоэтажная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к объему нового жилищного строительства | - | - |
| 3.3.2 | индивидуальная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к объему нового жилищного строительства | - | - |
| 3.4 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
| 3.4.1 | водопроводом | % общего жилищного фонда | - | 100 |
| 3.4.2 | канализацией | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.3 | электроплитами | % общего жилищного фонда | 50 | 100 |
| 3.4.4 | газовыми плитами | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.5 | теплом | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.6 | горячей водой | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.5 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м\чел | - | - |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Общеобразовательные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | учащихся | 5 | 5 |
|  |  | учащихся/1000 чел. | 42 | 42 |
| 4.2 | ФАП | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | Клубы | объект | 1 | 1 |
| 4.4 | Метеостанция | объект | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц и дорог - всего | км | 4,5 | 6,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | главные улицы | км | - | 1,0 |
|  | улицы в жилой застройке основные | км | - | - |
|  | улицы в жилой застройке второстепенные | км | - | 3,4 |
|  | проезды | км | - | 1,8 |
| 5.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 229 | 350 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/сут | - | 32,54 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | 30,24 |
|  | на производственные нужды | м3/сут | - | 2,30 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды |  |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | - | 35,00 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | - | 35,00 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л\сут. на чел. | - | 160 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л\сут. на чел. | - | 160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | 3,4 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сут | - | 25,34 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 23,04 |
|  | Производственные сточные воды | м3/сут | - | 2,30 |
| 6.2.1 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | - |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/ год | 0,06 | 0,08 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн. кВт·ч/ год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч/ год | 0,06 | 0,08 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на чел. в год | кВт·ч | 1150 | 1350 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 1150 | 1350 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 0,13 | 0,26 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/год |  |  |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 1828 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | 1828 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ | Гкал/час | - | - |
|  | котельные | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 0,54 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | - | - |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | м3/ год | - | - |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | - | - |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | - | - |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | - | 0,04 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ | единиц/га | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | - | - |
| 8.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | тыс.т/год | - | - |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 10 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |
| 10.1 | Жилищная сфера | млн.руб. | - | - |
| 10.2 | Социальная сфера | млн.руб. | - | 5,7 |
| 10.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. | - | 70,32 |
| 10.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. | - | 8,8 |

# ПРИЛОЖЕНИЯ

## Согласование перспективной численности

# Footnotes

Анализ муниципальной правовой базы поселения проводился на основании официально предоставленных исходных данных и справочно-правовой системы "Консультант Плюс" (региональное законодательство).