РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КИРЕНСКИЙ РАЙОН

МАКАРОВСКОЕ  МО

АДМИНИСТРАЦИЯ

Макаровского сельского поселения

Постановление № 19

от «15»  мая  2020 г.                                                                                               с. Макарово

Об  утверждении Программы производственного контроля качества питьевой воды

и источников нецентрализованного водоснабжения 2020-2025 гг.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации» ( с изменениями и дополнениями), Устава Макаровского сельского поселения,  для контроля за качеством  воды нецентрализованного  водоснабжения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу  производственного контроля  качества питьевой воды

и источников нецентрализованного водоснабжения на территории Макаровского сельского поселения 2020-2025 гг.

2. Контроль за выполнением Программы оставляю за собой

Глава администрации

Макаровского  МО                             ________________                  О.В.Ярыгина

Утверждена:

Постановлением Главы  администрации

Макаровского  сельского поселения

от 15.05.2020г. № 19

ПРОГРАММА

производственного контроля  качества питьевой воды

и источников нецентрализованного водоснабжения

на территории Макаровского сельского поселения 2020-2025 гг.

Введение

1. Настоящая программа производственного контроля качества питьевой воды разработана в соответствии с требованиями ГОСТ 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества», санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2. 1. 4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

2. Программа предусматривает осуществление мероприятий по контролю определения состава и свойств источников водоснабжения с целью обеспечения постоянного качества воды, безопасности и приемлемости водоснабжения населения.

3. Настоящая программа производственного контроля качества питьевой воды распространяется на используемые источники нецентрализованного водоснабжения, служащие для удовлетворения питьевых и хозяйственных нужд населения.

Цель производственного контроля

Обеспечение населения питьевой водой в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. Контроль качества воды для питьевых и бытовых нужд в эпидемиологическом и радиационном отношении, по химическому составу и органолептическим свойствам с целью обеспечения безопасности для человека.

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой и природной воды утверждается сроком на 5 лет

Перечень нормативных и инструктивных документов на осуществление производственного контроля:

Законы:

1. Федеральный закон от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

2. Федеральный закон от 07.02.1992 года № 2300/1-1 «О защите прав потребителей»;

3. Федеральный закон от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

4. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

5. Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

СанПиНы:

1. Санитарные правила «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий (профилактических);

2. СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

3. СанПиН 2.14.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

4. СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

5. СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Общие сведения о Макаровском муниципальном образовании

Наименование:

Администрация Макаровского муниципального образования Киренского района Иркутской области.

Юридический адрес:

666731, Иркутская область, Киренский район, с. Макарово, ул. Сибирская, д.40

Почтовый адрес:

666731, Иркутская область, Киренский район, с. Макарово, ул. Сибирская, д.40

Глава Макаровского муниципального образования

Ярыгина Ольга Витальевна

Тел.: 8-9914434960

сот.тел.: 89041528773

Электронная почта:

adm.makarovo@mail.ru.

Перечень объектов, подлежащих производственному контролю:

| № п/п | Наименование объектов | Адрес месторасположения | Используемый насос |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водонапорная башня, | с. Макарово, ул.40 лет Победы, 6А | ЭЦВ-4 |
| 2. | Водонапорная башня, | с. Макарово, ул.Сибирская, 33А | ЭЦВ-4 |

Требования к отбору проб воды питьевой лабораторного производственного контроля качества воды

Настоящий стандарт устанавливает требования к отбору проб питьевой воды, подаваемой централизованными системами питьевого водоснабжения и предназначенной для потребления в питьевых и бытовых целях, которыми следует руководствоваться при методах отбора проб, подготовке проб к определению состава и свойств. Требования могут быть использованы при контроле загрязнения воды продуктами коррозии, оценки влияния материалов, контактирующих с водой, на качество воды.

Нормативные ссылки:

- ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб».

- ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества».

- ГОСТ 18963-73 «Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа».

Методика отбора проб для проведения микробиологического контроля

качества воды

1. Пробу отбирают непосредственно из пробоотборного крана. Не допускается использовать шланги, насадки.

2. При отборе проб вода должна свободно вытекать из пробоотборного крана и заполнять емкость для отбора проб струей.

3. Для предотвращения вторичного загрязнения пробы  пробоотборный кран стерилизуют путем обжига.

4. Перед отбором проб воду из простерилизованного крана сливают не менее 10 мин при полностью открытом кране. При отборе пробы напор воды может быть уменьшен.

5. Для отбора проб используются стеклянные емкости с широким горлом вместимостью не менее 300 см3с плотно закрывающимися пробками на шлифе или с завинчивающимися крышками (стеклянными, силиконовыми или из других материалов, не оказывающих влияние на жизнедеятельность микроорганизмов) с защитными колпачками (из алюминиевой фольги, плотной бумаги).

6. Пробу отбирают в емкости с соблюдением стерильности. Емкость открывают непосредственно перед отбором пробы, удаляя пробку вместе со стерильным колпачком. Во время отбора пробы следует избегать загрязнения горловины емкости и пробки.

Ополаскивать емкость не допускается.

7. После наполнения емкости, закрывают стерильной пробкой и колпачком.

8. При заполнении емкостей должно оставаться пространство между пробкой и поверхностью воды, чтобы пробка не смачивалась при транспортировании.

9. Анализ проб в лаборатории необходимо как можно быстрее от момента отбора. Транспортируют пробы в контейнерах-холодильниках 4-100С. Пробы необходимо доставить  в лабораторию в течение 2 часов после отбора.

Отбор проб для проведения органолептического контроля качества воды.

При отборе проб воды соблюдают следующие правила:

1. Отбор проб проводят  после спуска воды в течение 10-15 мин – времени.

2. При отборе проб воды должна медленно течь в пробоотборную емкость до ее переполнения.

Посуда для отбора проб должна быть химически чистой. Сосуды, предназначенные для отбора, предварительно тщательно моют, ополаскивают не менее трех раз отбираемой водой и закупоривают пробками. Между пробкой и отобранной пробой в сосуде оставляют воздух объемом 5-10 мл. В общую посуду отбирают пробу на анализ только тех компонентов, которые имеют одинаковые условия консервации и хранения.

Отбор проб, предназначенных для анализа, производится в герметично закрывающуюся стеклянную или пластмассовую посуду.

План мероприятий программы по улучшению качества воды

| № п/п | Наименование мероприятий | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение анализа результатов контроля качества воды с определением порядка передачи информации. | 1 раз в квартал |
| 2. | Оборудовать краны для отбора проб воды в соответствии с п.3.4.4. СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» | Август - сентябрь |
| 3. | Осуществление мониторинга лабораторных исследований воды. | Постоянно |
| 4. | Осуществление производственного контроля за качеством воды, подаваемой населению. | Постоянно |

Количество исследуемых проб воды и периодичность их отбора

| № п/п | Показатель | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Исследование воды на санитарно-гигиенические показатели |
| 1 | Полный (расширенный анализ) на санитарно-химические показатели. | 1 раз в год |
| Микробиологические показатели |
| 2 | ОМЧ, ОКБ, ТКБ. | ежеквартально |

Контроль за качеством воды нецентрализованного водоснабжении

1. Контроль за качеством воды должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим условиям и быть тесно связан с проводимыми в населенном месте санитарными мероприятиями.

2. С целью обеспечения постоянства качества воды, безопасности и приемлемости водоснабжения населения контроль должен включать в себя систематическое санитарное обследование источника водоснабжения, оборудования и устройств.

3. Ответственность за санитарное состояние территории, качество и безопасность воды несет администрация Макаровского муниципального образования, в ведении которого находятся водозаборные устройства и сооружения общественного пользования, ответственность за техническое состояние водозаборных сооружений, за правильное их содержание и эксплуатацию, за состояние прилегающих к ним территорий, а также периодический, согласованный по срокам отбор проб воды для анализа.

4. В случае обнаружения нарушений санитарных правил и норм, возникновения ситуаций, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, разрабатываются мероприятия по их устранению, извещается Роспотребнадзор.

5. Лабораторные исследования качества питьевой воды выполняется Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»