ООО «Институт Территориального Планирования «Град»

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ И ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КИРЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Киренского муниципального образования киренского района иркутской области

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Омск  2016 г.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ И ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

КИРЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

генеральный план

киренского муниципального образования

киренского района иркутской области

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Омск 2012 г.

ДУМА КИРЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

от "__" ____________ 201_ г. № ___

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

В целях создания условий для устойчивого развития территории Киренского муниципального образования, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законодательством Иркутской области, Уставом Киренского муниципального образования, учитывая протоколы публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана Киренского муниципального образования Киренского района Иркутской области, Дума Киренского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить генеральный план Киренского муниципального образования Киренского района Иркутской области.

2. Главе Киренского муниципального образования:

2.1. в двухнедельный срок направить копию генерального плана Киренского муниципального образования Киренского района Иркутской области в орган государственной власти Иркутской области, осуществляющий государственный контроль за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

2.2. в десятидневный срок со дня утверждения генерального плана Киренского муниципального образования Киренского района Иркутской области обеспечить доступ к утвержденным материалам генерального плана Киренского муниципального образования Киренского района Иркутской области на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования.

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на _________________.

Глава Киренского муниципального образования

Приложение к

Решению Думы

от «___» _________ 20__ г. № ___

СОДЕРЖАНИЕ:

общие положения	7

1	сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их местоположение и основные характеристики	8

1.1 Объекты местного значения, планируемые к размещению	8

1.1.1 Размещение объектов социальной сферы	8

1.1.2 Размещение объектов транспортной инфраструктуры	8

1.1.3 Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	10

2	параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ)	14

общие положения

Настоящее Положение о территориальном планировании (далее по тексту также - Положение) Киренского муниципального образования (далее по тексту также – Киренское МО, городское поселение, поселение, муниципальное образование) подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в качестве текстовой части материалов генерального плана Киренского муниципального образования Киренского района Иркутской области (далее по тексту также - генеральный план), содержащей:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Территориальное планирование Киренского муниципального образования осуществляется в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития муниципального образования и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

При подготовке генерального плана учтены социально-экономические, демографические и иные показатели развития муниципального образования.

Основные задачи генерального плана:

- выявление проблем градостроительного развития территории поселения, обеспечение их решения;

- определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории муниципального образования на основе баланса интересов федеральных, областных и местных органов публичной власти;

- создание электронного генерального плана на основе компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план устанавливает:

- функциональное зонирование территории городского поселения;

- границы населенных пунктов, входящих в состав поселения;

- характер развития муниципального образования с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров на основе перечня планируемых к размещению объектов местного значения;

- направления развития жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий;

- характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.

Генеральный план разработан на расчетный срок до конца 2032 года.

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их местоположение и основные характеристики

## Объекты местного значения, планируемые к размещению

Генеральным планом установлены объекты местного значения, планируемые для размещения (строительство и реконструкция), относящиеся к следующим областям:

- электро-, тепло- и водоснабжение населения, водоотведение;

- автомобильные дороги местного значения;

- иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.

### Размещение объектов социальной сферы

#### Объекты физической культуры и массового спорта

г. Киренск:

- спортивные площадки на 2,3 га (зона общественно-делового назначения) - 4 объекта;

- детская игровая площадка (зона озеленённых территорий общего пользования);

- спортивный зал на 3,1 тыс. кв. м пл. пола (зона общественно-делового назначения) -                           8 объектов;

с. Кривошапкино:

- спортивная площадка на 0,1 га (зона общественно-делового назначения);

- спортивный зал на 162 кв. м пл. пола (зона общественно-делового назначения);

- спортивный зал на 162 кв. м пл. пола при МКОУ «НОШ с. Кривошапкино» (зона общественно-делового назначения);

д. Сидорова:

- спортивная площадка на 0,04 га (зона общественно-делового назначения);

с. Змеиново:

- спортивная площадка на 0,1 га (зона общественно-делового назначения);

- спортивный зал на 162 кв. м пл. пола при МКОУ «НОШ с. Змеиново» (зона общественно-делового назначения);

#### Иные объекты

г. Киренск:

- пожарное депо на 4 автомобиля (зона общественно-делового назначения);

- административное здание лесхоза (производственная и коммунально-складская зона), санитарно-защитная зона 50 метров;

### Размещение объектов транспортной инфраструктуры

#### Внешний транспорт

В целях развития транспортной инфраструктуры Киренского муниципального образования генеральным планом предлагается выполнить на расчетный срок:

- строительство автомобильных дорог общего пользования обычного типа местного значения V категории, общей протяженностью 5,8 км;

- строительство моста на автомобильной дороге общего пользования обычного типа местного значения в южной части города Киренска - 1 объект.

#### Улично-дорожная сеть

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри населенных пунктов предлагается реконструкция и строительство улиц и дорог. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже.

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

| Населенный пункт | Показатели | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Киренск | Протяженность улично-дорожной сети всего (проектируемых/реконструируемых): | км | 46,8/67,5 |
|  | магистральные дороги регулируемого движения (проектируемых/реконструируемых) | км | 1,7/0,0 |
|  | магистральные улицы районного значения (проектируемых/реконструируемых) | км | 0,8/12,3 |
|  | улицы и дороги местного значения (проектируемых/реконструируемых) | км | 30,4/50,7 |
|  | проездов (проектируемых/реконструируемых). | км | 13,0/4,5 |
| д. Сидорова | Протяженность улично-дорожной сети всего (проектируемых/реконструируемых): | км | 0,9/3,8 |
|  | улиц в жилой застройке основных (проектируемых/реконструируемых); | км | 0,0/0,9 |
|  | улиц в жилой застройке второстепенных (проектируемых/реконструируемых); | км | 0,5/2,7 |
|  | проездов (проектируемых/реконструируемых). | км | 0,4/0,2 |
| д. Хабарова | Протяженность улично-дорожной сети всего (проектируемых/реконструируемых): | км | 1,0/0,0 |
|  | улиц в жилой застройке основных (проектируемых/реконструируемых); | км | 0,7/0,0 |
|  | улиц в жилой застройке второстепенных (проектируемых/реконструируемых); | км | 0,3/0,0 |
| с. Кривошапкино | Протяженность улично-дорожной сети всего (проектируемых/реконструируемых): | км | 1,4/4,7 |
|  | улиц в жилой застройке основных (проектируемых/реконструируемых); | км | 0,0/1,5 |
|  | улиц в жилой застройке второстепенных (проектируемых/реконструируемых); | км | 0,0/3,1 |
|  | проездов (проектируемых/реконструируемых). | км | 1,4/0,1 |
| д. Бор | Протяженность улично-дорожной сети всего (проектируемых/реконструируемых): | км | 0,4/0,5 |
|  | улиц в жилой застройке второстепенных (проектируемых/реконструируемых); | км | 0,0/0,5 |
|  | проездов (проектируемых/реконструируемых). | км | 0,4/0,0 |
| д. Старая Деревня | Протяженность улично-дорожной сети всего (проектируемых/реконструируемых): | км | 0,6/0,9 |
|  | улиц в жилой застройке второстепенных (проектируемых/реконструируемых); | км | 0,6/0,6 |
|  | проездов (проектируемых/реконструируемых). | км | 0,0/0,3 |
| д. Никольск | Протяженность улично-дорожной сети всего (проектируемых/реконструируемых): | км | 0,0/2,3 |
|  | улиц в жилой застройке основных (проектируемых/реконструируемых); | км | 0,0/1,3 |
|  | улиц в жилой застройке второстепенных (проектируемых/реконструируемых); | км | 0,0/1,0 |
| с. Змеиново | Протяженность улично-дорожной сети всего (проектируемых/реконструируемых): | км | 0,8/1,5 |
|  | улиц в жилой застройке основных (проектируемых/реконструируемых); | км | 0,0/1,0 |
|  | улиц в жилой застройке второстепенных (проектируемых/реконструируемых); | км | 0,8/0,2 |
|  | проездов (проектируемых/реконструируемых). | км | 0,0/0,3 |
| д. Коммуна | Протяженность улично-дорожной сети всего (проектируемых/реконструируемых): | км | 0,6/0,7 |
|  | улиц в жилой застройке второстепенных (проектируемых/реконструируемых); | км | 0,5/0,7 |
|  | проездов (проектируемых/реконструируемых). | км | 0,1/0,0 |

В целях развития транспортной инфраструктуры Киренского муниципального образования генеральным планом предлагается выполнить на расчетный срок:

- строительство мостов в центральной части города Киренска на магистральных улицах районного значения - 2 объекта;

- реконструкция моста в северной части города Киренска, расположенного на улице местного значения - 1 объект.

### Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

#### Водоснабжение

Киренское муниципальное образование:

- куст скважин для забора воды расчетной производительностью 140 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры) – 1 объект - зона санитарной охраны 50 метров;

- куст скважин для забора воды расчетной производительностью 50 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры) – 1 объект - зона санитарной охраны 50 метров;

- куст скважин для забора воды расчетной производительностью 40 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры) – 1 объект - зона санитарной охраны 50 метров;

- водопроводные очистные сооружения расчетной производительностью 135 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры) – 1 объект - зона санитарной охраны 30 метров;

- водопроводные очистные сооружения расчетной производительностью 45 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры) – 1 объект - зона санитарной охраны 30 метров;

- водопроводные очистные сооружения расчетной производительностью 35 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры) – 1 объект - зона санитарной охраны 30 метров.

г. Киренск:

- куст скважин для забора воды расчетной производительностью 1500 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры) – 1 объект (реконструкция) - зона санитарной охраны 50 метров;

- куст скважин для забора воды расчетной производительностью 2350 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры) – 1 объект - зона санитарной охраны 50 метров;

- куст скважин для забора воды расчетной производительностью 312 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры) – 1 объект - зона санитарной охраны 50 метров;

- водопроводные очистные сооружения расчетной производительностью 1450 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры) – 1 объект - зона санитарной охраны 30 метров;

- водопроводные очистные сооружения расчетной производительностью 2300 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры) – 1 объект - зона санитарной охраны 30 метров;

- водопроводные очистные сооружения расчетной производительностью 300 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры) – 1 объект - зона санитарной охраны 30 метров;

- магистральные водопроводные сети диаметром 110 - 250 мм, общей протяженностью 51,3 км.

д. Сидорова:

- магистральные водопроводные сети диаметром 110 мм, общей протяженностью 4,5 км.

д. Коммуна:

- магистральные водопроводные сети диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,4 км.

д. Никольск:

- магистральные водопроводные сети диаметром 110 мм, общей протяженностью 2,2 км.

с. Кривошапкино:

- куст скважин для забора воды расчетной производительностью 115 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры) – 1 объект - зона санитарной охраны 50 метров;

- водопроводные очистные сооружения расчетной производительностью 110 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры) – 1 объект - зона санитарной охраны 30 метров;

- магистральные водопроводные сети диаметром 110 мм, общей протяженностью 5,2 км.

#### Водоотведение

Киренское муниципальное образование:

- канализационные очистные сооружения расчетной производительностью 2500 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры) – 1 объект - санитарно-защитная зона 150 метров;

- напорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации  диаметром 200 мм, общей протяженностью 1,3 км.

г. Киренск:

- канализационные очистные сооружения расчетной производительностью 770 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры) – 1 объект (реконструкция) - санитарно-защитная зона 150 метров;

- канализационная насосная станция расчетной производительностью 500  м3/сут (зона защитного озеленения) – 1 объект - санитарно-защитная зона 20 метров;

- канализационная насосная станция расчетной производительностью 500  м3/сут (зона индивидуальной жилой застройки) – 1 объект - санитарно-защитная зона 20 метров;

- канализационная насосная станция расчетной производительностью 300  м3/сут (зона общественно-делового назначения) – 2 объекта - санитарно-защитная зона 20 метров;

- канализационная насосная станция расчетной производительностью 300  м3/сут (зона природного ландшафта) – 1 объект - санитарно-защитная зона 20 метров;

- напорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации диаметром 160-300 мм, общей протяженностью 15,4 км.

#### Теплоснабжение

Генеральным планом не предусматривается мероприятий для развития системы теплоснабжения Киренского муниципального образования.

#### Электроснабжение

Киренское муниципальное образование:

- воздушная ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,6 км - охранная зона 5 метров;

- кабельная ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,2 км;

- трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 63 кВА (зона природного ландшафта) – 1 объект;

- трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА (зона природного ландшафта) - 1 объект.

г. Киренск

- трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА (зона природного ландшафта) – 1 объект;

- трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА (зона природного ландшафта) – 1 объект;

- трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА (зона природного ландшафта) – 1 объект;

- трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА (зона природного ландшафта) – 1 объект;

- трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА (зона улично - дорожной сети) – 1 объект;

- трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА (зона улично - дорожной сети) – 1 объект;

- комплектная трансформаторная подстанция наружной установки КТПН 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА (зона улично - дорожной сети) – 1 объект;

- трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА (зона озелененных территорий общего пользования) – 1 объект;

- трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА (зона защитного озеленения) – 1 объект;

- трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА (зона сельскохозяйственных угодий) – 1 объект;

- трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА - реконструкция (зона улично-дорожной сети) – 4 объекта;

- трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА - реконструкция (зона улично - дорожной сети) – 1 объект;

- трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА - реконструкция (зона производственного и коммунально-складского назначения) – 1 объект;

- трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА - реконструкция (зона индивидуальной жилой застройки) – 2 объекта;

- трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА - реконструкция (зона индивидуальной жилой застройки) – 1 объект;

- трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА - реконструкция (зона индивидуальной жилой застройки) – 1 объект;

- трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 1000 кВА - реконструкция (зона индивидуальной жилой застройки) – 1 объект;

- трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА - реконструкция (зона общественно-деловой застройки) – 2 объекта;

- трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА - реконструкция (зона общественно-деловой застройки) – 3 объекта;

- трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА - реконструкция (зона малоэтажной жилой застройки) - 2 объекта;

- трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА - реконструкция (зона озелененных территорий общего пользования) – 1 объект;

- трансформаторные подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА - реконструкция (зона инженерной инфраструктуры) - 1 объект;

- воздушная ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 3,5 км - охранная зона 5 метров;

- кабельная ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,14 км.

д. Бор

- трансформаторные подстанция ТП №58 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА - реконструкция (зона улично-дорожной сети) - 1 объект.

с. Змеиново

- трансформаторные подстанция ТП №143 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА - реконструкция (зона малоэтажной жилой застройки) - 1 объект.

д. Коммуна

- воздушная ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,12 км - охранная зона 5 метров.

с. Кривошапкино

- воздушная ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,1 км - охранная зона 5 метров;

- трансформаторные подстанция ТП №52 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА - реконструкция (зона малоэтажной жилой застройки) - 1 объект.

д. Сидорова

- трансформаторные подстанция ТП №42 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА - реконструкция (зона природного ландшафта) - 1 объект.

д.  Хабарова

- кабельная ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,17 км;

- трансформаторные подстанция ТП №38 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА - реконструкция (зона малоэтажной жилой застройки) - 1 объект.

#### Газоснабжение

Генеральным планом не предусматривается размещение объектов газоснабжения.

#### Связь и информатизация

г. Киренск

- автоматическая телефонная станция емкостью 4943 абонентских номеров - реконструкция (зона общественно-делового назначения).

- параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ)

| № | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | Максимальная этажность (высота, м) застройки зоны | Максимально допустимая плотность застройки кв.м\га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоны жилого назначения, в том числе: | 66,9 | - | - |
| 1.1 | Среднеэтажной жилой застройки | 9,4 | 5 | 125 |
| 1.2 | Малоэтажной жилой застройки | 290,8 | 4 | 100 |
| Объекты местного значения поселения: |
| г. Киренск: |
| Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА – 2 объекта (реконструкция) |
| МКДОУ «Детский сад №1» на 150 мест – 1 объект (реконструкция) |
| с. Змеиново: |
| Трансформаторная подстанция ТП №143 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА – 1 объект (реконструкция) |
| с. Кривошапкино: |
| Трансформаторная подстанция ТП №52 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА – 1 объект (реконструкция) |
| д. Хабарова: |
| Трансформаторная подстанция ТП №38 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА – 1 объект (реконструкция) |
| Объекты регионального значения: |
| д. Сидорова: |
| Фельдшерско-акушерский пункт – 1 объект (реконструкция) |
| 1.3 | Индивидуальной жилой застройки | 192,4 | 3 | 40 |
| Объекты местного значения поселения: |
| г. Киренск: |
| Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА – 2 объекта (реконструкция) |
| Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА – 1 объект (реконструкция) |
| Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА – 1 объект (реконструкция) |
| Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 1000 кВА – 1 объект (реконструкция) |
| Канализационная насосная станция мощностью 500 м3/сут – 1 объект |
| 2 | Зоны общественно-делового назначения | 89.9 | 3 | 5000 |
| Объекты местного значения поселения: |
| г. Киренск: |
| Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА – 2 объекта (реконструкция) |
| Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА – 3 объекта (реконструкция) |
| Cпортивные площадки на 2,3 га – 4 объекта |
| Cпортивные залы на 3,1 кв. м пл. пола – 8 объектов |
| Пожарное депо на 4 автомобиля – 1 объект |
| Автоматическая телефонная станция (реконструкция) мощностью 4943 номера – 1 объект |
| Канализационная насосная станция мощностью 300 м3/сут – 2 объекта |
| д. Сидорова: |
| Спортивная площадка на 0,04 га – 1 объект |
| с. Змеиново: |
| Спортивная площадка на 0,1 га – 1 объект |
| Спортивный зал на 162 кв. м пл. пола при МКОУ «НОШ с. Змеиново» – 1 объект |
| с. Кривошапкино: |
| Спортивная площадка на 0,1 га – 1 объект |
| Спортивный зал на 162 кв. м пл. пола – 1 объект |
| Спортивный зал на 162 кв. м пл. пола при МКОУ «НОШ с. Кривошапкино» – 1 объект |
| Объекты местного значения муниципального района: |
| г. Киренск: |
| МКОУ «СОШ №5 г. Киренска» – 1 объект (реконструкция) |
| МКОУ «СОШ №3 г. Киренска» – 1 объект (реконструкция) |
| Спортивный зал на 972 кв. м пл. пола – 2 объекта (реконструкция) |
| Культурно-досуговый центр с бассейном на 930 кв. м зеркала воды – 1 объект |
| Общеобразовательная школа на 550 учащихся – 1 объект |
| Центр дошкольного образования детей – 1 объект |
| Объекты регионального значения: |
| г. Киренск: |
| Больничный комплекс на 75 коек – 1 объект |
| Поликлиника на 200 посещений в смену – 1 объект |
| Станция скорой медицинской помощи – 1 объект |
| 3 | Зоны производственного и коммунально-складского назначения, в том числе: | 97,5 | 3 | 6000 |
| 3.1 | Производственная и коммунально-складская | 97,5 | 3 | 6000 |
| Объекты местного значения поселения: |
| г. Киренск: |
| Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА – 1 объект (реконструкция) |
| Административное здание лесхоза – 1 объект |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 26,0 | - | - |
| Объекты местного значения поселения: |
| Киренское муниципальное образование: |
| Водопроводные очистные сооружения мощностью 135 м3/сут – 1 объект |
| Водопроводные очистные сооружения мощностью 45 м3/сут – 1 объект |
| Водопроводные очистные сооружения мощностью 35 м3/сут – 1 объект |
| Куст артезианских скважин мощностью 140 м3/сут – 1 объект |
| Куст артезианских скважин мощностью 50 м3/сут – 1 объект |
| Куст артезианских скважин мощностью 40 м3/сут – 1 объект |
| Канализационные очистные сооружения мощностью 2500 м3/сут – 1 объект |
| г. Киренск: |
| Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА – 1 объект (реконструкция) |
| Водопроводные очистные сооружения мощностью 1450 м3/сут – 1 объект |
| Водопроводные очистные сооружения мощностью 2300 м3/сут – 1 объект |
| Водопроводные очистные сооружения мощностью 300 м3/сут – 1 объект |
| Куст артезианских скважин мощностью 1500 м3/сут – 1 объект (реконструкция) |
| Куст артезианских скважин мощностью 2350 м3/сут – 1 объект |
| Куст артезианских скважин мощностью 312 м3/сут – 1 объект |
| Канализационные очистные сооружения мощностью 770 м3/сут – 1 объект (реконструкция) |
| с. Кривошапкино: |
| Водопроводные очистные сооружения мощностью 110 м3/сут – 1 объект |
| Куст артезианских скважин мощностью 115 м3/сут – 1 объект |
| Объекты местного значения муниципального района: |
| г. Киренск: |
| Понизительная подстанция ПС 35/10 кВ "Кривошапкино" мощностью 2х6,3 МВА |
| Объекты регионального значения: |
| г. Киренск: |
| Понизительная подстанция ПС 220/110/35/10 кВ "Никольская" мощностью 2х63 МВА (реконструкция) |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | 500,7 | - | - |
| Объекты регионального значения: |
| г. Киренск: |
| Внутрироссийский аэропорт – 1 объект |
| Иные объекты: |
| г. Киренск: |
| Автомойка мощностью 1 пост – 1 объект |
| Станции технического обслуживания мощностью 20 постов – 5 объектов |
| Гаражи индивидуального транспорта мощностью 381 машино-мест – 1 объект |
| 6 | Рекреационные зоны, в том числе | 117,6 | - | - |
| 6.1 | Объектов отдыха, туризма и санитарно-курортного лечения | 64,3 | - | - |
| 6.2 | Озелененных территорий общего пользования | 53,3 | - | - |
| Объекты местного значения поселения: |
| г. Киренск: |
| Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА – 1 объект |
| Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА – 1 объект (реконструкция) |
| Детская игровая площадка – 1 объект |
| 7 | Зоны сельскохозяйственного использования, в том числе: | 342,7 | - | - |
| 7.1 | Сельскохозяйственных угодий | 125,1 | - | - |
| Объекты местного значения поселения: |
| г. Киренск: |
| Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА – 1 объект |
| 7.2 | Объектов сельскохозяйственного назначения | 20,9 | - | - |
| 7.3 | Садоводства, дачного хозяйства | 196,7 | - | - |
| 8 | Зоны специального назначения, в том числе: | - | - | - |
| 8.1 | Размещения кладбищ | 6,4 | - | - |
| 8.2 | Размещения полигонов для твердых бытовых отходов | - | - | - |
| 9 | Зона акваторий | 4994,9 | - | - |
| 10 | Зоны природного ландшафта, в том числе: | 608848,3 | - | - |
| 10.1 | Защитного озеленения | 16,3 | - | - |
| Объекты местного значения поселения: |
| г. Киренск: |
| Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА – 1 объект |
| Канализационная насосная станция мощностью 500 м3/сут – 1 объект |
| 10.2 | Территорий, покрытых лесом и кустарником | 574713,3 | - | - |
| 10.3 | Заболоченных территорий | 13943,6 | - | - |
| 10.4 | Природного ландшафта | 20191,4 | - | - |
| Объекты местного значения поселения: |
| Киренское муниципальное образование: |
| Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 63 кВА – 1 объект |
| Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА – 1 объект |
| г. Киренск: |
| Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА – 1 объект |
| Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА – 1 объект |
| Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА – 1 объект |
| Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА – 1 объект |
| Канализационная насосная станция мощностью 300 м3/сут – 1 объект |
| д. Сидорова: |
| Трансформаторная подстанция ТП №42 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА – 1 объект (реконструкция) |
| 11 | Зона улично-дорожной сети | 752,2 | - | - |
| Объекты местного значения поселения: |
| г. Киренск: |
| Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА – 1 объект |
| Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА – 1 объект |
| Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки КТПН 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА – 1 объект |
| Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА – 4 объекта (реконструкция) |
| Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА – 1 объект (реконструкция) |
| д. Бор: |
| Трансформаторная подстанция ТП №58 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА – 1 объект (реконструкция) |