ООО «Институт Территориального Планирования «ГРАД»

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ ГЕНЕРАЛЬНЫХ

ПЛАНОВ И ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И

ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

генеральный план КОРШУНОВСКОГО муниципального образования киренского района иркутской области

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Омск 2016 г.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ

ПРОЕКТОВ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ И

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  И ЗАСТРОЙКИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

КИРЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

генеральный план

КОРШУНОВСКОГО муниципального образования

киренского района иркутской области

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Омск 2012 г.

ДУМА КОРШУНОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

от "__" ____________ 201_ г. № ___

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

В целях создания условий для устойчивого развития территории Коршуновского муниципального образования, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законодательством Иркутской области, Уставом Коршуновского муниципального образования, учитывая протоколы публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана Коршуновского муниципального образования Киренского района Иркутской области, Дума Коршуновского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить генеральный план Коршуновского муниципального образования Киренского района Иркутской области.

2. Главе Коршуновского муниципального образования:

2.1. в двухнедельный срок направить копию генерального плана Коршуновского муниципального образования Киренского района Иркутской области в орган государственной власти Иркутской области, осуществляющий государственный контроль за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

2.2. в десятидневный срок со дня утверждения генерального плана Коршуновского муниципального образования Киренского района Иркутской области обеспечить доступ к утвержденным материалам генерального плана Коршуновского муниципального образования Киренского района Иркутской области на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования.

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на _________________.

Глава Коршуновского муниципального образования

Приложение к

Решению Думы

от «___» _________ 20__ г. № ___

СОДЕРЖАНИЕ:

общие положения	7

1	сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их местоположение и основные характеристики	8

1.1 Объекты местного значения, планируемые к размещению	8

1.1.1 Размещение объектов социальной сферы	8

1.1.2 Размещение объектов транспортной инфраструктуры	8

1.1.3 Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	8

2	параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ)	10

общие положения

Настоящее Положение о территориальном планировании (далее по тексту также - Положение) Коршуновского муниципального образования (далее по тексту также – Коршуновское сельское поселение, сельское поселение, поселение, муниципальное образование) подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в качестве текстовой части материалов генерального плана Коршуновского муниципального образования Киренского района Иркутской области (далее по тексту также - генеральный план), содержащей:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Территориальное планирование Коршуновского муниципального образования осуществляется в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития муниципального образования и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

При подготовке генерального плана учтены социально-экономические, демографические и иные показатели развития муниципального образования.

Основные задачи генерального плана:

- выявление проблем градостроительного развития территории поселения, обеспечение их решения;

- определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории муниципального образования на основе баланса интересов федеральных, областных и местных органов публичной власти;

- создание электронного генерального плана на основе компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план устанавливает:

- функциональное зонирование территории сельского поселения;

- границы населенных пунктов, входящих в состав поселения;

- характер развития муниципального образования с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров на основе перечня планируемых к размещению объектов местного значения;

- направления развития жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий;

- характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.

Генеральный план разработан на расчетный срок до 2032 года.

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их местоположение и основные характеристики

## Объекты местного значения, планируемые к размещению

### Размещение объектов социальной сферы

#### Иные объекты

с. Коршуново:

- пожарное депо на 2 автомобиля (зона общественно-делового назначения).

### Размещение объектов транспортной инфраструктуры

С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на отдельных участках, улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

- улицы в жилой застройке основные;

- улицы в жилой застройке второстепенные;

- проезды.

В целях создания удобных, быстрых и безопасных транспортных связей на территории населенных пунктов, генеральным планом предлагается строительство новых и реконструкция существующих улиц и дорог. Для обеспечения долговременной и безотказной работы улично-дорожной сети, дорожные одежды улиц и дорог необходимо предусмотреть капитального типа.

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети населенных пунктов Коршуновского муниципального образования представлены ниже (Таблица 1).

Таблица 1 - Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

| Населенный пункт | Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Коршуново | Протяженность улично-дорожной сети, всего, в том числе: | км | 7,6 (3,8) |
|  | - улицы в жилой застройке основные | км | 1,1 (1,1) |
|  | - улицы в жилой застройке второстепенные | км | 5,4 (2,4) |
|  | - проезды | км | 1,1 (0,3) |

Примечание. В скобках указана протяженность улиц и дорог, строительство и реконструкция которых намечены на первую очередь.

### Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

#### Водоснабжение

Коршуновское муниципальное образование:

- куст скважин для забора воды расчетной производительностью 45 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры) – 1 объект - зона санитарной охраны 50 метров;

- водопроводные очистные сооружения расчетной производительностью 40 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры) – 1 объект - зона санитарной охраны 30 метров;

с. Коршуново:

- магистральные водопроводные сети диаметром 110 мм, общей протяженностью 4,0 км.

#### Водоотведение

Коршуновское муниципальное образование:

- канализационные очистные сооружения расчетной производительностью 30 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры) – 1 объект - санитарно-защитная зона 100 метров;

- напорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации диаметром 160 мм, общей протяженностью 0,6 км.

#### Теплоснабжение

Генеральным планом не предусматривается размещение объектов теплоснабжения.

#### Электроснабжение

с. Коршуново:

- дизельная электростанция ДЭС мощностью 2х65+100 кВА - реконструкция (зона инженерной инфраструктуры) – 1 объект.

#### Газоснабжение

Генеральным планом не предусматривается размещение объектов газоснабжения.

#### Связь и информатизация

Генеральным планом не предусматривается размещение объектов связи.

- параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ)

| № | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | Максимальная этажность (высота, м) застройки зоны | Максимально допустимая плотность застройки кв.м\га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоны жилого назначения, в том числе: | - | - | - |
| 1.1 | Малоэтажной жилой застройки | - | - | - |
| 1.2 | Индивидуальной жилой застройки | 33,7 | 3эт. | 1000 |
| 2 | Зоны общественно-делового назначения, в том числе: | 2,4 | 3эт. | 3000 |
| 2.1 | Общественно-деловая | 2,4 | 3эт. | 3000 |
| Объекты местного значения муниципального района: |
| с. Коршуново: |
| МКОУ «СОШ с. Коршуново» (реконструкция) – 1 объект |
| Спортивный зал (реконструкция) – 1 объект |
| Объекты иного значения: |
| с. Коршуново: |
| Пожарное депо на 2 автомобиля – 1 объект |
| 3 | Зоны производственного и коммунально-складского назначения, в том числе: | 10,9 | 3эт. | 2000 |
| 3.1 | Производственная | - | - | - |
| 3.2 | Коммунально-складская | - | - | - |
| 3.3 | Производственная и коммунально-складская зона | 10,9 | - | - |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 1,7 | - | - |
| Объекты местного значения поселения: |
| Коршуновское муниципальное образование: |
| Водопроводные очистные сооружения мощностью 40 м3/сут – 1 объект |
| Куст артезианских скважин мощностью 45 м3/сут – 1 объект |
| Канализационные очистные сооружения мощностью 30 м3/сут – 1 объект |
| с. Коршуново: |
| Дизельная электростанция ДЭС мощностью 2х65+100 кВА – 1 объект (реконструкция) |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,3 | - | - |
| Иные объекты: |
| Коршуновское муниципальное образование: |
| Автозаправочная станция, мощностью 2 топливо-раздаточные колонки – 1 объект |
| Станция технического обслуживания, мощностью 2 поста – 1 объект |
| 6 | Рекреационные зоны, в том числе | - | - | - |
| 6.1 | Объектов отдыха, туризма и санитарно-курортного лечения | - | - | - |
| 6.2 | Озелененных территорий общего пользования | - | - |  |
| 6.3 | Рекреационная | - | - | - |
| 7 | Зоны сельскохозяйственного использования, в том числе: | 6,1 | - | - |
| 7.1 | Сельскохозяйственных угодий | 2,3 | - | - |
| 7.2 | Объектов сельскохозяйственного назначения | 3,8 | - | - |
| 7.3 | Ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества | - | - | - |
| 8 | Зоны специального назначения, в том числе: | - | - | - |
| 8.1 | Размещения кладбищ | 0,6 | - | - |
| 8.2 | Размещения полигонов для твердых бытовых отходов |  |  |  |
| 9 | Зона акваторий | 4345,5 | - | - |
| 10 | Зоны природного ландшафта, в том числе: | 579475,5 | - | - |
| 10.1 | Открытого пространства |  |  |  |
| 10.2 | Защитного озеленения |  |  |  |
| 10.3 | Территорий, покрытых лесом и кустарником | 573810,7 | - | - |
| 10.4 | Нарушенного природного ландшафта |  |  |  |
| 10.5 | Заболоченных территорий | 2711,5 | - | - |
| 10.6 | Природного ландшафта | 2953,3 | - | - |
| 11 | Зона добычи полезных ископаемых |  |  |  |
| 12 | Зона коммуникационных коридоров | 345,5 | - | - |
| 13 | Зона улично-дорожной сети | 11,8 | - | - |