РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КИРЕНСКИИ РАЙОН

АЛЫМОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Дума Алымовского муниципального образования

Решение № 55/3 от 18 ноября 2013 года

«Об утверждении  генерального плана Алымовского  муниципального образования»

В целях создания условий для устойчивого развития территории Алымовского муниципального образования, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законодательством Иркутской области, Уставом Алымовского муниципального образования, учитывая протоколы публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана Алымовского муниципального образования Киренского района Иркутской области,

Дума Алымовского сельского поселения решила:

1. Утвердить генеральный план Алымовского муниципального образования Киренского района Иркутской области.

2. Главе Алымовского муниципального образования:

2.1. в двухнедельный срок направить копию генерального плана Алымовского муниципального образования Киренского района Иркутской области в орган государственной власти Иркутской области, осуществляющий государственный контроль за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

2.2. в десятидневный срок со дня утверждения генерального плана Алымовского муниципального образования Киренского района Иркутской области обеспечить доступ к утвержденным материалам генерального плана Алымовского муниципального образования Киренского района Иркутской области на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования.

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Алымовского МО.

5. Опубликовать настоящее решение в журнале «Информационный Вестник Алымовского муниципального  образования».

Глава Алымовского

Муниципального образования                                       В.И. Федоров

ООО «Институт Территориального Планирования «ГРАД»

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ ГЕНЕРАЛЬНЫХ

ПЛАНОВ И ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И

ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

генеральный план аЛЫМОВСКОГО муниципального образования киренского района иркутской области

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Омск 2014 г.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ

ПРОЕКТОВ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ И

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  И ЗАСТРОЙКИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

КИРЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

генеральный план

АЛЫМОВСКОГО муниципального образования

киренского района иркутской области

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Омск 2013 г.

ДУМА АЛЫМОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

от "__" ____________ 201_ г. № ___

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

В целях создания условий для устойчивого развития территории Алымовского муниципального образования, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законодательством Иркутской области, Уставом Алымовского муниципального образования, учитывая протоколы публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана Алымовского муниципального образования Киренского района Иркутской области, Дума Алымовского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить генеральный план Алымовского муниципального образования Киренского района Иркутской области.

2. Главе Алымовского муниципального образования:

2.1. в двухнедельный срок направить копию генерального плана Алымовского муниципального образования Киренского района Иркутской области в орган государственной власти Иркутской области, осуществляющий государственный контроль за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

2.2. в десятидневный срок со дня утверждения генерального плана Алымовского муниципального образования Киренского района Иркутской области обеспечить доступ к утвержденным материалам генерального плана Алымовского муниципального образования Киренского района Иркутской области на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования.

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на _________________.

Глава Алымовского муниципального образования

Приложение к

Решению Думы

от «___» _________ 20__ г. № ___

СОДЕРЖАНИЕ:

общие положения	7

1 сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их местоположение и основные характеристики	8

1.1    Объекты местного значения, планируемые к размещению	8

1.1.1  Размещение объектов социальной сферы	8

1.1.2  Размещение объектов транспортной инфраструктуры	8

1.1.3  Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	9

2 параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ)	11

общие положения

Настоящее Положение о территориальном планировании (далее по тексту также - Положение) Алымовского муниципального образования (далее по тексту также – Алымовское сельское поселение, сельское поселение, поселение, муниципальное образование) подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в качестве текстовой части материалов генерального плана Алымовского муниципального образования Киренского района Иркутской области (далее по тексту также - генеральный план), содержащей:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Территориальное планирование Алымовского муниципального образования осуществляется в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития муниципального образования и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

При подготовке генерального плана учтены социально-экономические, демографические и иные показатели развития муниципального образования.

Основные задачи генерального плана:

выявление проблем градостроительного развития территории поселения, обеспечение их решения;

определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории муниципального образования на основе баланса интересов федеральных, областных и местных органов публичной власти;

создание электронного генерального плана на основе компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план устанавливает:

функциональное зонирование территории сельского поселения;

границы населенных пунктов, входящих в состав поселения;

характер развития муниципального образования с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров на основе перечня планируемых к размещению объектов местного значения;

направления развития жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий;

характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.

Генеральный план разработан на расчетный срок до 2032 года.

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их местоположение и основные характеристики

## Объекты местного значения, планируемые к размещению

### Размещение объектов социальной сферы

#### Объекты физической культуры и массового спорта

с. Алымовка:

расчетный срок

спортивная площадка на 0,1 га (зона индивидуальной жилой застройки);

спортивный зал на 162 кв. м площади пола (зона общественно-делового назначения);

д. Салтыковка:

первая очередь

спортивный зал на 162 кв. м площади пола (зона общественно-делового назначения);

#### Иные объекты

с. Алымовка:

расчетный срок

пожарное депо на 2 автомобиля (зона производственная и коммунально-складская).

### Размещение объектов транспортной инфраструктуры

Улично-дорожная сеть

С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на отдельных участках, улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

поселковые дороги;

улицы в жилой застройке основные;

улицы в жилой застройке второстепенные;

проезды.

В целях создания удобных, быстрых и безопасных транспортных связей на территории населенных пунктов, генеральным планом предлагается строительство новых и реконструкция существующих улиц и дорог. Параметры поперечного профиля улиц и дорог, в том числе ширина пешеходной части тротуара, должны соответствовать требованиям таблицы 9 СП 42.13330.2011. Для обеспечения долговременной и безотказной работы улично-дорожной сети, дорожные одежды улиц и дорог необходимо предусмотреть капитального типа.

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети населенных пунктов Алымовского муниципального образования представлены ниже (Таблица 1).

Таблица 1 - Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

| Населенный пункт | Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Алымовка | Протяженность улично-дорожной сети, всего, в том числе: | км | 8,0 (2,9) |
|  | - поселковые дороги | км | 0,5 (0,5) |
|  | - улицы в жилой застройке основные | км | 2,0 (1,5) |
|  | - улицы в жилой застройке второстепенные | км | 5,3 (0,9) |
|  | - проезды | км | 0,2 (0,0) |
| с. Банщиково | Протяженность улично-дорожной сети, всего, в том числе: | км | 2,9 (1,5) |
|  | - улицы в жилой застройке основные | км | 0,7 (0,7) |
|  | - улицы в жилой застройке второстепенные | км | 1,7 (0,5) |
|  | - проезды | км | 0,5 (0,3) |
| д. Никулина | Протяженность улично-дорожной сети, всего, в том числе: | км | 5,1 (3,1) |
|  | - поселковые дороги | км | 1,1 (1,1) |
|  | - улицы в жилой застройке основные | км | 0,7 (0,7) |
|  | - улицы в жилой застройке второстепенные | км | 2,2 (1,0) |
|  | - проезды | км | 1,1 (0,3) |
| д. Салтыкова | Протяженность улично-дорожной сети, всего, в том числе: | км | 4,4 (2,1) |
|  | - поселковые дороги | км | 1,1 (1,1) |
|  | - улицы в жилой застройке основные | км | 0,6 (0,6) |
|  | - улицы в жилой застройке второстепенные | км | 2,3 (0,3) |
|  | - проезды | км | 0,4 (0,1) |

Примечание. В скобках указана протяженность улиц и дорог, строительство и реконструкция которых намечены на первую очередь.

### Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

#### Водоснабжение

Алымовское муниципальное образование:

куст скважин для забора воды расчетной производительностью 95 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры) – 1 объект - зона санитарной охраны 50 метров;

водопроводные очистные сооружения расчетной производительностью 90 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры) – 1 объект - зона санитарной охраны 30 метров.

с. Алымовка:

магистральные водопроводные сети диаметром 110 мм, общей протяженностью 5,3 км.

д. Никулина:

куст скважин для забора воды расчетной производительностью 50 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры) – 1 объект - зона санитарной охраны 50 метров;

водопроводные очистные сооружения расчетной производительностью 46 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры) – 1 объект - зона санитарной охраны 30 метров;

магистральные водопроводные сети диаметром 110 мм, общей протяженностью 2,1 км.

#### Водоотведение

Алымовское муниципальное образование:

канализационные очистные сооружения расчетной производительностью 110 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры) – 1 объект - санитарно-защитная зона 100 метров;

напорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации  диаметром 160 мм, общей протяженностью 0,3 км.

#### Теплоснабжение

Генеральным планом не предусматривается размещение объектов теплоснабжения.

#### Электроснабжение

Алымовское муниципальное образование:

трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА - реконструкция (производственная зона) – 1 объект;

с. Алымовка:

воздушная ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,6 км:

трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА - (зона садоводства, дачного хозяйства) – 1 объект;

д. Никулина:

трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА - реконструкция (зона малоэтажной жилой застройки) – 1 объект.

#### Газоснабжение

Генеральным планом не предусматривается размещение объектов газоснабжения.

#### Связь и информатизация

с. Алымовка:

автоматическая телефонная станция емкостью 124 абонентских номера - реконструкция (зона индивидуальной жилой застройки).

- параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ)

| № | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | Максимальная этажность (высота, м) застройки зоны | Максимально допустимая плотность застройки кв.м\га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоны жилого назначения, в том числе: | 80,6 | - | - |
| 1.1 | Малоэтажной жилой застройки | 3,4 | 4 эт | 2800 |
| Объекты местного значения поселения: |
| д. Никулина: |
| Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА – 1 объект (реконструкция) |
| 1.2 | Индивидуальной жилой застройки | 77,2 | 1 эт | 900 |
| Объекты местного значения муниципального района: |
| д. Никулина: |
| МКОУ «НОШ д. Никулина» (реконструкция) – 1 объект |
| Спортивный зал (реконструкция) – 1 объект |
| Объекты местного значения поселения: |
| с. Алымовка: |
| Автоматическая телефонная станция (реконструкция) мощностью 124 номера – 1 объект |
| Спортивная площадка на 0,1 га – 1 объект |
| 2 | Зоны общественно-делового назначения, в том числе: | 6 | - | - |
| 2.1 | Общественно-делового назначения | 6 | 3 эт | 3000 |
| Объекты местного значения поселения: |
| с. Алымовка:Свою жизнь – надо устраивать до тех пор, пока она не начнет устраивать вас. |
| Спортивный зал на 162 кв. м площади пола – 1 объект |
| д. Салтыковка: |
| Спортивный зал на 162 кв. м площади пола – 1 объект |
| Объекты местного значения муниципального района: |
| с. Банщиково: |
| МКОУ «НОШ с. Банщиково» (реконструкция) – 1 объект |
| Спортивный зал (реконструкция) – 1 объект |
| 3 | Зоны производственного и коммунально-складского назначения, в том числе: | 33,3 | 3 | 2000 |
| 3.1 | Производственная | 16,3 | - | - |
| Объекты местного значения поселения: |
| Алымовское муниципальное образование: |
| Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА – 1 объект (реконструкция) |
| 3.2 | Производственная и коммунально-складская зона | 17 | - | - |
| Объекты местного значения поселения |
| с. Алымовка: |
| Пожарное депо на 2 автомобиля – 1 объект |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 1,9 | - | - |
| Объекты местного значения поселения: |
| Алымовское муниципальное образование: |
| Водопроводные очистные сооружения мощностью 90 м3/сут – 1 объект |
| Куст артезианских скважин мощностью 95 м3/сут – 1 объект |
| Канализационные очистные сооружения мощностью 110 м3/сут – 1 объект |
| д. Никулина |
| Водопроводные очистные сооружения мощностью 46 м3/сут – 1 объект |
| Куст артезианских скважин мощностью 50 м3/сут – 1 объект |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,3 | - | - |
| Иные объекты: |
| Алымовское муниципальное образование: |
| Автозаправочная станция, мощностью 2 топааливо-раздаточные колонки – 1 объект |
| Станция технического обслуживания, мощностью 2 поста – 1 объект |
| 6 | Зоны сельскохозяйственного использования, в том числе: | 2447,5 | - | - |
| 6.1 | Сельскохозяйственных угодий | 2132,7 | - | - |
| 6.2 | Объектов сельскохозяйственного назначения | 21.9 | - | - |
| 6.3 | Ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества | 292.9 | - | - |
|  | Объекты местного значения поселения: |
|  | с. Алымовка |
|  | Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА – 1 объект |
| 7 | Зоны специального назначения, в том числе: | 2,9 | - | - |
| 7.1 | Размещения кладбищ | 1,9 |  |  |
| 7.2 | Складирования и захоронения отходов | 1 |  |  |
| Объекты регионального значения: |
| Алымовское муниципальное образование: |
| Полигон твердых бытовых отходов площадью 1 га – 1 объект |
| 8 | Зона акваторий | 1854,5 | - | - |
| 9 | Зоны природного ландшафта, в том числе: | 81047,9 | - | - |
| 9.1 | Защитного озеленения | 7,4 | - | - |
| 9.2 | Территорий, покрытых лесом и кустарником | 76704,8 | - | - |
| 9.3 | Природного ландшафта | 4343,1 | - | - |
| 10 | Зона коммуникационных коридоров | 408 | - | - |
| 11 | Зона улично-дорожной сети | 36 | - | - |

ООО «Институт Территориального Планирования «Град»

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ ГЕНЕРАЛЬНЫХ

ПЛАНОВ И ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И

ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

КИРЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

генеральный план

алымовского муниципального образования киренского района иркутской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

генерального плана

Омск  2013 г.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ

ПРОЕКТОВ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ И

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  И ЗАСТРОЙКИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

КИРЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

генеральный план

алымовского муниципального образования

киренского района иркутской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Заказчик:	Администрация Киренского муниципального района

Муниципальный контракт: № 1-ОК/12  от 06.06.2012 г.

Исполнитель: ООО «ИТП «Град»

Шифр проекта:	КП 1502-12

Генеральный директор	__________________	А.Н. Береговских

Первый заместитель

Генерального директора	___________________	М.Н. Дузенко

Заместитель Генерального директора

по правовым вопросам	___________________	Д.В. Шинкевич

Главный архитектор института            ___________________	И.Г. Стуканева

Омск 2013 г.

Состав авторского коллектива

| Должность | Исполнители Ф.И.О. |
| --- | --- |
| Руководитель проектов | Е.С. Рожков |
| Главный архитектор проекта | Н.И. Роман |
| Ведущий архитектор проекта | Е.В. Одинцова |
| Руководитель группы градостроительной экономики | Е.К. Шефер |
| Ведущий экономист отдела градостроительной экономики | З.М. Садирова |
| Начальник отдела градостроительной экологии | О.К. Коровайская |
| Эколог отдела градостроительной экологии | О.М. Чесакова |
| Начальник отдела транспортного обеспечения | К.А. Васенко |
| Инженер отдела транспортного обеспечения | Я.А. Репитий |
| Начальник отдела нормативно-правового регулирования градостроительных и земельно-имущественных отношений | Е.П. Пилипенко |
| Старший юрист отдела нормативно-правового регулирования градостроительных и земельно-имущественных отношений | А.И. Васильчук |
| Руководитель группы отдела градостроительной подготовки | Ю.А. Владимирцева |
| Ведущий инженер отдела градостроительной подготовки | К.О. Витковская |
| Руководитель группы отдела инженерного обеспечения | А.С. Плотников |
| Инженер отдела инженерного обеспечения (водоснабжение, водоотведение) | Н.А. Казаков |
| Ведущий инженер отдела инженерного обеспечения (теплоснабжение) | Е.Н. Таратухин |
| Инженер отдела инженерного обеспечения (электроснабжение) | К.Е. Ткачук |
| Старший инженер отдела инженерного обеспечения (газоснабжение, связь и информатизация) | В.В. Кузнецов |
| Техник - архитектор | М.Ю. Лакомкин |
| Начальник отдела контроля качества | О.Ю. Кулябина |

Содержание:

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

1.1   Сведения о нормативно-правовых актах Российской Федерации и субъекта Российской Федерации	8

1.2   Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	9

2 анализ использования территории СЕЛЬСКОГО поселения	10

2.1   Общая характеристика территории	10

2.2    Природные условия и ресурсы территории	10

2.2.1  Климат	10

2.2.2  Геологическое строение и рельеф	11

2.2.3  Гидрография и гидрология	11

2.2.4  Растительный и почвенный покров	11

2.2.5  Минерально-сырьевые ресурсы	11

2.3   Особо охраняемые природные территории	12

2.4   Охрана объектов культурного наследия	12

2.4.1  Списки объектов культурного наследия	15

2.4.2  Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия	24

2.5   Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории поселения	24

2.5.1  Система расселения и трудовые ресурсы	24

2.5.2  Производственная сфера	25

2.5.3  Жилищный фонд	26

2.5.4  Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	27

2.6   Транспортное обеспечение	29

2.6.1  Внешний транспорт	29

2.6.2  Улично-дорожная сеть	30

2.6.3  Объекты транспортной инфраструктуры	30

2.7   Инженерное обеспечение	31

2.7.1  Водоснабжение	31

2.7.2  Водоотведение (канализация)	31

2.7.3  Теплоснабжение	32

2.7.4  Электроснабжение	32

2.7.5  Газоснабжение и трубопроводный транспорт	33

2.7.6  Связь и информатизация	33

2.8   Экологическое состояние 	34

2.8.1  Атмосферный воздух	34

2.8.2  Поверхностные и подземные воды	35

2.8.3  Почвенный покров	35

2.9   Муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений	35

3 Обоснование выбранного вариантА размещения объектов местного значения сельского поселения	37

3.1   Пространственно-планировочная организация территории сельского поселения	37

3.1.1  Предложения по функциональному зонированию территории	37

3.1.2  Предложения по размещению объектов местного значения. Планируемые объекты федерального, регионального значения.	39

3.1.3  Предложения по установлению границ населенных пунктов.	39

3.2   Планируемое социально-экономическое развитие	40

3.2.1  Производственная сфера	40

3.2.2  Жилищный фонд	41

3.2.3  Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	42

3.3   Развитие транспортного обеспечения	43

3.3.1  Внешний транспорт	43

3.3.2  Улично-дорожная сеть	44

3.3.3  Объекты транспортной инфраструктуры	45

3.4   Инженерная подготовка территории	46

3.5   Развитие инженерного обеспечения	46

3.5.1  Водоснабжение	47

3.5.2  Водоотведение (канализация)	49

3.5.3  Теплоснабжение	50

3.5.4  Электроснабжение	51

3.5.5  Газоснабжение и трубопроводный транспорт	52

3.5.6  Связь и информатизация	53

3.6   Градостроительные ограничения и особые условия использования территории поселения	54

3.6.1  Зоны с особыми условиями использования территорий	54

3.7   Комплексная оценка территории. Охрана природы и окружающей среды	56

3.7.1  Мероприятия по охране атмосферного воздуха	56

3.7.2  Мероприятия по охране водной среды	56

3.7.3  Мероприятия по охране почвенного покрова	57

3.7.4  Мероприятия по санитарной очистке территории	58

3.7.5  Мероприятия по благоустройству и озеленению	59

3.8   Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	60

3.8.1  Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	61

3.8.2  Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	63

3.8.3  Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	65

3.8.4  Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	66

3.9   Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	67

3.9.1  Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций на функционирование проектируемой территории.	67

3.9.2  Основные показатели по существующим инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки градостроительной документации.	68

3.9.3  Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории, защите населения и территорий в военное время и в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.	68

3.9.4  Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера.	69

3.9.5  Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера	70

3.9.6  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	71

4 Основные технико-экономические показатели генерального плана 	73

4.1   Алымовское муниципальное образование	73

4.2   деревня Никулина	77

4.3   деревня Подъельник	82

4.4   деревня Салтыкова	85

4.5   село Алымовка	90

4.6   село Банщиково	95

5 ПРИЛОЖЕНИЯ	101

5.1   Согласование перспективной численности	101

Перечень текстовых материалов генерального плана:

Перечень графических материалов генерального плана:

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Генеральный план Алымовского муниципального образования Киренского муниципального района Иркутской области (далее по тексту также – генеральный план) выполнен на основании договора №1-ОК/12 от 06.06.2012 г. на выполнение научно-исследовательской работы по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки  муниципальных образований Киренского муниципального района Иркутской области.

Расчетные этапы территориального планирования, принятые в генеральном плане: Исходный год проектирования – начало 2012 года, расчетный срок реализации генерального плана – 2032 год, I очередь реализации генерального плана – 2022 год.

Численность населения муниципального образования на исходный год проектирования (2012г.) составляет 615 человек, на расчетный срок реализации генерального плана (2032г.) остается без изменений.

Генеральный план выполнен на основе ортофотопланов М 1:2000, изготовленных в 2007 году.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе «Панорама», содержит соответствующие картографические слои и электронные таблицы.

Целью корректировки генерального плана является приведение в соответствие документа территориального планирования муниципального образования с федеральным и областным законодательством.

Основные задачи работы:

установление границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования;

установление перечня объектов местного значения, планируемых к размещению на территории поселения;

определение основных направлений и параметров пространственного развития муниципального образования, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, областных и местных органов публичной власти;

создание электронного генерального плана на основе компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

## Сведения о нормативно-правовых актах Российской Федерации и субъекта Российской Федерации

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах";

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";

СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*";

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов";

Закон Иркутской области от 21.06.2010 № 49-ОЗ "Об административно-территориальном устройстве Иркутской области";

Закон Иркутской области от 16.12.2004 № 87-оз "О статусе и границах муниципальных образований Киренского района Иркутской области";

Закон Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз "О градостроительной деятельности в Иркутской области";

Закон Иркутской области от 23.07.2008 № 57-оз "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области";

Закон Иркутской области от 19.06.2008 № 27-оз "Об особо охраняемых природных территориях в Иркутской области";

Постановление Правительства Иркутской области от 22.10.2010 № 268-пп "Об утверждении Положения о порядке рассмотрения проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований, поступивших на согласование в Правительство Иркутской области, и подготовки на них заключений";

Постановление Правительства Иркутской области от 29.03.2012 № 107-пп "Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области".

## Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

- «Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования Киренский район на 2011-2015 гг., утвержденная решением Думы Киренского муниципального образования» от 18 октября 2011 г. № 44.;

- Схема и программа развития электроэнергетики Иркутской области на 2013-2017 годы, утвержденная Приказом Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области  от 28.04.2012 № 2-мпр.;

- «Система среднесрочных программных мероприятий социально-экономического развития Алымовского МО на 2011-2015 г.г.», утверждённые главой Алымовского МО;

- Программа «социально-экономического развития» Алымовского муниципального образования, утверждённая Решением Думы Алымовского муниципального образования от «21» апреля 2011 г. № 21/2;

- «Приоритеты социально-экономического развития» Алымовского муниципального образования до 2020 года, утверждённые Решением Думы Алымовского муниципального образования от «21» апреля 2011 г. № 20/2;

- Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Киренский район» на 2008 – 2012 годы;

- Создание безопасных условий содержания детей в образовательных учреждениях Киренского муниципального района на 2012-2016 годы;

- Пожарная безопасность, антитеррористическая защищенность образовательных учреждений Киренского муниципального района» на 2012-2016 годы

# анализ использования территории СЕЛЬСКОГО поселения

## Общая характеристика территории

Алымовское муниципальное образование (далее по тексту – муниципальное образование, сельское поселение) расположено в центральной части Киренского района Иркутской области (далее по тексту Киренский муниципальный район, муниципальный район, район). Территория муниципального образования граничит: в западной части с Киренским муниципальным образованием; в восточной части с Юбилейнинским муниципальным образованием; в южной части с Алексеевским муниципальным образованием.

Площадь сельского поселения составляет 85818 га. Численность населения на 2012 г. составила 615 чел. В состав Алымовского муниципального образования входят пять населенных пунктов – село Алымовка, деревня Никулина, деревня Салтыкова, село Банщиково, деревня Подъельник. Административным центром муниципального образования является село Алымовка.

Большая часть территории сельского поселения занята лесными массивами с преобладанием хвойных пород деревьев. На территории муниципального образования находится большое количество рек и ручьёв, самой крупной из которых является река Лена. Населённые пункты расположены на реке Лена, которая протекает с запада на север по территории Алымовского муниципального образования.

Внешние транспортные связи населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, обеспечиваются автомобильным и водным транспортом. По реке проходит маршрут речного транспорта, по которому осуществляется доставка грузов и пассажиров в летний период.

Основными видами деятельности жителей Алымовского муниципального образования является сельское хозяйство, охота, рыболовство, и лесозаготовка.

## Природные условия и ресурсы территории

### Климат

По строительно-климатическому районированию (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология») Алымовское муниципальное образование относится к климатическим районам IД - западная засть и IА - восточная часть.

Климат резкоконтинентальный, с долгой зимой и коротким летом. Среднегодовая температура воздуха отрицательная и составляет -4,5°С.

Зима длится в среднем 190-195 дней, начиная с середины сентября и заканчивая концом апреля. Среднемесячная температура воздуха в январе составляет - 27°С. Зимние осадки составляют 25-30% от годовой суммы, которая колеблется по годам от 270 до 420 мм. Мощность снежного покрова в среднем составляет 25-35 см. Средняя температура воздуха летом колеблется в пределах 17°-19°С. На лето приходится наибольшая доля годовых осадков – до 55-60%. В переходные сезоны года – весну и осень – отмечаются наиболее частые ветры, сила которых может достигать иногда 20-25 м/сек при средних показателях 3-5 м/сек.

### Геологическое строение и рельеф

Алымовского муниципального образования расположено в пределах Сибирской платформы, состоящей из двух ярусов. Нижний – это кристаллическое основание платформы, сложенное докембрийскими комплексами пород (гнейсы, мраморы, кристаллические известняки и др.) Верхний ярус – это чехол платформы, сложенный осадочными и метаморфическими породами разного возраста (песчаники, алевролиты, доломиты, известняки и др.).

Рельеф территории поселения представлен равнинной морфоструктурой Приленского плато. Оно начинается в виде узкой (вдоль реки) полосы в правобережье Лены и продолжается в ее левобережной части. Здесь преобладают абсолютные отметки высот в рельефе 400-600 м. Плато имеет большую степень горизонтального и вертикального расчленения речной сетью, благодаря чему в межречных пространствах образуются линейно вытянутые массивы.

### Гидрография и гидрология

Территория Алымовского муниципального образования относится к Ленскому гидролого-морфологическому району. Гидрографическая сеть Поселения представлена множеством рек и ручьев. Главной речной артерией, прорезающей территорию поселения в юго-восточном направлении, является река Лена, с притоками р. Сухая, р. Исток.

### Растительный и почвенный покров

В почвенном покрове Алымовского муниципального образования господствующим типом почв являются дерново-карбонатные, формирующиеся на известняках и песчаниках. Их мощность достигает 30-40 см, содержание гумуса может достигать 4-5%, поэтому они являются плодородными. По речным долинам шире распространены лугово-аллювиальные почвы.

В растительном покрове поселения господствует ее таежный тип, преобладают хвойные породы, но к ним часто примешиваются и лиственные: березы, тополя, осина, ольха и др.

### Минерально-сырьевые ресурсы

На территории Алымовского муниципального образования расположена часть участка недр Киренский по добыче горючего газа, нефти.

Часть Киренского участка недр занимает всю территорию Алымовского муниципального образования. На участок выдана лицензия ИРК15270НР. Владельцем лицензии является ЗАО Киренск-НефтеГаз. Площадь участка более 570000 га.

Информация о минерально-сырьевых ресурсах отображена на карте: «Использование территории муниципального образования. Карта расположения объектов местного значения».

Участок недр ограничен угловыми точками с географическими координатами:

| Угловые точки участка недр | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
|  | Градусы | Минуты | Секунды | Градусы | Минуты | Секунды |
| 1 | 57 | 55 | 30 | 107 | 26 | 0 |
| 2 | 58 | 15 | 30 | 107 | 56 | 0 |
| 3 | 58 | 21 | 0 | 107 | 56 | 10 |
| 4 | 58 | 19 | 38 | 108 | 38 | 25 |
| 5 | 58 | 20 | 0 | 109 | 15 | 0 |
| 6 | 58 | 10 | 0 | 109 | 15 | 0 |
| 7 | 57 | 38 | 30 | 108 | 27 | 8 |
| 8 | 57 | 39 | 31 | 108 | 1 | 13 |
| 9 | 57 | 50 | 0 | 107 | 43 | 0 |
| 10 | 57 | 50 | 0 | 107 | 27 | 0 |
| 11 | 57 | 50 | 0 | 107 | 7 | 39 |
| 12 | 57 | 51 | 30 | 107 | 7 | 30 |
| 13 | 57 | 57 | 47 | 107 | 8 | 22 |
| 14 | 57 | 54 | 40 | 107 | 17 | 30 |

## Особо охраняемые природные территории

На территории Алымовского муниципального образования особо охраняемые природные территории отсутствуют.

## Охрана объектов культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.06.2002  №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон от 25.06.2002  №73-ФЗ) к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Отношения, возникающие в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации в соответствии с полномочиями органов государственной власти Иркутской области регулируется законом Иркутской области от 23.07. 2008 № 57-ОЗ  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области».

На территории Алымовского муниципального образования находятся 20 объектов культурного наследия, 9 из которых выявленные, остальные - стоят на государственной охране.

Объекты культурного наследия, расположенные на территории сельского поселения, отображены на Карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Карте зон с особыми условиями использования. Карте объектов культурного наследия (далее по тексту - Карта). Условные обозначения объектов культурного наследия на Карте и режим использования территорий представлены ниже в Таблица 3.

Выявленные объекты культурного наследия включаются в единый государственный реестр в порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от 25.06.2002  №73-ФЗ. До принятия решения о включении их в реестр либо об отказе включить их в реестр такие объекты подлежат государственной охране в соответствии с вышеназванным законом.

Согласно Закону Иркутской области от 23.07. 2008 № 57-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области» решение о включении объекта культурного наследия местного (муниципального) значения в реестр объектов культурного наследия подлежит согласованию с органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

В соответствии с «Порядком организации проведения государственной историко-культурной экспертизы», утвержденным Приказом Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 23.03.2012 № 44-спр служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области организует проведение государственной историко-культурной экспертизы, необходимой для обоснования принятия Правительством Иркутской области, службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области, а также органами местного самоуправления решения о включении объекта культурного наследия регионального или местного (муниципального) значения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр) и об определении категории его историко-культурного значения.

Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или участка водного объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия, должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002  №73-ФЗ.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Правительством Иркутской области в соответствии с законодательством на основании проекта зон охраны объектов культурного наследия:

в отношении объектов культурного наследия регионального значения - по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия;

в отношении объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия, согласованному с органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, на территории которого расположены данные объекты культурного наследия.

Соблюдение режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения является обязательным при осуществлении градостроительной, хозяйственной и иной деятельности.

В соответствии с Федеральным Законом от 25.06.2002  № 73-ФЗ проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, выявленного объекта культурного наследия осуществляются в порядке, установленном федеральным законодательством, в соответствии с реставрационными нормами и правилами.

Решение о воссоздании утраченного объекта культурного наследия регионального значения за счет средств областного бюджета принимается Правительством Иркутской области по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия, основанному на заключении историко-культурной экспертизы, с учетом общественного мнения, а также в случае воссоздания памятника или ансамбля религиозного назначения с учетом мнения религиозных организаций.

В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

Земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия. Исполнитель работ обязан проинформировать орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, об обнаруженном объекте.

В случае принятия мер по ликвидации опасности разрушения обнаруженного объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия или в случае устранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, по предписанию которого работы были приостановлены.

Правительством Иркутской области на основании представления областного органа охраны объектов культурного наследия принимается решение об ограничении или запрете движения транспортных средств на территории объекта культурного наследия или в его зонах охраны в случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия. Указанное решение принимается с учетом мнения органа местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

### Списки объектов культурного наследия

Таблица 2 - Перечень объектов культурного наследия (памятников археологии, достопримечательных мест), расположенных на территории Алымовского муниципального образования (по состоянию на 01.07.2012 г)

| № п/п | Название объекта | Вид объекта | Категория охраны | № на карте | Местоположение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоянка Подъельники 1 | Памятник археологии | выявленный | 82 | левый берег р. Лена, левый устьевой мыс руч. Сухой, 1 км к юго-западу от с. Подъельники, урочище Высокая Зорька |
| 2 | Стоянка над старицей | Памятник археологии | выявленный | 120 | правый берег р. Нижняя Тунгуска, 10,5 км ЮЗ с. Подволошино |
| 3 | Школа в которой учился Герой Советского Союза М.П.Подымахин | Памятник архитектуры | выявленный | 27 | с. Алымовка |
| 4 | Братская могила руководителей партизан и командира партизанского отряда Алымова, погибших в борьбе за Советскую власть | Памятник истории | ГО местн. реш. обл №556 от 18.11.59г. ; № 397 от 09.08.66г | 25 | с. Алымовка, возле здания администрации Алымовского МО |
| 5 | Комплекс совхозных амбаров. Амбар двухэтажный (Зерносклад) | Памятник архитектуры | выявленный | - | с. Банщиково |
| 6 | Амбар | Памятник архитектуры | выявленный | 26 | с. Банщиково, ул. Центральная, 11 |
| 7 | Церковь Казанской иконы Божией Матери | Памятник архитектуры | выявленный | - | д. Никулина |
| 8 | Дом жилой | Памятник архитектуры | выявленный | 28 | д. Салтыкова, усадьба Янкевича В.В. |
| 9 | Дом жилой | Памятник архитектуры | выявленный | 29 | с. Алымовка, ул. Полевая, 3 |
| 10 | Амбар | Памятник архитектуры | выявленный | - | с. Алымовка, ул. Школьная, 25 |
| 11 | Алымовка-Подъельники | Достопримечательные места | выявленный | 32 | Границы: север – нижняя часть Алымовского расширения долины реки Лены, восток, юг – левый берег Лены, запад – склоны уровня высоких террас левого борта долины реки Лены |
| 12 | Никулина-Банщикова | Достопримечательные места | выявленный | 33 | Границы: север – нижняя околица деревни Банщиковой, восток, юго-восток – склоновые поверхности расширения долины уровня высоких террас, юг, запад, северо-запад – правый берег реки Лены, пойменные участки реки Лены. |
| 13 | Левобережье реки Лены - территории культурных и природных ландшафтов, связанных с историей формирования народов и иных этнических общностей | Достопримечательные места | выявленный | 108 | Этноархеологическое достопримечательное место простирается по левому берегу р. Лены и граничит на юго-западе района с Усть-Кутским районом, а на северо-востоке с Саха Якутией, а северная граница проходит по границе района с Катангским районом. |
| 14 | Правобережье реки Лены - территории культурных и природных ландшафтов, связанных с историей формирования народов и иных этнических общностей | Достопримечательные места | выявленный | 107 | Этноархеологическое достопримечательное место простирается по правому берегу р. Лены и граничит на юго-западе района с Усть-Кутским районом, на северо-востоке с Мамско-Чуйским районом, а на юге с Казачинско-Ленским районом. |
| 15 | Алексеевка-Воронежский | Достопримечательные места | выявленный | 30 | Алымовское муниципальное образование |
| 16 | Киренгская Катанга | Достопримечательные места | выявленный | 105 | Границы определены по административным границам района на протяжении реки и по выположенностям и склоновым поверхностям уровня высоких террас долины реки Нижней Тунгуски. |
| 17 | Низовья реки Сухой | Достопримечательные места | выявленный | 104 | Участок ограничен нижним течением реки Сухой с включением склонов и выположенностей уровня высоких террас. |
| 18 | Кутулака-Лужки | Достопримечательные места | выявленный | 31 | Границы: север – правый берег реки Лены, восток, юг, запад – склоновые поверхности на уровне высоких террас. |
| 19 | Устье Бабошкиной | Достопримечательные места | выявленный | 34 | Границы: север, восток, запад, юго-запад – склоновые выположенности уровня высоких террас, юго-восток – правый берег реки Лены. |
| 20 | Чугуева | Достопримечательные места | выявленный | 35 | Границы: северо-запад, север – правый берег реки Лены, восток, юг – склоновые поверхности на уровне высоких террас, юго-запад – верхняя околица бывшей деревни Чугуева. |

Таблица 3 - Условные обозначения и режим использования территорий объектов культурного наследия

| Условные обозначения объектов культурного наследия | Режим использования территорий объектов культурного наследия |
| --- | --- |
|  | Памятники археологии, ансамбли | На территориях в границах памятников археологии запрещаются все виды строительных, земляных работ и хозяйственной деятельности. В исключительных случаях проводятся мероприятия по обеспечению сохранности объектов археологического наследия - спасательные археологические работы до начала освоения земельного участка. |
|  | Территория в границах памятников археологии, ансамблей |  |
|  | Территория в границах достопримечательных мест | Для территорий в границах достопримечательных мест устанавливаются ограничения строительной и хозяйственной деятельности в форме проведения археологического обследования с целью определения сохранности и историко-культурной значимости культурного слоя. По результатам обследования земельных участков государственный орган охраны объектов культурного наследия принимает решение о возможности их хозяйственного освоения: - в случае неинформативности культурного слоя и отсутствия предмета охраны выдается разрешение на хозяйственное освоение; - в случае наличия предмета охраны хозяйственное освоение запрещается, проводятся мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия. |

Таблица 4 - Координаты углов поворота границ объектов археологического наследия -  достопримечательных мест и памятников археологии Алымовского муниципального образования по состоянию на 01.07.2012 г (система координат WGS-84)

| № п/п | Наименование достопримечательного места | Угол поворота | ВД ⁰ | СШ ⁰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алексеевка-Воронежский | 1 | 108,25,8.8104 | 57,54,58.3848 |
|  |  | 2 | 108,25,47.1972 | 57,54,50.1084 |
|  |  | 3 | 108,24,56.6676 | 57,53,53.286 |
|  |  | 4 | 108,24,22.7088 | 57,53,17.844 |
|  |  | 5 | 108,24,6.6636 | 57,52,47.766 |
|  |  | 6 | 108,24,8.1864 | 57,52,31.6956 |
|  |  | 7 | 108,24,12.8124 | 57,52,16.3308 |
|  |  | 8 | 108,23,57.6348 | 57,51,49.5036 |
|  |  | 9 | 108,23,33.7128 | 57,51,26.2476 |
|  |  | 10 | 108,22,54.4584 | 57,51,12.114 |
|  |  | 11 | 108,21,58.0824 | 57,51,8.2296 |
|  |  | 12 | 108,21,22.356 | 57,51,5.742 |
|  |  | 13 | 108,20,51.0108 | 57,50,58.1028 |
|  |  | 14 | 108,20,30.1956 | 57,50,50.874 |
|  |  | 15 | 108,19,59.3472 | 57,51,15.9696 |
|  |  | 16 | 108,21,11.3184 | 57,51,52.6968 |
|  |  | 17 | 108,22,31.5804 | 57,52,24.888 |
|  |  | 18 | 108,23,39.3 | 57,54,35.7948 |
| 2 | Кутулака-Лужки | 1 | 108,35,49.1928 | 57,57,44.802 |
|  |  | 2 | 108,36,31.302 | 57,57,19.692 |
|  |  | 3 | 108,35,43.8504 | 57,56,55.6152 |
|  |  | 4 | 108,35,30.5232 | 57,56,38.4828 |
|  |  | 5 | 108,35,40.6428 | 57,56,19.9212 |
|  |  | 6 | 108,36,24.9624 | 57,56,9.1428 |
|  |  | 7 | 108,37,26.9904 | 57,56,22.5708 |
|  |  | 8 | 108,38,0.3048 | 57,56,2.3028 |
|  |  | 9 | 108,37,21.2556 | 57,55,35.5692 |
|  |  | 10 | 108,37,24.8376 | 57,54,58.0716 |
|  |  | 11 | 108,37,10.0416 | 57,54,33.0876 |
|  |  | 12 | 108,37,30.6156 | 57,53,59.3268 |
|  |  | 13 | 108,38,27.024 | 57,54,7.8804 |
|  |  | 14 | 108,39,4.3308 | 57,54,31.8528 |
|  |  | 15 | 108,40,48.8928 | 57,54,11.8512 |
|  |  | 16 | 108,41,9.7368 | 57,53,29.1624 |
|  |  | 17 | 108,38,53.0844 | 57,53,1.8204 |
|  |  | 18 | 108,36,58.6116 | 57,52,57.8424 |
|  |  | 19 | 108,34,50.9952 | 57,52,38.406 |
|  |  | 20 | 108,34,15.6468 | 57,53,12.7608 |
|  |  | 21 | 108,35,21.8508 | 57,53,27.7116 |
|  |  | 22 | 108,36,3.1392 | 57,53,53.1456 |
|  |  | 23 | 108,35,3.6852 | 57,54,24.8868 |
|  |  | 24 | 108,35,34.89 | 57,55,33.3156 |
|  |  | 25 | 108,34,14.5956 | 57,56,11.364 |
|  |  | 26 | 108,33,41.8608 | 57,56,51.8676 |
|  |  | 27 | 108,35,7.3824 | 57,57,20.5992 |
| 3 | Алымовка-Подъельники | 1 | 108,33,16.974 | 58,0,14.7816 |
|  |  | 2 | 108,33,55.242 | 58,0,4.0104 |
|  |  | 3 | 108,33,51.2928 | 57,59,48.408 |
|  |  | 4 | 108,35,51.3816 | 57,58,43.0464 |
|  |  | 5 | 108,35,56.796 | 57,58,16.698 |
|  |  | 6 | 108,35,18.0744 | 57,57,37.098 |
|  |  | 7 | 108,34,48.648 | 57,57,22.3776 |
|  |  | 8 | 108,33,51.3612 | 57,57,18.5652 |
|  |  | 9 | 108,32,39.9408 | 57,57,34.7184 |
|  |  | 10 | 108,31,57.144 | 57,57,39.5784 |
|  |  | 11 | 108,30,56.2752 | 57,57,22.4208 |
|  |  | 12 | 108,30,29.6604 | 57,57,35.9964 |
|  |  | 13 | 108,30,17.0532 | 57,58,36.606 |
|  |  | 14 | 108,30,35.7588 | 57,59,3.4908 |
|  |  | 15 | 108,31,41.43 | 57,59,9.9456 |
| 4 | Никулина-Банщикова | 1 | 108,37,17.0868 | 58,1,59.3472 |
|  |  | 2 | 108,38,37.4172 | 58,1,42.96 |
|  |  | 3 | 108,38,18.9492 | 58,1,10.6104 |
|  |  | 4 | 108,40,3.306 | 58,0,10.1268 |
|  |  | 5 | 108,39,18.936 | 57,58,51.4452 |
|  |  | 6 | 108,38,23.7084 | 57,58,17.5548 |
|  |  | 7 | 108,36,17.982 | 57,58,38.4384 |
|  |  | 8 | 108,34,50.7504 | 57,59,28.266 |
|  |  | 9 | 108,35,25.6992 | 58,0,35.3448 |
|  |  | 10 | 108,36,35.4096 | 58,0,51.534 |
|  |  | 11 | 108,36,52.668 | 58,1,6.8628 |
|  |  | 12 | 108,36,46.926 | 58,1,21.6948 |
| 5 | Устье Бабошкиной | 1 | 108,37,38.9604 | 58,4,9.2532 |
|  |  | 2 | 108,37,48.414 | 58,3,37.0944 |
|  |  | 3 | 108,38,24.7668 | 58,3,24.2568 |
|  |  | 4 | 108,38,36.2832 | 58,3,17.9388 |
|  |  | 5 | 108,37,31.3104 | 58,2,51.8496 |
|  |  | 6 | 108,36,58.374 | 58,3,2.5344 |
|  |  | 7 | 108,35,52.0296 | 58,3,27.7992 |
|  |  | 8 | 108,36,44.0568 | 58,4,9.6168 |
| 6 | Чугуева | 1 | 108,43,39.5796 | 58,4,33.8268 |
|  |  | 2 | 108,44,8.106 | 58,4,23.3868 |
|  |  | 3 | 108,43,56.7732 | 58,3,59.9724 |
|  |  | 4 | 108,43,44.6376 | 58,3,39.7476 |
|  |  | 5 | 108,43,5.718 | 58,3,37.782 |
|  |  | 6 | 108,41,36.1248 | 58,3,6.3288 |
|  |  | 7 | 108,38,37.1868 | 58,2,9.6432 |
|  |  | 8 | 108,38,7.5408 | 58,2,39.6132 |
|  |  | 9 | 108,40,43.0248 | 58,3,33.1344 |
|  |  | 10 | 108,43,3.1692 | 58,4,8.13 |
| 7 | Низовья реки Сухой | 1 | 108,24,31.5468 | 58,0,47.5344 |
|  |  | 2 | 108,25,15.9564 | 58,0,27.3348 |
|  |  | 3 | 108,26,20.9616 | 57,59,39.4692 |
|  |  | 4 | 108,27,36.7272 | 57,59,21.354 |
|  |  | 5 | 108,29,6.3168 | 57,59,11.4936 |
|  |  | 6 | 108,30,17.9532 | 57,58,58.6776 |
|  |  | 7 | 108,30,8.5104 | 57,58,17.6844 |
|  |  | 8 | 108,30,3.582 | 57,58,2.7768 |
|  |  | 9 | 108,29,7.188 | 57,57,51.318 |
|  |  | 10 | 108,26,48.48 | 57,57,49.3272 |
|  |  | 11 | 108,25,50.7108 | 57,58,19.4664 |
|  |  | 12 | 108,25,0.8904 | 57,59,14.7264 |
|  |  | 13 | 108,24,6.5232 | 57,59,20.094 |
|  |  | 14 | 108,22,53.4576 | 57,59,49.8876 |
|  |  | 15 | 108,21,43.1532 | 57,59,12.1488 |
|  |  | 16 | 108,20,52.8936 | 57,59,33.0936 |
|  |  | 17 | 108,20,30.7752 | 58,0,26.6364 |
|  |  | 18 | 108,22,20.1972 | 58,0,48.1824 |
| 8 | Киренгская Катанга | 1 | 108,20,38.2308 | 58,12,17.7228 |
|  |  | 2 | 108,22,33.6288 | 58,11,47.6844 |
|  |  | 3 | 108,23,41.0928 | 58,10,26.0904 |
|  |  | 4 | 108,19,18.0264 | 58,7,59.6532 |
|  |  | 5 | 108,17,30.0732 | 58,5,39.3504 |
|  |  | 6 | 108,14,37.9644 | 58,5,6.2304 |
|  |  | 7 | 108,10,1.4988 | 58,5,57.0804 |
|  |  | 8 | 108,1,8.1084 | 58,2,42.5004 |
|  |  | 9 | 107,52,50.1672 | 57,57,1.674 |
|  |  | 10 | 107,48,43.7472 | 57,53,31.0992 |
|  |  | 11 | 107,48,59.1012 | 57,51,36.8568 |
|  |  | 12 | 107,44,56.436 | 57,50,32.1324 |
|  |  | 13 | 107,39,32.076 | 57,49,55.3908 |
|  |  | 14 | 107,37,53.2308 | 57,50,34.9008 |
|  |  | 15 | 107,29,1.5036 | 57,45,45.6048 |
|  |  | 16 | 107,22,56.676 | 57,44,41.4744 |
|  |  | 17 | 107,19,26.958 | 57,45,49.3308 |
|  |  | 18 | 107,17,1.0104 | 57,47,8.718 |
|  |  | 19 | 107,14,1.7052 | 57,47,52.944 |
|  |  | 20 | 107,11,52.206 | 57,49,34.0824 |
|  |  | 21 | 107,14,8.9916 | 57,50,47.418 |
|  |  | 22 | 107,17,21.8184 | 57,50,49.0884 |
|  |  | 23 | 107,20,9.6576 | 57,49,41.358 |
|  |  | 24 | 107,22,48 | 57,48,7.2108 |
|  |  | 25 | 107,28,39.8064 | 57,50,47.0076 |
|  |  | 26 | 107,35,4.146 | 57,55,17.1948 |
|  |  | 27 | 107,40,18.714 | 57,53,39.4548 |
|  |  | 28 | 107,43,51.9996 | 57,57,14.0616 |
|  |  | 29 | 107,50,21.2208 | 58,1,11.946 |
|  |  | 30 | 107,57,14.2092 | 58,5,48.1776 |
|  |  | 31 | 108,9,54.8676 | 58,10,26.6448 |
|  |  | 32 | 108,14,56.3172 | 58,9,33.678 |
|  |  | 33 | 108,16,50.0232 | 58,9,54.6552 |
|  |  | 34 | 108,16,42.402 | 58,11,34.3716 |
| 9 | Правобережье реки Лены | 1 | 111,23,22.182 | 58,53,20.1084 |
|  |  | 2 | 111,38,20.6484 | 58,49,55.7328 |
|  |  | 3 | 111,34,1.9992 | 58,33,4.7952 |
|  |  | 4 | 111,4,39.0972 | 58,30,20.5632 |
|  |  | 5 | 111,3,47.8296 | 58,20,49.9848 |
|  |  | 6 | 111,3,53.3988 | 58,16,41.6928 |
|  |  | 7 | 110,56,30.5664 | 58,14,7.8252 |
|  |  | 8 | 110,39,41.652 | 58,16,6.5604 |
|  |  | 9 | 110,21,12.1752 | 57,55,58.5444 |
|  |  | 10 | 110,8,17.6676 | 57,49,38.7516 |
|  |  | 11 | 109,49,1.7868 | 57,42,40.5036 |
|  |  | 12 | 109,42,19.2348 | 57,40,33.0744 |
|  |  | 13 | 109,32,45.7728 | 57,33,42.7932 |
|  |  | 14 | 109,21,11.502 | 57,27,41.4828 |
|  |  | 15 | 109,1,33.9636 | 57,24,42.6528 |
|  |  | 16 | 108,53,22.6608 | 57,33,15.588 |
|  |  | 17 | 108,33,59.9652 | 57,36,5.1264 |
|  |  | 18 | 108,18,11.8152 | 57,31,28.7076 |
|  |  | 19 | 108,9,21.762 | 57,24,14.0976 |
|  |  | 20 | 108,7,24.978 | 57,20,30.1524 |
|  |  | 21 | 107,55,36.0048 | 57,14,13.272 |
|  |  | 22 | 107,47,49.0452 | 57,9,40.3344 |
|  |  | 23 | 107,38,8.826 | 57,7,38.3628 |
|  |  | 24 | 107,24,49.0176 | 57,3,47.9808 |
|  |  | 25 | 107,20,25.1664 | 56,58,3.7308 |
|  |  | 26 | 107,13,3.3348 | 56,57,23.2776 |
|  |  | 27 | 107,6,42.9876 | 57,0,1.908 |
|  |  | 28 | 107,6,54.342 | 57,3,44.8416 |
|  |  | 29 | 107,8,11.472 | 57,8,53.9628 |
|  |  | 30 | 107,11,45.3768 | 57,11,48.12 |
|  |  | 31 | 107,19,44.2992 | 57,12,25.4052 |
|  |  | 32 | 107,30,26.2728 | 57,14,57.3216 |
|  |  | 33 | 107,38,37.3344 | 57,20,50.7912 |
|  |  | 34 | 107,52,1.4844 | 57,28,15.0924 |
|  |  | 35 | 108,8,7.9944 | 57,36,39.8556 |
|  |  | 36 | 108,14,11.472 | 57,40,10.9848 |
|  |  | 37 | 108,18,42.3036 | 57,42,31.68 |
|  |  | 38 | 108,21,57.1464 | 57,44,5.7408 |
|  |  | 39 | 108,34,17.8356 | 57,54,10.296 |
|  |  | 40 | 108,48,51.2172 | 58,2,12.3432 |
|  |  | 41 | 108,59,5.5608 | 58,5,26.268 |
|  |  | 42 | 109,36,16.5528 | 58,10,19.1424 |
|  |  | 43 | 109,42,53.7444 | 58,13,25.5648 |
|  |  | 44 | 109,52,58.8936 | 58,21,54.2808 |
|  |  | 45 | 109,52,14.8728 | 58,25,36.9264 |
|  |  | 46 | 109,55,17.4324 | 58,28,16.878 |
|  |  | 47 | 110,21,48.8844 | 58,33,20.5668 |
|  |  | 48 | 110,26,17.0556 | 58,36,47.9592 |
|  |  | 49 | 110,32,21.3144 | 58,37,32.7792 |
|  |  | 50 | 110,52,23.9844 | 58,37,9.318 |
|  |  | 51 | 111,13,50.4264 | 58,43,3.3276 |
| 10 | Левобережье реки Лены | 1 | 109,29,41.8272 | 59,3,9.4212 |
|  |  | 2 | 109,37,56.982 | 59,2,50.3412 |
|  |  | 3 | 109,49,26.3388 | 58,58,19.3764 |
|  |  | 4 | 109,57,39.6216 | 58,59,36.474 |
|  |  | 4 | 110,58,17.9292 | 58,27,36.3312 |
|  |  | 5 | 110,4,36.2028 | 58,59,18.5568 |
|  |  | 6 | 110,10,8.8896 | 58,58,39.828 |
|  |  | 7 | 110,12,16.5672 | 58,52,14.8008 |
|  |  | 8 | 110,15,14.688 | 58,48,10.2996 |
|  |  | 9 | 110,23,37.2732 | 58,45,49.302 |
|  |  | 10 | 110,33,49.4424 | 58,45,48.6072 |
|  |  | 11 | 110,48,34.9308 | 58,47,22.4808 |
|  |  | 12 | 111,0,2.7468 | 58,52,12.6228 |
|  |  | 13 | 111,9,45.3924 | 58,59,10.4712 |
|  |  | 14 | 111,17,1.014 | 58,57,10.0368 |
|  |  | 15 | 111,7,33.7944 | 58,50,11.0976 |
|  |  | 16 | 110,56,36.7656 | 58,46,41.9052 |
|  |  | 17 | 110,46,57.972 | 58,43,21.0828 |
|  |  | 18 | 110,39,38.7468 | 58,42,5.9472 |
|  |  | 19 | 110,34,56.3448 | 58,41,42.558 |
|  |  | 20 | 110,27,0.6732 | 58,41,23.3196 |
|  |  | 21 | 110,19,3.6264 | 58,40,1.8516 |
|  |  | 22 | 110,8,3.768 | 58,39,16.3872 |
|  |  | 23 | 109,56,57.2316 | 58,37,14.9052 |
|  |  | 24 | 109,49,50.3976 | 58,36,16.92 |
|  |  | 25 | 109,36,3.7404 | 58,31,52.0104 |
|  |  | 26 | 109,32,12.5376 | 58,26,38.3388 |
|  |  | 27 | 109,26,2.8644 | 58,21,16.0128 |
|  |  | 28 | 109,16,0.9192 | 58,18,55.0044 |
|  |  | 29 | 109,7,53.9652 | 58,18,15.8184 |
|  |  | 30 | 108,55,33.348 | 58,14,33.8964 |
|  |  | 31 | 108,52,10.7472 | 58,10,53.3604 |
|  |  | 32 | 108,45,21.9996 | 58,7,38.8884 |
|  |  | 33 | 108,35,1.5072 | 58,3,17.1432 |
|  |  | 34 | 108,29,38.5476 | 57,59,5.0172 |
|  |  | 36 | 107,46,9.498 | 57,43,46.5528 |
|  |  | 37 | 107,32,59.3736 | 57,33,55.1952 |
|  |  | 38 | 107,33,21.2724 | 57,30,47.9016 |
|  |  | 39 | 107,32,30.0624 | 57,27,44.604 |
|  |  | 40 | 107,28,58.5444 | 57,25,18.7716 |
|  |  | 41 | 107,24,24.4368 | 57,24,30.4128 |
|  |  | 42 | 107,19,11.9856 | 57,24,54.3204 |
|  |  | 43 | 107,17,18.7224 | 57,27,59.7276 |
|  |  | 44 | 107,18,6.3684 | 57,32,29.7996 |
|  |  | 45 | 107,19,0.8184 | 57,40,16.95 |
|  |  | 46 | 107,17,18.7224 | 57,46,32.8584 |
|  |  | 47 | 107,10,23.52 | 57,53,58.1064 |
|  |  | 48 | 106,59,43.7028 | 58,6,0.7272 |
|  |  | 49 | 106,58,22.026 | 58,11,18.2436 |
|  |  | 50 | 107,6,32.0976 | 58,14,42.6192 |
|  |  | 51 | 107,19,7.6296 | 58,17,26.8512 |
|  |  | 52 | 107,21,33.1992 | 58,24,21.1932 |
|  |  | 53 | 107,19,35.31 | 58,29,24.0432 |
|  |  | 54 | 107,27,19.4544 | 58,34,3.8064 |
|  |  | 55 | 108,5,53.5488 | 57,54,37.9044 |
|  |  | 55 | 107,41,3.3252 | 58,38,15.6444 |
|  |  | 56 | 107,45,35.1468 | 58,40,6.9348 |
|  |  | 57 | 107,50,15.3168 | 58,40,12.0396 |
|  |  | 58 | 107,54,9.4176 | 58,31,59.6712 |
|  |  | 59 | 108,2,0.3228 | 58,26,57.1128 |
|  |  | 60 | 108,15,37.2996 | 58,12,23.9328 |
|  |  | 61 | 108,23,47.3748 | 58,9,47.0016 |
|  |  | 62 | 108,46,34.3776 | 58,31,40.7352 |
|  |  | 63 | 108,45,28.4472 | 58,38,50.9496 |
|  |  | 64 | 108,46,46.254 | 58,50,52.3212 |
|  |  | 65 | 108,57,17.9244 | 58,54,15.3612 |
|  |  | 66 | 109,23,27.6324 | 58,55,20.55 |

### Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

Первоочередной задачей по сохранению объектов культурного наследия являются проведение полномасштабного, сплошного обследования территории, создание единой информационной базы объектов культурного наследия, использование новых информационных технологий в исследовании памятников.

Основными мероприятиями по охране и сохранению объектов культурного наследия являются:

историко-культурная и археологическая оценка территории;

выявление объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза);

инвентаризация и паспортизация объектов культурного наследия;

мониторинг текущего состояния объектов;

проведение реставрационных и консервационных работ по объектам культурного наследия;

осуществление охранно-спасательных археологических раскопок разрушающихся объектов;

археологическое обследование территорий нового строительства;

разработка проектов зон охраны;

разработка муниципальных целевых программ по сохранению (реставрации) объектов культурного наследия;

формирование историко-культурных заповедников;

усиление мер, направленных на соблюдение Федерального закона от 25.06.2002  №73-ФЗ в части охраны и сохранения объектов археологического наследия. В частности, определение режима зон охраны и установление соответствующих регламентов на использование территории, на которой имеются объекты охраны.

## Комплексная оценка и информация об основных проблемах развития территории поселения

### Система расселения и трудовые ресурсы

В соответствии с исходными данными, предоставленными Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области фактическая численность Алымовского муниципального образования на конец 2011 года составляла 615 человек (3% от общей численности населения Киренского муниципального района).  Административным центром муниципального образования является с.  Алымовка.

Численность Алымовского  муниципального образования в разрезе населенных пунктов представлена ниже (Таблица 5).

Таблица 5  Численность муниципального образования на конец 2011 года, человек

| Наименование населенного пункта/муниципального образования | Численность населения |
| --- | --- |
| с. Алымовка | 310 |
| д. Никулина | 154 |
| д. Салтыкова | 81 |
| с. Банщиково | 70 |
| д. Подъельник | - |
| Алымовское сельское поселение | 615 |

Динамика численности населения муниципального образования за 2007-2011 гг. представлена ниже (Рисунок 1).

Рисунок 1 - Динамика численности населения Алымовского муниципального образования за 2007-2011 гг., человек на конец года

Таким образом, численность населения Алымовского муниципального образования за анализируемый период снизилась на 22%.

В 2007 г. ООО «Научно-исследовательский и проектный институт территориального планирования и управления» (НИПИ Терплан) была разработана схема территориального планирования Киренского муниципального района. В схеме территориального планирования муниципального района представлены три варианта развития демографической ситуации (вероятностный, оптимистический и пессимистический). Расчетный срок - конец 2025 г. По вероятностному прогнозу численность населения муниципального района к концу расчетного срока может возрасти не более чем на 8-10% относительно отчетного периода. Оптимистический прогноз показывает, что численность населения муниципального района может увеличиться за 20-летний период на 4-5 тыс. человек (за счет увеличения рождаемости, без ожидаемого роста смертности). По пессимистическим прогнозам, при сохранении существующих тенденций население муниципального района к 2025 году сократится по сравнению с началом 2002 года на 7 тыс. человек, или почти в 1,3 раза.

При этом в схеме территориального планирования муниципального района нет пояснения, какой из сценариев демографического развития выбран для формирования мероприятий развития территории. Кроме того, не отражен прогноз численности в разрезе муниципальных образований и входящих в их состав населенных пунктов. Соответственно, в рамках разработки генеральных планов поселений не могут быть использованы данные прогноза численности населения муниципального района.

В рамках «Программы комплексного социально-экономического развития Киренского муниципального района на 2011-2015 гг.» также приводится  прогноз численности населения. По данному прогнозу численность населения муниципального района к концу 2020 г. должна составить 19, 8 тыс. чел. (снижение на 9% относительно отчетного 2009 г.)

На основе существующей динамики численности населения и прогноза программы социально-экономического развития района проектная численность населения Алымовского муниципального образования (конец 2032 года) принята  на уровне существующей численности (конец 2011 г., согласно данным Росстата). Прогнозная численность населения согласована Администрацией Киренского муниципального района.

### Производственная сфера

Наибольшая площадь территории Алымовского муниципального образования представлена лесами, принадлежащими государственному лесному фонду. Основной специализацией муниципального образования является лесозаготовительная деятельность.

На территории муниципального образования вне населенных пунктов расположены сенохранилище и производственная база.

Площадь зон производственного и коммунально-складского назначения  вне границ населённых пунктов -16,3 га,  сельскохозяйственного использования (без учета земель садоводства и дачного хозяйства)  - 2432,5 га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 2428,0 га, объектов сельскохозяйственного назначения – 4,5 га.

На территории с. Алымовка расположены ветеринарный пункт, зерносклад, молочно-товарная ферма на 200 голов. Площадь зон производственного и коммунально-складского назначения 5,4 га, сельскохозяйственного использования (без учета земель садоводства и дачного хозяйства) – 22,4 га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 18,9 га, объектов сельскохозяйственного назначения – 3,5 га.

На территории д. Никулина расположены молочно-товарные фермы  (2 объекта), маслозавод. Площадь зон производственного и коммунально-складского назначения - 1,4 га, сельскохозяйственного использования – 12,6 га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 11,0 га, объектов сельскохозяйственного назначения-1,6 га.

На территории остальных населенных пунктов муниципального образования объекты производственного назначения не размещены.

На территории д. Банщиково сформирована зона  сельскохозяйственного использования (без учета земель садоводства и дачного хозяйства)  - 9,8 га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 100%.

На территории д. Салтыкова площадь зон производственного и коммунально-складского назначения – 13,1 га.

На территории д. Подъельник сформирована зона  сельскохозяйственного использования  - 37,8 га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 100%.

### Жилищный фонд

c. Алымовка

Площадь жилых территорий в границах населенного пункта представлена индивидуальной жилой застройкой в объеме 27,3 га.

Плотность населения  в границах жилых территорий составляет 11 чел./га.

Порядка 96% жилых территорий населенного пункта попадает в санитарно-защитную зону свалки ТБО и молочно-товарной фермы.

с. Банщиково

Площадь жилых территорий в границах населенного пункта представлена индивидуальной жилой застройкой в объеме 8,4 га.

Плотность населения  в границах жилых территорий составляет 8 чел./га.

д. Никулина

Площадь жилых территорий в границах населенного пункта составляет 8,1 га, в том числе:

индивидуальной жилой застройки – 4,8 га (59% от общей площади жилых зон);

малоэтажной жилой застройки – 3,3 га (41%).

Плотность населения  в границах жилых территорий составляет 19 чел./га.

д. Салтыкова

Площадь жилых территорий в границах населенного пункта представлена индивидуальной жилой застройкой в объеме 13 га.

Плотность населения  в границах жилых территорий составляет 6 чел./га.

д. Подъельник

Площадь жилых территорий в границах населенного пункта представлена индивидуальной жилой застройкой в объеме 0,8 га.

### Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

В рамках разработки документов территориального планирования основной целью анализа социальной сферы является оценка  уровня обеспеченности населения территории учреждениями социального обслуживания и разработка на основе оценки перечня мероприятий по их развитию.

Законом Иркутской области от 23.07.2008 г. № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» определен перечень объектов местного значения муниципальных образований Иркутской области.

При разработке генерального плана оценен уровень обеспеченности муниципального образования объектами местного значения уровня поселения: физической культуры и спорта, пожарной охраны.

Перечень существующих учреждений по видам социального обслуживания представлен ниже.

Учреждения образования

объекты местного значения муниципального района

с. Алымовка

МКДОУ «Детский сад с. Алымовка» (мощность проектная – 25 мест, мощность фактическая – 23 мест, загруженность объекта – 92%).

МКОУ «СОШ с. Алымовка» (мощность проектная – 210 учащихся, мощность фактическая – 66 учащихся, загруженность объекта – 31%).

с. Банщиково

МКОУ «НОШ с. Банщиково» (мощность проектная – 12 учащихся, мощность фактическая – 5 учащихся, загруженность объекта – 42%).

д. Никулина

МКДОУ «Детский сад» (недействующий).

МКОУ «НОШ д. Никулина» (мощность проектная – 12 учащихся, мощность фактическая – 8 учащихся, загруженность объекта – 67%).

д. Салтыкова

МКОУ «НОШ д. Салтыкова»  (мощность проектная – 20 учащихся, мощность фактическая – 7 учащихся, загруженность объекта – 35%).

Учреждения здравоохранения

объекты регионального значения

с. Алымовка

ФАП.

д. Салтыкова

ФАП.

д. Никулина

ФАП.

с. Банщиково

ФАП.

Учреждения культуры и искусства

объекты местного значение муниципального района

с. Алымовка

Библиотека.

Дом культуры.

д. Никулина

Библиотека.

Клуб.

с. Банщиково

Клуб.

д. Салтыкова

Клуб.

Учреждения физической культуры и спорта

объекты местного значения поселения

с. Алымовка

Детская площадка.

д. Никулина

Детская площадка.

Учреждения административно-делового назначения

объекты местного значения поселения

с. Алымовка

Администрация Алымовского муниципального образования.

Объекты культового назначения

объекты федерального значения

с. Банщиково

Церковь (недействующий).

Расчет обеспеченности муниципального образования объектами местного значения поселения представлен ниже (Таблица 6). Расчет обеспеченности объектами социальной сферы местного значения поселения на населенные пункты с численностью менее 200 человек не приводится.

Расчет обеспеченности объектами физической культуры и спорта выполнен в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации №1683-р от 19.10.1999 г. «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры».

Расчет обеспеченности объектами пожарной охраны выполнен в соответствии с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» и Федеральным законом  от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Таблица 6 Расчет обеспеченности с. Алымовка, д. Салтыковка объектами местного значения поселения

| № п/п | Наименование объекта | Единицы измерения | Норматив | М пр. | Норма | Оценка («-» дефицит, «+» излишек) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Физическая культура и спорт |
| 1 | Физкультурно-спортивный зал общего пользования | кв. м площади пола на 1 тыс. чел. | 350 | 0 | 137 | -137 |
| 2 | Бассейн | кв. м зеркала воды на 1 тыс. чел. | 75 | 0 | 29 | -29 |
| 3 | Плоскостное спортивное сооружение | га на 1 тыс. чел. | 0,2 | 0 | 0,1 | -0,1 |
| Объекты пожарной охраны |
| 4* | Пожарное депо | объект/ автомобиль | 1/2 | 0 | 1/2 | -1/-2 |

Примечание: * - расчет выполнен на поселение, Мпр. – мощность проектная действующих объектов.

Таким образом, в муниципальном образовании  выявлены следующие проблемы:

наличие недействующих объектов:

церковь (с. Банщиково);

МКДОУ «Детский сад» (д. Никулина).

отсутствие объектов:

спортивный зал – 137 кв. м площади пола;

бассейн– 29 кв. м. зеркала воды;

плоскостное спортивное сооружение – на 0,1 га.

## Транспортное обеспечение

### Внешний транспорт

Территория Алымовского муниципального образования расположена в центральной  части Киренского района Иркутской области. В настоящее время внешние связи с. Алымовка, с. Банщиково, д. Никулина и д. Салтыкова, входящих в состав поселения, обеспечиваются автомобильным и водным транспортом.

Автомобильный транспорт

По территории Алымовского муниципального образования проходят автомобильные дороги общего пользования местного значения IV и V категории, соответствующие классу "обычная автомобильная дорога". Главными направлениями являются г. Киренск и д. Орлова (Петропавловское муниципальное образование). Общая протяженность автомобильных дорог местного значения в границах поселения составляет 85,9 км. В местах перехода через водные препятствия имеются 4 автодорожных моста.

Транспортное сообщение с. Алымовка и д. Салтыкова, расположенных на левом берегу р. Лена, с д. Никулина и с. Банщиково, расположенных на правом берегу р. Лена, в летний период осуществляется посредством паромной переправы. Действующая паромная переправа расположена на р. Лена, в 300 м от юго-западной границы д. Никулина.Для обеспечения автодорожной связи в зимний период, устраивается ледовая переправа.

Водный транспорт

Через территорию Алымовского муниципального образования по р. Лена проходит маршрут речного транспорта регионального значения, по которому осуществляется доставка грузов и пассажиров в летний период.

Анализ существующего внешнего транспорта

Одной из основных проблем автодорожной сети Алымовского муниципального образования является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения  не соответствует требуемому техническому уровню.

Местоположение объектов внешнего транспорта отображено в графических материалах генерального плана: «Карта использования территории муниципального образования. Карта расположения объектов местного значения».

### Улично-дорожная сеть

На сегодняшний день населенные пункты Алымовского муниципального образования имеют сложившуюся улично-дорожную сеть, обеспечивающую подъезд ко всем объектам, расположенным на их территории. Основные показатели существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Алымовского муниципального образования представлены ниже (Таблица 7).

Таблица 7 - Основные показатели существующей улично-дорожной сети

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность улично-дорожной сети, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Алымовка | 4,9 |
| 2 | с. Банщиково | 1,0 |
| 3 | д. Никулина | 2,5 |
| 4 | д. Салтыкова | 2,6 |
| 5 | д. Подъельник | - |

Анализ существующей улично-дорожной сети

Сложившаяся улично-дорожная сеть населенных пунктов Алымовского муниципального образования хотя и обеспечивает подъезд ко всем объектам, расположенным на их территории, но имеют следующие основные недостатки:

отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям, согласно требованиям СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (далее по тексту - СП 42.13330.2011);

несоответствие технического уровня улиц и дорог требованиям СП 42.13330.2011, в частности - отсутствие тротуаров на улицах.

Улично-дорожная сеть представлена в графических материалах генерального плана: «Карта использования территории муниципального образования. Карта расположения объектов местного значения».

### Объекты транспортной инфраструктуры

Объектов транспортной инфраструктуры на территории Алымовского муниципального образования не расположено.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортного обслуживания

По состоянию на начало 2012 года численность населения Алымовского муниципального образования составляет 615 человек, уровень обеспеченности населения индивидуальными легковыми автомобилями - порядка 229 единиц на 1000 жителей (по данным Управления Министерства Внутренних Дел Российской Федерации по Иркутской Области). Исходя из чего общее расчетное количество индивидуальных легковых автомобилей равно 141 единице.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (далее по тексту - АЗС), станциями технического обслуживания (далее по тексту - СТО) и местами постоянного хранения обозначены в СП 42.13330.2011:

согласно п. 11.27 потребность в АЗС составляет: 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

согласно п. 11.26 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, требований СП 42.13330.2011 и наличия объектов дорожного сервиса видно, что в настоящее время поселение не обеспечено СТО и АЗС, потребность составляет 1 пост и 1 колонка, соответственно.

Так как хранение индивидуального легкового автотранспорта жителей поселения осуществляется на территории приусадебных участков, спрос на гаражи не возникает.

Местоположение объектов транспортного обслуживания отображено в графических материалах генерального плана: «Карта использования территории муниципального образования. Карта расположения объектов местного значения».

## Инженерное обеспечение

Комфортная среда проживания на территории Алымовского муниципального образования обеспечивается комплексом инженерных сетей и сооружений.

Местоположение существующих объектов инженерной инфраструктуры отображено на «Карте использования территории муниципального образования. Карте расположения объектов местного значения».

### Водоснабжение

Приоритетными источниками системы водоснабжения Алымовского муниципального образования являются подземные воды. Население снабжается водой за счет индивидуальных водозаборных скважин и шахтных колодцев.

Качество воды, подаваемой потребителям, во многом зависит от химического состава подземных вод, меняющегося в течение времени. В отдельные периоды качество воды не соответствует нормативным требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества».

Водопроводные очистные сооружения в Алымовском муниципальном образовании отсутствуют.

Анализ современного состояния системы водоснабжения населенных пунктов Алымовского муниципального образования выявил следующее:

отсутствует система очистки и обеззараживания воды, что не гарантирует обеспечение населения качественной питьевой водой;

отсутствие централизованного водоснабжения.

Таким образом, необходимо предусмотреть развитие системы водоснабжения с соблюдением нормативных требований.

### Водоотведение (канализация)

На территории Алымовского муниципального образования централизованная система водоотведения  отсутствует. В населенных пунктах отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты с последующим сбросом на рельеф.

С целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на территории Алымовского муниципального образования необходимо предусмотреть строительство канализационных очистных сооружений, а также организацию сбора и транспортировки сточных вод  для их очистки и утилизации.

### Теплоснабжение

с. Алымовка, д. Салтыкова, д. Никулина, с. Банщиково

Система теплоснабжения сел Алымовка и Банщиково, а также деревень Салтыкова и Никулина децентрализованная.

Теплоснабжение индивидуальной и малоэтажной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения осуществляется от печей. Топливом являются дрова и уголь.

Анализ существующей системы теплоснабжения выявил, что данная система является оптимальным вариантом для населенных пунктов Алымовского муниципального образования.

### Электроснабжение

Система электроснабжения Алымовского муниципального образования централизованная. Источником централизованного электроснабжения является понизительная подстанция ПС 35/10 кВ "Салтыково", мощностью 2,5+1,8 МВА, расположенная в Алымовском муниципальном образовании к северу от деревни Салтыково.

От ПС 35/10 кВ "Салтыково" по воздушным линиям электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 кВ подключены 10 трансформаторных подстанций класса напряжения 10/0,4 кВ (ТП 10/0,4 кВ). В системе электроснабжения Алымовского муниципальном образовании в основном используются однотрансформаторные подстанции с силовыми трансформаторами различной номинальной мощности. От ТП 10/0,4 кВ осуществляется передача электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ различным потребителям.

Потребители электрической энергии относятся к  электроприемникам второй и третьей категории.

По территории Алымовского МО проходят:

воздушная ЛЭП 35 кВ – 15,8 км;

строящаяся воздушная ЛЭП 35 кВ - 15,7 км;

воздушная ЛЭП 10 кВ – 69,7 км.

с. Алымовка

Электроснабжение потребителей осуществляется от 5 ТП 10/0,4 кВ различной мощности. Общая протяженность воздушных ЛЭП 10 кВ в границах населенного пункта  составляет  0,9 км.

с. Банщиково

Электроснабжение потребителей осуществляется от ТП №66 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА. Общая протяженность воздушных ЛЭП 10 кВ в границах населенного пункта  составляет  0,6 км.

д. Никулина

Электроснабжение потребителей осуществляется от 2 ТП 10/0,4 кВ, а именно ТП №63 и ТП №65, мощностью 100 и 160 кВА. Общая протяженность воздушных ЛЭП 10 кВ в границах населенного пункта  составляет  1,4 км.

д. Салтыково

Электроснабжение потребителей осуществляется от 2 ТП 10/0,4 кВ, а именно ТП №67 и ТП №68, мощностью 400 и 63 кВА. Общая протяженность воздушных ЛЭП 10 кВ в границах населенного пункта  составляет  0,4 км.

Анализ системы электроснабжения Алымовского муниципального образования выявил, что основной проблемой является значительный износ сетей электроснабжения и оборудования ТП 10/0,4 кВ.

### Газоснабжение и трубопроводный транспорт

По территории Алымовского муниципального образования проходит магистральный нефтепровод ВСТО.

Снабжение природным газом населенных пунктов Алымовского муниципального образования отсутствует.

### Связь и информатизация

Услуги местной телефонной связи общего пользования на территории Алымовского муниципального образования оказывает ОАО «Ростелеком», предоставляющий потребителям весь спектр услуг связи и передачи данных.

На территории с. Алымовка установлена одна автоматическая телефонная станция (АТС) емкостью 100 абонентских номеров.

В услуги местной телефонной связи так же входит использование таксофонов и средств коллективного доступа, переговорных пунктов. На территории поселения коллективный доступ в интернет предоставляет ФГУП «Почта России».

Услуги мобильной связи на территории Алымовского муниципального образования предоставляют операторы сети сотовой подвижной связи (СПС):

ОАО «Вымпел-Коммуникации» (торговая марка «Би Лайн GSM», стандарт GSM 900/1800);

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (торговая марка МТС, стандарт GSM 900/1800);

ОАО «МегаФон» (торговая марка «Мегафон», стандарт GSM 900/1800).

На территории поселения установлено одно антенно-мачтовое сооружение для размещения оборудования операторов мобильной связи. Сетью мобильной связи покрыта вся территория поселения.

В населенных пунктах нет проводного радиовещания. Жители принимают телевизионный сигнал от телевизионных ретрансляторов с. Алымовка, с. Банщиково и д. Салтыкова (Алымовское муниципальное образование). Охват населения телевизионным вещанием составляет:

«Первый канал» - 100%;

ТК «Россия» + ИГТРК - 98,3%.

На сегодняшний день перечень услуг связи, оказываемых населению Алымовского муниципального образования, достаточно широкий. Услуги предоставляются как с помощью средств фиксированной связи, так и на основе средств подвижной сотовой связи и абонентского радиодоступа. Уровень обеспечения услугами связи населения оценивается как высокий.

Анализ перечня услуг связи, предоставляемых населению, показал, что в целом системы телекоммуникаций муниципального образования обеспечивают необходимый уровень обслуживания. Однако по отдельным направлениям существуют потенциальные возможности увеличения объема и улучшения качества предоставления услуг связи.

Таким образом, необходима модернизация АТС с заменой оборудования и увеличением номерной емкости в с. Алымовка.

## Экологическое состояние

### Атмосферный воздух

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Потенциальными загрязнителями атмосферного воздуха являются стационарные источники (существующие и проектные), расположенные на территории поселения (источники теплоснабжения, объекты производственной, транспортной инфраструктуры (маслозавод, фермы, проектная автозаправочная станция, предприятие по заготовке и переработке мясного и молочного сырья).

Из динамических источников загрязнения автотранспорт является одним из крупных загрязнителей атмосферного воздуха, выбросы от которого содержат окись углерода, окись азота, углеводороды и др.

Воздействие транспорта на окружающую среду многообразно и проявляется, прежде всего, в постоянном загрязнении атмосферного воздуха и почв токсичными веществами отработавших газов транспортных двигателей. Основную долю выбросов от автотранспорта составляют оксиды углерода и азота, углеводороды, сажа, соединения свинца.

На территории муниципального образования располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Расположенные в настоящее время на территории Алымовского муниципального образования объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, представлены ниже.

Таблица 8 - Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов Алымовского муниципального образования

| № п/п | Наименование объекта | Размер ограничения, м |
| --- | --- | --- |
| д. Салтыкова |
|  | Свалка ТБО* | 1000 |
|  | Кладбище | 50 |
| д. Никулина |
|  | Маслозавод | 100 |
|  | Молочно-товарная ферма | 100 |
|  | Молочно-товарная ферма | 50 |
| с. Алымовка |
|  | Зерносклад* | 50 |
|  | Молочно-товарная ферма* | 300 |
| Алымовское муниципальное образование |
|  | Свалки ТБО* | 1000 |
|  | Скотомогильники* | 1000 |
|  | Нефтепровод | 200 |
|  | Кладбище | 50 |
|  | Производственная база | 50 |
|  | Сенохранилище | 50 |

* Объекты, в санитарно-защитной зоне которых расположена жилая застройка.

Размещение объектов для проживания людей в санитарно-защитных зонах не допускается в соответствии с требованием п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03.

### Поверхностные и подземные воды

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются: поверхностный сток с селитебных, коммунально-складских и сельскохозяйственных территорий, мест складирования отходов производства и потребления, неорганизованный сброс неочищенных ливневых вод с территорий, не имеющих ливневой канализации, а также отсутствие централизованной системы хозяйственно-фекальной канализации.

### Почвенный покров

Экологическое состояние почвы определяется уровнем загрязненности и характером нарушения почвенного покрова.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы на проектируемой территории нарушаются в результате возникновения транспортных коммуникаций, строительных площадок. Антропо-техногенные и природные источники воздействия приводят к загрязнению и дегумификации, уплотнению, нарушению, вторичному засолению почв и другим негативным последствиям.

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.

Загрязненная почва может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни населения и его здоровье, так как является основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний.

На северо-западе от границы с. Алымовка, на севере и на востоке от границы д. Никулина и в д. Салтыковка  находятся свалки ТБО, а на севере от границ д. Никулина и с. Алымовка – скотомогильники. Свалки ТБО и скотомогильники не соответствуют санитарным нормам и требованиям и оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Атмосферные осадки, выпадающие на их территорию, насыщаются токсикантами и беспрепятственно попадают в почву, способствуя ее загрязнению. Свалки ТБО вызывают загрязнение грунтовых вод и атмосферного воздуха, способствуют распространению неприятного запаха, создают потенциальную опасность пожаров и распространению инфекций.

## Муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений

Законом Иркутской области от 16.12.2004 № 87-оз "О статусе и границах муниципальных образований Киренского района Иркутской области" образовано на территории Киренского района Иркутской области и наделено статусом сельского поселения муниципальное образование Алымовское.

Успешное выполнение задач развития сельского поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов землепользования и застройки, градостроительной деятельности.

В поселении отсутствуют какие-либо муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться основным богатством, приносящим большую часть дохода бюджета поселения - землей.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории сельского поселения с целью развития муниципального образования являются:

подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

подготовка и утверждение проектов планировки и межевания территории.

# Обоснование выбранного вариантА размещения объектов местного значения сельского поселения

## Пространственно-планировочная организация территории сельского поселения

### Предложения по функциональному зонированию территории

Генеральный план Алымовского муниципального образования устанавливает функциональное зонирование территории сельского поселения и населенных пунктов, входящих в его состав, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур.

Сложившаяся структура территорий и существующий природный каркас являются основой для проектных предложений по формированию планировочной структуры сельского поселения.

На территории муниципального образования сформированы зоны  сельскохозяйственного назначения, зоны производственного и коммунально-складского назначения, зоны транспортной, инженерной инфраструктуры, зоны специального назначения.

Проектными решениями на территории поселения предусмотрена зона транспортной инфраструктуры для размещения станции  технического обслуживания (СТО) и автозаправочной станции,  сформирована зона производственного и коммунально-складского назначения для строительства предприятия по заготовке и переработке мясного и молочного сырья. Для размещения ферм на территории сельского поселения установлены зоны сельскохозяйственного назначения. Под строительство водопроводных очистных сооружений (ВОС) и канализационных очистных сооружений (КОС) определены зоны инженерной инфраструктуры.

В районе деревни Подьельник сформирована зона специального назначения для строительства полигона твердых бытовых отходов (полигон ТБО). Существующие свалки на территории поселения ликвидируются. Также на территории поселения предложены к закрытию скотомогильники, расположенные вблизи с. Алымовка  и д. Никулина.

Село Алымовка

Село Алымовка расположено на левом берегу реки Лены. С западной стороны по отношению к селу проходит автомобильная дорога общего пользования местного значения, по которой осуществляется связь с ближайшими населенными пунктами – д. Салтыковка и       д. Подъельник. Село Аламовка имеет сложившуюся протяженную структуру, композиционными осями являются две главные улицы Центральная, переходящая в улицу Молодежная, и Зарукина.

Селитебная территория представлена индивидуальной жилой застройкой.

Существующая планировочная структура села Алымовка сохраняется, проектными решениями предлагается уплотнение и упорядочение кварталов с существующей жилой застройкой. Обеспечена удобная связь между различными функциональными зонами села: жилыми, общественными, производственными и коммунально-складскими.

Решениями генерального плана предлагается  развитие зон жилого назначения в северной части и в юго-западной части села на свободных территориях.

Формирование зоны общественного назначения предложено в местах притяжения общественных объектов, так организуется общественно-деловая зона по ул. Зарукина в западной части, где находятся объекты учебно-образовательного назначения, а так же в центре, по ул. Центральная и на пересечении ул. Центральная и ул. Набережная в южной части села.

В населенном пункте зона сельскохозяйственного назначения сохраняется, с учетом проведения мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны от существующей фермы, путем сокращения ее мощности до 100 голов.

Проектными решениями предлагается упорядочение существующей коммунально-складской зоны в восточной части села.

Деревня Никулина

Деревня Никулина имеет компактную планировочную структуру. Селитебная территория населенного пункта расположена на правом берегу реки Лены. Связь с населенными пунктами осуществляется по автомобильной дороге общего пользования местного значения Алымовка - Банщиково. Главными улицами в населенном пункте являются ул. Школьная, ул. Советская и ул. Набережная.

Жилые зоны представлены кварталами с индивидуальной жилой застройкой и малоэтажной жилой застройкой. Проектными решениями предлагает упорядочение и уплотнение существующей жилой застройки.  Формирование новых жилых зон предусматривается в центральной части д. Никулина. Общественно-деловая зона исторически сформировалась вдоль ул. Набережная, где находятся общественные объекты.

В населенном пункте находятся зона производственного и коммунально-складского назначения, производственного назначения, сельскохозяйственного назначения.  Проектными решениями предлагается упорядочение и увеличение территорий зон производственного и коммунально-складского назначения с соблюдением санитарно-защитных зон объектов до жилой застройки, так же предлагается увеличение зоны сельскохозяйственного назначения. Предлагается размещение зоны инженерной инфраструктуры в юго-восточной части.

Деревня Салтыковка

Деревня Салтыковка расположена на левом берегу реки Лены. Структура населенного пункта протяженная. Основной композиционной осью является ул. Клубная.

Жилые зоны в д. Солыковка представлены индивидуальной жилой застройкой. Предлагается упорядочение существующих жилых кварталов. Развитие жилой зоны предлагается в северо-восточном направлении.

Зона общественно-делового назначения формируется в районе ул. Береговая и                     ул. Клубная.

Зоны производственного и коммунально-складского назначения расположены в северной и северо-западной части населенного пункта, территории разрозненные и неорганизованные. Проектом предлагается упорядочение данных территорий с целью обеспечения нормативного разрыва от объектов до жилой застройки.

В границах населенного пункта расположена зона специального назначения, где находится существующее кладбище. Проектом данная территория сохраняется. Проектными решениями предлагается ликвидация свалки при въезде в населенный пункт.

Село Банщиково

Село Банщиково расположено в северной части территории сельского поселения. Селитебная территория села расположена на правом берегу реки Лены. Планировочная структура села компактная.

Зону общественно-делового назначения предлагается сформировать в южной части населенного пункта и в северной части вдоль основной ул. Центральная.

Жилые зоны в селе представлены индивидуальной жилой застройкой. Предлагается упорядочение существующих жилых кварталов. Развитие жилых зон предусмотрено в юго-западном и восточном направлении.

Деревня Подъельник

Деревня Подъельник расположена на левом берегу реки Лены.

В границах населенного пункта сформированы зоны индивидуальной жилой застройкой и  сельскохозяйственного использования.

### Предложения по размещению объектов местного значения. Планируемые объекты федерального, регионального значения.

На территории Алымовского муниципального образования предложено размещение объекта местного значения муниципального образования полигона ТБО и объектов  местного значения  поселения водопроводных и канализационных очистных сооружений.

Село Алымовка

Проектными решениями предлагается к размещению объекты местного значения поселения:

спортивный зал;

спортивная площадка;

пожарное депо.

Деревня Никулина

Проектными решениями предусмотрено размещение объекта местного значения муниципального района  спортивного зала, с учетом реконструкции существующей школы,  и объекта местного значения поселения – ВОС.

Деревня Салтыковка

Проектными решениями предложено размещение объекта местного значения поселения спортивного зала

Село Банщиково

На территории с.  Банщиково проектными решениями предусмотрено размещение объекта местного значения муниципального района  спортивного зала, с учетом реконструкции существующей школы.

Деревня Подъельник

В населенном пункте решениями генерального плана размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения не планируется.

### Предложения по установлению границ населенных пунктов.

При разработке генерального плана Алымовского муниципального образования были установлены границы населенных пунктов входящих в его состав с учетом территорий сложившейся застройки и территорий, необходимых для развития населенных пунктов.

Село Алымовка

С южной стороны граница села Алымовка проходит вдоль автомобильной дороги и включает в себя существующие территории с жилой и общественной застройкой, с западной стороны в границы населенного пункта включены территории с существующей жилой, общественной застройкой, существующая территория сельскохозяйственного назначения, а так же проектная жилая застройкой. С северной стороны в границы населенного пункта включены новые проектные территории жилой застройки, с восточной стороны в границы села включены существующие территории производственной и коммунально-складской зоной и существующая жилая застройкой.

Деревня Никулина

С юго-востока на северо-запад граница д. Никулина проходит вдоль берега реки Лены, на северо-западе в границу включен участок автомобильной дороги Алымовка – Банщиково. С северо-запада на юго-восток граница проходит по территориям сложившейся застройки  и вновь формируемой производственной территории. С юго-восточной стороны в границы населенного пункта входят территории существующих объектов сельскохозяйственного назначения.

д.  Салтыковка

Граница населённого пункта определена с учетом сложившегося кадастрового деления.

с.   Банщиково

С юго-западной стороны граница села Банщикова проходит вдоль протоки, с западной стороны  - включены вновь формируемые территории сельскохозяйственного назначения зоны жилой застройки. С северной стороны граница проходит  не по застроенной территории,  где находится зона сельскохозяйственного назначения и природного ландшафта, с восточной стороны в границы села включены территории с зоной общественно-делового назначения  и существующая жилая зона.

д.  Подъельник

В связи с тем, что развитие д. Подъельник не предусмотрено, граница населённого пункта определена с учетом сложившегося кадастрового деления.

## Планируемое социально-экономическое развитие

### Производственная сфера

В Алымовском муниципальном образовании планируется развитие сельского хозяйства, лесозаготовок и лесопереработок, в частности мясомолочное скотоводство на предприятиях ООО "Алымовское" и ООО "Исток", лесозаготовки - ООО "Дровяное сырье" и деревопереработка - ООО "ЗаводПилМат".

К  концу расчетного срока  вне границ населенных пунктов сформирована зона  производственного и коммунально-складского назначения – 17,7 га, сельскохозяйственного использования – 2129,7 га.

В соответствии с проектом схемы территориального планирования Киренского муниципального района и проектными решениями генерального плана на территории муниципального образования (вне границ населённых пунктов) запланировано строительство фермы и предприятия по заготовке и переработке мясного и молочного сырья.

В границах с. Алымовка предусмотрена реконструкция молочно-товарной фермы с целью уменьшения мощности до 100 голов. Генеральным планом сформирована зона производственного и коммунально-складского назначения – 5,1 га, зона сельскохозяйственного  использования – 2,9 га.

В остальных населенных пунктах муниципального образования не запланировано размещение объектов производственной сферы.

В границах д. Никулина  сформирована зона производственного и коммунально-складского назначения – 3,2 га, зона сельскохозяйственного использования – 8,4 га.

В границах д. Салтыкова сформирована зона производственного и коммунально-складского назначения – 7,3 га.

В границах с. Банщиково сформирована зона сельскохозяйственного использования – 8,5 га.

В границах д. Подъельник сформирована зона сельскохозяйственного использования – 36,7 га.

### Жилищный фонд

Основные решения генерального плана в жилищной сфере Алымовского муниципального образования  предполагают следующие мероприятия:

c. Алымовка

Упорядочение индивидуальной жилой застройки и увеличение площади жилых территорий до 42,6 га (увеличение на 56%).

В границах первоочередного развития определены территории жилых зон – 2,8 га жилых территорий индивидуальной жилой застройки.

Плотности населения в границах жилых территорий – 7 чел./га (сокращение  на 36%).

с. Банщиково

Упорядочение индивидуальной жилой застройки и увеличение площади жилых территорий до 11,2 га (увеличение на 33%).

В границах первоочередного развития определены территории жилых зон – 1,5 га жилых территорий индивидуальной жилой застройки.

Плотность населения в границах жилых территорий – 6 чел./га (сокращение на 25%).

д. Никулина

Упорядочение жилой застройки и увеличение площади жилых территорий до 11,9 га (увеличение на 47%), в том числе зоны индивидуальной жилой застройки до 8,5 га (увеличение  на 77%), малоэтажной застройки – 3,4 га (увеличение на 3%).

В границах первоочередного развития определены территории жилых зон – 1,6 га жилых территорий индивидуальной жилой застройки.

Плотности населения в границах жилых территорий – 13 чел./га (сокращение на 32%).

д. Салтыкова

Упорядочение индивидуальной жилой застройки и увеличение площади жилых территорий до 14,0 га (увеличение на 8%).

В границах первоочередного развития определены территории жилых зон – 3,6 га жилых территорий индивидуальной жилой застройки.

Плотности населения в границах жилых территорий – 6 чел./га (на уровне существующего значения).

д. Подъельник

Упорядочение индивидуальной жилой застройки и сохранение площади жилых территорий - 0,8 га (на уровне существующего значения).

### Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

Решения генерального плана Алымовского муниципального образования к концу расчетного срока (2032 г.) в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

реконструкция объектов;

строительство объектов.

В соответствии с проектом схемы территориального планирования Киренского муниципального района генеральным планом предусмотрено:

реконструкция объектов местного значения муниципального района:

расчетный срок

д. Никулина

МКОУ «НОШ д. Никулина» с целью размещения спортивного зала.

с. Банщиково

МКОУ «НОШ с. Банщиково» с целью размещения спортивного зала.

строительство объектов местного значения поселения:

расчетный срок

с. Алымовка

спортивный зал на 162 кв. м площади пола.

первая очередь

д. Салтыкова

спортивный зал на 162 кв. м площади пола.

В соответствии с оценкой нормативной потребности муниципального образования генеральным планом предусмотрено:

строительство объектов местного значения поселения:

расчетный срок

с. Алымовка

спортивная площадка площадью 0,1 га;

пожарное депо на 2 автомобиля.

Программой комплексного социально-экономического развития Киренского муниципального района на 2011-2015 гг. предусмотрено размещение центров дополнительного образования детей  на базе образовательных учреждений.

Расчет нормативной потребности муниципального образования в объектах социальной сферы местного значения поселения представлен ниже (Таблица 9).

Таблица 9 - Расчет нормативной потребности с. Алымовка, д. Салтыковка в объектах социальной сферы местного значения поселения

Примечание: * - расчет выполнен на поселение, М сохр. – мощность проектная сохраняемых объектов.

## Развитие транспортного обеспечения

### Внешний транспорт

Автомобильный транспорт

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной Распоряжением правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г.  № 384-р,  предусмотрено:

строительство автомобильной дороги общего пользования федерального значения А – 331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный - Якутск, соответствующей классу «обычная дорога», III категории, протяженностью в границах Алымовского муниципального образования 24,5 км;

реконструкция существующих автодорожных мостов на автомобильной дороге федерального значения – 3 объекта.

В целях совершенствования местной дорожной сети, согласно проекту Схемы территориального планирования Киренского района, разрабатываемой ООО "НИПИ ТерПлан", на расчетный срок предусмотрена реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, по нормам для дорог IV категории (соответствуют классу "обычная автомобильная дорога"). Общая протяженность намеченных к реконструкции автомобильных дорог в границах муниципального образования составляет 3,7 км.

Для обеспечения круглогодичной связи населенных пунктов Алымовского муниципального образования с общей сетью федеральных и региональных дорог, а так же для обеспечения подъезда к зонам инженерной, транспортной инфраструктуры, зонам сельскохозяйственного назначения и объектам специального назначения генеральным планом предлагается строительство:

автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, соответствующих классу «обычная дорога», V категории, общей протяженностью 3,6 км.

Все остальные автомобильные дороги, не затронутые реконструкцией, сохраняются.

Водный транспорт

Изменений в водном транспорте не предусмотрено.

Местоположение объектов внешнего транспорта отображено в графических материалах генерального плана: «Карта планируемого размещения объектов местного значения».

### Улично-дорожная сеть

При рассмотрении современного состояния улично-дорожной сети населенных пунктов Алымовского муниципального образования были выявлены недостатки, для устранения которых генеральным планом предлагаются нижеприведенные мероприятия.

В соответствии с требованиями п. 11.4 СП 42.13330.2011 введена четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям. С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на отдельных участках, улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

поселковые дороги;

улицы в жилой застройке основные;

улицы в жилой застройке второстепенные;

проезды.

В целях создания удобных, быстрых и безопасных транспортных связей на территории населенных пунктов, генеральным планом предлагается строительство новых и реконструкция существующих улиц и дорог. Параметры поперечного профиля улиц и дорог, в том числе ширина пешеходной части тротуара, должны соответствовать требованиям таблицы 9 СП 42.13330.2011. Для обеспечения долговременной и безотказной работы улично-дорожной сети, дорожные одежды улиц и дорог необходимо предусмотреть капитального типа.

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети населенных пунктов Алымовского муниципального образования представлены ниже (Таблица 10).

Таблица 10 - Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

| Населенный пункт | Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Алымовка | Протяженность улично-дорожной сети, всего, в том числе: | км | 8,0 (2,9) |
|  | - поселковые дороги | км | 0,5 (0,5) |
|  | - улицы в жилой застройке основные | км | 2,0 (1,5) |
|  | - улицы в жилой застройке второстепенные | км | 5,3 (0,9) |
|  | - проезды | км | 0,2 (0,0) |
| с. Банщиково | Протяженность улично-дорожной сети, всего, в том числе: | км | 2,9 (1,5) |
|  | - улицы в жилой застройке основные | км | 0,7 (0,7) |
|  | - улицы в жилой застройке второстепенные | км | 1,7 (0,5) |
|  | - проезды | км | 0,5 (0,3) |
| д. Никулина | Протяженность улично-дорожной сети, всего, в том числе: | км | 5,1 (3,1) |
|  | - поселковые дороги | км | 1,1 (1,1) |
|  | - улицы в жилой застройке основные | км | 0,7 (0,7) |
|  | - улицы в жилой застройке второстепенные | км | 2,2 (1,0) |
|  | - проезды | км | 1,1 (0,3) |
| д. Салтыкова | Протяженность улично-дорожной сети, всего, в том числе: | км | 4,4 (2,1) |
|  | - поселковые дороги | км | 1,1 (1,1) |
|  | - улицы в жилой застройке основные | км | 0,6 (0,6) |
|  | - улицы в жилой застройке второстепенные | км | 2,3 (0,3) |
|  | - проезды | км | 0,4 (0,1) |

Примечание. В скобках указана протяженность улиц и дорог, строительство и реконструкция которых намечены на первую очередь.

Строительство улично-дорожной сети в деревне Подъельник генеральным планом не предусмотрено.

При подготовке проектной документации, в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе устройство:

пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

пешеходных ограждений  в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками;

пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных сходах;

звуковых устройств для слабовидящих на светофорных объектах;

дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.

Улично-дорожная сеть представлена в графических материалах генерального плана:  «Карта планируемого размещения объектов местного значения».

### Объекты транспортной инфраструктуры

Действующая паромная переправа, находящаяся на территории поселения, сохраняется.

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в Алымовском муниципальном образовании определена исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок - 350 ед. на 1000 человек, и проектной численности жителей - 615 человек. Расчетное количество автомобилей составляет 216 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС и СТО обозначены в СП 42.13330.2011:

согласно п. 11.27 потребность в АЗС составляет: 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

согласно п. 11.26 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей.

Для обеспечения легкового автотранспорта поселения объектами дорожного сервиса на расчетный срок предусмотрено строительство одной АЗС, мощностью 2 топливо-раздаточные колонки, и одной СТО, мощностью 2 поста. Строительство объектов запланировано на подъезде к с. Алымовка, в 800 м от его западной границы.

Хранение личного автотранспорта жителей предусмотрено на территории приусадебных участков.

При планировании развития внешнего транспорта и улично-дорожной сети определился следующий перечень объектов транспортной инфраструктуры местного значения, предложенных к строительству и реконструкции на территории муниципального образования:

Объекты местного значения на уровне муниципального района:

автомобильные дороги общего пользования, IV категории, соответствующих классу «обычная дорога», общей протяженностью -  3,7 км;

автомобильные дороги общего пользования, V категории, соответствующих классу «обычная дорога», общей протяженностью -  3,6 км

Объекты местного значения на уровне сельского поселения:

поселковые дороги – 2,7 км;

улицы в жилой застройке основные – 4,0 км;

улицы в жилой застройке второстепенные – 11,5 км;

проезды – 2,2 км.

Местоположение объектов транспортного обслуживания отображено в графических материалах генерального плана: «Карта планируемого размещения объектов местного значения».

## Инженерная подготовка территории

Отвод поверхностного стока с территории с. Алымовка, с. Банщиково, д. Никулина и д. Салтыкова предлагается осуществлять посредством дождевой канализации открытого типа. Для сбора и отведения сточных вод предлагается использовать систему открытых лотков, укладываемых вдоль проезжих частей улиц. Сброс дождевых вод предлагается производить в р. Лена, так как территория населенных пунктов имеет общий уклон местности в ее сторону. Перед выпусками необходимо предусмотреть устройство очистных сооружений. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение определяются при подготовке проекта планировки территории и уточняются на стадии разработки рабочей документации, после проведения соответствующих инженерно-технических изысканий.

## Развитие инженерного обеспечения

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории населенных пунктов по всем направлениям инженерного обеспечения. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения.

Объекты инженерной инфраструктуры, предлагаемые проектом к размещению, отображены на «Карте планируемого размещения объектов местного значения», «Карте функциональных зон».

Мероприятия по развитию инженерного обеспечения территории Алымовского муниципального образования предлагаются на расчетный срок реализации  генерального плана (конец 2032 года).

### Водоснабжение

В населенных пунктах предлагается строительство площадок водозаборных сооружений, а также сетей водоснабжения, охватывающих большую часть водопотребителей, с соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Существующие сети сохраняются. На площадках водозаборных сооружений предусмотрено строительство водозаборных узлов, в состав которых входят: водозаборные скважины в теплых павильонах с установленным водоподъемным оборудованием, водопроводные очистные станции (ВОС), совмещенные с насосными станциями второго подъема и резервуары чистой воды..

Размещение ВОС предусмотрено для подготовки воды в соответствии с требованиями:

ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества";

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Централизованная система водоснабжения в с. Банщиково, д. Подъельник, д. Салтыкова не предусматривается.

Для определения общего водопотребления приняты расчетные показатели согласно СП 31.13330.2012. Свод правил. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

Учитывая степень благоустройства районов жилой застройки в населенных пунктах Алымовского муниципального образования удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год) принято в размере 50-160 л/сут. Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности 1,2.

При расчёте общего водопотребления, удельное среднесуточное потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято в объёме 50 л/сут с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения и степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято - одна в сутки.

Основные показатели водопотребления Алымовского муниципального образования приведены ниже (Таблица 11).

Таблица 11 - Основные показатели водопотребления Алымовского  муниципального образования  на расчетный срок

| № п/п | Наименование водопотребителей | Численность населения, чел. | Норма водопот-ребления, л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| 1 | с. Алымовка | 310 | 160 | 70,06 | 84,07 |
| 2 | д. Никулина | 154 | 160 | 34,80 | 41,76 |
| 3 | с. Банщиково | 70 | 50* | 3,50 | 3,50 |
| 4 | д. Подъельник | - | - | - | - |
| 5 | д. Салтыкова | 81 | 50* | 4,05 | 4,05 |
| Итого: | 112,41 | 133,38 |

* привозное водоснабжение.

Вода после обработки и обеззараживания подается в водопроводную сеть.

Диаметры трубопроводов водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью.

c. Алымовка

Для обеспечения с. Алымовка централизованной системой водоснабжения надлежащего качества на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

строительство куста скважин для забора воды расчетной производительностью 95 м3/сут;

строительство ВОС расчетной производительностью 90 м3/сут;

строительство магистральных водопроводных сетей диаметром 110 мм, общей протяженностью 5,3 км.

д. Никулина

Для обеспечения д. Никулина централизованной системой водоснабжения надлежащего качества на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

строительство куста скважин для забора воды расчетной производительностью 50 м3/сут;

строительство ВОС расчетной производительностью 46 м3/сут;

строительство магистральных водопроводных сетей диаметром 110 мм, общей протяженностью 2,1 км.

с. Банщиково,  д. Подъельник, д. Салтыкова

Генеральным планом предусматриваются использование существующей системы водоснабжения, при условии должного мониторинга качества подземных вод на соответствие нормативам качества питьевой воды. В случае несоответствия качества подземных вод необходимо обеспечить жителей населенных пунктов водой питьевого качества посредством привозной воды в объеме, указанном выше (Таблица 11).

Технические характеристики объектов и сетей системы водоснабжения уточнить на стадии проектирования. При разработке проектной документации учесть сейсмичность района и предусмотреть мероприятия по пожаротушению.

В соответствии с проектными решениями определен  перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

куст скважин для забора воды  - 2 объекта;

ВОС – 2 объекта;

водопроводные сети – 7,4 км.

### Водоотведение (канализация)

В целях улучшения экологической обстановки на территории Алымовского муниципального образования генеральным планом предлагается организация децентрализованной системы водоотведения. Систему водоотведения предусмотрено организовать посредством установки герметичных выгребов полной заводской готовности, с последующим вывозом стоков на проектируемые канализационные очистные сооружения (КОС).

Размещение площадки КОС предусмотрено восточнее с. Алымовка с соблюдением санитарно-защитных зон, предусмотренных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов". Для проведения качественной очистки канализационных стоков рекомендовано применить современные технологии и предусмотреть весь комплекс оборудования для сокращения санитарно-защитной зоны. Сброс очищенных сточных вод предусмотрен в реку Лена.

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принято равным  расчетному удельному среднесуточному водопотреблению,  без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно СП 32.13330.2012. Свод правил. «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».

Основные показатели водоотведения Алымовского муниципального образования приведены ниже (Таблица 12).

Таблица 12 - Основные показатели водоотведения Алымовского муниципального образования на расчетный срок

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Норма водоот-ведения, л/сут | Объем сточных вод, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Алымовка | 310 | 160 | 65,47 |
| 2 | д. Никулина | 154 | 160 | 32,52 |
| 3 | с. Банщиково | 70 | 50 | 3,5 |
| 4 | д. Подъельник | - | - | - |
| 5 | д. Салтыкова | 81 | 50 | 4,05 |
| Итого: | 105,54 |

Расчетная производительность КОС -  110 м3/сут.

Для обеспечения системой водоотведения надлежащего качества на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

Алымовское муниципальное образование:

строительство КОС расчетной производительностью 110 м3/сут;

строительство сбросного напорного коллектора диаметром 160 мм, общей протяженностью 0,3 км.

с. Алымовка, д. Никулина, с. Банщиково, д. Подъельник, д. Салтыкова:

установка выгребов полной заводской готовности с последующим вывозом стоков на проектируемые канализационные очистные сооружения, расположенные восточнее с. Алымовка.

Технические характеристики объектов и сетей системы водоотведения уточнить на стадии рабочего проектирования. При разработке проектной документации учесть сейсмичность района.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

КОС – 1 объект;

канализационные сети - 0,3 км.

### Теплоснабжение

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Алымовского муниципального образования предусмотрены в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», СП 89.13330.2012 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76».

Климатические данные для расчета тепловых нагрузок приняты в соответствии с 
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*»:

расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 49 °С;

средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 12,8 °С;

продолжительность отопительного периода – 251 сутки.

с. Алымовка, д. Салтыкова, д. Никулина и с. Банщиково

На территории сел Алымовка и Банщиково, а также деревень Салтыкова и Никулина предусматривается использование децентрализованной системы теплоснабжения.

Теплоснабжение индивидуальной и малоэтажной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения - печное. Топливом являются дрова и уголь.

Основные показатели теплопотребления Алымовского муниципального образования приведены ниже (Таблица 13).

Таблица 13 -  Основные показатели теплопотребления Алымовского муниципального образования на расчетный срок

| № | Наименование | Теплопотребление, Гкал/ч | Теплопотребление, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| 1 | с. Алымовка | 1,11 | 0,22 | 0,23 | 1,56 | 5139 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | децентрализованное теплоснабжение | 1,11 | 0,22 | 0,23 | 1,56 | 5139 |
| 2 | д. Салтыкова | 0,27 | 0,04 | 0,06 | 0,37 | 1247 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | децентрализованное теплоснабжение | 0,27 | 0,04 | 0,06 | 0,37 | 1247 |
| 3 | д. Никулина | 0,46 | 0,05 | 0,11 | 0,62 | 2187 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | децентрализованное теплоснабжение | 0,46 | 0,05 | 0,11 | 0,62 | 2187 |
| 4 | с. Банщиково | 0,24 | 0,04 | 0,05 | 0,33 | 1099 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | децентрализованное теплоснабжение | 0,24 | 0,04 | 0,05 | 0,33 | 1099 |
| Итого: | 9672 |

Примечание: расчёт теплопотребления выполнен для жилищно-коммунального сектора.

Генеральным планом не предусматривается мероприятий для развития системы теплоснабжения Алымовского сельского поселения.

При разработке рабочей документации учесть сейсмичность района.

В целях сохранения природных ресурсов и обеспечения улучшения состояния окружающей природной среды на территории Алымовского муниципального образования рекомендуется рассмотреть альтернативные источники энергии. В качестве альтернативных и возобновляемых источников теплоснабжения для потребителей могут стать солнечные водонагреватели, тепловые насосы и т.д. Однако для использования таких источников необходимо провести изучение их потенциала на данной территории, а так же выполнить экономическое обоснование окупаемости их внедрения.

### Электроснабжение

Генеральным планом предусмотрены мероприятия принятые в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» седьмого издания и направленные на повышение надежности системы электроснабжения Алымовского муниципального образования.

Согласно Схеме и программе развития электроэнергетики Иркутской области на 2013-2017 годы по территории Алымовского муниципального образования планируется строительство двух транзитных воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 220 кВ Никольская - отп. НПС-8 (Надеждинская), общей протяженностью в границах Алымовского муниципального образования  2х22,6 км.

Проектные потребители электрической энергии относятся к  электроприемникам третьей и второй категории надежности.

Снабжение потребителей Алымовского муниципального образования электрической энергией, относящихся к III категории по надежности электроснабжения, планируется от одного источника питания.

Электроснабжение потребителей II категории надежности, предлагается осуществлять от разных трансформаторов двухтрансформаторной подстанции или от двух близлежащих однотрансформаторных подстанций, подключенных с разных секций шин понизительной подстанции ПС 35/10 кВ «Салтыково».  При наличии одного источника электропитания предлагается использовать в качестве резервного источника электроэнергии дизель-генераторы, расположенные на территории потребителей.

Генеральным планом на территории Алымовского муниципального образования предусматривается строительство и реконструкция объектов систем электроснабжения с целью обеспечения возможности гарантированного подключения к сетям электроснабжения проектных потребителей электрической энергии и повышения надежности электроснабжения существующих.

Марку и мощность проектных ТП 10/0,4 кВ, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии рабочего проектирования. Воздушные ЛЭП 10 кВ рекомендовано выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах. При разработке проектной документации учесть сейсмичность района.

Часть существующих сетей и объектов предусмотрено сохранить с последующей их заменой на расчетный срок по мере физического и морального износа.

Для определения расчетных электрических нагрузок выполнен расчет по укрупненным показателям в соответствии с СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». Расчет выполнен без учета нагрузки промышленных объектов.

Основные показатели электропотребления Алымовского муниципального образования на расчетный срок приведены ниже (Таблица 14).

Таблица 14 - Основные показатели электропотребления Алымовского муниципального образования

| Наименование потребителей | Количество проживающих (чел.) | Энергопотребление (кВт*ч/чел. в год) | Нагрузка на шинах 0,4 кВ, кВт | Потребность в эл. энергии (млн. кВт*ч/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Алымовка | 310 | 1350 | 238,76 | 0,19 |
| с. Банщиково | 70 |  | 74,82 | 0,05 |
| д. Никулина | 154 |  | 132,2 | 0,1 |
| д. Салтыкова | 81 |  | 82,33 | 0,05 |
| Итого по поселению: | 615 |  | 528,11 | 0,39 |

Суммарная электрическая нагрузка потребителей Алымовского муниципального образования с учетом потерь при транспортировке электроэнергии составит 0,58 МВт.

Для обеспечения централизованной системой электроснабжения надлежащего качества на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

Алымовское муниципальное образование

реконструкция  ТП 10/0,4 кВ, с заменой оборудования и увеличением мощности до 250 кВА - 1 объект;

с. Алымовка

строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА;

строительство воздушной ЛЭП 10 кВ протяженностью 0,6 км;

д. Никулина

реконструкция ТП №63 10/0,4 кВ, с заменой оборудования и увеличением мощности до 160 кВА - 1 объект;

с. Банщиково, д. Салтыкова

Мероприятия по развитию сетей электроснабжения  не предусмотрено.

Для электроснабжения жилых домов и общественных зданий, удаленных от централизованного источника электроснабжения рекомендуется рассмотреть применение альтернативных источников энергии (ветрогенераторы, солнечные батареи и т.п.). Использование альтернативных источников энергии обеспечит экономию энергоресурсов, а также поспособствует улучшению состояния окружающей природной среды.

В соответствии с проектными решениями, определен  перечень планируемых для размещения объектов:

Местного значения поселения:

ТП 10/0,4 кВ – 3 объекта;

воздушная ЛЭП 10 кВ – 0,6 км;

Регионального значения:

– воздушная ЛЭП 220 кВ протяженностью 45,2 км.

### Газоснабжение и трубопроводный транспорт

Генеральным планом газификация Алымовского муниципального образования не предусматривается.

### Связь и информатизация

Генеральным планом предусматривается увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса Алымовского муниципального образования являются:

улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая "Интернет";

развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций;

развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории сотовой связью различных операторов и применения новейших технологий;

развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания за счет увеличения количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

Увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи, проектом предусмотрено за счёт реконструкции и увеличения номерной ёмкости существующей автоматической телефонной станции (АТС) в с. Алымовка.

Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Емкость сети телефонной связи должна будет составлять к расчетному сроку порядка 400 абонентских номеров на 1000 жителей.

Для развития систем связи надлежащего качества на расчетный срок предусматриваются следующие мероприятия:

реконструкция и увеличение номерной емкости действующей АТС в с. Алымовка до 124 абонентских номеров.

Технические характеристики объектов и сетей связи уточнить на стадии рабочего проектирования. При разработке проектной документации учесть сейсмичность района.

Генеральным планом предлагается создание условий для дальнейшего развития и увеличения зоны покрытия сотовыми сетями мобильной связи стандарта GSM, в том числе на основе технологий 4G. Для организации мобильной связи предусмотрено сохранение существующего антенно-мачтового сооружения, так как оно в полной мере удовлетворяет потребности как существующих, так и новых операторов предоставления услуг связи согласно РД 45.162 – 2001 «Ведомственные нормы технологического проектирования. Комплексы сетей сотовой и спутниковой подвижной связи общего пользования».

В соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы», утвержденной постановлением  Правительства Российской Федерации от 03.12.2009 № 985, в редакции от 21.06.2012 N 617, территория всей Иркутской области относится к регионам 2-й очереди  создания сетей цифрового телевизионного вещания (2010 – 2015 годы). Развитие сети радиовещания будет реализовано различными тематическими радиовещательными станциями.

В соответствии с проектными решениями планируется к размещению объект местного значения  поселения - АТС.

## Градостроительные ограничения и особые условия использования территории поселения

### Зоны с особыми условиями использования территорий

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития, является установление зон с особыми условиями использования территорий.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования территорий определяет систему градостроительных ограничений, от которых во многом  зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования территорий представлены:

санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

водоохранными зонами;

зонами охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ;

охранными зонами электрических сетей.

Зоны с особыми условиями использования территорий Алымовского муниципального образования отображены на Карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Карте зон с особыми условиями использования. Карте объектов культурного наследия.

Таблица 15 - Зоны с особыми условиями использования территории Алымовского муниципального образования

| №№ п\п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитные зоны |
| с. Алымовка |
|  | МТФ | 100 |
| д. Салтыкова |
|  | Кладбище | 50 |
| д. Никулина |
|  | Маслозавод | 100 |
|  | Ферма | 100, 50 |
| Алымовское муниципальное образование |
|  | Скотомогильники (закрываемые) | 1000 |
|  | Полигон твердых бытовых отходов | 500 |
|  | Ферма | 300 |
|  | Канализационные очистные сооружения | 100 |
|  | Кладбище | 50 |
|  | Предприятие по заготовке и переработке мясного и молочного сырья | 50 |
|  | Автозаправочная станция | 50 |
|  | Производственная база | 50 |
|  | Сенохранилище | 50 |
|  | Станция технического обслуживания | 50 |
| Санитарные разрывы |
|  | Магистральный нефтепровод | 200 |
| Охранные зоны |
|  | Линии электропередачи 220 кВ | 25 |
|  | Магистральный нефтепровод | 25 |
|  | Линии электропередачи 35 кВ | 15 |
|  | Линии электропередачи 10 (6) кВ | 10 |
| Расстояние от бровки земляного полотна |
|  | Автомобильная дорога III категории | 100 |
| Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
|  | Скважины для забора воды | 50, 30 |
|  | Водопроводные очистные сооружения | 30 |
| Водоохранные зоны |
|  | Река Лена | 200 |
|  | Река Сухая | 100 |
|  | Река Исток | 50 |
| Прибрежные защитные полосы |
|  | Река Лена | 50 |
|  | Река Сухая | 50 |
|  | Река Исток | 50 |

Перечень нормативно-правовых актов в соответствии, с которыми регламентируются размеры, режимы использования зон с особыми условиями использования:

Водный кодекс Российской Федерации;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

«Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009  №160;

СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения";

СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

"Правила охраны магистральных трубопроводов", утвержденные Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9.

В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для котельных, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Для электроподстанции размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

## Комплексная оценка территории. Охрана природы и окружающей среды

### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна территории муниципального образования обеспечивается комплексом защитных мероприятий технологического, организационного и планировочного характера, предусмотренных генеральным планом:

внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории поселения;

внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве;

вынос производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы и требования;

организация и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

благоустройство и озеленение проектируемой территории в целях защиты застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения  воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа.

упорядочение улично-дорожной сети на территории населенных пунктов;

отвод основных транспортных потоков от жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети муниципального образования;

организация зеленых полос вдоль автомобильных дорог в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

### Мероприятия по охране водной среды

С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов генеральным планом муниципального образования рекомендуются следующие мероприятия:

организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

расчистка русла рек, проведение берегоукрепительных работ;

организация сети ливневой канализации с устройством очистных сооружений в местах выпуска поверхностных вод;

строительство канализационных очистных сооружений на территории поселения;

мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;

прекращение сбросов загрязнённых промышленных, сельскохозяйственных и поверхностных сточных вод на рельеф;

сокращение объёмов водопотребления на производственные нужды за счёт внедрения маловодных технологий, а также увеличение доли оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод.

Для промышленных предприятий, сбрасывающих очищенные сточные воды несоответствующего качества по какому-либо виду загрязнений, необходимо организовать местную очистку сточных вод с доведением остаточного содержания загрязнения до величины, обеспечивающей необходимое его содержание в очищенной воде.

Для предотвращения загрязнения водных объектов стоками с производственных, сельскохозяйственных и коммунально-складских территорий необходимо проведение следующих мероприятий:

строительство ливневой канализации на территории промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-складских зон;

строительство локальных очистных сооружений на предприятиях.

К основным организационным мероприятиям по охране поверхностных и подземных вод на территории относятся:

создание системы мониторинга водных объектов;

эколого-токсикологическое исследование состояния водных объектов;

организация мониторинга за состоянием водопроводящих сетей и своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода и канализации.

### Мероприятия по охране почвенного покрова

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова в границах проектируемой территории генеральным планом рекомендуются следующие мероприятия:

инженерная подготовка территории, планируемой к застройке, устройство сети ливневой канализации с очистными сооружениями;

сброс дождевых вод в сеть ливневой канализации;

устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

устройство отмосток вдоль стен зданий;

расчистка, благоустройство и озеленение прибрежных территорий водных объектов;

защита от береговой эрозии путем проведения берегоукрепительных работ, строительство набережных;

для уменьшения пыли – благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение;

биологическая очистка почв и воздуха за счет увеличения площади зеленых насаждений всех категорий;

устройство зеленых лесных полос вдоль магистральных транспортных коммуникаций;

организация и обеспечение планово-регулярной очистки территории поселения от жидких и твердых бытовых отходов;

мониторинг загрязнения почвенного покрова.

В зависимости от характера загрязнения почв, необходимо проведение комплекса мероприятий по восстановлению и рекультивации почв. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

ликвидации последствий загрязнения земель.

Для восстановления, нарушенного в результате хозяйственной деятельности и эрозионных процессов, почвенного покрова,  генеральным планом предусматриваются мероприятия по выявлению и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории; контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

### Мероприятия по санитарной очистке территории

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является организация санитарной очистки территории поселения, хранение отходов в специально отведенных местах с последующим размещением на полигоне ТБО.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории муниципального образования:

организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза отходов на площадку для временного складирования отходов;

сбор, транспортировка и обезвреживание всех видов отходов;

организация уборки территорий от мусора, смета, снега;

ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков;

организация сбора и удаление вторичного сырья;

организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов;

организация полигона твердых бытовых отходов на западе от границы д. Подъельник.

Нормы накопления отходов на территории муниципального образования принимаются в размере 300  кг/чел. в год  в соответствии с СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Объем образующихся отходов в Алымовском муниципальном образовании, с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения (615 человек), на конец расчетного срока составит около 3,7 тыс. тонн.

Размер земельного участка устанавливается из расчета 0,04 га на 1 тыс. тонн твердых бытовых отходов в соответствии с СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Сбор, временное хранение, обеззараживание, обезвреживание и транспортирование  отходов, образующихся в организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности, выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур, а также  размещение, оборудование и эксплуатация участка по обращению с медицинскими отходами, санитарно-противоэпидемический режим работы при обращении с медицинскими отходами должны осуществляться согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".

В случае невозможности установить оборудование по сжиганию отходов лечебно-профилактических учреждений, по согласованию с Роспотребнадзором данные отходы вывозятся для сжигания в специальной печи на территории полигона ТБО.

Расположение специальных установок, сжигательных печей на территории ЛПУ и полигона ТБО регламентируется соответствующими санитарными и строительными нормативами и согласовывается с Роспотребнадзором.

Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов на территории муниципального образования должна осуществляться в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995  № 13-7-2/469. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов являются обязательными для исполнения владельцами животных независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями (в дальнейшем организациями) всех форм собственности, занимающимися производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения.

### Мероприятия по благоустройству и озеленению

Создание и эксплуатация элементов благоустройства и озеленения обеспечивают требования охраны здоровья человека, исторической и природной среды, создают технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории муниципального образования.

Общие параметры и минимальное сочетание элементов благоустройства и озеленения для создания безопасной, удобной и привлекательной среды территории муниципального образования рекомендуется устанавливать в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований» и другими нормативными документами.

При строительстве общественно-деловой и жилой застройки решениями генерального плана предлагается произвести благоустройство территории:

устройство газонов, цветников, посадку зеленых оград;

оборудование территории малыми архитектурными формами – беседками, навесами, площадками для игр детей и отдыха взрослого населения, павильонами для ожидания автотранспорта;

устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек;

ремонт существующих покрытий внутридворовых проездов и дорожек;

освещение территории;

обустройство мест сбора мусора.

Объектами нормирования благоустройства на территориях производственного назначения являются общественные пространства в зонах производственной застройки и озелененные территории санитарно-защитных зон. Приемы благоустройства и озеленения в зависимости от отраслевой направленности производства рекомендуется применять в соответствии с приложением 6 к «Методическим рекомендациям по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований» и другими нормативными документами.

Главными направлениями озеленения территории сельского поселения являются: создание системы зеленых насаждений, сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.

Создание системы зеленых насаждений на селитебной территории является необходимым, так как она улучшает микроклимат, температурно-влажностный режим, очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой жилых и производственных территорий.

Для создания системы зеленых насаждений предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;

целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов.

На расчетный срок:

восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

проектирование зеленых полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной дороги;

посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей.

Система зеленых насаждений населенных пунктов включает:

озелененные территории общего пользования;

озелененные территории ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

озелененные территории специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, территорий вдоль дорог).

В целях создания непрерывной системы зеленых насаждений предлагается все малые зеленые устройства соединить газонами и цветниками, которые следует создавать на всех свободных от покрытий участках. Ассортимент деревьев и кустарников определяется с учетом условий их произрастания, функционального назначения зоны и с целью улучшения декоративной направленности.

В соответствии с СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* площадь озелененных территорий общего пользования для сельских поселений должна быть 12 кв. м/чел.

В соответствии с "Методическими рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований", утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 физическим лицам, в собственности или в пользовании которых находятся земельные участки, рекомендуется обеспечивать содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих участках, а также на прилегающих территориях.

Озеленение территорий перспективной застройки и новых транспортных магистралей, создание лесопарков из естественных насаждений деревьев и кустарников хвойных и лиственных пород осуществляется по планам благоустройства и озеленения, входящим в состав проектной документации на строительство объектов, а также по отдельным проектам ландшафтного строительства.

## Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий", чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные).

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Данный раздел разработан в соответствии с Паспортом безопасности Киренского района Иркутской области.

### Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы Номенклатура параметров поражающих воздействий» на рассматриваемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации, представленные ниже (Таблица 16).

Таблица 16 - Источники природных чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Источник ЧС природного характера | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника ЧС природного характера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные геологические процессы |
| 1.1 | Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар |
|  |  |  | Взрывная волна |
|  |  |  | Гравитационное смещение горных пород |
|  |  |  | Затопление поверхностными водами |
| 1.2 | Переработка берегов | Гидродинамический | Удар волны Размывание, разрушение грунтов Перенос (переотложение) частиц грунта Смещение (обрушение) пород в береговой части |
| 1.3 | Оползень. Обвал | Динамический | Смещение (движение) горных пород |
|  |  | Гравитационный | Сотрясение земной поверхности |
|  |  |  | Динамическое, механическое давление смещенных масс |
|  |  |  | Удар |
| 2 | Опасные гидрологические явления и процессы |
|  | Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды |
|  |  |  | Деформация речного русла |
| 2.1 | Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  |  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций |
| 2.2 | Наводнение | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
| 3 | Опасные метеорологические явления и процессы |
| 3.1 | Сильный ветер (шторм, шквал, ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  |  | Аэродинамическое давление Вибрация |
| 3.2 | Сильные осадки |
| 3.2.1 | Продолжительный дождь (ливень) |  | Поток (течение) воды |
|  |  |  | Затопление территории |
| 3.2.2 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  |  | Снежные заносы |
| 3.2.3 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  |  | Снежные заносы |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |
| 3.3 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 3.3.1. | Град | Динамический | Удар |
| 3.3.2. | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 3.3.3 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 3.3.4 | Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| 3.3.5 | Суховей | Аэродинамический | Иссушение почвы |
|  |  | Тепловой |  |
| 3.3.6 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| 4 | Природные пожары |
| 4.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя |
|  |  |  | Нагрев теплым потоком |
|  |  |  | Тепловой удар |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха |
|  |  |  | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |
|  |  |  | Опасные дымы |

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений.

На основании статистических данных, прогнозируется подтопление населенных пунктов поселения в период прохождения весеннего половодья на р. Лена, р. Киренга, а также, исходя из среднестатистических устойчивых высоких температур, в период с мая по июль прогнозируется 4-5 класс пожарной опасности.

Сейсмичность

Для сейсмически опасных районов России нормативный уровень сейсмической опасности (исходная или фоновая сейсмичность) того или иного района для целей проектирования и строительства принимается по официально действующим нормативным документам – СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах», актуализированная редакция  СНиП II-7-81*, и в соответствии с картами «А», «В»  и «С»  общего сейсмического районирования, утвержденными Российской Академией Наук (ОСР -97 РАН).

На проектируемой территории в соответствии с картами «А», «В»  и «С» сейсмичность составляет 6, 6, 7 баллов соответственно.

Однако, сейсмичность конкретной площадки строительства, следует уточнять в соответствии с данными микросейсморайонирования и результатами инженерных изысканий, проводимых специализированными организациями – ПНИИС с привлечением территориальных изыскательных организаций.

### Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта  (сооружения, комплекса, системы, агрегата и т.д.), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала,  нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

прямого действия или первичные;

побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

физического действия;

химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

воздушную ударную волну;

волну сжатия в грунте;

сейсмовзрывную волну;

волну прорыва гидротехнических сооружений;

обломки или осколки;

экстремальный нагрев среды;

тепловое излучение;

ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

На территории муниципального образования возможны следующие чрезвычайные ситуации техногенного характера:

аварии на взрыво- и пожароопасных объектах (ВПО);

аварии на электроэнергетических системах;

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

аварии на автомобильном транспорте;

На рассматриваемой территории потенциально опасные, а также химически опасные объекты, аварии на которых могли бы привезти к выбросу АХОВ, не расположены.

Взрывопожароопасные объекты

К числу взрывопожароопасных объектов на территории поселения относится нефтепровод, проектируемая автозаправочная станция, а так же все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества.

Аварии на взрывопожароопасных объектах сопровождаются выбросом в атмосферу, на грунт и в водоемы пожароопасных и токсических продуктов. Вторичными негативными факторами аварий являются пожар, взрыв.

Основной причиной аварийных ситуаций на трубопроводном транспорте может быть нарушение мер безопасности при эксплуатации и выполнении ремонтных и строительных работ.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом ВПО рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Аварии на электроэнергетических системах

Аварии на электросистемах могут привести к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность населенного пункта, создать пожароопасную ситуацию.

Опасными стихийными бедствиями для объектов энергетики являются сильный порывистый ветер, гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за "пляски" и обрыва проводов ЛЭП), продолжительные ливневые дожди.

При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных и понизительных подстанций.

Аварии  на коммунальных системах жизнеобеспечения

Объекты, на которых возможно возникновение аварий: котельная, тепловые, водопроводные и канализационные сети, водоочистные сооружения, канализационные очистные сооружения, понизительная подстанция.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60 %;

ветхости тепловых и водопроводных сетей  (износ от 60 до 90 %);

халатности персонала, обслуживающего теплоисточники и теплоносители;

недостаточное финансирование и низкое качество ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к сбою в системе водоснабжения и теплоснабжения, что значительно ухудшает условия жизнедеятельности особенно в зимний период.

Аварии на автомобильном транспорте

Основными причинами возникновения аварий на автомобильных дорогах являются: нарушение правил дорожного движения, превышение скорости, неисправность транспортных средств, неудовлетворительное техническое состояние автомобильных дорог.

К серьезным дорожно-транспортным происшествиям приводят невыполнение правил перевозки опасных грузов и несоблюдение при этом необходимых требований безопасности.

Аварии на автомобильном транспорте сопровождаются повреждением автотранспортных средств и, как следствие, прекращением движения на участках. Данные аварии часто сопровождаются разливом на грунт и в водоемы опасных веществ (химических, пожароопасных).

Мероприятия по спасению пострадавших в таких чрезвычайных ситуациях определяются характером поражения людей, размером повреждения технических средств, наличием вторичных поражающих факторов.

### Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Предпосылками к возникновению биолого-социальных ЧС на территории Алымовского муниципального образования могут являться эпизоотии, паразитарные и зоонозные заболевания животных, эпифитотии и вспышки массового размножения наиболее опасных болезней.

На территории Алымовского муниципального образования возможны единичные (малочисленные) заболевания людей гриппом, ОРВИ и в большей степени клещевым энцефалитом. Для сельскохозяйственных животных характерны заболевания сибирской язвой.

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающего надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

профилактика инфекционных болезней путем расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержки групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарными правилами                 ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

### Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории, чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

пламя и искры;

тепловой поток;

повышенная температура окружающей среды;

повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

пониженная концентрация кислорода;

снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

воздействие огнетушащих веществ.

Основная часть территории Алымовского муниципального образования занята таежными лесами. Пожароопасный период начинается в начале мая и заканчивается в августе месяце. В отдельные, наиболее засушливые годы, лесные пожары возникают в сентябре месяце. Высокая горимость лесов создает предпосылки для возникновения угрозы населенным пунктам, как непосредственно пожаром, так и высокой задымленностью.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применение первичных средств пожаротушения;

организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

В соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);

мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;

организацию противопожарной пропаганды и др.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проводится в соответствии с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», а так же с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Для обеспечения пожарной безопасности в Алымовском муниципальном образовании проектными решениями в с. Алымовка предлагается к размещению пожарное депо мощностью 2 автомобиля.

## Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

### Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций на функционирование проектируемой территории.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера», чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

локального характера;

муниципального характера;

межмуниципального характера;

регионального характера;

межрегионального характера;

федерального характера.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, массовые заболевания населения, перебои в  обеспечении электроэнергией, водой и теплом.

На рассматриваемой территории нет потенциально опасных и вредных объектов.

Алымовское муниципальное образование не является категорированным по гражданской обороне в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.1998 № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне».

Согласно требованиям СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» зона возможных разрушений для сельского поселения не определена.

### Основные показатели по существующим инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки градостроительной документации.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» создана комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Киренского муниципального района.

Оповещение населения об опасностях связанных с возникновением ЧС осуществляется в соответствии с совместным Приказом МЧС России, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации, Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» от 25.07.2006 № 422/90/376, а так же в соответствии с Постановлением Администрации Киренского района от 27 августа 2010 г. № 385.

### Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории, защите населения и территорий в военное время и в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998  № 28-ФЗ «О гражданской обороне» на территории Российской Федерации предусматривается система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В целях защиты людей, находящихся на проектируемой территории, от опасностей, возникающих при ведении военных действий, или вследствие этих действий, проектом планировки предусматривается устройство противорадиационных укрытий в подвальных, цокольных и первых этажах жилых и общественных зданий и сооружений. Укрытия необходимо оборудовать всеми необходимыми средствами (вентиляция, фильтры, резервное электроснабжение, пост радио-дозиметрического контроля и т.д.) в соответствии с СНиП II-11-77*.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 N 1309 "О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны" санитарно - обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта и иные объекты гражданской обороны создаются для обеспечения медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, специальной обработки одежды и транспортных средств.

Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды предусматриваются на объектах социально-бытового обслуживания, в зданиях станций технического обслуживания и пожарного депо с устройством дополнительных входов-выходов для предотвращения контакта «грязных» и «чистых» потоков людей. Пункты очистки транспорта возможно организовать на территории автомобильных моек и пожарного депо с соблюдение условий по сбору загрязненных стоков и их последующей утилизации.

### Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарного разрыва от проектной автозаправочной станции (АЗС);

контроль за состоянием емкостей на АЗС, замена поврежденного коррозией оборудования;

применение изоляционных покрытий на территории АЗС, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

Надежность водоснабжения населенного пункта обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

защита  водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др.
жизнеобеспечивающих объектов;

наличие резервного электроснабжения;

замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

обучение и повышение квалификации работников предприятий;

создание аварийного запаса материалов.

С целью предотвращения ЧС на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

планово-предупредительные ремонты оборудования и сетей;

замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

установка дополнительной запорной арматуры.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

### Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории Алымовского муниципального образования возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера, как лесные пожары, опасные метеорологические явления.

С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений,  воздействия молний, снежных заносов.

Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют дорожные организации (предприятия), занимающиеся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования.

В соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным Распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводят следующие мероприятия:

профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Искусственные сооружения (мосты) на автомобильных дорогах являются одними из наиболее гололедоопасных участков. Поэтому работы по профилактической обработке, ликвидации зимней скользкости и снегоудалению на них должны проводиться в первую очередь.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молний применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций», утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №280, которая распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленных коммуникаций независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования нового объекта, чтобы иметь возможность максимально использовать проводящие элементы последнего. Это облегчит разработку и исполнение устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический вид, повысить эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты.

Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.

Территория Алымовского муниципального образования подвержена подтоплению поверхностными водами, которое происходит в период прохождения весеннего половодья.

В целях защиты проектируемой территории от подтопления в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» необходимо осуществлять:

искусственное повышение рельефа территории;

обвалование территорий со стороны водных объектов;

обследование, отсыпку дамб и береговых укреплении, ликвидацию ледовых переправ.

### Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Потенциальную угрозу для проектируемой территории представляют природные пожары, которые могут возникнуть на территории поселения и повлиять на планируемую застройку.

В основе работы по предупреждению природных пожаров лежит регулярный анализ их причин, и определение на его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

В соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 N 417 меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);

мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;

организацию противопожарной пропаганды.

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применение первичных средств пожаротушения;

организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

На расчетный срок проектом предлагается строительство пожарного депо мощностью 2 автомобиля на территории с. Алымовка в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

# Основные технико-экономические показатели генерального плана

## Алымовское муниципальное образование

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние (2012 год) | Расчетный срок (2032 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории Алымовского муниципального образования | га | 85818 | 85818 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.2 | Территория вне границ населенных пунктов | га | 85561,2 | 85561,2 |
|  |  | % | 99,7 | 99,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Жилые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Индивидуальной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | общественно-делового назначения | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0 | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Административно-делового назначения | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0 | - |
| 1.2.1 | Производственная и коммунально-складская зона | га | 16,3 | 17,7 |
|  |  | % | 0,02 | 0,02 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Производственная | га | 16,3 | 16,3 |
|  |  | % | 0,02 | 0,02 |
|  | Коммунально-складская | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Производственная и коммунально-складская | га | - | 1,4 |
|  |  | % | - | 0 |
| 1.2.2 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,3 | 1,6 |
|  |  | % | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Зона транспортной инфраструктуры | га | - | 0,3 |
|  |  | % | - | 0 |
| 1.2.4 | Сельскохозяйственного использования | га | 2433,8 | 2387,7 |
|  |  | % | 2,84 | 2,79 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Сельскохозяйственных угодий | га | 2428 | 2084,8 |
|  |  | % | 2,83 | 2,43 |
|  | Объектов сельскохозяйственного назначения | га | 4,5 | 13,3 |
|  |  | % | 0,01 | 0,02 |
|  | Садоводства, дачного хозяйства | га | 1,3 | 289,6 |
|  |  | % | 0 | 0,34 |
| 1.2.5 | Зоны специального назначения | га | 3,3 | 2,7 |
|  |  | % | 0 | 0 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Размещения кладбищ | га | 1,7 | 1,7 |
|  |  | % | 0 | 0 |
|  | Размещения полигонов для твердых бытовых отходов | га | 1,6 | 1 |
|  |  | % | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Зона акваторий | га | 1855,9 | 1854,5 |
|  |  | % | 2,16 | 2,16 |
| 1.2.7 | Зона природного ландшафта | га | 80864,8 | 80998,4 |
|  |  | % | 94,23 | 94,39 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га | 76980,4 | 76701,8 |
|  |  | % | 89,7 | 89,38 |
|  | Природного ландшафта | га | 3884,4 | 4296,6 |
|  |  | % | 4,53 | 5,01 |
| 1.2.10 | Коммуникационных коридоров | га | 297,9 | 408 |
|  |  | % | 0,35 | 0,48 |
|  | Улично-дорожная сеть | га | 89,1 | - |
|  |  | % | 0,1 | - |
| 1.3 | Общая площадь территории населенных пунктов: | га | 256,8 | 256,8 |
|  |  | % | 0,3 | 0,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Деревня Никулина | га | 47,4 | 47,4 |
|  | Деревня Подъельник | га | 41,4 | 41,4 |
|  | Деревня Салтыкова | га | 57 | 57 |
|  | Село Алымовка | га | 76,7 | 76,7 |
|  | Село Банщиково | га | 34,3 | 34,3 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | численность населения муниципального образования Алымовского муниципального образования | чел. | 615 | 615 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | с. Алымовка | чел. | 310 | 310 |
|  | с. Банщиково | чел. | 70 | 70 |
|  | д. Никулина | чел. | 154 | 154 |
|  | д. Салтыкова | чел. | 81 | 81 |
|  | д. Подъельник | чел. | - | - |
| 2.2 | Плотность | чел./га | 0,01 | 0,01 |
| 3 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | (вне границ населенных пунктов) |  |  |
| 3.1 | Протяженность автомобильных дорог - всего | км | 85,9 | 86,2 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | федерального значения | км | - | 24,5 |
|  | местного значения | км | 85,9 | 61,7 |
| 3.2 | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -автозаправочные станции | колонок | - | 2 |
|  | -станции технического обслуживания | постов | - | 2 |
| 4 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 4.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 4.1.1 | Водопотребление - всего | м3/сут | - | 133,38 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | 124,47 |
|  | на производственные нужды | м3/сут | - | 8,91 |
| 4.1.2 | Вторичное использование воды |  | - | - |
| 4.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | - | 145,00 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | - | 145,00 |
| 4.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л\сут. на чел. | - | 50-160 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л\сут. на чел. | - | 50-160 |
| 4.1.5 | Протяженность сетей | км | - | 7,4 |
| 4.2 | Канализация |  |  |  |
| 4.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сут | - | 105,54 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 96,63 |
|  | Производственные сточные воды | м3/сут | - | 8,91 |
| 4.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 110,00 |
| 4.2.3 | Протяженность сетей | км | - | 0,3 |
| 4.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 4.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/ год | 0,32 | 0,39 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн. кВт·ч/ год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч/ год | 0,32 | 0,39 |
| 4.3.2 | Потребление электроэнергии на чел. в год | кВт·ч | 1150 | 1350 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 1150 | 1350 |
| 4.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 2,5+1,8 | 2,5+1,8 |
| 4.3.4 | Протяженность сетей | км | 107,9 | 153,6 |
| 4.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 4.4.1 | Потребление тепла | млн.Гкал/год | - | 0,0097 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | млн.Гкал/год | - | 0,0097 |
| 4.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ | Гкал/час | - | - |
|  | котельные | Гкал/час | - | - |
| 4.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 2,88 |
| 4.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 4.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 4.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | - | - |
| 4.5.2 | Потребление газа - всего | млн. м3/ год | - | - |
| 4.6 | Связь |  |  |  |
| 4.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 4.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | - | 205 |
| 4.7 | Санитарная очистка территории | (суммарно по всем населенным пунктам) |  |  |
| 4.7.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | - | 0,18 |
| 4.7.2 | Общая площадь свалок | единиц/га | 5/1,2 | - |
| 4.7.3 | Скотомогильники | единиц | 2 | - |
| 4.7.4 | Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов | единиц | - | - |
| 4.7.5 | Полигон твердых бытовых отходов | единиц/га | - | 1/1 |
| 5 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 5.1 | Общее количество кладбищ | единиц/га | 4/1,9 | 4/1,9 |
| 6 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |
| 6.1 | Жилищная сфера | млн.руб. | - | - |
| 6.2 | Социальная сфера | млн.руб. | - | - |
| 6.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. | - |  |
| 6.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. | - | 28,9 |

## деревня Никулина

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние (2012 год) | Расчетный срок (2032 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь территории д. Никулина | га | 47,4 | 47,4 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | жилые зоны | га | 8,1 | 11,9 |
|  |  | % |  | 25,12 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Малоэтажной жилой застройки | га | 3,3 | 3,4 |
|  |  | % | 6,87 | 7,12 |
| 1.1.2 | Индивидуальной жилой застройки | га | 4,8 | 8,5 |
|  |  | % | 10,17 | 18 |
| 1.2 | общественно-делового назначения | га | 0,8 | 0,7 |
|  |  | % | 1,83 | 1,48 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Административно-делового назначения | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,11 | - |
| 1.2.2 | Социального и коммунально-бытового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.3 | Торгового назначения и общественного питания | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,22 | - |
| 1.2.4 | Учебно-образовательного назначения | га | 0,4 | - |
|  |  | % | 0,94 | - |
| 1.2.5 | Культурно-досугового назначения | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,26 | - |
| 1.2.6 | Спортивного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.7 | Здравоохранения | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,3 | - |
| 1.2.8 | Социального обеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.9 | Культового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.10 | Многофункционального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3 | Производственная и коммунально-складская зона | га | 1,4 | 3,2 |
|  |  | % | 3,02 | 6,7 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.3.1 | Производственная | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,29 | - |
| 1.3.2 | Коммунально-складская | га | 1,3 | - |
|  |  | % | 2,73 | - |
| 1.3.3 | Производственная и коммунально-складская | га | - | 3,2 |
|  |  | % | - | 6,7 |
| 1.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | - | 0,2 |
|  |  | % | - | 0,48 |
| 1.5 | Рекреационная | га | - | 1,2 |
|  |  | % | - | 2,44 |
| 1.6 | Зона транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7 | Сельскохозяйственного использования | га | 12,6 | 8,4 |
|  |  | % | 26,56 | 17,73 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.7.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 11 | 3,5 |
|  |  | % | 23,13 | 7,31 |
| 1.7.2 | Объектов сельскохозяйственного назначения | га | 1,6 | 4,9 |
|  |  | % | 3,43 | 10,42 |
| 1.8 | Зона природного ландшафта | га | 21,4 | 12,5 |
|  |  | % | 45,34 | 26,42 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.8.1 | Защитного озеленения | га | - | 2,1 |
|  |  | % | - | 4,5 |
| 1.8.2 | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га | 0,1 | 0,1 |
|  |  | % | 0,3 | 0,3 |
| 1.8.3 | Природного ландшафта | га | 21,3 | 10,3 |
|  |  | % | 45,04 | 21,62 |
| 1.9 | Улично-дорожной сети | га | 2,9 | 9,3 |
|  |  | % | 6,12 | 19,63 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | численность населения д. Никулина | чел. | 154 | 154 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | 3 | 3 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 3.1.1 | малоэтажная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к общему объему жилищного фонда | - | - |
| 3.1.2 | индивидуальная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к общему объему жилищного фонда | - | - |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | кв.м общей площади квартир | - | - |
| 3.3 | Новое жилищное строительство - всего | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  | в том числе из общего объема жилищного строительства по типу застройки: |  | - | - |
| 3.3.1 | малоэтажная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к объему нового жилищного строительства | - | - |
| 3.3.2 | индивидуальная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к объему нового жилищного строительства | - | - |
| 3.4 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
| 3.4.1 | водопроводом | % общего жилищного фонда | - | 100 |
| 3.4.2 | канализацией | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.3 | электроплитами | % общего жилищного фонда | 50 | 100 |
| 3.4.4 | газовыми плитами | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.5 | теплом | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.6 | горячей водой | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.5 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м\чел | - | - |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Общеобразовательные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | учащихся | 12 | 12 |
|  |  | учащихся/1000 чел. | 78 | 78 |
| 4.2 | Спортивные залы | объект | - | 1 |
|  |  | кв. м пл. пола | - | 162 |
|  |  | кв. м пл. пола/1000 чел. | - | 1052 |
| 4.3 | Плоскостные сооружения (крытые и открытые) | объект | - | 1 |
|  |  | га | - | 0,1 |
|  |  | га/ 1000 чел. | - | 0,6 |
| 4.4 | Клубы | объект | 1 | 1 |
| 4.5 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
| 4.6 | ФАП | объект | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц и дорог - всего | км | 2,5 | 5,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | поселковые дороги | км | - | 1,1 |
|  | улицы в жилой застройке основные | км | - | 0,7 |
|  | улицы в жилой застройке второстепенные | км | - | 2,2 |
|  | проезды | км | - | 1,1 |
| 5.2 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | 0 |
| 5.3 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | 5 |
| 5.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 229 | 350 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/сут | - | 41,77 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | 38,81 |
|  | на производственные нужды | м3/сут | - | 2,96 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды |  |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | - | 50 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | - | 50 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л\сут. на чел. | - | 160 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л\сут. на чел. | - | 160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | 2,1 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сут | - | 32,53 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 29,57 |
|  | Производственные сточные воды | м3/сут | - | 2,96 |
| 6.2.1 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | - |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/ год | 0,08 | 0,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн. кВт·ч/ год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч/ год | 0,08 | 0,1 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на чел. в год | кВт·ч | 1150 | 1350 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 1150 | 1350 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 2,5+1,8 | 2,5+1,8 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 1,4 | 1,4 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/год | - | 2187 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 2187 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ | Гкал/час | - | - |
|  | котельные | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 0,62 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | - | - |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | м3/ год | - | - |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | - | - |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | - | 0,05 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ | единиц/га | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | - | - |
| 8.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | тыс.т/год | - | - |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 9 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |
| 9.1 | Жилищная сфера | млн.руб. | - | - |
| 9.2 | Социальная сфера | млн.руб. | - | 5,7 |
| 9.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. | - | 30 |
| 9.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. | - | 6,8 |

## деревня Подъельник

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние (2012 год) | Расчетный срок (2032 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь территории д. Подъельник | га | 41,4 | 41,4 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | жилые зоны | га | 0,8 | 0,8 |
|  |  | % | 1,88 | 1,88 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Индивидуальной жилой застройки | га | 0,8 | 0,8 |
|  |  | % | 1,88 | 1,88 |
| 1.1 | Сельскохозяйственного использования | га | 37,8 | 36,7 |
|  |  | % | 91,2 | 88,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1..1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 37,8 | 36,7 |
|  |  | % | 91,2 | 88,8 |
| 1.2 | Зона природного ландшафта | га | 2 | 2 |
|  |  | % | 4,79 | 4,76 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га | 2 | 2 |
|  |  | % | 4,79 | 4,76 |
| 1.3 | Улично-дорожной сети | га | 0,9 | 1,9 |
|  |  | % | 2,17 | 4,56 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | численность населения д. Подъельник | чел. | - | - |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | - | - |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 3.1.1 | малоэтажная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к общему объему жилищного фонда | - | - |
| 3.1.2 | индивидуальная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к общему объему жилищного фонда | - | - |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | кв.м общей площади квартир | - | - |
| 3.3 | Новое жилищное строительство - всего | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  | в том числе из общего объема жилищного строительства по типу застройки: |  |  |  |
| 3.3.1 | малоэтажная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к объему нового жилищного строительства | - | - |
| 3.3.2 | индивидуальная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к объему нового жилищного строительства | - | - |
| 3.4 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
| 3.4.1 | водопроводом | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.2 | канализацией | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.3 | электроплитами | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.4 | газовыми плитами | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.5 | теплом | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.6 | горячей водой | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.5 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м\чел | - | - |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  | - | - |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц и дорог - всего | км | - | - |
| 5.2 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| 5.3 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | - |
| 5.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | - | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/сут | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | - |
|  | на производственные нужды | м3/сут | - | - |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды |  | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | - | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л\сут. на чел. | - | - |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л\сут. на чел. | - | - |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сут | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | - |
|  | Производственные сточные воды | м3/сут | - | - |
| 6.2.1 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | - |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/ год | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн. кВт·ч/ год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч/ год | - | - |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на чел. в год | кВт·ч | - | - |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | - | - |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/год | - | - |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ | Гкал/час | - | - |
|  | котельные | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | - | - |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | м3/ год | - | - |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | - | - |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ | единиц/га | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | - | - |
| 8.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | тыс.т/год | - | - |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 9 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |
| 9.1 | Жилищная сфера | млн.руб. | - | - |
| 9.2 | Социальная сфера | млн.руб. | - | - |
| 9.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. | - | - |
| 9.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. | - | - |

## деревня Салтыкова

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние (2012 год) | Расчетный срок (2032 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь территории д. Салтыкова | га | 57 | 57 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | жилые зоны | га | 13 | 14,1 |
|  |  | % | 22,86 | 24,78 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Индивидуальной жилой застройки | га | 13 | 14 |
|  |  | % | 22,86 | 24,78 |
| 1.2 | общественно-делового назначения | га | 0,4 | 0,5 |
|  |  | % | 0,54 | 0,88 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Административно-делового назначения | га | - |  |
|  |  | % | - |  |
| 1.2.2 | Социального и коммунально-бытового назначения | га | - |  |
|  |  | % | - |  |
| 1.2.3 | Торгового назначения и общественного питания | га | - |  |
|  |  | % | - |  |
| 1.2.4 | Учебно-образовательного назначения | га | 0,2 |  |
|  |  | % | 0,29 |  |
| 1.2.5 | Культурно-досугового назначения | га | 0,1 |  |
|  |  | % | 0,11 |  |
| 1.2.6 | Спортивного назначения | га | - |  |
|  |  | % | - |  |
| 1.2.7 | Здравоохранения | га | 0,1 |  |
|  |  | % | 0,13 |  |
| 1.2.8 | Социального обеспечения | га | - |  |
|  |  | % | - |  |
| 1.2.9 | Культового назначения | га | - |  |
|  |  | % | - |  |
| 1.3 | Производственная и коммунально-складская зона | га | 13,1 | 7,3 |
|  |  | % | 22,9 | 12,81 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.3.1 | Производственная | га | - |  |
|  |  | % | - |  |
| 1.3.2 | Коммунально-складская | га | 13,1 |  |
|  |  | % | 22,9 |  |
| 1.3.3 | Производственная и коммунально-складская | га | - | 7,3 |
|  |  | % | - | 12,81 |
| 1.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6 | Сельскохозяйственного использования | га | 6,2 | - |
|  |  | % | 10,89 | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.6.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 0 | - |
|  |  | % | 0,01 | - |
|  | Садоводства, дачного хозяйства | га | 6,2 |  |
|  |  | % | 10,88 |  |
| 1.7 | Зоны специального назначения | га | 0,4 | 0,1 |
|  |  | % | 0,68 | 0,24 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.7.1 | Размещения кладбищ | га | 0,1 | 0,1 |
|  |  | % | 0,24 | 0,24 |
| 1.7.2 | Размещения полигонов для твердых бытовых отходов | га | 0,3 | - |
|  |  | % | 0,44 | - |
| 1.8 | Зона акваторий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9 | Зона природного ландшафта | га | 20,9 | 27,7 |
|  |  | % | 36,67 | 48,47 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.9.1 | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га | 0,9 | 0,9 |
|  |  | % | 1,57 | 1,52 |
| 1.9.2 | Природного ландшафта | га | 20 | 26,8 |
|  |  | % | 35,1 | 46,95 |
| 1.10 | Улично-дорожной сети | га | 3,1 | 7,3 |
|  |  | % | 5,44 | 12,82 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | численность населения д. Салтыкова | чел. | 81 | 81 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | 1 | 1 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 3.1.1 | малоэтажная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к общему объему жилищного фонда | - | - |
| 3.1.2 | индивидуальная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к общему объему жилищного фонда | - | - |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | кв.м общей площади квартир | - | - |
| 3.3 | Новое жилищное строительство - всего | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  | в том числе из общего объема жилищного строительства по типу застройки: |  |  |  |
| 3.3.1 | малоэтажная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к объему нового жилищного строительства | - | - |
| 3.3.2 | индивидуальная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к объему нового жилищного строительства | - | - |
| 3.4 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
| 3.4.1 | водопроводом | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.2 | канализацией | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.3 | электроплитами | % общего жилищного фонда | 50 | 100 |
| 3.4.4 | газовыми плитами | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.5 | теплом | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.6 | горячей водой | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.5 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м\чел | - | - |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Общеобразовательные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | учащихся | 20 | 20 |
|  |  | учащихся/1000 чел. | 247 | 247 |
| 4.2 | Спортивные залы | объект | - | 1 |
|  |  | кв. м площади пола | - | 162 |
|  |  | кв. м площади пола/ 1000 чел. | - | 2000 |
| 4.3 | ФАП | объект | 1 | 1 |
| 4.4 | Клубы | объект | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц и дорог - всего | км | 2,6 | 4,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | поселковые дороги | км | - | 1,1 |
|  | улицы в жилой застройке основные | км | - | 0,6 |
|  | улицы в жилой застройке второстепенные | км | - | 2,3 |
|  | проезды | км | - | 0,4 |
| 5.2 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | 0 |
| 5.3 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | 5 |
| 5.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 229 | 350 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/сут | - | 4,05 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | 4,05 |
|  | на производственные нужды | м3/сут | - | - |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды |  | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | - | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л\сут. на чел. | - | 50 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л\сут. на чел. | - | 50 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сут | - | 4,05 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 4,05 |
|  | Производственные сточные воды | м3/сут | - | - |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/ год | 0,04 | 0,05 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн. кВт·ч/ год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч/ год | 0,04 | 0,05 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на чел. в год | кВт·ч | 1150 | 1350 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 1150 | 1350 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 2,5+1,8 | 2,5+1,8 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 0,4 | 0,4 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/год | - | 1247 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 1247 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ | Гкал/час | - | - |
|  | котельные | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 0,37 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | - | - |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | м3/ год | - | - |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | - | - |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | - | 0,02 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ | единиц/га | 1/0,14 | 1/0,14 |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | - | - |
| 8.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | тыс.т/год | - | - |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 9 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |
| 9.1 | Жилищная сфера | млн.руб. | - | - |
| 9.2 | Социальная сфера | млн.руб. | - | 7,5 |
| 9.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. | - | 40 |
| 9.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. | - | 0 |

## село Алымовка

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние (2012 год) | Расчетный срок (2032 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь территории с. Алымовка | га | 76,7 | 76,7 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | жилые зоны | га | 27,3 | 42,6 |
|  |  | % | 35,66 | 55,51 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Индивидуальной жилой застройки | га | 27,3 | 42,6 |
|  |  | % | 35,66 | 55,51 |
| 1.2 | общественно-делового назначения | га | 4,1 | 3,5 |
|  |  | % | 5,34 | 4,51 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Административно-делового назначения | га | 0,9 | - |
|  |  | % | 1,2 | - |
| 1.2.2 | Социального и коммунально-бытового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.3 | Торгового назначения и общественного питания | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,12 | - |
| 1.2.4 | Учебно-образовательного назначения | га | 2,6 | - |
|  |  | % | 3,33 | - |
| 1.2.5 | Культурно-досугового назначения | га | 0,5 | - |
|  |  | % | 0,69 | - |
| 1.2.6 | Спортивного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.7 | Здравоохранения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.8 | Социального обеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.9 | Культового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3 | Производственная и коммунально-складская зона | га | 5,4 | 5,1 |
|  |  | % | 7,09 | 6,68 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.3.1 | Производственная | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3.2 | Коммунально-складская | га | 5,4 | - |
|  |  | % | 7,09 | - |
| 1.3.3 | Производственная и коммунально-складская | га | - | 5,1 |
|  |  | % | - | 6,68 |
| 1.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6 | Сельскохозяйственного использования | га | 26,3 | 6,1 |
|  |  | % | 34,26 | 8,02 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.7.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 18,9 | 0,2 |
|  |  | % | 24,62 | 0,28 |
| 1.7.2 | Садоводчества, дачного хозяйства | га | 3,9 | 3,2 |
|  |  | % | 5,11 | 4,21 |
|  | Объектов сельскохозяйственного назначения | га | 3,5 | 2,7 |
|  |  | % | 4,53 | 3,53 |
| 1.8 | Зоны специального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.8.1 | Размещения кладбищ | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9 | Зона акваторий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.10 | Зона природного ландшафта | га | 9,5 | 6,4 |
|  |  | % | 12,41 | 8,33 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.10.1 | Защитного озеленения | га | - | 5,3 |
|  |  | % | - | 6,85 |
| 1.10.2 | Территорий, покрытых лесом и кустарником | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.10.6 | Природного ландшафта | га | 9,5 | 1,1 |
|  |  | % | 12,41 | 1,48 |
| 1.13 | Улично-дорожной сети | га | 4 | 13 |
|  |  | % | 5,22 | 16,95 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | численность населения с. Алымовка | чел. | 310 | 310 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | 6 | 5 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 3.1.1 | малоэтажная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к общему объему жилищного фонда | - | - |
| 3.1.2 | индивидуальная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к общему объему жилищного фонда | - | - |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | кв.м общей площади квартир | - | - |
| 3.3 | Новое жилищное строительство - всего | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  | в том числе из общего объема жилищного строительства по типу застройки: |  |  |  |
| 3.3.1 | малоэтажная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к объему нового жилищного строительства | - | - |
| 3.3.2 | индивидуальная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к объему нового жилищного строительства | - | - |
| 3.4 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
| 3.4.1 | водопроводом | % общего жилищного фонда | - | 100 |
| 3.4.2 | канализацией | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.3 | электроплитами | % общего жилищного фонда | 50 | 100 |
| 3.4.4 | газовыми плитами | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.5 | теплом | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.6 | горячей водой | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.5 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м\чел | - | - |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 25 | 25 |
|  |  | мест/1000 чел. | 81 | 81 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | учащихся | 210 | 210 |
|  |  | учащихся/1000 чел. | 677 | 677 |
| 4.3 | ФАП | объект | 1 | 1 |
| 4.5 | Спортивные залы | объект | - | 1 |
|  |  | кв.м площади пола | - | 162 |
|  |  | кв.м площади пола/ 1000 чел. | - | 523 |
| 4.6 | Плоскостные сооружения (крытые и открытые) | объект | - | 1 |
|  |  | га | - | 0,1 |
|  |  | га/ 1000 чел. | - | 0,3 |
| 4.7 | Детская площадка | объект | 1 | 1 |
| 4.8 | Клубы | объект | 1 | 1 |
| 4.9 | Библиотеки | объект | 1 | 1 |
| 4.10 | Администрация поселения | объект | 1 | 1 |
| 4.11 | Пожарные депо | объект/ | - | 1 |
|  |  | автомобиль | - | 2 |
|  |  | автомобиль/1000 чел. | - | 6 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц и дорог - всего | км | 4,9 | 8,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | поселковые дороги | км | - | 0,5 |
|  | улицы в жилой застройке основные | км | - | 2,0 |
|  | улицы в жилой застройке второстепенные | км | - | 5,3 |
|  | проезды | км | - | 0,2 |
| 5.2 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | 0 |
| 5.3 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | 5 |
| 5.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 229 | 350 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/сут | - | 84,07 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | 78,12 |
|  | на производственные нужды | м3/сут | - | 5,95 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды |  |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | - | 95 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | - | 95 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л\сут. на чел. | - | 160 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л\сут. на чел. | - | 160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | 5,3 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сут | - | 65,47 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 59,52 |
|  | Производственные сточные воды | м3/сут | - | 5,95 |
| 6.2.1 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | - |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/ год | 0,16 | 0,19 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн. кВт·ч/ год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч/ год | 0,16 | 0,19 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на чел. в год | кВт·ч | 1150 | 1350 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 1150 | 1350 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 2,5+1,8 | 2,5+1,8 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 0,9 | 1,5 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/год | - | 5139 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 5139 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ | Гкал/час | - | - |
|  | котельные | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 1,56 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | - | - |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | м3/ год | - | - |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | - | 400 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | - | 0,09 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ | единиц/га | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | - | - |
| 8.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | тыс.т/год | - | - |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 10 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |
| 10.1 | Жилищная сфера | млн.руб. | - | - |
| 10.2 | Социальная сфера | млн.руб. | - | 37,3 |
| 10.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. | - | 60 |
| 10.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. | - | 14,1 |

## село Банщиково

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние (2012 год) | Расчетный срок (2032 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь территории с. Банщиково | га | 34,3 | 34,3 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | жилые зоны | га | 8,4 | 11,2 |
|  |  | % | 24,56 | 32,82 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.1.1 | Индивидуальной жилой застройки | га | 8,4 | 11,2 |
|  |  | % | 24,56 | 32,82 |
| 1.2 | общественно-делового назначения | га | 0,4 | 1,4 |
|  |  | % | 1,3 | 4 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.2.1 | Административно-делового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.2 | Социального и коммунально-бытового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.3 | Торгового назначения и общественного питания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.4 | Учебно-образовательного назначения | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,37 | - |
| 1.2.5 | Культурно-досугового назначения | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,43 | - |
| 1.2.6 | Спортивного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.7 | Здравоохранения | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,27 | - |
| 1.2.8 | Социального обеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.9 | Культового назначения | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,23 | - |
| 1.2.10 | Многофункционального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3 | Производственная и коммунально-складская зона | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.3.1 | Производственная | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3.2 | Коммунально-складская | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3.3 | Производственная и коммунально-складская | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6 | Сельскохозяйственного использования | га | 11,4 | 8,5 |
|  |  | % | 33,13 | 24,87 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.6.1 | Сельскохозяйственных угодий | га | 9,8 | 7,5 |
|  |  | % | 28,53 | 21,85 |
| 1.6.2 | Объектов сельскохозяйственного назначения | га | - | 1 |
|  |  | % | - | 3,02 |
| 1.7 | Садоводства , дачного хозяйства | га | 1,6 | - |
|  |  | % | 4,6 | - |
| 1.8 | Зоны специального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.8.1 | Размещения кладбищ | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.8.2 | Размещения полигонов для твердых бытовых отходов | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9 | Зона акваторий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.10 | Зона природного ландшафта | га | 12,3 | 8,7 |
|  |  | % | 35,89 | 25,18 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 1.10.1 | Природного ландшафта | га | 12,3 | 8,7 |
|  |  | % | 35,89 | 25,18 |
| 1.11 | Улично-дорожной сети | га | 1,8 | 4,5 |
|  |  | % | 5,25 | 13,13 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | численность населения с. Банщиково | чел. | 70 | 70 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | 2 | 2 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 3.1.1 | малоэтажная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к общему объему жилищного фонда | - | - |
| 3.1.2 | индивидуальная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к общему объему жилищного фонда | - | - |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | кв.м общей площади квартир | - | - |
| 3.3 | Новое жилищное строительство - всего | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  | в том числе из общего объема жилищного строительства по типу застройки: |  |  |  |
| 3.3.1 | малоэтажная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к объему нового жилищного строительства | - | - |
| 3.3.2 | индивидуальная жилая застройка | кв.м общей площади квартир | - | - |
|  |  | % к объему нового жилищного строительства | - | - |
| 3.4 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
| 3.4.1 | водопроводом | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.2 | канализацией | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.3 | электроплитами | % общего жилищного фонда | 50 | 100 |
| 3.4.4 | газовыми плитами | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.5 | теплом | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.4.6 | горячей водой | % общего жилищного фонда | - | - |
| 3.5 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м\чел | - | - |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Общеобразовательные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | учащихся | 12 | 12 |
|  |  | учащихся/1000 чел. | 171 | 171 |
| 4.2 | Спортивные залы | объект | - | 1 |
|  |  | кв.м площади пола | - | 162 |
|  |  | кв.м площади пола/ 1000 чел. | - | 2 |
| 4.3 | Клубы | объект | 1 | 1 |
| 4.4 | ФАП | объект | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц и дорог - всего | км | 1,0 | 2,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | улицы в жилой застройке основные | км | - | 0,7 |
|  | улицы в жилой застройке второстепенные | км | - | 1,7 |
|  | проезды | км | - | 0,5 |
| 5.2 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | 0 |
| 5.3 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | 5 |
| 5.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 229 | 350 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/сут | - | 3,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | - | 3,50 |
|  | на производственные нужды | м3/сут | - | - |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды |  | - |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | м3/сут | - | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л\сут. на чел. | - | 50 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л\сут. на чел. | - | 50 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | м3/сут | - | 3,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | м3/сут | - | 3,50 |
|  | Производственные сточные воды | м3/сут | - | - |
| 6.2.1 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | - |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/ год | 0,04 | 0,05 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | млн. кВт·ч/ год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч/ год | 0,04 | 0,05 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на чел. в год | кВт·ч | 1150 | 1350 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 1150 | 1350 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 2,5+1,8 | 2,5+1,8 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 0,6 | 0,6 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/год | - | 1099 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 1099 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ | Гкал/час | - | - |
|  | котельные | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 0,33 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | - | - |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | м3/ год | - | - |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | - | - |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | - | 0,02 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ | единиц/га | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.т/год | - | - |
| 8.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | тыс.т/год | - | - |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 9 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |
| 9.1 | Жилищная сфера | млн.руб. | - | - |
| 9.2 | Социальная сфера | млн.руб. | - | 5,7 |
| 9.3 | Транспортная инфраструктура | млн.руб. | - | 30 |
| 9.4 | Инженерная инфраструктура | млн.руб. | - | 0 |

# ПРИЛОЖЕНИЯ

## Согласование перспективной численности

# Footnotes

Анализ муниципальной правовой базы поселения проводился на основании официально предоставленных исходных данных и справочно-правовой системы "Консультант Плюс" (региональное законодательство).

# Text boxes

| № п/п | Наименование документации |
| --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |
| 1 | Положение о территориальном планировании Алымовского муниципального образования Киренского района Иркутской области |
|  | Обосновывающая часть (прилагаемые материалы) |
| 2 | Материалы по обоснованию генерального плана Алымовского муниципального образования Киренского района Иркутской области |

| Номер листа | Наименование |
| --- | --- |
| Утверждаемая часть проекта |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения |
| 2 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения |
| 3 | Карта функциональных зон |
| Обосновывающая часть проекта |
| 4 | Карта использования территории муниципального образования. Карта расположения объектов местного значения |
| 5 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Карта зон с особыми условиями использования. Карта объектов культурного наследия |

| № п/п | Наименование объекта | Единицы измерения | Норматив | М сохр. | Норма | Оценка («-» дефицит, «+» излишек) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Физическая культура и спорт |
| 1 | Физкультурно-спортивный зал общего пользования | кв. м площади пола на 1 тыс. чел. | 350 | 0 | 137 | -137 |
| 2 | Бассейн | кв. м зеркала воды на 1 тыс. чел. | 75 | 0 | 29 | -29 |
| 3 | Плоскостное спортивное сооружение | га на 1 тыс. чел. | 0,2 | 0 | 0,1 | -0,1 |
| Объекты пожарной охраны |
| 4* | Пожарное депо | объект/ автомобиль | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 |