ООО «Институт Территориального Планирования «ГРАД»

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ ГЕНЕРАЛЬНЫХ

ПЛАНОВ И ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И

ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

генеральный план бУБНОВСКОГО муниципального образования киренского района иркутской области

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Омск 2016 г.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ

ПРОЕКТОВ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ И

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  И ЗАСТРОЙКИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

КИРЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

генеральный план

бУБНОВСКОГО муниципального образования

киренского района иркутской области

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Омск 2012 г.

ДУМА БУБНОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

от "__" ____________ 201_ г. № ___

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

В целях создания условий для устойчивого развития территории Бубновского муниципального образования, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законодательством Иркутской области, Уставом Бубновского муниципального образования, учитывая протоколы публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана Бубновского муниципального образования Киренского района Иркутской области, Дума Бубновского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить генеральный план Бубновского муниципального образования Киренского района Иркутской области.

2. Главе Бубновского муниципального образования:

2.1. в двухнедельный срок направить копию генерального плана Бубновского муниципального образования Киренского района Иркутской области в орган государственной власти Иркутской области, осуществляющий государственный контроль за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

2.2. в десятидневный срок со дня утверждения генерального плана Бубновского муниципального образования Киренского района Иркутской области обеспечить доступ к утвержденным материалам генерального плана Бубновского муниципального образования Киренского района Иркутской области на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования.

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на _________________.

Глава Бубновского муниципального образования

Приложение к

Решению Думы

от «___» _________ 20__ г. № ___

СОДЕРЖАНИЕ:

общие положения	7

1	сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их местоположение и основные характеристики	8

1.1 Объекты местного значения, планируемые к размещению	8

1.1.1 Размещение объектов социальной сферы	8

1.1.2 Размещение объектов транспортной инфраструктуры	8

1.1.3 Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	8

2	параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ)	10

общие положения

Настоящее Положение о территориальном планировании (далее по тексту также - Положение) Бубновского муниципального образования (далее по тексту также – Бубновское сельское поселение, сельское поселение, поселение, муниципальное образование) подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в качестве текстовой части материалов генерального плана Бубновского муниципального образования Киренского района Иркутской области (далее по тексту также - генеральный план), содержащей:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Территориальное планирование Бубновского муниципального образования осуществляется в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития муниципального образования и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

При подготовке генерального плана учтены социально-экономические, демографические и иные показатели развития муниципального образования.

Основные задачи генерального плана:

- выявление проблем градостроительного развития территории поселения, обеспечение их решения;

- определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории муниципального образования на основе баланса интересов федеральных, областных и местных органов публичной власти;

- создание электронного генерального плана на основе компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план устанавливает:

- функциональное зонирование территории сельского поселения;

- границы населенного пункта п. Бубновка, входящего в состав поселения;

- характер развития муниципального образования с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров на основе перечня планируемых к размещению объектов местного значения;

- направления развития жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий;

- характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.

Генеральный план разработан на расчетный срок до 2032 года.

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их местоположение и основные характеристики

## Объекты местного значения, планируемые к размещению

### Размещение объектов социальной сферы

#### Объекты физической культуры и массового спорта

п. Бубновка:

- спортивная площадка на 0,1 га (рекреационная зона);

- спортивный зал на 190 кв. м пл. пола (зона общественно-делового назначения).

### Размещение объектов транспортной инфраструктуры

Внешний транспорт

В целях развития транспортной инфраструктуры Бубновского муниципального образования генеральным планом предлагается выполнить на расчетный срок строительство:

- автомобильных дорог общего пользования местного значения IV категории, общей протяженностью 3,9 км;

- автомобильных дорог общего пользования местного значения V категории, общей протяженностью 1,8 км.

Улично-дорожная сеть

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри населенных пунктов предлагается реконструкция и строительство улиц и дорог. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0 - 2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже (Таблица 1).

Таблица 1 - Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

| Населенный пункт | Показатели | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Бубновка | Протяженность улично-дорожной сети всего (проектируемых/реконструируемых): | км | 5,9/4,1 |
|  | улиц в жилой застройке основных (проектируемых/реконструируемых); | км | 1,7/1,4 |
|  | улиц в жилой застройке второстепенных (проектируемых/реконструируемых); | км | 2,0/2,6 |
|  | проездов (проектируемых/реконструируемых). | км | 2,2/0,1 |

### Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

#### Водоснабжение

Бубновское муниципальное образование:

- водопроводные очистные сооружения расчетной производительностью 200 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры) – 1 объект - зона санитарной охраны 30 метров.

п. Бубновка:

- магистральные водопроводные сети диаметром 110 мм, общей протяженностью 3,3 км;

- магистральные водопроводные сети диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,9 км (реконструкция).

#### Водоотведение

п. Бубновка:

- канализационные очистные сооружения расчетной производительностью 170 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры) – 1 объект - санитарно-защитная зона 100 метров;

- напорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации  диаметром 160 мм, общей протяженностью 0,3 км.

#### Теплоснабжение

Генеральным планом не предусматривается размещение объектов теплоснабжения.

#### Электроснабжение

п. Бубновка:

- трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА (зона природного ландшафта) – 1 объект;

- воздушная ЛЭП  10 кВ общей протяженностью 0,9 км - охранная зона 5 метров.

#### Газоснабжение

Генеральным планом не предусматривается размещение объектов газоснабжения.

#### Связь и информатизация

п. Бубновка:

- автоматическая телефонная станция емкостью 216 абонентских номеров - реконструкция (зона малоэтажной жилой застройки).

- параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ)

| № | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | Максимальная этажность (высота, м) застройки зоны | Максимально допустимая плотность застройки кв.м\га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоны жилого назначения, в том числе: | 29,7 | - | - |
| 1.1 | Малоэтажной жилой застройки | 7,3 | 4 эт | 2800 |
| Объекты местного значения поселения: |
| п. Бубновка: |
| Автоматическая телефонная станция (реконструкция) мощностью 216 номера – 1 объект |
| 1.2 | Индивидуальной жилой застройки | 22,4 | 1 эт | 900 |
| 2 | Зоны общественно-делового назначения, в том числе: | 4,6 | 3 эт | 3000 |
| 2.1 | Общественно-деловая | 4,6 | - | - |
| Объекты местного значения поселения: |
| п. Бубновка: |
| Спортивный зал на 190 кв. м пл. пола – 1 объект |
| 3 | Зоны производственного и коммунально-складского назначения, в том числе: | 4,1 | З эт | 2000 |
| 3.1 | Коммунально-складская | 3,4 | - | - |
| 3.2 | Производственная и коммунально-складская зона | 0,7 | - | - |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 2,2 | - | - |
| Объекты местного значения поселения: |
| Бубновское муниципальное образование: |
| Водопроводные очистные сооружения мощностью 200 м3/сут – 1 объект |
| п. Бубновка: |
| Канализационные очистные сооружения мощностью 170 м3/сут – 1 объект |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | - | - | - |
| Иные объекты: |
| п. Бубновка: |
| Автозаправочные станции мощностью 1 топливораздаточная колонка – 1 объект |
| Станции технического обслуживания мощностью 1 пост – 1 объект |
| 6 | Рекреационные зоны, в том числе | 5 | - | - |
| 6.1 | Рекреационная | 5 | - | - |
| Объекты местного значения поселения: |
| п. Бубновка: |
| Спортивная площадка на 0,1 га – 1 объект |
| 6 | Зоны сельскохозяйственного использования, в том числе: | 3,4 | - | - |
| 6.1 | Объектов сельскохозяйственного назначения | 2,5 | - | - |
| 6.2 | Ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества | 0,9 | - | - |
| 7 | Зоны специального назначения, в том числе: | 0,1 | - | - |
| 7.1 | Размещения кладбищ | 0,1 | - | - |
| 8 | Зона акваторий | 90 | - | - |
| 9 | Зоны природного ландшафта, в том числе: | 102332,7 | - | - |
| 9.1 | Территорий, покрытых лесом и кустарником | 100849,4 | - | - |
| 9.2 | Заболоченных территорий | 491,5 | - | -91,59,4500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
| 9.3 | Природного ландшафта | 991.8 | - | - |
| Объекты местного значения поселения: |
| п. Бубновка: |
| Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ, мощностью 100 кВА - 1 объект |
| 10 | Зона коммуникационных коридоров | 50.4 | - | - |
| 11 | Зона улично-дорожной сети | 17.4 | - | - |