ООО «Институт Территориального Планирования «ГРАД»

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ ГЕНЕРАЛЬНЫХ

ПЛАНОВ И ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И

ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

генеральный план ВИЗИРНИНСКОГО муниципального образования киренского района иркутской области

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Омск 2016 г.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ

ПРОЕКТОВ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ И

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  И ЗАСТРОЙКИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

КИРЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

генеральный план

ВИЗИРНИНСКОГО муниципального образования

киренского района иркутской области

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Омск 2012 г.

ДУМА ВИЗИРНИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

от "__" ____________ 201_ г. № ___

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

В целях создания условий для устойчивого развития территории Визирнинского муниципального образования, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законодательством Иркутской области, Уставом Визирнинского муниципального образования, учитывая протоколы публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана Визирнинского муниципального образования Киренского района Иркутской области, Дума Визирнинского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить генеральный план Визирнинского муниципального образования Киренского района Иркутской области.

2. Главе Визирнинского муниципального образования:

2.1. в двухнедельный срок направить копию генерального плана Визирнинского муниципального образования Киренского района Иркутской области в орган государственной власти Иркутской области, осуществляющий государственный контроль за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

2.2. в десятидневный срок со дня утверждения генерального плана Визирнинского муниципального образования Киренского района Иркутской области обеспечить доступ к утвержденным материалам генерального плана Визирнинского муниципального образования Киренского района Иркутской области на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования.

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на _________________.

Глава Визирнинского муниципального образования

Приложение к

Решению Думы

от «___» _________ 20__ г. № ___

СОДЕРЖАНИЕ:

общие положения	7

1	сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их местоположение и основные характеристики	8

1.1 Объекты местного значения, планируемые к размещению	8

1.1.1 Размещение объектов социальной сферы	8

1.1.2 Размещение объектов транспортной инфраструктуры	8

1.1.3 Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	8

2	параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ)	10

общие положения

Настоящее Положение о территориальном планировании (далее по тексту также - Положение) Визирнинского муниципального образования (далее по тексту также – Визирнинское сельское поселение, сельское поселение, поселение, муниципальное образование) подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в качестве текстовой части материалов генерального плана Визирнинского муниципального образования Киренского района Иркутской области (далее по тексту также - генеральный план), содержащей:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Территориальное планирование Визирнинского муниципального образования осуществляется в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития муниципального образования и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

При подготовке генерального плана учтены социально-экономические, демографические и иные показатели развития муниципального образования.

Основные задачи генерального плана:

- выявление проблем градостроительного развития территории поселения, обеспечение их решения;

- определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории муниципального образования на основе баланса интересов федеральных, областных и местных органов публичной власти;

- создание электронного генерального плана на основе компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план устанавливает:

- функциональное зонирование территории сельского поселения;

- границы населенного пункта п. Визирный, входящего в состав поселения;

- характер развития муниципального образования с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров на основе перечня планируемых к размещению объектов местного значения;

- направления развития жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий;

- характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.

Генеральный план разработан на расчетный срок до 2032 года.

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их местоположение и основные характеристики

## Объекты местного значения, планируемые к размещению

### Размещение объектов социальной сферы

#### Объекты физической культуры и массового спорта

п. Визирный:

- спортивный зал (при МКОУ «СОШ п. Визирный», зона общественно-делового назначения);

#### Иные объекты

п. Визирный:

- пожарное депо на 2 автомобиля (зона общественно-делового назначения).

### Размещение объектов транспортной инфраструктуры

Внешний транспорт

В целях развития транспортной инфраструктуры Визирнинского муниципального образования генеральным планом предлагается выполнить на расчетный срок строительство:

- автомобильных дорог общего пользования местного значения V категории, общей протяженностью 2,3 км.

Улично-дорожная сеть

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри населенных пунктов предлагается реконструкция и строительство улиц и дорог. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0 - 2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже (Таблица 1).

Таблица 1 - Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

| Населенный пункт | Показатели | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Визирный | Протяженность улично-дорожной сети всего (проектируемых/реконструируемых): | км | 0,1/12,1 |
|  | главных улиц (проектируемых/реконструируемых) | км | 0,0/1,5 |
|  | улиц в жилой застройке основных (проектируемых/реконструируемых); | км | 0,0/0,9 |
|  | улиц в жилой застройке второстепенных (проектируемых/реконструируемых); | км | 0,0/6,5 |
|  | проездов (проектируемых/реконструируемых). | км | 0,1/3,2 |

### Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

#### Водоснабжение

п. Визирный:

- куст скважин для забора воды расчетной производительностью 35 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры) – 1 объект - зона санитарной охраны 50 метров;

- водопроводные очистные сооружения расчетной производительностью 30 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры) – 1 объект - зона санитарной охраны 30 метров;

- магистральные водопроводные сети диаметром 110 мм, общей протяженностью 6,0 км.

#### Водоотведение

Визирнинское муниципальное образование:

- канализационные очистные сооружения расчетной производительностью 25 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры) – 1 объект - санитарно-защитная зона 100 метров;

- напорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации  диаметром 160 мм, общей протяженностью 0,5 км;

#### Теплоснабжение

Генеральным планом не предусматривается размещение объектов теплоснабжения.

#### Электроснабжение

Визирнинское муниципальное образование:

- дизельная электростанция мощностью 60 кВА (зона инженерной инфраструктуры) - 1 объект;

п. Визирный

- дизельная электростанция мощностью 100+150 кВА - реконструкция (зона инженерной инфраструктуры) - 1 объект;

#### Газоснабжение

Генеральным планом не предусматривается размещение объектов газоснабжения.

#### Связь и информатизация

Генеральным планом не предусматривается размещение объектов связи.

- параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения (ОФЗ), объектах регионального значения (ОРЗ), объектах местного значения (ОМЗ)

| № | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | Максимальная этажность (высота, м) застройки зоны | Максимально допустимая плотность застройки кв.м\га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоны жилого назначения, в том числе: | 39,7 |  |  |
| 1.1 | Малоэтажной жилой застройки | 23,2 | 3 | 2000 |
| 1.2 | Индивидуальной жилой застройки | 16,5 | 1 | 1000 |
| 2 | Зоны общественно-делового назначения, в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | Общественно-деловая | 4,2 | 3 | 3000 |
| Объекты местного значения поселения: |
| п. Визирный: |
| Пожарное депо на 2 автомобиля - 1 объект |
| Объекты местного значения муниципального района: |
| п. Визирный: |
| МКОУ «СОШ п. Визирный» (реконструкция) - 1 объект |
| Спортивный зал (при МКОУ «СОШ п. Визирный») – реконструкция - 1 объект |
| 3 | Зоны производственного и коммунально-складского назначения, в том числе: | 10,5 | 3 | 2000 |
| 3.1 | Производственная |  |  |  |
| 3.2 | Коммунально-складская |  |  |  |
| 3.3 | Производственная и коммунально-складская зона | 10,5 | 3 | 2000 |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 1,8 |  |  |
| Объекты местного значения поселения: |
| Визирнинское муниципальное образование: |
| Дизельная электростанция мощностью 60 кВА - 1 объект |
| Канализационные очистные сооружения мощностью 25 м3/сут – 1 объект |
| п. Визирный: |
| Дизельная электростанция мощностью 100+150 кВА - 1 объект (реконструкция) |
| Водопроводные очистные сооружения мощностью 30 м3/сут – 1 объект |
| Куст артезианских скважин мощностью 35 м3/сут – 1 объект |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,6 |  |  |
| Иные объекты: |
| Визирнинское муниципальное образование: |
| Автозаправочная станция мощностью 1 пост – 1 объект |
| Станция технического обслуживания мощностью 1 пост – 1 объект |
| 6 | Рекреационные зоны, в том числе | 4 | - | - |
| 6.1 | Озелененных территорий общего пользования | 1,5 | - | - |
| 6.2 | Рекреационная зона | 2,5 | - | - |
| 7 | Зоны сельскохозяйственного использования, в том числе: | 3,8 | - | - |
| 7.1 | Объектов сельскохозяйственного назначения | 3,8 | - | - |
| 8 | Зоны специального назначения, в том числе: |  |  |  |
| 8.1 | Размещения кладбищ | 0,7 | - | - |
| 8.2 | Размещения полигонов для твердых бытовых отходов |  |  |  |
| 9 | Зона акваторий | 3123,6 | - | - |
| 10 | Зоны природного ландшафта, в том числе: |  |  |  |
| 10.1 | Территорий, покрытых лесом и кустарником | 228292,5 | - | - |
| 10.2 | Заболоченных территорий |  |  |  |
| 10.3 | Природного ландшафта | 13899,2 | - | - |
| 11 | Зона коммуникационных коридоров | 195 | - | - |
| 12 | Зона улично-дорожной сети | 23,4 | - | - |